Číslo zakázky: č..j. KRPL-92782-7/ČJ-2013-1800VZ

Název zakázky: „KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny č. p. 361/2 - instalace turniketů“.

,

Dotaz uchazeče z prohlídky místa plnění dne 17. 10. 2013:

2. Lze zjistit velikost čtecího zařízení? Lze sdělit specifikaci kabelu-dle typu čtečky?

3. Jak čtečka komunikuje, budou dodávat relátko, výstup z čtečky k turniketu?

4. Mohou vést silové kabely společně s kabely komunikačními?

5. Zda je možnost pracovat o víkendu?

6. Kabely FTP?

7. U branky z obou stran klika nebo z obou stran koule?

Odpověd' zadavatele :

Ad 2.)Velikost zařízení (20,5x15x4cm – vxšxh). Bude přišroubováno k vnější ploše u turniketů. Připojení čtečky pomocí kabelu UTP + napájecí kabel na 12V dc – 1,5 CYA (červený a modrý) od zdroje. Dále je potřeba ke každé čtečce připojit kabel UTP pro LAN síť. Nutno propojit nouzové tlačítko s výstupní čtečkou (UTP) a propojit vstupní a odchodové tlačítko z prostoru vrátnice s každou čtečkou (UTP).

Ad 3.) ve čtečce  je rele- 1x přepínací kontakty (max. 1A)

Ad 4.) ano

Ad 5.) Ano, lze protože je tady nonstop služba na vrátnici

Ad 6.) ne

Ad 7.) bude z obou stran koule