Příloha č. 2

KRPL-59225-3/ČJ-2013-1800VZ

Technická specifikace

videospektrálního komparátoru

ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM  A  ZÁKLADNÍ ZDROJE OSVĚTLENÍ

Požadované vlastnosti a vybavení:

- CCD barevná/monochromatická kamera se zoomem citlivá v IČ,

- rozlišení - min. 3 Mpx

Zorné pole – požadováno min. v rozsahu 145x107 mm, max.160 x 118 mm

Optické zvětšení min. 40x±5% na monitoru o úhlopříčce min. 17“  a min.  43x ±5% na monitoru o úhlopříčce min.  24“ a 2x digitální

- dopadající IČ a viditelné světlo, zdroj - požadováno min.  4 x 12.8W

- průchozí IČ a viditelné světlo, zdroj – požadováno min. 4 x 12.8W

- dvojí boční osvětlení – požadováno min. 2 x 20W nezávisle zapnutelné pozice (pro zobrazení povrchových prvků – intaglio, suchá razítka, vrytý text), možnost odečítání, průměrování, zobrazení minima a maxima pro zobrazení i velmi slabých povrchových prvků

- vysoce intenzivní průchozí bodové světlo – požadováno min. 1 x 20W

- UV zdroj (365nm), dopadající – požadováno min. 2 x 9W

- koaxiální osvětlení

- převodník  kompatibilní s vysoce rychlostním USB 2.0,

- USB kabel – minimálně 2,00 m dlouhý

- S-Video kabel – minimálně 1,50 m dlouhý

OVLÁDÁNÍ KAMERY A HARDWARE

Požadavky na ovládání:

- automatické nebo manuální ovládání jasu, kontrastu, gamma korekce, integrace a clony kamery

- ovládání optického zvětšení – kontinuální a přednastavené hodnoty

- optický zoom zoom – min. 56x

- ovládání zdrojů osvětlení a filtrů pomocí ikon na monitoru

UKLÁDÁNÍ, VYVOLÁVÁNÍ Z PAMĚTI A UKLÁDÁNÍ JAKO VIDEO:

Požadavky:

- možnost obrazy ukládat jako soubory min. Bitmap, Jpeg, Jpeg 2000, TIF nebo PDF a možnost vložit obrazy do textového editoru

- možnost uložit a vyvolat nastavení parametrů (osvětlení, filtr kamery, integrace, zvětšení, nastavení systému) systém se pak automaticky nastaví na dané hodnoty bez nutnosti manuálního zásahu.

- Video zachycení DOVD obrazů. Přehrávané video musí být synchronizováno s živým obrazem

ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADU:

Pro možnost zpracování případu požadujeme:

- software pro organizaci informací o případu, obrazů a kompletní nastavení zařízení.

AUTOMATICKÁ KONTROLA:

Požadované funkce:

- „Rychlá kontrola“ pro  automatickou analýzu

- programovatelné automatické zkoumání se zobrazením náhledu obrazu pro každé nastavení přístroje. Obrazy musí být možné uložit a vytisknout.

- automatické vyhledávání kombinace filtru vysoce intenzivního osvětlení a kamery pro zobrazení největšího rozdílu ve fluorescenci dvou prvků

POPIS OBRAZU:

Požadované funkce pro popis obrazu:

- kalibrované měření vzdálenosti, úhlu a plochy, měření poloměru

- editovatelné popisky (text a různé tvary včetně šipek, čar, obdélníků a kruhů)

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU:

Požadované funkce pro zpracování obrazu:

- funkce pro zpracování obrazu včetně nastavení kontrastu, HSL, RGB, filtrů,vyrovnání, FFT, gamma korekce a ostření

POROVNÁNÍ OBRAZU:

Požadované funkce pro porovnání obrazu:

- funkce pro porovnání obrazů pro srovnání živého a uloženého obrazu bok po boku, překrytí, odečtení a problikávání s různou frekvencí. Inverze, otočení o 90 /180° a zrcadlení

- referenční obraz se musí dát umístit a otočit pomocí myši

- možnost zobrazení celého živého a referenčního obrazu „bok po boku“

ČTEČKA OCR:

Požadavek na vybavení:

- OCR modul pro čtení a ověřování ICAO kódů v pasech, identifikačních dokladech a vízech

- detekce a verifikace strojově čtecí zóny

OSTATNÍ SW FUNKCE:

Minimální požadavky:

- zobrazení latentního obrazu

- čtečka čárových kódů

- rozbalovací galerie obrazů aktuální práce pro srovnání aktuálního a uloženého obrazu

- množství zobrazovacích módů

- všechny funkce musí být ovládány softwarově pomocí myši a klávesnice

- tlačítko „zpět“ pro návrat dříve provedených kroků

- funkce sledování životnosti zdrojů osvětlení

- interaktivní výukový software v ČJ

- provozní manuál na obrazovce v ČJ

INTEGROVANÝ SOFTWARE DATABÁZE DOKUMENTŮ

Požadované funkce:

- zobrazení obrazů dokumentů s uloženými daty.

- zobrazení náhledů stran, náhled pod kurzorem musí být zobrazen jako větší obraz.

- možnost rotace obrazů

- možnost zobrazení jednotlivých stran dvojstrany

- zobrazení živého obrazu vedle obrazu z databáze dokumentů pro jejich porovnání

- možnost vytvářet vlastní databáze

- archivace obrazů, dat a nastavení do uživatelské databáze

- automatické nastavení na parametry použité při uložení obrazu při otevření souboru s obrazem

- sdílení obrazů, dat a nastavení mezi uživatelskými databázemi.

13 LED MODUL

Požadavky:

- elektronicky řízené LED zdroje umístěné do kříže pro sekvenční zobrazení DOVD, OVD, OVI, hologramů a kinegramů

2 x LED umožňuje kombinacis dopadajícím viditelným světlem pro zvýšení barevné teploty

ANTI-STOKES OSVĚTLOVACÍ MODUL

Požadavky:

- vysoce intenzivní širokopásmový (minimálně 740 - 1100nm) zdroj

- dopadající krátkovlnné UV světlo -  UV-C (254nm),minimálně  2 x 6W (s bezpečnostním zajištěním)

- dopadající středovlnné UV světlo - UV-B (313nm),minimálně  2 x 6W (s bezpečnostním zajištěním)

- průchozí dlouhovlnné UV světlo - UV-A (365nm), minimálně. 2 x 9W

100W VIDITELNÉ BODOVÉ SVĚTLO

Požadavky:

- vysoce intenzivní 100W zdroj. pásmové filtry, 400 - 680nm, 400 - 480nm, 400 -540nm, 400 - 580nm, 495 - 640nm, 520 - 640nm, 560 - 680nm, 620 - 740nm a 650 - 740nm

FILTRY KAMERY

Požadavky:

- filtry kamery musí být umístěny na vnitřním motorizovaném karuselu obsahujícím

červené a infračervené filtry s horní propustí s vyjmenovanými minimálními propustnými hodnotami v nm 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 735, 780, 850 a 1000 a širokopásmový filtr viditelného světla minimálně 400 - 740nm

PC - desktop

Požadavky:

- procesor Intel Pentium i5 nebo min. 9400

- min. HDD 500 GB

- min. RAM 4 GB

- grafická karta s vysokým rozlišením

- DVD R/RW, CD R/RW

- operační systém min. Windows 7

- USB 2.0

- displej monitoru – barevný LCD širokoúhlý 24“

- myš, klávesnice

IPI DEKODÉR

Požadavky:

- modul IPI (Neviditelná osobní informace) pro umožnění detekce IPI v pasech a identifikačních dokladech s možností uložit nastavení

OSTATNÍ

Požadujeme dodat:

- návod v českém jazyce