Příloha č. 1 k návrhu kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění

„ Analyzátor trasologických stop“

Technická specifikace:

- analyzátor trasologických stop je zařízení určené především pro forenzní zkoumání a snímání otisků obuvi, zajištěných na želatinových fóliích, papíru nebo na jiném plochém objektu, ale i pro snímání podešví obuvi. Důraz je kladen na pohodlné nastavení systému a jednoduché ovládání. Zařízení musí umožnit variantnost nasvícení snímaných objektů

- Nezbytnou součástí zařízení musí být řídící jednotka s nainstalovaným softwarem, umožňujícím nejen ovládání samotného zařízení (např. změna expozice, změna osvětlení, apod.), ale i softwarem umožňujícím souběžnou práci s více otevřenými soubory a jejich vzájemnou komparaci

- rozlišení 1 000 DPI

- možnost snímání obrazu stopy z černých, bílých i transparentních želatinových fólií

- možnost snímání obrazu stopy zajištěné na elektrostatickou fólii

- možnost snímání obrazu stopy zajištěné na papíru, kartonu, skle apod.

- možnost snímání podešví obuvi jako takových

- minimální rozměr snímané plochy je 36 x 13 cm

- vakuový nebo jinak řešený stolek pro vyrovnání (přisátí) plošných stop

- flexibilní osvětlení snímané plochy v rozmezí úhlů 10 - 70 stupňů

- možnost snímání stop vyvolaných luminiscencí

Softwarové funkce:

- analýza pořízených obrazů

- možnost sdílení dat a jejich zpracování na dalších 3 stanicích trasologického pracoviště

- ovládání osvětlení

- rychlé předskenování celé snímané plochy

- automatická kompenzace tloušťky snímaných předmětů

- anotace (šipky, texty, pravítka, apod.)

- měřící nástroje (délka, plocha, úhel apod.)

- různé specializované komparační režimy

Řídící jednotka:

- PC vhodné pro práci s nainstalovaným softwarem a dostatečnou kapacitou pro ukládání pořízených dat

- monitor o velikosti 30˝ s rozlišením 2560 x 1600 px

- výstupní zařízení (tiskárna laserová barevná) v kvalitativním provedení odpovídajícím dodávanému zařízení

Technická specifikace  nabízeného zařízení:

/  UCHAZEČ DOPLNÍ  PARAMETRY  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ  DLE  VÝŠE UVEDENÉ   SPECIFIKACE, VČETNĚ  OBCHODNÍHO   NÁZVU, TYPOVÉHO  OZNAČENÍ  NABÍZENÉHO  ZAŘÍZENÍ/