Příloha č. 1

Technická specifikace klimatizace v objektu D

Učebna D109

- Venkovní inventorová klimatizační jednotka				1 ks

- Jmenovitý chladící výkon min. 12 kW,

- Jmenovitý topný výkon min. 14 kW

- Energetická třída A

- Konstrukčně k zavěšení na fasádu

- Provozní teplota minimálně od -15° do +43°C

- Vnitřní kazetová klimatizační jednotka					2ks

- Výška jednotky max. 260 mm

- Jmenovitý chladící výkon min 6 kW

- Jmenovitý topný výkon min. 8 kW

- Dálkový ovladač pro každou vnitřní jednotku

- Funkce samočištění

- Automatický restart

- Autodiagnostika poruch

- Ag+iontová kapsle pro účinnou desinfekci

- Ochrana proti promrznutí

- Hladina akustického tlaku při max. výkonu do 40 dB

- Krycí panel s rozšířenou možností distribuce vzduchu

- Montáž

- Cu potrubí vč. izolace

- Rozbočovače v potřebném množství

- Konzole pro instalaci venkovní jednotky

- Chladivo v potřebném množství

- Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Klimatizace 6-ti kanceláří pomocí VRF systému

- VRF venkovní klimatizační jednotka				1 ks

- Jmenovitý chladící výkon min. 15 kW

- Jmenovitý topný výkon min. 18 kW

- Rozběh pomocí plynulého invertoru

- Provozní teplota minimálně od -15° do +43°C

- Hermetický kompresor

- konstrukčně k zavěšení na fasádu

- Vnitřní splitová klimatizační jednotka				6 ks

- Jmenovitý chladící výkon min. 2 kW

- Jmenovitý topný výkon min. 2,5 kW

- Hladina akustického tlaku při max. výkonu do 35 dB

- Montáž

- Cu potrubí vč. izolace

- Rozbočovače v potřebném množství

- Konzole pro instalaci venkovní jednotky

- Chladivo v potřebném množství

- Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy