Příloha č. 1: KRPT-100505/ČJ-2013- 0700VZ

Specifikace motorových, převodových a hydraulických olejů

| MOTOR. OLEJE | Výkonnostní norma (API, ACEA , FORD, VW) | Předpoklá-daný odběr | Cena za jeden litr bez DPH s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Minerální olej SAE 15W-40, balení 200 až 210 litrů | VW 501.01 a zároveň VW 505.00, dále ACEA A3/B4 | 1200 |  |  |
| Syntetický olej SAE 10W-40, balení 200 až 210 litrů | VW 502.00 a zároveň VW 505.00 | 1600 |  |  |
| Syntetický olej SAE 5W-30, balení 200 až 210 litrů | API SL/CF ACEA A1/B1 Ford WSS-M2C 913 A1/B1 | 400 |  |  |
| Plně syntetický SAE 5W-30, balení 200 až 210 litrů | VW 504.00 a zároveň VW 507.00 | 1100 |  |  |
| Plně syntetický SAE 5W-30, balení 200 až 210 litrů | WV 502.00 a zároveň 505.00 i 505.01 | 3000 |  |  |
| Syntetický pro 2-taktní motocykly, balení 1 litr | API TC, JASO FC | 20 |  |  |
| Syntetický pro 4-taktní motocykly balení 1 litr | API SG JASO MA 10W-50 | 40 |  |  |
| PŘEVOD. OLEJ |  |  |  |  |
| 85W-140H, balení 20 až 60 litrů | API GL-5 | 60 |  |  |
| SAE 75W - 80 balení 20 až 60 litrů | API GL-4 | 120 |  |  |
| SAE 80W-90 Balení 50 až 60 litrů | API GL-4 a zároveň GL-5 | 60 |  |  |
| SAE 75W-90 Balení 50 až 60 litrů | API GL-4 | 120 |  |  |
| HYDRAULICKÝ OLEJ |  |  |  |  |
| HM 46 | ON C 2027-HETG, VDMA 24 568 HEDG | 40 |  |  |
| HM 32 | ON C 2027-HETG, VDMA 24 568 HEDG | 20 |  |  |