KRPH-103707-2/ČJ-2013-0500NE-VZ	                V Hradci Králové dne 30. října 2013

Počet listů: 7

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „Oprava oken objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Truhlářská 81, Hradec Králové“, zpracovaná jako nedílná součást Písemné výzvy k podání nabídek pod č. j. KRPH-103707-2/Čj-2013-0500NE-VZ (dále jen „výzvy“) na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“).

Obsah zadávací dokumentace:

1. Informace o zadavateli

2. Podmínky plnění veřejné zakázky

3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

4. Požadavek na splnění kvalifikace

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

6. Způsob hodnocení nabídek

7. Variantní řešení

8. Schválení zadávacích podmínek

Příloha č. 1 	Návrh  smlouvy o dílo, včetně přílohy „Soupis prací, činností a dodávek“

- Informace o zadavateli

Identifikační údaje  zadavatele:

Zadavatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

sídlo:		Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové

zastoupený:	plk. Mgr. Janem Švejdarem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČO:		75151545

DIČ:		CZ75151545

Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktní osobou zadavatele pro účely zadávacího řízení:

Mgr. Pavlína Fialová

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - odbor veřejných zakázek

Tel.: +420 974 522 629 Fax: +420 974 522 045, e-mail: obchodnihk@mvcr.cz

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je:

Pan Vladimír Hofrichter,  tel. +420 974 522 627

Fax:  +420 974 522 045, e-mail: krph.osnm@pcr.cz

Kontaktní adresa zadavatele

Adresa pro písemný styk s dodavateli a doručování nabídek:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Odbor veřejných zakázek

Ulrichovo náměstí  č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

telefonní linka z recepce objektu 522 629 (kontakt pro osobní doručení nabídky)

2.	Podmínky plnění veřejné zakázky

2.1 	Předmětem veřejné zakázky je výměna dosloužilých 10 ks oken a  2 ks vstupních dveří za nová okna  a dveře,  z nichž 1 ks plastové dveře a jeden ks dveře hliníkové s veškerými okenními a dveřními  doplňky včetně vybourání a likvidace původních dřevěných oken dveří v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Truhlářská 81, Hradec Králové, dle soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo). Jedná se o zděný objekt, ve vlastnictví České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Specifikace předmětu veřejné zakázky

- Okno plastové rozměr 1580 x 1100 mm jednokřídlé systém křídla 6 komor         9 ks

• Rámový systém  6-ti komor, dorazové těsnění trojité

• Zasklení  izolační dvojsklo s teplým rámečkem 4-16-4, 24mm +argon  (Ug 1,0 – Ug1,1 W/m2K-1)

• Kování celoobvodové

• Funkce křídel : otevírané dovnitř, s funkcí ventilace, pravé

• Povrchové provedení rámů a křídel: vnější strana nussbaum 2178007, vnitřní strana bílá

• Příslušenství: klika standard bílá, 9 ks, překrytka stávajících vnějších parapetů 9 ks

- Okno plastové rozměr:  930 x 1450 mm jednokřídlé; systém křídla 6 komor   	1 ks

• Rámový systém 6 komor, dorazové těsnění trojité

• Zasklení: izolační dvojsklo s teplým rámečkem 4-16-4, 24mm + argon (Ug = 1,0 – 1,1 W/m2K-1)

• Funkce křídla : otevírané dovnitř s funkcí ventilace, pravé

• Kování : celoobvodové

• Povrchové provedení rámu a křídla:  nussbaum 2178007,

• Příslušenství: Klika standard hnědá   1ks, překrytka stávajícího vnějšího parapetu 1 ks

- Dveře vchodové hliníkové rozměr: 1500 x 2550 mm dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem  otevírané ven.	                                                                     1 ks

• Provedení rám: z hliníkových profilů s vícekomorovou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem.

• Provedení křídel: z hliníkových profilů s vícekomorovou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem.

poměr šířky křídel   1/3 levé – 2/3 pravé.

• Vzhled křídel:  1/3 výplň, 2/3 skla, 6 tabulek skla (3 + 3).

• Zasklení : termoizolační bezpečnostní dvojsklo s teplým rámečkem 6,8+16+6,8mm,  Ug=1,1 W/m2K-1

• Povrchové provedení: nussbaum 2178007

• Příslušenství:kování klika + klika zakulacené hnědé standard, rozeta zakulacená hnědá, dveřní zámek

s vložkou FAB + 5 klíčů, dveřní závěsy hnědé.

- Dveře vchodové plastové, rozměr 950 x 2200 mm jednokřídlé, pravé                   1 ks

• Provedení rám: plastový s šestikomorovou konstrukcí

• Křídlo: konstrukce 1/3 výplň, 2/3 prosklené, sklo dělené svisle 1/2 – 1/2

• Zasklení: izolační dvojsklo s teplým rámečkem 4-16-4, 24mm +argon  (Ug 1,0 – Ug1,1 W/m2K-1)

• Povrchové provedení: nussbaum 2178007

• Příslušenství: kování klika – koule hnědé standard, rozeta zakulacená, hněda, dveřní zámek s vložkou    FAB + 3 klíče, dveřní závěsy hnědé.

- Dílo sestává z výměny stávajících 10 ks oken a 2 ks vchodových dveří za nová okna plastová a dveře 1x plastová a 1x hliníková, včetně všech potřebných doplňků.

- Stará okna a dveře budou vybourána a odvezena na skládku včetně vybouraného stavebního materiálu.

- Předmětem plnění je též provádění  průběžného a závěrečného úklidu staveniště.

- Součástí prací bude řádné provedení tepelné izolace mezi okenním (dveřním) rámem a stěnou a zednické zapravení stěn související s výměnou oken a dveří. Zabudování bude provedeno v souladu s TNI 746077.

- Výměry oken a dveří jsou zaměřeny v zabudovaném stavu, rozměry jsou pouze orientační pro stanovení cenové nabídky; vítězný uchazeč si přesné zaměření stavebních otvorů zajistí před výrobou stavebních výplní.

- Zadavatel může pro dodavatele zajistit zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

- Rozsah pracovní doby je v pracovní dny 6:15 - 15:00 hod. Jinak pouze po předchozí domluvě se zadavatelem.

- Odběr elektrické energie a vody bude zajištěn z rozvodů zadavatele.

- V průběhu stavby budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu zadavatele, provozovatele a třetích osob pohybujících se vně objektu.

- V rámci předání díla zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy a zároveň nebyly porušeny záruční podmínky předmětu díla.

- Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel zajistil a předal všechny příslušné doklady, protokoly, certifikáty, atesty prohlášení o shodě a oprávnění nutná pro trvalý provoz předmětu zakázky.

- Součástí nabídkové ceny budou i práce, které v popisu díla nejsou, ale o kterých by uchazeč, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

  - Místo plnění

Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Truhlářská 81, Hradec Králové, kontaktní osoba: Vladimír Hofrichter,  tel. +420 974 522 627

  - Termín plnění

Zadavatel požaduje zahájení prací zhotovitelem (zaměření na místě samém pro výrobní zadání za účasti technického zástupce objednatele) ihned po podpisu příslušné smlouvy.

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla: nejpozději  do 11. prosince 2013.

  - Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční na základě telefonické dohody s kontaktní osobou ve věcech technických panem Vladimírem Hofrichterem,  tel. +420 974 522 627.

  - Dodací podmínky a platební podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či požadované v Zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

Zadavatel neposkytne zhotoviteli finanční zálohu.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 160 000,00 Kč bez DPH.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

3.1 Uchazeč zpracuje nabídku v členění dle soupisu prací, činností a dodávek viz příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo.

3.2	Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně souvisejících výkonů nezbytných k řádnému vyhotovení díla.

3.3	Zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

3.4	Vzhledem k tomu, že objekt není využíván k ekonomické činnosti objednatele, nejedná se ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele, který je povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty přímo svému správci daně v rámci plnění daňových povinností, z uvedených důvodů bude cena díla zpracována v členění:

Celková nabídková cena celkem bez DPH

vyčíslení celkem …… % DPH

Celková nabídková cena včetně 21% DPH

Nabídková cena bude zpracována v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy o dílo a celkovou nabídkovou cenu v členění bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH uchazeč vepíše do návrhu smlouvy o dílo.

3.5	Nabídková cena v Kč včetně DPH nabídnutá uchazečem v souladu s podmínkami zadavatele a vyplněná uchazečem v návrhu smlouvy o dílo bude závazná pro výběr dodavatele pro tuto veřejnou zakázku a zároveň je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky.

3.6	Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

4.    Požadavek na splnění kvalifikace

Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady  bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu zadavatel požaduje v nabídce předložit v prosté kopii:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v příslušném oboru.

5.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v jednom vyhotovení.

- Nabídka bude obsahovat požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace.

- Nabídka uchazeče bude obsahovat uchazečem vyplněný Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. V návrhu smlouvy o dílo musí být uchazečem vyplněny předepsané identifikační údaje o uchazeči a údaje týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Nabídka uchazeče bude obsahovat vyplněný soupis prací, činností a dodávek (příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo)

- Nabídka uchazeče bude obsahovat:

- výpočet požadované hodnoty Uw=1,2 W/m2K a Rw= min. 32dB

- certifikát akreditované laboratoře pro sklo Ug=1,1 W/m2K

- kotvící plán – statický návrh kotvení oken

- závaznou informaci s označením názvu výrobce a jeho adresy a názvu a adresy výrobního závodu, kde se budou okna vyrábět

- vyjma výše uvedených výpočtů, certifikátu, statického výpočtu a kotvícího plánu doložení zadavatelem stanovených požadavků na technické vlastnosti, parametry, výměry, kvalitu, povrchovou úpravu, odstíny a jakost výrobků

Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky.

Nabídka musí být dostatečně zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí jakoukoliv možnost manipulace s nabídkou.

Nabídka  musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek osobně nebo poštou v řádně uzavřené  obálce, označené nápisem „NEOTEVÍRAT – NABÍDKA“ a názvem „Oprava oken Truhlářská, Hradec Králové“, dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. V místě uzavření musí být obálka opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Osobně doručené nabídky budou přijímány v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 8. listopadu 2013 do 10,00 hod. osobně či doporučeně poštou. Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Odbor veřejných zakázek

Ulrichovo náměstí  č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Fialová

(telefonní  linka z vrátnice objektu 522 629, 522 557)

Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky zadavatelem.

6.	Způsob hodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, čímž je nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět plnění. Jako nejvhodnější nabídka pro realizaci této veřejné zakázky bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých podmínek a požadavků stanovených zadavatelem ve  výzvě a v této zadávací dokumentaci.

7.	Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8.	Schválení zadávacích podmínek

Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 30. října 2013.

Plk. Mgr. Jan Švejdar

ředitel Krajského ředitelství policie

Královéhradeckého kraje

Plk. Ing. Josef Neruda, v.z.

Náměstek ředitele pro ekonomiku