# Příloha č.1

# Technické podmínky pro technické zhodnocení automobilového žebříku

# AZ 30 IVECO MAGIRUS DLK 23-12 VARIO CC

- Předmětem technických podmínek je technické zhodnocení formou rekonstrukce (dále jen „rekonstrukce“) tří automobilových žebříků s dostupnou výškou 30 m vyrobených v letech 1996 a 1997 ve společnosti Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH, Ulm, SRN (dále jen „AZ“).

- AZ po rekonstrukci splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení AZ (technickém průkazu),

- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., vztahuje se pouze na podvozkovou část, úložné prostory a kabinu osádky,

- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. AZ splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 8 přílohy č. 1

Zadavatel dodá požární příslušenství pro upevnění do úložného prvku AZ. Jednotlivé položky požárního příslušenství jsou v AZ uloženy následujícím způsobem:

- pravá část účelové nástavby:

- dýchací přístroj DRÄGER PSS 7000 6,9 l	2 	ks,

- lékárnička velikost II 	1	ks,

- náhradní tlaková láhev DRÄGER 6,9 l	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1 	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový 55B	1 	ks,

- podložka pod podpěry	2	ks,

- skříňka s elektronástroji    	1	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- levá část účelové nástavby:

    - držák hadicový (vazák) v obalu	  4	ks

    - izolovaná požární hadice 52x20 m	  2	ks,

    - izolovaná požární hadice 52x35 m	  1	ks,

    - izolovaná požární hadice 75x20 m	  2	ks,

    - klíč na hadice	  2	ks,

    - kotvící lano 40m 	  2	ks,

    - nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m	1	ks,

- podložka pod podpěry	2	ks,

    - proudnice 52 plný a roztříštěný proud (typu Turbo Jet)	  1 	ks,

    - přechod 75/52	2 	ks,

    - přenosný světlomet 230V/500 W, krytí IP 44	2 	ks,

    - přenosný kulový kohout se zařízením pro odtlakování 	1	ks,

    - přetlakový ventil 	1	ks,

- úložný prostor v kabině osádky:

  - ruční radiostanice Motorola GP 340 	2 	ks,

  - ruční svítilna s dobíjecími úchyty (u HZS hl. m. Prahy je jednotně zaveden typ Survivor LED Atex s rychlonabíječem)	2 	ks,

  - rukavice chirurgické nesterilní	15 	ks,

  - řezák bezpečnostních pásů s kladívkem	2 	ks,

  - výstražná vesta	2 	ks,

  - vytyčovací páska 500 m	1 	ks,

- úložný prostor na účelové nástavbě:

- nástavec pro uchycení nosítek v koši	1	ks,

- nosítka	1	ks,

- lafetová proudnice s držákem pro uchycení v koši	1	ks,

- propojovací hadice suchovodu a lafetové proudnice	1	ks,

- slaňovací nástavec	1	ks,

- výstupní žebřík na žebříkovou sadu	1	ks,

elektrocentrála ENDRESS 6500	1	ks.

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

V prostoru místa nástupu řidiče do AZ je umístěna přípojka cizího zdroje napětí k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií konzervátorem a pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu. Přípojka je konstruována tak, že přívod tlakového vzduchu (13 bar) a elektrického proudu (16A/24V, krytí IP 44) se automaticky odpojí při spuštění motoru. Přípojka je umístěna ve vestavné skříni kryté dvířky, které se po odpojení samočinně zavírají, součástí dodávky je i příslušný protikus s kombinovaným kabelem (tlakový vzduch a elektrický proud).

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360, dále je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 podle 
TP–STS/14-2008. Radiostanice jsou propojeny pomocí převodníku A/D a doplněny anténním filtrem. Ovládací části jsou dosažitelné z místa velitele a z místa strojníka.

  - K bodům 20 a 21 přílohy č. 1

AZ je v kabině osádky vybaven:

- v místě dostupném z místa řidiče a z místa spolujezdce prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,

- dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny a dvěma nabíjecími úchyty pro ruční radiostanice, dodá zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena jednou řadou sedadel pro tři osoby, sedadlo řidiče je výškově stavitelné.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla typu LED. Dále umožňuje reprodukci mluveného slova.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami se zábleskovým světlem typu LED modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu AZ je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

  - K bodu 38 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu žebříkové sady je použita barva šedá.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku „HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY“.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn znak HZS ČR a nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR“

- Na podvozku AZ je provedena následující oprava:

- demontáž a zpětná montáž přídavných částí mezi nosníky rámu,

- demontáž a zpětná montáž pružin zadní nápravy a závěsů pružin,

- demontáž a zpětná montáž dvou příčníků v oblasti pružin zadní nápravy,

- demontáž zesilujících prvků v rámu, výroba nových, spasování a následná montáž,

- odrezení a opískování rozložených nosníků a příčníků rámu,

- antikorozní úprava a lakování jednotlivých částí rámu a přídavných částí.

- Na žebříkové technologii je provedena následující oprava:

- výměna lan blokace pružin zadní nápravy,

- výměna převodového oleje v lanovém navijáku a převodovce otáčení,

- přetěsnění všech 4 nouzových ovládacích pák na hlavních řídících blocích,

- výměna všech hydraulických hadic celého hydraulického systému,

- výměna všech hydraulických olejů a filtrů,

- demontáž a montáž olejových vedení, výměna všech těsnění,

- demontáž a montáž lanového navijáku, výměna velkých těsnících kroužků,

- demontáž brzd navijáku a výměna za nové,

- oprava elektroinstalace,

- oprava prvků osvětlení,

- demontáž kompletního oplechování, případná oprava nebo výměna a zpětná montáž,

- demontáž a zpětná montáž rolet a jejich vodících lišt, výměna poškozených lamel a madel,

- výměna všech gumových těsnících částí rolet,

- demontáž veškerého bočního oplechování pódia,

- výroba nových plechů zakončení rolet, podběhů a oplechování a jejich následná montáž,

- oprava veškerého oplechování vnitřních částí nářaďových skříní,

- kontrola uložení nástavby a potřebná oprava,

- popis pódia,

- nástřik ochrannou hmotnou ze spodní strany pódia.

# Žebříková sada

- odpojení a následné připojení elektroinstalace žebříkové sady od točnice,

- demontáž a montáž žebříkové sady z AZ a zpět,

- odpojení a následné připojení spínačů, zásuvek, reproduktorů atd.,

- vyčištění, přezkoušení a oprava kovaných částí,

- přezkoušení a nové zapouzdření ložisek a lanových úchytů,

- vyříznutí poškozených příčlí a podélníků, výroba nových, spasování, přivaření a začištění,

- přezkoušení vodících drah bočních rolen a nové vyrovnání,

- sesazení žebříkové sady za použití nových dílů, oběžných a vodících dílů, kluzných vložek, elektrických kabelů a lan, příprava k montáži na AZ,

# Záchranný koš

- odstranění všech závad, výměna poškozených částí zábradlí,

# Podpěry

- odpojení a následné připojení elektroinstalace a hydraulických rozvodů podpěr,

- kompletní demontáž a následná zpětná montáž podpěr,

- výroba nových venkovních nosníků podpěr, základní lakování a lakování,

- výroba nových vnitřních nosníků podpěr, základní lakování a lakování,

- kompletní přestavba elektroinstalace ze starého typu na nový typ podpěr,

- polepení venkovních nosníků podpěr výstražnými fóliemi,

- výroby přídavných příčníků u závěsů předních podpěr a jejich montáž,

- základní lakování příčníku a lakování na černo,

- oprava vedení podpěr na předních podpěrách,

- oprava lakování na poškozených místech.

#### Přezkoušení

- seřízení všech řídících a provozních systémů na poslední provozní standard,

- provedení kompletních zátěžových a dynamických zkoušek, vystavení zkušebního protokolu.

- Na AZ je provedena následující rekonstrukce:

- přeprogramováním řídících jednotek managementu motoru a ABS na provozní standard poslední generace ke zvýšení akceschopnosti podvozku, zrychlení reakčních časů a snížení spotřeby paliva.

- instalací kompletního systému COMPUTER CONTROL poslední generace ke zvýšení akceschopnosti nástavby, zrychlení reakčních časů a zvýšení povolených zátěží.

- pochozí plochy nástavby umožňuje přístup (např. šroubovými spoji) pro případný servisní zásah na rámu AZ 30,

- prostor pod podpěrami a na nástupních schůdcích je osvětlen LED diodami, které se zapnou současně se zapnutím pomocného náhonu čerpadla,

- pracovních světlometů základní žebříkové sady, které jsou vyměněny za nové, v provedení LED,

- vnitřní úložné prostory, které jsou trvale osvětleny LED lištou s automatickým vypnutím po uzavření rolety,

- pochozí plocha nástavby je osvětlena prosřednictvím pracovního osvětlení,

- úchytných a úložných prvků v prostorách pro uložení požárního příslušenství z  materiálu s dlouhou životností.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do AZ splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.