# Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – Technická specifikace

- multidetektor pro současné kontinuální sledování koncentrace až pěti druhů plynů

- konfigurovatelné vybavení třemi elektrochemickými senzory a dvěma katalytickými nebo infračervenými optickými senzory nebo senzorem PID

- měřící rozsah i druh měřeného plynu může být u senzorů za provozu měněn pouhým výběrem ze seznamu bez nutnosti nové kalibrace

- inteligentní a vyměnitelné senzory, které přístroj po nasazení identifikuje

- snadná výměna senzorů bez nutnosti odborného servisního zásahu

- typická životnost senzorů 5 a více let dle typu senzoru

- multidetektor umožňuje funkci vyhledávání úniku, v režimu vyhledávání vydává signály se zvyšující se nebo snižující frekvencí v závislosti na detekované koncentraci

- multidetektor je stabilní při odložení a umožňuje samostatné stání při měření bez obsluhy

TechnickÉ PODMÍNKY

- Robustní provedení přístroje s vysokou mechanickou odolností chránící přístroj před poškozením při pádu z výšky min. 1,5 a odolností proti vodě s krytím IP 67.

- Přístroj je vybaven alarmovým systémem s akustickou houkačkou (min. 100 dB ve vzdálenosti 30 cm.) a optickým alarmem viditelným v rozsahu 3600 signalizovaným pomocí LED diod. Pravidelné potvrzení funkčnosti krátkým provozním signálem

- Nabíjecí zdroj s inteligentním řízením nabíjení s dlouhou životností a dobou provozu min. 20 hod. Možnost dlouhodobého provozu v nabíječce (mimo prostředí s Ex)

- Součásti dodávky je nabíjecí set

- Měřené hodnoty se zobrazují na velkém grafickém displeji s automatickým zoomem při alarmových stavech pro zřetelné rozeznání zobrazovaných hodnot a symbolů důležitých pro obsluhu

- Vestavěný záznam dat, který umožňuje uchovat záznam min. 50 hodin provozu s intervalem ukládání alespoň 1 min. Možnost přenosu a vyhodnocení dat na PC

- Vestavěná integrovaná nasávací pumpa s velkým výkonem umožňující nasávání plynů min. do délky 40 m s monitorováním průtoku. Pokles průtoku je hlášen alarmem.

- Provozní podmínky min. v rozmezí teplot -20 0C až + 50 0C

- Hmotnost přístroje včetně bateriového zdroje max. 1500 g

- Multidetektor je vybaven senzory : 	senzor IR-Ex

senzor PID

senzor O2

senzor SO2

senzor HCN

Další POŽADAVKY

- záruční doba 24 měsíců

- jazyk a menu na displeji v českém jazyce

- možnost provádění kalibrací přístroje uživatelem bez nutnosti použití dalších speciálních zařízení

- dodavatel při prodeji dodá:

- veškerou dokumentaci k měřicímu přístroji, včetně návodu na obsluhu v českém jazyce

- součástí dokumentace je protokol o provedení kalibrace

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele (tj. návrh smlouvy).

# KUPNÍ   SMLOUVA  -   VZOR

I. Smluvní strany

## Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:                     , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl..... (je-li zapsána)

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:                , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl..... (je-li zapsána)

(dále jen „prodávající“)

II.  Základní ustanovení

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodání 7 kusů měřících přístrojů  - detektorů plynů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).

- Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne ......., která byla na základě zadávacího řízení č. 44/2013/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

- Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

- Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| cena bez DPH za 1 ks |  |
| --- | --- |
| DPH ... % za 1 ks |  |
| cena včetně DPH za 1 ks |  |
| cena bez DPH za 7 ks |  |
| DPH ... % za 7 ks |  |
| cena včetně DPH za 7 ks |  |

- Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle bodu VI. této smlouvy, clo, skladování, balné atd.

- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši ..... %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 30.9.2013.

- Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluvenou dobou plnění.

VI. Místo plnění

Míst plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

- Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.

- Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

- Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

  - dodané značky, typu, druhu,

  - dodaného množství,

  - zjevných jakostních vlastností,

  - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

  - dodaných dokladů.

- V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.

- Smluvní strany se dohodly na záruční době………min. 24 měsíců

- Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.

- Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to

  - formou písemného oznámení o vadě nebo

  - telefonicky na tel. č……………….. nebo

  - faxem na č………………………… nebo

  - e-mailem na ………………………

- Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

- Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).

- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:

- označení smlouvy a datum jejího uzavření

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno

- kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.

- Faktura bude prodávajícím vystavena po předání a převzetí zboží podle této smlouvy, přičemž její součástí bude potvrzený dodací list. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy.

- Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

- Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X.  Sankční ujednání

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

- Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – technická specifikace.

V Ostravě dne……………                                                    V……………dne………….

……………………………………                                   ………………………………….

za kupujícího                                                                 za prodávajícího

plk. Ing. Zdeněk Nytra

krajský ředitel

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané ………….. čestně prohlašuji, že dodavatel ……….………, IČ: …..………….. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V ………………… dne …………………..

………..…………………………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče