Příloha č. 1c k č.j. FM-146-3/2014

Soupis požadovaných prací a dodávek

1a. Specifikace dodávek a prací pro zateplení východní a západní obvodové zdi a obvodových zdí přístavby garáže budovy „A“

- MTZ+DMTZ lešení, lehké šíře do 1 m, hl. do 30 m	2675 m2

- Příplatek za každý měsíc použití lešení	5351 m2

- MTZ+DMTZ lešení pomocné do V-1,5 m	159 m2

- Osekání ostění kolem balkónových dveří	420 mb

- Nahrubování osekaných ostění	420 mb

- DMTZ+MTZ úchytů hromosvodových sítí, včetně dodávky delších úchytů	25 ks

- Rovnání hromosvodových svodů	100 mb

- Oprava omítek kolem styku mádla zábradlí a ostěnkou	112 ks

- Demontáž uvolněného obkladu soklu a zahrubování maltou	cca 3 m2

- Umytí omítky tlakovou vodou	2140 m2

- Nátěr penetrační pod zateplovací systém a omítku nezateplené fasády	2140 m2

- DOD+MTZ zateplovacího systému EPS 70 F tl. 160 mm omítka silikonová 2,5 kg/m2	1195 m2

- DOD+MTZ zateplovacího systému z minerální vaty tl. 160 mm

omítka silikonová 2,5 kg/m2	75,4 m2

- DOD+MTZ zateplovacího systému EPS 70 F tl. 50 mm omítka silikonová 2,5 kg/m2 – zateplení stropu bálkónů u okna v šíří 30 cm	393 m2

- Vystěrkování břizolitové omítky na nezateplovaných ostěnkách a stropech balkónů 2x tmel+perlinka, včetně silikonové omítky 2,5 kg/m2	477 m2

- Zpevnění svislých rohů nezateplených ostěnek a rohů podhledů balkónů vložením rohového profilu se síťkou (rohy podhledů balkónů s okapničkou)	600 mb

- Demontáž atikového oplechování	75 mb

- Montáž atikového oplechování ZN-RŠ 600 mm	75 mb

- Demontáž oplechování parapetů u stávajících oken	116 mb

- Montáž parapetů AL- hnědý RŠ – 380 mm	116 mb

- Demontáží dilatačního oplechování spáry	82 mb

- DOD + MTZ dilatačního oplechování spáry	82 mb

1b. Ostatní práce spojené se zateplením JV a SZ obvodových zdí objektu včetně garáže budovy „A“

- Zakrývání otvorů	629 m2

- Montáž a demontáž ochranné sítě včetně příplatku za použití sítě	2400 m2

- Odvoz a likvidace stavební suti na skládku

- Hrubý úklid staveniště	480 m2

- Staveništní a mimostaveništní doprava

2. Úpravy balkónů

- Zdrsnění starého nátěru konstrukce zábradlí	528 m2

- Dvojnásobný syntetický vrchní nátěr konstrukce zábradlí	528 m2

- Dvojnásobný syntetický nátěr okapových plechů pod zábradlím RŠ – 180 mm	80 m2

- DOD + MTZ spojovacího můstku podlah balkónů	627 m2

- MTZ keramické dlažby	627 m2

- MTZ soklíků  v-100 mm	538 mb

- Dlažba TAURUS mat 30/30 do exteriéru	749 m2