Příloha č. 1 ZD

Podrobná technická specifikace

Motorová pila řetězová záchranářská: 12 ks

- motor benzínový chlazený vzduchem

- startování ruční, velká startovací rukojeť (umožnuje start v rukavicích)

- vyhřívání karburátoru

- hmotnost max. 7 kg

- lišta 50 cm

- možnost omezení hloubky (délky) řezu záchranářem v rozmezí min. 5 – 20 cm

- osazení diamantovým řetězem (celoplošně přivařené destičky tvrdokovu odolné proti nárazu)

- napínání řetězu z boku

- oboustranná bezpečnostní rukojeť

- beznářaďové zátky nádrží

12 náhradních lišt + 24 náhradních řetězů k pilám

Motorová rozbrušovací pila: 15 ks

- Motor benzínový chlazený vzduchem

- splnění emisních norem EPA II a EU II

- polohovatelná kryt kotouče

- max. hmotnost 13 kg

- min. výkon 5 kW

- min. průměr kotouče 400 mm

- upínací otvor 20mm

- systém filtrace s předřazenou cyklonovou odlučovací filtrací (umožňující dlouhodobé použití bez nutnosti čistit vzduchový filtr)

- možnost umístit na vodící vozík

15 náhradních řezacích kotoučů

Motorový zádový rosič: 20 ks

- zdvihový objem min. 63 ccm

- objem nádrže min. 13 l

- horizontální dosah min. 14 m

- max. průtok vzduchu min. 1300m3/hod

- vibrace do 1,9 m/s2