Plzeň 15. října 2013

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

Záznam z místního šetření

Oprava plynové kotelny a regulace ÚZ ALMA, KŘP-P

konaného dne 15. října 2013

Přítomni: viz prezenční listina

Bylo upřesněno:

- Není požadavek na vyvložkování komína nerezovou vložkou.

- Úprava vody bude spočívat pouze ve změkčení vody do požadované kvality.

- Na místním šetření bylo doplněno:

Izolace vnějšího obvodového zdiva (délka 6,80 m a výška 2,40 m tj. výška místnosti) bude řešena odstraněním omítky, očištěním s proškrábnutím spár a předstěnou ze sádrokartonu s odvětrávanou mezerou. Předstěna bude mít po celé délce nezakrytou mezeru u podlahy a pod stropem cca 10 cm pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.

V ostění, nadpraží a parapetu okna bude omítka pouze opravena, na vnitřních zdech bude opravena omítka (oprava z cca 30%).

- Součástí realizace díla bude projekt skutečného provedení stavby (4x v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD).

- Realizace akce bude probíhat od 4.11.2013 s tím, že do 18.11.2013 bude zprovozněn systém vytápění a ohřevu teplé vody. Dokončující a stavební práce budou provedeny do 9.12.2013 dle Smlouvy o dílo.

- Tepelná izolace potrubí bude v provedení minerální vlna s Al fólií.

Zapsala: Ing. Milena Štruncová v.r.

investiční referent