Specifikace předmětu VZMR – Nákup a dodávka osobního manažerského automobilu  komerčního nad 100 KW kategorie M1

| Model: |  |  |
| --- | --- | --- |
| provedení: | 1 x kombi |
| počet dveří: | 5; |
| počet míst k sezení: | 5; |
| Motor: |  | vznětový; |
| palivo: | motorová nafta; |
| výkon: (kW) | min. 103; |
| zrychlení z 0 na 100 km/hod: (s) | max. 10; |
| emisní předpis EU: | EU5; |
| spotřeba dle norem 1999/100 (EU3, EU4), 1993/116 (EU2, EU3D), pro kombinovaný provoz: (l/100 km) | do 6,5 l/100 km v souladu s přílohou 2 vyhláškou 162/2011 sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách |
| Hmotnost: |  |  |
| užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg) | min. 638; |
| Převodovka: |  | min. 6-st., automatická |
| Pohon: |  | na přední nebo zadní nápravu s automatickým přepínáním na 4 x 4 |
| Karosérie: |  |  |
| barva: | metalická barva |
| Sedadla: |  |  |
| čalounění: | látkové; |
|  |  | výškově stavitelná sedačka řidiče; |
|  |  | dělená opěradla zadních sedadel; |
| Vnitřní rozměry: |  |  |
| šířka v loktech vpředu/vzadu: (mm) | min. 1450/1400 |
| efektivní prostor pro hlavu vpředu: (mm) | min. 988, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze); |
| efektivní prostor pro hlavu vzadu: (mm) | min. 956, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru); |
| základní objem zavazadlového prostoru: (dm3) | min. 565 |
| Bezpečnost: |  |  |
| počet airbagů: | min. 7 - přední, hlavové, boční, kolenní; |
|  |  | bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; |
|  |  | pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních i zadních sedadlech; opěrky hlavy pro všechna sedadla |
|  |  | ABS, ASR, EPC nebo obdobné systémy s min. stejnou funkcionalitou; |
|  |  | posilovač řízení se závislostí posilovacího účinku na rychlosti vozidla; kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách; imobilizér; |
| Výbava: |  |  |
| standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy: | dálkové ovládání odemykání, zamykání |
|  |  | automatická klimatizace min 2 zónová; |
|  |  | vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka; |
|  |  | elektricky ovládaná přední a zadní boční okna; |
|  |  | přední mlhové světlomety; xenonové světlomety, denní svícení; Výsuvné integrované ostřikovače světlometů, dešťový senzor |
|  |  | imobilizér, autoalarm; navigace; přídavné nezávislé topení; |
|  |  | automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem; tempomat; |
|  |  | tónovaná skla se zatmavěním v nejvyšší přípustné míře; |
|  |  | stavitelný volant ve dvou směrech; manuálně nastavitelné bederní opěrky v předních sedadlech; vyhřívání předních a zadních sedadel; elektricky nastavitelná sedadlo řidiče a spolujezdce, u řidiče s pamětí; |
|  |  | uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem; |
|  |  | autorádio s DVD přehrávačem; |
|  |  | sada letních pneumatik s disky kol z lehké slitiny, |
|  |  | povinná výbava ( viz. Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32, odst. 1, 6 a 7). reservní pneumatika + klíč na kola a zvedák střešní nosič; zadní stěrač s ostřikovačem; panoramatická střecha; |