Příloha č. 2 k č.j. PPR-19714-4/ČJ-2013-990656

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Sestava – blade server x86 | 6 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabízeno |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 |  |  |
| SPECint_2006 | min. 43,2 |  |
| SPECfp_2006 | min. 71,2 |  |
| SPECint_rate 2006 | min. 436 |  |
| SPECfp_rate 2006 | min. 357 |  |
| Značka – typ serveru | - |  |
| Provedení | Kompatibilní (umožňující jeho instalaci a fyzickou integraci) se stávajícím šasi HP C7000 |  |
| Procesor | - |  |
|  | Min. počet – 2 |  |
| Paměť | 96 GB RAM DDR3 1333MHz |  |
| FDD | - |  |
| DVD | - |  |
| HDD | 2 x 146 GB 15k SAS HDD 6Gb/s |  |
| Řadič | HW RAID 0,1; 512 GB Cache |  |
| Síťový adaptér | 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry |  |
| FC rozhranní | Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli |  |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech |  |
| OS | Windows 2012 Datacenter Edition (včetně možnosti downgradu na Windows 2008 R2) |  |
| Kompatibilita | Microsoft Windows 2008 R2/2012, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 5.x |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |  |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |  |

| Virtualizační SW | 12 ks |
| --- | --- |
| položka | Požadováno | Nabízeno |
| Provedení | software – licence na CPU |  |
| Parametry | funkce automatického vyvažování výkonnosti mezi fyzickými servery. Přesun virtuálních serverů za běhu podle jejich vytížení a výkonnostní potřeby HW. Automatický náběh virtuálních serverů v případě výpadku fyzického serveru |  |
|  | Implementovaná správa virtualizačního systému z jednoho centra, zařazení do stávající správy virtualizačního řešení, která je realizována produktem VMware vCenter Server. |  |
|  | funkce vyšší dostupnosti - virtuální server může mít spuštěnu záložní kopii na dalším HW serveru. V případě havárie primárního HW serveru dojde k automatické bezvýpadkové aktivaci záložní kopie |  |
|  | funkcionalita virtuálního distribuovaného switche |  |
| Instalace | SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace |  |

| Rozšíření stávajícího diskového pole HP 3PAR V800 | 2 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabízeno |
| Drive chassis | Drive Chassis pro 40 HDD (včetně příslušných 10m, LC.LC kabelů pro připojení k řadičům pole) |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |  |
| Záruka | min. 3 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: - Závazek vyřešení hardwarového problému do šesti hodin - Okamžitou odezvu/zásah pro kritické problémy - Vyhrazené náhradní díly - Přidělený tým zákaznické podpory - Přiděleného manažera podpory - Přiděleného HW a SW specialistu - Plán technické podpory - Technické ověření vysoké dostupnosti diskového pole - Aktualizace storage Micro-code - Elektronickou podporu - Aktualizaci softwaru - Kontrolu provozních podmínek |  |