Č. j. KRPK-85960 /ČJ-2013-1900AO		  	 V K. Varech dne 24. září 2013

Příloha č. 2

# Krajské ředitelství policie

# Karlovarského kraje

# odbor veřejných zakázek

# Specifikace

1. Požadavek předkládá:	Automobilní oddělení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem Dobrovského č. 1935, 356 04 Dolní Rychnov (tel. 974 376 470)

2. Předmět VZMR:	Nákup a dodávka osobního automobilu terénního komerčního kategorie M1

3. Specifikace předmětu VZMR

| Model: |  |  |
| --- | --- | --- |
| provedení: | kombi |
| počet dveří: | 5; |
| počet míst k sezení: | 5; |
| Motor: |  | vznětový |
| palivo: | nafta motorová; |
| výkon: (kW) | min. 100; |
| zrychlení z 0 na 100 km/hod: (s) | max. 12; |
| emisní předpis EU: | EU5; |
| spotřeba: | v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách; |
| Hmotnost: |  |  |
| užitečná hmotnost (bez řidiče): (kg) | min. 500; |
| Převodovka: |  | min. 5-st., mechanická, synchronizovaná; |
| pohon: |  | přední nebo zadní nápravy s možností automatického připojení druhé nápravy, nebo stálý pohon všech náprav; |
| Karosérie: |  |  |
| barva: | stříbrná; |
| Sedadla: |  |  |
| čalounění: | látkové, omyvatelné, |
|  |  | výškově stavitelná sedačka řidiče; |
|  |  | sklopná zadní sedadla; |
|  |  | dělená zadní sedadla; |
| Vnitřní rozměry: |  |  |
| míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů): (mm) | min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad; |
| míra pohodlí vzadu: (mm) | min. 600 při předním sedadle posunutém na doraz vzad; |
| šířka v loktech vpředu/vzadu: (mm) | min. 1400/1400; |
| efektivní prostor pro hlavu vpředu: (mm) | min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze); |
| efektivní prostor pro hlavu vzadu: (mm) | min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru); |
| základní objem zavazadlového prostoru: (dm3) | min. 500; |
| Bezpečnost: |  |  |
| počet airbagů: | min. 6 - přední, hlavové, boční; |
|  |  | bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; |
|  |  | pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech; |
|  |  | ABS, ESP, nebo obdobné systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu; |
|  |  | posilovač řízení; |
| Výbava: |  |  |
| standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy: | centrální zamykání s dálkovým ovládáním; |
|  |  | klimatizace; |
|  |  | vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka; |
|  |  | elektricky ovládaná přední boční okna; |
|  |  | přední mlhové světlomety; |
|  |  | imobilizér; |
|  |  | možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem před jízdou; |
|  |  | automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem v průběhu jízdy; |
|  |  | stavitelný volant ve dvou směrech; |
|  |  | uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem; |
|  |  | autorádio s dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel; |
|  |  | kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení) |
|  |  | gumové koberce s obrubou - vpředu/vzadu; |
|  |  | povinná výbava (viz. Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32, odst. 1, 6 a 7). |

Požadovaná délka záruční doby:						24 měsíců

4. Druh majetku předmětu VZMR dle číselníku:  34113000-2 – Vozidla s pohonem čtyř kol

5. Požadovaný termín plnění: 	listopad – prosinec 2013

6. Požadované místo plnění:  	KŘP Karlovarského kraje, Automobilní oddělení, Dobrovského 1935, Dolní Rychnov, PSČ 35604