Příloha č.2 HSPM-872-2/2013 ÚIZS

# Technická specifikace ruční svítilny

# Váha svítilny max. 500 gr.

Možnost nastavení polohy svítící hlavy min. do tří poloh: 0 - 45 – 90 stupňů.

# Propojení akumulátoru a svítící hlavy nesmí být provedeno kabelem vedeným vně svítilny.

Svítilna musí disponovat dvěmi LED diodami, každá se svítivostí min. 135 lumelů.

Svítilna musí disponovat technologií pro možnost osvětlení na krátkou vzdálenost.

Svítilna musí disponovat funkcí pro možnost osvětlení světelným paprskem s velkým dosahem.

# Svítilna je obsluhována max. dvěma tlačítky.

Svítilna disponuje třemi volitelnými intenzitami světla pro použití 4, 6 a 8 hodin.

Svítilna zobrazuje u každé intenzity zbývající čas kapacity, tento čas odečítá na prosvětleném displeji po minutách.

Svítilna musí diagnostikovat případnou závadu a zobrazit ji na prosvětleném displeji.

Tělo svítilny musí být vyrobeno z antistatického materiálu, odolným nárazům a vysokým teplotám.

# Svítilna musí mít stupeň ochrany minim. IP 67 dle normy EN 60529.

K svítilně musí být přiložena kopie certifikátu pro použití do výbušného prostředí podle normy ATEX .