Příloha č. 1 ke smlouvě k č.j. KRPS-188477-26/ČJ-2014-0100MT-VZ

Počet listů: 2

Specifikace – verifikační tabulka - Elektrický, ručně vedený vysokozdvižný vozík

Typové /výrobní označení vysokozdvižného vozíku: doplní dodavatel

| Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Splňuje ANO/NE Dodavatel uvede jednu z možností | Hodnota garantovaná dodavatelem (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pohon (ovládání pojezdu) | elektrický |  |  |
| Obsluha | stojící |  |  |
| Nosnost | min. 1100kg |  |  |
| Ovládání zdvihu | elektrický |  |  |
| Provozní brzda | mechanická nebo automatická |  |  |
| Vlastní hmotnost vozíku | max. 1400kg |  |  |
| Výška vozíku se spuštěným zvedacím zařízením | max. 1900mm – NESMÍ PŘEKROČIT DANOU HODNOTU |  |  |
| Výška zdvihu | min. 2200mm |  |  |
| Šířka vozíku | max. 1000 mm |  |  |
| Délka vozíku včetně vidlic | max. 2100mm |  |  |
| Otoč zdvihacího zařízení horizontální (poloměr otáčení) | max. 1900mm |  |  |
| Manipulace v horizontální poloze | ano |  |  |
| Manipulace ve vertikální poloze | ano |  |  |
| Šířka vidlice | nastavitelná, určena k nakládce euro palet |  |  |
| Výkon motoru zdvihu | min. 2kW |  |  |
| Výkon motoru pojezdu | min. 0,7kW |  |  |
| Baterie (kapacita) je součástí | 24V / min. 200Ah |  |  |
| Nabíjecí akumulátor | ano |  |  |

V …………………dne   								------------------------------------------

Jméno a příjmení oprávněného zástupce

Šíře a výška vozíku je zadána z důvodu prostorového uspořádání objektu, ve kterém bude vysokozdvižný vozík využíván a průjezdními profily, které musí být z hlediska bezpečnosti práce respektovány. Úhly náklonu jsou zadány z důvodu technologické manipulace při skladbě (Pokud je požadováno).