Technické podmínky

na technické zhodnocení CAS K25 - L 101

- V rámci technického zhodnocení bude provedena rekonstrukce a modernizace cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) následujícím způsobem.

- Základní technické a taktické parametry CAS po technickém zhodnocení jsou shodné nebo výhodnější oproti technicko-přejímacím podmínkám, podle kterých CAS 
byla zařazena k jednotkám PO. Jde o výkon požárního čerpadla, zásobu hasiv a zařízení prvotního zásahu.

- CAS splňuje technické podmínky stanovené:

a)	předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v Republice Moldávie,

b)	EN 1846.

- Technická životnost CAS po technickém zhodnocení je nejméně 10 roků s tím, 
že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

Rekonstrukce

- Na zadní stěně kabiny osádky je provedena rekonstrukce opěradla druhé řady sedadel 
pro uložení čtyř dýchacích přístrojů a třech náhradních láhví k dýchacím přístrojům. Zbývající tři dýchací přístroje shodného typu a jedna náhradní láhev k dýchacímu přístroji jsou umístěny v kabině osádky. Úchyty pro dýchací přístroje 
a pro náhradní tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6,8 litrů vložené v textilním obalu. Dýchací přístroje a náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům jsou součástí dodávky.(viz. Technické podmínky pro dýchací přístroj a tlakovou láhev)

- Sedadla v kabině osádky jsou rekonstruována pro 7 osob a první řada sedadel 
pro strojníka a velitele je vybavena bezpečnostními pásy.

- V kabině osádky bude provedena rekonstrukce elektroinstalace následujícím způsobem:

- pro napájení vozidlové radiostanice bude v prostoru přístupném z místa velitele provedena příprava pro budoucí montáž radiostanice typu Motorola (12 V),

- pro napájení sedmi dobíjecích úchytů ručních radiostanic bude v kabině osádky provedena příprava pro budoucí montáž úchytů typu Motorola (12 V),

- v kabině osádky bude provedena montáž dobíjecích úchytů pro čtyři ruční svítilny typu LED a v provedení ATEX, s dobou nabíjení zdroje nejvíce 90 min., úchyty 
se svítilnami budou součástí dodávky,

- v kabině osádky bude provedena montáž lampičky pro čtení map u sedadla velitele.

- Karosérie účelové nástavby bude rekonstruována:

- novým oplechováním technologií lepení,

- pro osvětlení bezprostředního okolí CAS montáží nejméně dvou zdrojů bílého neoslňujícího světla na každém boku,

- na zádi montáží oranžových blikajících světel pro označení CAS jako překážky silničního provozu.

- V rámci rekonstrukce prostoru pro uložení požárního příslušenství bude provedena:

- v zadní části účelové nástavby montáž dveří, které se otevírají nahoru, a které nahradí současnou roletku,

- montáž schránky s víkem pro uložení rozměrného požárního příslušenství, a to 
na účelové nástavbě, schránka bude vyrobené z lehkého kovu,

- náhrada dosavadních úchytných prvků ve všech skříních účelové nástavby za nové úchytné prvky z odolných materiálů, zejména ze slitin lehkých kovů.

- osvětlení jednotlivých skříní je zhotoveno z LED modulů umístěných alespoň na jedné straně v místě vodicí lišty roletky v celé výšce příslušné skříně. Tyto moduly musí dosahovat krytí IP67 a musí být snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásků nalepených přímo na sloupku skříně bez použití instalační lišty s krycím plexy.

- Stupačky pro přístup k požárnímu příslušenství budou rekonstruovány na plošné stupačky v provedení vyklápěcím.

- U požárního čerpadla bude provedena rekonstrukce ovládacího panelu:

- montáží nového ovládání otáček motoru,

- výměnou hladinoměrů za sloupcové diodové.

- Přiměšovací zařízení po rekonstrukci bude umožňovat nastavení na 3%.

- Při rekonstrukci zařízení prvotního zásahu bude průtokový naviják vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení vysokotlaké hadice o délce nejméně 60 m s připojenou proudnicí.

- Elektroinstalace CAS bude rekonstruována montáží:

- zvukové signalizace zařazení zpětného převodového stupně,

- předních světlometů do mlhy.

Modernizace a kontrola, případně odstranění zjištěných závad

Podvozek

- U brzdové soustavy bude provedena výměna:

- brzdového obložení,

- brzdových hadic,

- brzdových válců,

- odkalovacích ventilů u vzduchojemů.

- U brzdových bubnů bude provedeno protočení.

- Na podvozkové části bude provedena výměna:

- akumulátorových baterií,

- výfukové soustavy,

- hadic chladící soustavy,

- všech olejových náplní a čistících vložek,

- vložek čističů paliva.

- Na podvozkové části bude provedeno seřízení:

- seřízení vůle spojovacích tyčí řízení,

- seřízení ventilů motoru,

- seřízení vstřikovačů motoru.

- Podvozková část bude kompletně promazána.

Kabina osádky

- Na kabině osádky bude provedena výměna:

- podlahy z voděvzdorné překližky,

- podlahové gumy,

- gumových rámů zasklení,

- kožených omezovačů dveří za polohovatelné omezovače,

- čalounění kapoty motoru.

- Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část 
je opatřena zábleskovým LED zdrojem světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě zábleskové LED svítilny vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení je umístěno tak, aby bylo dosažitelné z místa strojníka a z místa velitele.

- Kabina osádky je v dosahu velitele (spolujezdce) vybavena místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

- Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií a přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu jsou umístěny v blízkosti nástupu strojníka. Součástí dodávky 
jsou i příslušné protikusy.

Účelová nástavba

- Na karosérii CAS bude provedena montáž nových roletek po stranách účelové nástavby.

- Barevné provedení CAS bude v barvě červené RAL 3000.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty 
a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Minimální práce na CAS a požární příslušenství je uvedeno v příloze č. 2 těchto technických podmínek.

Příloha č.1: Technické podmínky pro dýchací přístroj a tlakovou láhev …….1 list

Příloha č.2: Ceny minimálních prací a požárního příslušenství …….2 listy

Technické podmínky pro dýchací přístroj a tlakovou láhev

- Dýchací přístroj splňuje požadavky ČSN EN 137:2007.

- Nosič dýchacího přístroje je z anatomicky tvarovaného kompozitního materiálu 
bez ostrých výstupků v zádové části (šrouby apod.), je opatřený polstrovanými nosnými popruhy se snadnou údržbou. Pro jeho demontáž není potřebné nářadí. Seřizovací spony jsou z nekorodujícího kovu a umožňují snadnou manipulaci i v rukavicích, dotahování bederního opasku na bocích je směrem odzadu dopředu.

- Redukční ventil umožňuje dodatečnou montáž druhého středotlakého výstupu pro záložní plicní automatiku nebo připojení k přetlakovému protichemickému oděvu.

- Kontrolní manometr je vybaven integrovanou varovnou píšťalou v ochranném pryžovém pouzdře, fluorescenční číselník s vyznačením rezervy je umístěný na levém ramenním popruhu. Píšťala vydává rovnoměrný signál v celém rozsahu tlaku 55-0 bar +/- 5 bar. Manometr a píšťala mají na sobě nezávislý přívod vzduchu a dvojité jištění pro případ poruchy. Kontrolní manometr umožňuje budoucí záměnu za elektronickou monitorovací jednotku s možností telemetrického přenosu dat.

- Přetlaková plicní automatika je snadno ovladatelná (jednou rukou i v rukavici) 
a je opatřena vnější ochranou proti poškození (pryžové opláštění apod.). Připojení 
ke středotlakému vedení od redukčního ventilu je řešeno rychlospojkou. Připojení plicní automatiky k obličejové masce je prostřednictvím nástrčkové rychlospojky.

- Přetlaková obličejová maska dýchacího přístroje splňuje požadavky ČSN EN 136:1998 
a ČSN EN 148-3:2000. Tato maska je uložena v polstrovaném ochranném obalu.

- Přetlaková obličejová maska má rychlo upínací prvky s dvojitou těsnící manžetou lícnice, polykarbonátový panoramatický zorník v torzně tuhém rámečku a je osazená kvalitní průzvučnou membránou.

- Tlaková láhev splňuje požadavky ČSN EN 144-2:1999, ČSN EN ISO 11623:2003, 
ČSN EN 1089-3:2004, ČSN EN 12245:2009, ČSN EN ISO 13769:2009.

- Tlaková láhev (včetně náhradních) je vyrobena z kompozitu a má vodní objem 6,8 litru 
a plnící tlak 300 bar. Má následující barevné provedení: žluté tělo, vrchlík 
se čtvrtinovými černo-bílými výsečemi a je označena podle CZ standardů. Láhev 
je opatřena ventilem v ose ovladatelným oběma rukama. Tlakové lahve včetně náhradních jsou vybaveny textilním obalem. Ventil i láhev jsou schváleny pro použití 
v kombinaci s nabízeným dýchacím přístrojem (doloženo prohlášením výrobce dýchacího přístroje).

- Dýchací přístroje a veškeré výše popsané jejich součásti jsou vyrobeny v roce 2012 nebo 2013.