# Příloha č. 1 k č.j. KRPZ-110429-5/ČJ-2013-1500VZ-CER

Specifikace produktů:

„Nákup – Zvedák dvousloupový s nosností 4.000 kg – 2 ks“

nosnost 4.000 kg zvedáků

pohon elektro – hydraulický s integrovanou ochranou proti přetížení

zvedáky bez spodního přejezdu s horním vedením

maximální celková výška 4.200 mm

světlá průjezdní výška nad 3.600 mm

maximální šířka včetně sloupů 3.350 mm v úrovni 3.300 mm

světlá šířka mezi sloupy minimálně 2.700 mm

maximální výška zdvihu nad 1.800 mm

asymetrická vícestupňová výsuvná a kloubově natočitelná dvoudílná zvedací ramena s automatickou aretací polohy, automatické odjištění ve spuštěné poloze

maximální výsuv delšího ramene nad 1.300 mm

výsuv kratšího ramene třístupňový

ochrana proti poranění nohy pří spouštění

regulace rychlosti padání zvedáků

4 x bezpečnostní západky s centrálním elektromagnetickým odjištěním

uzamknutí zvedáku v požadované poloze (hydraulický systém není po dobu práce zatěžován)

konce nosných ramen opatřeny výškově nastavitelnými patkami

16 ks podložek na patky, vrchní strana z pryže

horní hrazda s ochranou střechy vozu

kompletnost zvedáků, tj. kryt motoru, kryt hydrauliky, výškové podpěry pro dodávková vozidla, provozní náplně

2 ks delších ramen navíc pro možnost zvedání dlouhých vozidel

elektrické připojení na 380 V

doprava započítána v ceně zboží

v ceně zboží kompletní odborná instalace pro používání zvedáků, revize, proškolení obsluhy, vše dle ČSN

demontáž stávajících zvedáků v ceně zboží

záruka 24 měsíců

po dobu záruky pravidelné revizní prohlídky dle normy ČSN 270808 zdarma včetně dopravy