Č. j. : PPR - 25064 - 5/ČJ - 2013 - 990663                                         	Praha 7. 11. 2013

Počet listů: 2

Dodatečné informace zadavatele ve věci  veřejné zakázky malého rozsahu

Akce: „Znojmo, Cínová Hora - výměna protipožárních dveří“

Dne 29. 10. 2013 byla vyhlášena na profilu zadavatele veřejná zakázka na výměnu protipožárních dveří.

Zadavatel doplňuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, konkrétně „Technické a další podmínky zadání“ uvedené v příloze č. 1 takto:

19. Po prohlídce místa plnění a zaměření dveří, doplňuji, že počet dveří se upravil na konečných 35 ks (16ks v 1NP, 19ks ve 2NP objektu).

20. Pod pojmem bezpečnostní zámek objednatel zamýšlel tzv. zámek FAB + přídavný horní bezpečnostní zámek. Zámky, které budou použity musí být certifikovány s daným typem dveří, tak aby celý požární uzávěr (dveře + FAB, přídavný zámek, samozavírač, zárubeň) certifikovaný. Objednatel bude požadovat po zhotoviteli prohlášení o shodě a certifikaci dveří. Požadavky na požární odolnost protipožárních dveří: EI 30 DP3-C (EI - požárně bezpečné, 30 - odolnost v minutách, DP3 - dveře s dřevěnou konstrukcí, C - dveře se samozavíračem), těsněné ocelové typové zárubně: EI 30.

21. Provedení dveří: Plné, povrch hladký, jednokřídlové, otočné.

22. Materiál dveří bude laminát (dýha či folie ne). Povrchová úprava CPL bude upřesněna objednatelem (pravděpodobně stejná jako u již realizované první etapy výměny dveří v hlavní budově).

23. Samozavírače budou bez aretace.

24. Malba do výšky cca 1,5m na chodbě bude po osazení nových dveří opět zhotovena jako neomyvatelná (podobný žlutý odstín).

25. Šířka dveří bude změněna na typizovanou šířku 1100 mm!!!!! Dle informací uvažovaná šířka na místě prohlídky 100cm je atypická (u zárubně), z tohoto důvodu se investor rozhodl na změnu na šířku 110cm z důvodu ceny.

26. V místnostech, kde je použit keramický obklad a bude tento obklad bude poničen při odstraňování zárubní bude obklad doplněn stejným formátem.

27. Dveře budou bez prahu, aby bylo umožněno zajíždět paletovým vozíkem přímo do skladů.

28. Jedny stávající dveře ve 2 NP budou zrušeny (demontáž vč. zárubně) a zazděny.

29. V jedné místnosti skladu bude zrušena příčka (opět zednické začištění, doplnění obkladu, malba).

30. V cenové nabídce bude i položka na přesné zameřění a dopravu.

31. Oceněný rozpočet bude položkový s jednotkovými cenami. Nesmí chybět položky jako např.: demontáž dveří, demontáž zárubní, odvoz, likvidace, bourací práce, osazení nových překladů, osazení nových zárubní, zazdění otvorů, úprava vypínačů, úprava ocel. mříží - 2ks, zednické začištění (jádro, štuk), osazení dveří, 2x nátěr zárubní, 2x malba, obklad, doprava, úklid, přesun hmot,….

32. Termín návozu zárubní a dveří a ostatního materiálu do 15. 12. 2013, montáž a předání kompletního díla nejpozději do 15. 1. 2014.

33. Záruka na dodávku dveří a zárubní min. 36 měsíců, záruka na prováděné práce beze změny - 60 měsíců.

Ostatní podmínky Výzvy k podání nabídek a jejich příloh zůstávají v platnosti.

Zpracoval: Ing. Tomáš Nushart, tel.: 974 884 682

Ing. Jitka Šedivá v. r.

zástupce zadavatele