RON SERVIS, s.r.o.

K Mandelce 137

250 68 Řež

www.ronservis.cz

info@ronservis.cz

Elektrická zabezpečovací signalizace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Objekt: 	HZS středočeského kraje

Školící středisko a chem. laboratoře

Korunní čp. 2

251 68 Kamenice

Objednatel: HZS středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Objednávka. č.: OB13/0623

Projektant: Jaroslav Pína

Počet výtisků :	1

Počet stránek :	7

Počet příloh :	3

Rozdělovník:

Výtisk č.  :    		1       Objednatel

CD:	         		1       Objednatel

Datum:   19.6.2013

SEZNAM PŘÍLOH:

I.   Technická zpráva

II.  Výkresová část

III. Výkaz/výměr

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1. Podklady pro projekt

2. Všeobecná část

3. Popis technického řešení

4. Navržený způsob zabezpečení

5. Závěr

1. Podklady pro projekt

-	půdorysné stavební plány části objektu v měřítku 1:100 z r.1976

-	osobní  jednání se zástupcem objednavatele

-	podklady výrobce zařízení

2. Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je instalace (výměna za nefunkční) elektronické zabezpečovací signalizace v objektu HZS Středočeského kraje - školící středisko a chem. laboratoře, Korunní čp. 2, 251 68 Kamenice.

3. Popis technického řešení

3.1. Určení prostředí dle ČSN 33 0300

obyčejné, základní

3.2. Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 332000-4-41

Napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

3.3. Popis systému EZS

Systém EZS je zpracován na základě požadavků objednatele a zabezpečuje střežení vybraných prostor.

Jako systém je navržen - multiplexní ústředna Galaxy Dimension GD96 , k níž jsou pomocí datového rozvodu připojeny ovládací klávesnice a prostřednictvím datových koncentrátorů – RIO G8 - připojeny jednotlivé hlásiče (viz blokové schéma).

Ústředna po datové síti neustále koresponduje se všemi prvky systému (RIO, Klávesnice LCD MK7) a vyhodnocuje jejich stavy.

3.4. Popis systému GALAXY Dimension GD96

Ústředna Galaxy Dimension GD96 umožňuje připojení až 96 smyček (adres), z nichž ke každé je přiřazen jeden nebo více hlásičů. To umožňuje podrobné rozčlenění střeženého prostoru a tím přesnou identifikaci místa narušení objektu. Je též možno připojením dalších koncentrátorů RIO G8 k datovému rozvodu systém velmi jednoduše rozšířit až do naplnění kapacity ústředny. Ovládání systému je prováděno LCD klávesnicí MK7. Informace o stavech systému jsou zobrazovány na dvacetiznakovém display LCD klávesnice MK7.

Napájení systému:

Ústředna a komunikátor GSM jsou napájeny ze sítě 230V/50Hz samostatně jištěným přívodem z rozvaděče. Klávesnice, RIO a čidla EZS jsou napájena napětím 12Vss z inteligentního přídavného zdroje, který je umístěn pod ústřednou. Pro případ výpadku síťového napětí ústředna i přídavný zdroj obsahuje záložní zdroj (akumulátor odpovídající kapacity).

3.5. Navržená verze systému

Ústředna Galaxy Dimension GD96 umožňuje rozdělení objektu až do 16 částí (bloků), které lze zapínat do režimu střežení nezávisle na sobě z kteréhokoli ovládacího místa systému. Jednotlivým uživatelům lze přiřadit oprávnění pro ovládání systému v různých úrovních podle požadavků.

Rozdělení systému do bloků je řešeno po dohodě s uživatelem následovně:

1- budova „A“

2- budova „B“

3.6. Umístění řídících a výstupních prvků EZS

Ústředna je umístěna v technické místnosti 1.pp. Ovládací klávesnice jsou umístěny v 1.PP u hlavního vchodu do objektu a 1.NP na chodbě proti schodišti.

Výstupní prvky jsou umístěny v technické místnosti. Pro komunikaci s PCO se použije vysílač GPRS „REGGAE mini GTbz “, který se napojí na telefonní svorky komunikátoru, jež je součástí ústředny. Komunikátor přenese adresně všechny informace o dění v EZS.

Základní stavy o poplaších a nestandardních stavech (výpadek napětí systému) budou přenášeny komunikátorem GD-04 GSM formou SMS s možností prozvonění..

3.7. Instalace el. rozvodů

Při instalaci je možno využít původních rozvodů, které je potřeba proměřit.

Při instalaci nových rozvodů bude pro sběrnici 485 použit kabel UTP cat5e. Pro instalaci rozvodů ostatních prvků lze použít též kabel UTP cat5e nebo SYKFY 3x2x0,5. Kabely budou uloženy v lištách typu VKL přičemž původní lišty budou demontovány.

Síťový přívod pro ústřednu a pomocný zdroj bude v případě, že původní přívod byl 2Bx1,5, vyměněn za CYKY 3Jx1,5.

4. Navržený způsob zabezpečení

Rozmístění čidel, dimenze kabelů a trasy vedení jsou patrné z přiloženého půdorysného výkresu a blokového schéma zapojení. Plášťová ochrana je  tvořená magnetickými kontakty na investorem vybraných oknech a dveřích pláště budovy. Prostorová ochrana je tvořena z důvodu minimalizace falešných poplachů duálními detektory PIR+MW.

Plášťová ochrana  dveří a oken bude řešena magnetickými spínači DC 101, výrobce ARITECH nebo obdobnými. Na vratech budou instalovány mg. kontakty s dosahem 50 mm.

Prostorová ochrana bude řešena duálními PIR+MW detektory pohybu ELITE-DT, výrobce Texecom v investorem vybraných prostorech tak, aby chránily všechny požadované prostory, zejména možné přístupy do chráněných prostor.

Předmětová ochrana bude provedena otřesovým detektorem IMPAQ-Plus, výrobce Texecom.

5. Závěr

Po instalaci systému bude provedena a vypracována výchozí revize.

Zkoušky činnosti při provozu a pravidelné revize se musí provádět dle odst. 6.3 normy

ČSN 33 45 90.

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

Obsah výkresové části:

formát:

1.  Půdorys 1.PP                           						9 x A4

2.  Půdorys 1.NP									9 x A4

3.  Půdorys 2.NP                 		                                                     9 x A4

4.  Blokové schema 								1 x A4

III. VÝKAZ  VÝMĚR