Příloha č. 2 zadávací dokumentace  čj. KRPH-101450-4/ČJ-2013-0500NE-VZ

Specifikace chemického spotřebního materiálu – rok 2013

- Tryska do plamenoionizačního detektoru

- Kompatibilita s GC 6890

- Vnitřní povrch deaktivován vrstvou siltek

- Provedení pro kapilární kolony

- Počet ks: 5

- Septum do nástřiku split/splitless, kompatibilní s plynovými chromatografy Agilent 6890

- Bez matice, chlopňové

- Typ: Merlin Microseal

- Maximální teplota: 325 oC

- Výrobce: Restek

- Počet ks: 4  ks

- Vialka na vzorky,

- Borosilikátové sklo- Typ 1,

- Objem 24 ml, průměr 27 mm, výška 57 mm

- Víčko: těsnění materiál PFTE, šroubovací

- Výrobce: Chromatography Research Supplies

- Množství: 2000 ks (vialek s víčky)

- Těsnící ferule  kolony

- Materiál: vespel/grafit

- Pro kolony s vnitřním průměrem 0,32 mm

- Počet ks: 40