Příloha č. 4 – Požadované vlastnosti pro Hraniční aktivní prvek typ 3

- Výkon: propustnost 142,9 mpps, switching/routing kapacita 192 Gbps

- Velikost packetového bufferu: 4 MB

- Velikost max. 1U

- Wirespeed (neblokující) na všech portech

- Min. počet portů: 44x10/100/1000 RJ45, 4 x SFP

- Podpora 10GbE (SFP+, CX4)

- Podpora virtuálního chassis (pokročilý stacking) se single-IP managementem

- Podpora virtuálního chassis (pokročilý stacking) pro L2 funkce (linková agregace v distribovaném módu, STP apod.)

- Podpora virtuálního chassis (pokročilý stacking) mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost až 10km

- Linková agregace portů IEEE 802.3ad

- Podpora redundantního napájecího zdroje (externí)

- Jumbo frame, podporovaná velikost rámce až 9000 Byte

- Protokol 802.1Q , podpora 4094 VLAN

- Voice VLAN

- Protokoly STP/RSTP/MSTP Protokol IEEE 802.1AB (LLDP) včetně rozšíření o LLDP-MED

- 8 000 MAC adres dynamicky,

- Gratuitous ARP, Proxy ARP

- Neighbor Discovery pro IPv6

- DHCP Client, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Snooping a podpora Option 82 (IPv4 I IPv6)

- UDP helper

- DNS pro IPv4 i IPv6

- Statické směrování IPv4, minimálně 32 záznamů

- Statické směrování IPv6

- IGMP Snooping v1/v2/v3

- MLD snooping v1/v2

- Multicast VLAN

- Podpora ochrany proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm control) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu

- 8 hardwarových výstupních front

- Podpora vytváření ACL a klasifikace toků na Layer2-Layer4 minimálně na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, číslo VLAN

- Podpora přeznačkování 802.1p

- Podpora časových úseků pro aplikaci pravidel

- Možnost volby mechanismu pro obsluhu výstupních front minimálně na úrovni Strict Priority, Weighted Fair Queuing a Weighted Deficit Round Robin (SP, WRR. SP+WRR)

- Podpora ochrany proti zahlcení broadcasty, multicasty a neznámými unicasty nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu

- Podpora zrcadlení skupin portů

- Podpora RADIUS a TACACS ověřování

- Podpora ověřování 802.1X

- Podpora ověřování MAC adres,

- Podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření

- Podpora Private VLAN, Port Security

- Podpora Guest VLAN

- Podpora IP Source Guard

- Podpora testovaní metalických kabelů a diagnostiky optických transceiverů

- Zabezpečený management přepínače - SSH, SSL, SMNPv3

- Podpora alarmů pro teplotu a selhání ventilátorů

- Podpora pokročilých link-layer služeb OAM dle 802.3ah (služby pro Ethernet první míle) a dle 802.1ag (detekce poruch konektivity)