Příloha č. 6 – Požadované vlastnosti pro Hraniční aktivní prvek typ 5

- Výkon: propustnost 41 mpps, switching kapacita 56 Gbps

- Velikost packetového bufferu: 1,5 MB

- Velikost max. 1U

- Wirespeed (neblokující) na všech portech

- Min. počet portů : 24x10/100/1000 RJ45,4 x SFP

- Linková agregace portů IEEE 802,3ad

- Podpora redundantního napájecího zdroje (externí)

- Jumbo frame. Podporovaná velikost rámce až 9000 Byte

- Protokol 802.1Q, podpora 4094 VLAN

- Voice VLAN

- Protokoly STP/RSTP/MSTP Protokol IEEE 802.1AB (LLDP)

- 8 000 MAC adres dynamicky,

- DHCP Client, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Snooping a podpora Option 82

- UDP helper

- IGM Snooping v1/v2/v3

- MLD snooping v1/v2

- Multicast VLAN

- Podpora ochrany proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm control) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu

- Podpora přeznačkování 802.1p

- Fanless

- Podpora časových úseků pro aplikaci pravidel,

- Podpora ochrany proti zahlcení broadcasty, multicasty a neznámými unicasty nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu

- Podpora zrcadlení portů

- Podpora RADIUS a TACACS ověřování

- Podpora ověřování 802.1X

- Podpora ověřování Mac adres,

- Podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření

- Podpora Private VLAN, Port Security

- Podpora Guest VLAN,

- Podpora testování metalických kabelů a diagnostiky optických transceiverů

- Zabezpečený management přepínače – SSH, SSL, SMNPv3

- Podpora alarmů pro teplotu a selhání ventilátorů

- Podpora pokročilých link-layer služeb OAM dle 802.3ah (služby ori Ethernet první míle) a dle 802.1ag (detekce poruch konektivity),