Č. 1   -   Automobil nákladní skříňový do 3,5 t (VAN) - počet: 1 ks

Model:

provedení:			automobil nákladní skříňový do 3,5t (VAN);

počet dveří:			4

vpředu dveře pro řidiče a spolujezdce;

boční posuvné dveře neprosklené vpravo v nákladovém prostoru;

zadní dveře neprosklené dvoukřídlé zatmavěné s úhlem otevírání 				min.180°;

počet míst k sezení:		3;

Motor:

typ motoru:			vznětový;

výkon: (kW)			min. 90;

plnění standardů emisních limitů:  min. EURO 5;

spotřeba:	v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.162/2011 Sb. o zákonu stanovení     zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;

Převodovka:	min. 6 st. mechanická;

Rozměry:

rozvor: (mm)	min. 2900;

šířka: (mm)	min. 1900 bez zrcátek;

výška: (mm)	max. 2300;

délka: (mm)	max. 5000;

objem nákladového prostoru:(m3) min. 6;

Karoserie:

barva:	základní barevná paleta výběr minimálně ze čtyř barev;

čalounění:	látkové;

dvousedadlo spolujezdce;

Bezpečnost:

počet airbagů:	pro všechny členy osádky;

možnost vypnutí airbagu řidičem;

ostatní: 	ABS, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejné funkce;

posilovač řízení;

bezpečností pásy pro všechna sedadla;

automatické rozsvícení světel po nastartování;

Výbava:	standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky:

centrální zamykání s dálkovým ovládáním;

přední mlhové světlomety;

výškově nastavitelné sedadlo řidiče;

elektricky ovládaná boční okna řidiče a spolujezdce;

autorádio s CD přehrávačem (střešní anténa a 2 reproduktory);

povinná výbava (viz. Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., §32, odst. 1,6 a 7);

sada disků s osazenými zimními pneumatikami (na vozidle montáž dle ročního období);

plnohodnotné rezervní kolo;

zásuvka na 12V v prostoru řidiče;

gumová podlahová krytina v kabině řidiče;

nákladový prostor obložený výplní proti poškození karoserie nákladem;

podlaha nákladového prostoru pokrytá protiskluzovým gumovým povrchem (včetně olištování).

Č. 2   -   Automobil nákladní skříňový do 3,5 t (VAN) - počet: 1 ks

Model:

provedení:			automobil nákladní skříňový do 3,5t (VAN);

počet dveří:			4

vpředu dveře pro řidiče a spolujezdce;

boční posuvné dveře prosklené vpravo v nákladovém prostoru;

zadní dveře prosklené dvoukřídlé zatmavěné s úhlem otevírání 				            min.180°;

počet míst k sezení:		6;

Motor:

typ motoru:			vznětový;

výkon: (kW)			min. 90;

plnění standardů emisních limitů:  min. EURO 5;

spotřeba:	v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.162/2011 Sb. o zákonu stanovení     zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;

Převodovka:	min. 6 st. mechanická;

Rozměry:

rozvor: (mm)	min. 2900;

šířka: (mm)	min. 1900 bez zrcátek;

výška: (mm)	max. 2600;

délka: (mm)	max. 5500;

objem nákladového prostoru:(m3) min. 2;

Karoserie:

barva:	základní barevná paleta výběr minimálně ze čtyř barev;

čalounění:	látkové;

dvousedadlo spolujezdce;

Bezpečnost:

počet airbagů:	min. pro řidiče a spolujezdce na předních sedadlech;

možnost vypnutí airbagu řidičem;

ostatní: 	ABS, ESP, nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejné funkce;

posilovač řízení;

bezpečností pásy pro všechna sedadla;

automatické rozsvícení světel po nastartování;

Výbava:	standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky:

centrální zamykání s dálkovým ovládáním;

přední mlhové světlomety;

výškově nastavitelné sedadlo řidiče;

elektricky ovládaná boční okna řidiče a spolujezdce;

autorádio s CD přehrávačem (střešní anténa a 2 reproduktory);

povinná výbava (viz. Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., §32, odst. 1,6 a 7);

sada disků s osazenými zimními pneumatikami (na vozidle montáž dle ročního období);

plnohodnotné rezervní kolo;

zásuvka na 12V v prostoru řidiče;

gumová podlahová krytina v kabině řidiče;

nákladový prostor obložený výplní proti poškození karoserie nákladem;

podlaha nákladového prostoru pokrytá protiskluzovým gumovým povrchem (včetně olištování).

1. SPECIFICKÉ POŽADAVKY - předložit současně s nabídkou:

  - V nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

  - V nabídce podrobně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min./max. U vybraného uchazeče bude tato specifikace tvořit přílohu č. 1 kupní smlouvy.

2. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

  - Vozidla musí být předaná v prostorách prodávajícího (viz článek IV. návrhu kupní smlouvy) na území České republiky,

b.)  Vozidla jsou určena pro KŘP Jihočeského kraje.