# Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – Technická specifikace

- Jedná se o dodání 9 ks osvětlovacího systému vhodného pro osvětlení prostoru při zásazích záchranných složek IZS.

- Osvětlovací zařízení musí produkovat rozptýlené neoslňující difúzní světlo s omezenou tvorbou stínů a osvětlovat prostor v okruhu 360o.

- Světlo musí rovnoměrně osvětlovat kruhovou plochu min. 2000 m2 bez tvorby ostrého rozhraní mezi světlem a stínem.

- Intenzita svitu pod světlem min. 400 Lx/m.

- Osvětlovací zařízení musí být tvořeno eliptickým balónovým světlem o průměru min. 110 cm. Povrch obalu světla musí být v horní části ošetřen pokovením, mít samozhášecí úpravu a být odolný proti dešti, prachu a vibracím.

- Světelný systém musí být použitelný v reálných venkovních podmínkách a bez přídavné fixace odolávat větru do rychlosti 100 km/h.

- Vlastní balónové svítidlo musí být plněno vzduchem z kompresoru, který bude zabudován v balónovém svítidle.

- Světlo musí být vybaveno bezpečnostním systémem, který automaticky vypíná osvětlení v momentě snížení tlaku vzduchu uvnitř balónu - zamezení použití v otevřeném stavu nebo při poškození pláště.

- Požadujeme osazení zařízení 1ks halogenidové výbojky typu HMI, produkující barvu světla max. podobnou dennímu světlu a systémem umožňujícím okamžité opakované zapnutí po výpadku proudu např. z důvodu přerušení napájecího napětí bez času potřebného na vychladnutí zdroje světla. Zařízení musí po opakovaném zapnutí ihned produkovat světlo s dobou dosažení max. parametrů svítivosti a to max. do 3 minut.

- Výbojka musí být snadno vyměnitelná bez použití nářadí.

- Zařízení musí být vybaveno elektronickým usměrňovacím zařízením, pro potlačení stroboskopického efektu.

- Osvětlovací zařízení musí být vybaveno pro manipulaci ochranným pevným obalem válcového tvaru. Maximální rozměry obalu: 110 x 30 x 30 cm.

- Používané napětí pro osvětlovací zařízení musí být 230 V/ 50Hz.

- Zdrojová část musí být uložena v přepravním boxu.

- Zařízení musí být provedeno v krytí min. IP 53.

- Součástí zařízení musí být teleskopický stožár, který umožní výškovou regulaci osvětlení min. v rozsahu 250 – 500 cm. Ve složeném stavu musí mít stožár max. délku 160 cm. Světelný zdroj musí být na stožáru polohovatelný pomocí naklápěcího kloubu.

- Teleskopický stožár musí být vybaven přídavnou základnou - sklopnými plochými podpěrami, které lze v případě potřeby fixovat proti převrácení kotvící sadou (průměr otvorů pro kotvící tyče musí být minimálně 20mm).  Materiál stožáru a podpůrné základny musí být povrchově upraven proti korozi.

- Součástí dodávky každého svítidla musí být opravná sada pláště balónového svítidla.

Musí být zachována kompatibilnost mezi nově dodanými svítidly a stávajícími svítidly  Airstar BE v2-1200, používanými u jednotek HZS Moravskoslezského kraje – kompatibilnost při použití nového zdroje a stávajícího osvětlovacího balónu a naopak.

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Závazné minimální obchodní a platební podmínky zadavatele (tj. návrh smlouvy).

# KUPNÍ   SMLOUVA  -   VZOR

I. Smluvní strany

## Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312

(dále jen „kupující“)

a

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:                     , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl..... (je-li zapsána)

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:                , č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ...........................soudem v ............., odd. ....., vl..... (je-li zapsána)

(dále jen „prodávající“)

II.  Základní ustanovení

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodání 9 kusů sférického balónového osvětlení dle technické specifikace v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).

- Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne ......., která byla na základě zadávacího řízení č. 46/2013/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

- Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

- Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| cena bez DPH za 1 ks |  |
| --- | --- |
| DPH ... % za 1 ks |  |
| cena včetně DPH za 1 ks |  |
| cena bez DPH za 9 ks |  |
| DPH ... % za 9 ks |  |
| cena včetně DPH za 9 ks |  |

- Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle bodu VI. této smlouvy, instalaci, zaškolení obsluhy, clo, skladování, balné atd.

- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši ..... %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Doba plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 4 týdnů ode dne uzavření smlouvy.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

- Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.

- Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.

- Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:

  - dodané značky, typu, druhu,

  - dodaného množství,

  - zjevných jakostních vlastností,

  - zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

  - dodaných dokladů.

- V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.

- Smluvní strany se dohodly na záruční době………min. 24 měsíců

- Záruční doba začíná běžet  dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.

- Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro  vady, za které nese odpovědnost prodávající.

- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to

  - formou písemného oznámení o vadě nebo

  - telefonicky na tel. č……………….. nebo

  - faxem na č………………………… nebo

  - e-mailem na ………………………

- Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

- Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.

IX. Platební podmínky

- Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.

- Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).

- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro běžný daňový doklad obsahovat také:

- označení smlouvy a datum jejího uzavření

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno

- kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.

- Faktura bude prodávajícím vystavena po předání a převzetí zboží podle této smlouvy, přičemž její součástí budou potvrzené dodací listy z jednotlivých územních odborů. Faktura bude rozepsána podle jednotlivých územních odborů. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby  odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy.

- Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

- Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X.  Sankční ujednání

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

- Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace.

V Ostravě dne……………                                                    V……………dne………….

……………………………………                                   ………………………………….

za kupujícího                                                                 za prodávajícího

plk. Ing. Zdeněk Nytra

krajský ředitel

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Jako uchazeč podávající nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané ………….. čestně prohlašuji, že dodavatel ……….………, IČ: …..………….. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu ke spotřební dani.

V ………………… dne …………………..

………..…………………………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče