Dotaz uchazeče VZ

Dobrý den,

v návaznosti na dnešní telefonický rozhovor zasílám dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu č. KRPC-92190/ČJ-2014-0200VO-LO, tj. člun motorový gumový s příslušenstvím a přepravním vlekem.

Naše firma se specializuje na profesionální čluny odpovídající základním specifikacím uvedených ve zveřejněných dokumentech a věříme, že v tomto smyslu máme co nabídnout - co nejen splní minimální požadavky, ale dokonce je předčí. Podobné čluny běžně dodáváme jak v rámci IZS, tak profesionálům ze soukromé sféry.

Nicméně prosíme o upřesnění několika bodů zadávací specifikace:

1) "Zařízení na přídi člunu pro uvázání kotvy, popř. člunu"
        Existuje několik standardních řešení tohoto požadavku, nicméně se výrazně liší svým designem, materiálovým provedením a cenou. Co nás mate na dané formulaci je slovo "zařízení". Chápeme, že v rámci předpokládané ceny asi nehledáte to nejluxusnější řešení v podobě el-navijáku kotvy, přesto prosíme o upřesnění tohoto prvku vybavení, zejména o to, zda má jít o řešení v podobě jistého druhu vazáku např. s rolnou pro kotevní lano, nebo o el-naviják.

2) Rozhodujeme se, jaký model člunu máme do této veřejné zakázky dát a chceme se v této věci zeptat na to, co je pro vás vhodnější ve smyslu rozměru člunu a některých dalších parametrů - zda jsou uvedené (např.) vnější rozměry člunu orientační, nebo minimální či maximální? 
        Uvádíte délku a šířku člunu "od - do", ale jde o velmi malý prostor pro jiné značky lodí, než podle jaké zakázku vypisujete či berete jako vzorovou - byť jde o rozdíly několika centimetrů, přesto přesně neodpovídají mnohým jiným značkám, jež ale zcela jistě naplňují funkčnost a kvalitu poptávaného zboží na 100%.
        Ve Výzvě je uvedeno, že "nabízené zboží musí splňovat minimální technické podmínky zadavatele". Tedy máme tomu rozumět tak, že námi nabízený člun může být nakonec trochu delší než uvedená dálka 5,6 m, pokud tak lépe naplní další podmínky?
        Ptáme se z toho důvodu, že na několika centimetrech v délce a šířce lodi (obzvláště u člunu s nafukovacími válci, jež má každý výrobce trochu jinak tvarované) nebo na průměru tub nezáleží v praxi tolik jako na nosnosti a přepravní kapacitě člunu, pokud jde o práci na vodě.
        V tomto bodě se nabízí více interpretací, proto prosíme o upřesnění - nejlépe přiblížením faktických omezení, jež nelze v žádném případě překročit, než specifikací člunu, který berete jako vzorový a který je funkčně a kvalitativně stejný u X-výrobců, ale liší se např. právě v rámci několika procent v délce, šířce atd.

3) Uvedená "délka člunu" se myslí konstrukční délka plavidla nebo tzv. LOA ("lenght over all"), tj. celková délka člunu vč. případného příslušenství, jež konstrukční délku člunu přesahuje?

4) "Stavební výška: 80 cm" - taková terminologie v námořním průmyslu není. Myslíte tím konstrukční výšku samotného člunu bez příslušenství (konzola, opěrka řidiče, motor, stožár vlajky) nebo člunu nad vodoryskou (technický údaj vyžadovaný SPS) nebo člunu včetně příslušenství (od vodorysky / od nejnižšího po nejvyšší bod)?

5) Jak přibližně velké vyžadujete odkládací prostory (požadujete min. 3) a kde si je ideálně představujete umístěné? Nějaké dodatečné požadavky k jejich provedení? Např. zavíratelné, uzamykatelné, otevřené, s odtokem vody, se zajišťovacím lankem / gumou, na konzole, v / na podlaze (kde) atd.

6) Vzhledem k předpokládané ceně zakázky a vzhledem k požadovanému výkonu cca 115 koní je relativně ultimátním požadavkem nutnost hydraulického řízení motoru, který s vhodným mechanickým řízením není nijak těžké ani náročné ovládat jak ve velkých rychlostech, tak při manévrovnání ve výtlačné plavbě. Naopak mechanické řízení nabízí menší počet obrátek od dorazu k dorazu, čímž řízení člunu vůdci plavidla usnaňuje, protože tolik nemusí přehmatávat na volantu, když provádí složitější manévry. Je tedy možné nabídnout mechanické řízení místo hydraulického?

7) "Pumpa na odčerpání vody ze člunu" - představujete si ji, že bude umístěná na nejnižším bodu paluby nebo že bude uvnitř trupu?

8) "Dlouhá noha motoru" - poptávaný motor by měl pasovat ke člunu a v úvahu připadá člun s vyšším zrcadlem, tj. pro nohu délky XL. Takový motor (více značek to splňuje) je stále v mezích požadované max. hmotnosti, tj. do 190 kg. Resp. add bod 2 - jde o orientační, minimální nebo max. povolený rozměr?

9) "Hmotnost motoru" - myslí se tím suchá hmotnost motoru bez vrtule nebo plně vybaveného motoru s náplněmi? Pokud je nám známo, všechny značky lodních motorů udávají suchou hmotnost, bez vrtule.

Předem děkujeme za dodatečné informace a vysvětlení výše uvedených bodů.

Těšíme se na odpověď a s přáním úspěšného dne Vás zdraví

--

Dmitry Schelkalin

technical & sales

Tel: +420 605 278 306

CHTCHELKALINE marine products

Vlašimská 462, 25726 Divišov, CZ

- přímé napojení na D1, Exit 41

CMPboats.cz

AdventureBoat.cz

Odpověď zadavatele

1) "Zařízení na přídi člunu pro uvázání kotvy, popř. člunu"
        Existuje několik standardních řešení tohoto požadavku, nicméně se výrazně liší svým designem, materiálovým provedením a cenou. Co nás mate na dané formulaci je slovo "zařízení". Chápeme, že v rámci předpokládané ceny asi nehledáte to nejluxusnější řešení v podobě el-navijáku kotvy, přesto prosíme o upřesnění tohoto prvku vybavení, zejména o to, zda má jít o řešení v podobě jistého druhu vazáku např. s rolnou pro kotevní lano, nebo o el-naviják.
Nám se osvědčilo jednoduché „zařízení“ (preferovaná varianta řešení), které umožní ukotvit člun nebo přivázat příď člunu přehozením lana přes plovák člunu. 
Proto musí být tento plovák na přídi vybavený vedením lana, které chrání plovák člunu před přímým kontaktem lana s materiálem plováku a zabrání případnému poškození. Uvnitř lodi pak musí být vazák, za který je možné lano provléci a zavázat s tím, že přebytečný kus lana lze uložit do schránky, kterou je možné uzamknout.

2) Rozhodujeme se, jaký model člunu máme do této veřejné zakázky dát a chceme se v této věci zeptat na to, co je pro vás vhodnější ve smyslu rozměru člunu a některých dalších parametrů - zda jsou uvedené (např.) vnější rozměry člunu orientační, nebo minimální či maximální? 
Uvádíte délku a šířku člunu "od - do", ale jde o velmi malý prostor pro jiné značky lodí, než podle jaké zakázku vypisujete či berete jako vzorovou - byť jde o rozdíly několika centimetrů, přesto přesně neodpovídají mnohým jiným značkám, jež ale zcela jistě naplňují funkčnost a kvalitu poptávaného zboží na 100%.
Ve Výzvě je uvedeno, že "nabízené zboží musí splňovat minimální technické podmínky zadavatele". Tedy máme tomu rozumět tak, že námi nabízený člun může být nakonec trochu delší než uvedená dálka 5,6 m, pokud tak lépe naplní další podmínky?
Ptáme se z toho důvodu, že na několika centimetrech v délce a šířce lodi (obzvláště u člunu s nafukovacími válci, jež má každý výrobce trochu jinak tvarované) nebo na průměru tub nezáleží v praxi tolik jako na nosnosti a přepravní kapacitě člunu, pokud jde o práci na vodě.
V tomto bodě se nabízí více interpretací, proto prosíme o upřesnění - nejlépe přiblížením faktických omezení, jež nelze v žádném případě překročit, než specifikací člunu, který berete jako vzorový a který je funkčně a kvalitativně stejný u X-výrobců, ale liší se např. právě v rámci několika procent v délce, šířce atd.
Uvedené rozměry jsou limitní!
Minimální délka nesmí být menší než 540cm a maximální délka nesmí být větší než 560cm.
Je to z důvodu snadné manipulaci s lodí nejen na přívěsu, ale i v krytých prostorách určených k parkování lodi na vodě i v zimních měsících v garáži. Zadavatel předpokládá, že menší délka člunu než 540 cm neumožňuje splnění specifikace v některých bodech a větší délka člunu než 560 cm je pro zadavatele komplikací z důvodu manipulace, kotvení, přepravy a zimování člunu (viz výše).

3) Uvedená "délka člunu" se myslí konstrukční délka plavidla nebo tzv. LOA ("lenght over all"), tj. celková délka člunu vč. případného příslušenství, jež konstrukční délku člunu přesahuje?
Ano - je to délka lodi od přídě po nejzazší část plováku.
4) "Stavební výška: 80 cm" - taková terminologie v námořním průmyslu není. Myslíte tím konstrukční výšku samotného člunu bez příslušenství (konzola, opěrka řidiče, motor, stožár vlajky) nebo člunu nad vodoryskou (technický údaj vyžadovaný SPS) nebo člunu včetně příslušenství (od vodorysky / od nejnižšího po nejvyšší bod)?
Tento rozměr udává technický údaj požadovaný Státní plavební správou. 

5) Jak přibližně velké vyžadujete odkládací prostory (požadujete min. 3) a kde si je ideálně představujete umístěné? Nějaké dodatečné požadavky k jejich provedení? Např. zavíratelné, uzamykatelné, otevřené, s odtokem vody, se zajišťovacím lankem / gumou, na konzole, v / na podlaze (kde) atd.
První odkládací prostor musí být v přídi pro odkládání lan a kotvy s možností uzamčení.
Druhý odkládací prostor požadujeme pod sedátkem.
Třetí odkládací prostor požadujeme mít v konzoli řízení s přístupem pod volantem.
Další odkládací prostory necháme na výrobci člunu, nejsou však požadovány.

6) Vzhledem k předpokládané ceně zakázky a vzhledem k požadovanému výkonu cca 115 koní je relativně ultimátním požadavkem nutnost hydraulického řízení motoru, který s vhodným mechanickým řízením není nijak těžké ani náročné ovládat jak ve velkých rychlostech, tak při manévrovnání ve výtlačné plavbě. Naopak mechanické řízení nabízí menší počet obrátek od dorazu k dorazu, čímž řízení člunu vůdci plavidla usnaňuje, protože tolik nemusí přehmatávat na volantu, když provádí složitější manévry. Je tedy možné nabídnout mechanické řízení místo hydraulického?
Ne - není to možné.
Mechanické řízení není schopné bezpečně unést síly nutné k přetočení již vyklopeného motoru. Navíc v řadách policie jsou i ženy, které nemají dost síly, aby bez hydraulického řízení byly schopny bezpečně ovládat plavidlo v zatáčkách.

7) "Pumpa na odčerpání vody ze člunu" - představujete si ji, že bude umístěná na nejnižším bodu paluby nebo že bude uvnitř trupu?
Předpokládáme, že voda z paluby bude odtékat sama.
Čerpadlo požadujeme namontovat do trupu člunu.

8) "Dlouhá noha motoru" - poptávaný motor by měl pasovat ke člunu a v úvahu připadá člun s vyšším zrcadlem, tj. pro nohu délky XL. Takový motor (více značek to splňuje) je stále v mezích požadované max. hmotnosti, tj. do 190 kg. Resp. add bod 2 - jde o orientační, minimální nebo max. povolený rozměr?
Pro potřeby vnitrozemské plavby požadujeme závěsný lodní motor dlouhou nohou.
Ultra-dlouhá noha je pro naše potřeby nevhodná.

9) "Hmotnost motoru" - myslí se tím suchá hmotnost motoru bez vrtule nebo plně vybaveného motoru s náplněmi? Pokud je nám známo, všechny značky lodních motorů udávají suchou hmotnost, bez vrtule.
Ano - myslí se tím váha motoru bez náplní, lodního šroubu, přístrojů a skříně řazení.