Hasičský záchranný sbor

Pardubického kraje

Teplého 1526

Pardubice

# Technická specifikace veřejné zakázky

Pro akci: 	PS Pardubice – technické zhodnocení požární stanice

Pro vybudování nového sociálního zařízení pro hosty bude potřeba vybudovat novou stoupačku kanalizace PVC 110, procházející z 2.NP do 1.PP s napojením na zavěšenou ležatou kanalizaci PVC 110, v 1.NP obejít odvětrání z kuchyňky a vše zakrýt sádrokartonem. Veškeré rozvody vody, odpadů a elektriky budou na stěně se schodištěm a zakryty impregnovaným sádrokartonem na kovovém roštu. Napojení vody a elektriky bude ze sousední místnosti č. 2.14 kuchyňka, odpady se napojí na novou stoupačku. V místnosti nového sociálního zařízení bude umístěn v rohu sprchový kout, na který bude navazovat umyvadlo a závěsný záchod, který bude oddělen impregnovanou sádrokartonovou příčkou do půlky místnosti. Ve vzniklém prostoru pro sprchu a umyvadlo se provede obklad až do stropu a nad umyvadlem se vyvede světlo a zásuvka na 230 V. Do této místnosti bude vybourán v příčce otvor pro osazení zárubní s nátěrem a zkompletovaných dveří. Po odstranění staré krytiny se provede vyrovnání betonového podkladu, tekutá izolace a nalepení nové dlažby a soklu. Celá místnost se vymaluje i s místy zasaženými stavebními pracemi.