MINISTERSTVO VNITRA ČR

oddělení státních hranic

odbor všeobecné správy

P O K Y N Y

k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky

Obsah:

- Všeobecná ustanovení

# 2.    Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule

# 3.	Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textové tabule

- Ochranná tyč

- Podklady pro výkon prací na státních hranicích

- Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona o státních hranicích

- Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu úkolů vyplývajících z příslušných smluv o státních hranicích a na základě rozhodnutí jednotlivých Stálých hraničních komisí

- Umisťování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné tabule)

- Udržování a kontrola zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule)

- Opevňování ohrožených hraničních znaků

- Vstup nebo vjezd na pozemky

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

- Ochrana přírody a životního prostředí

- Závěrečná ustanovení

Článek 1

# Všeobecná ustanovení

(1)	Pokyny k jednotnému postupu při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umisťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „Pokyny“) upravují zásady pro výkon prací souvisejících s prováděním údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umisťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic.

- Hraničním pruhem se pro účely těchto Pokynů rozumí volný pás o šíři 1 m podél státních hranic České republiky, které jsou přímo vyznačeny hraničními znaky. Kruhovou plochou se rozumí plocha o poloměru 1 m kolem každého hraničního znaku, osazeného mimo hraniční čáru (nepřímé vyznačení).

(3)	Provádění údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch vyplývá 
pro Českou republiku kromě zákona o státních hranicích rovněž z  mezinárodních smluv1)  .

(4)	Délka státních hranic České republiky je 2328,72 km a jsou vyznačeny celkem 
38 300 hraničními znaky.

Státní hranice se

- Spolkovou republikou Německo měří 817,25 km a jsou vyznačeny 17 406 hraničními znaky

- Polskou republikou měří 795,91 km a jsou vyznačeny 11 492 hraničními znaky

- Slovenskou republikou měří 251,8 km a jsou vyznačeny 4 789 hraničními znaky

- Rakouskou republikou měří 463,76 km a jsou vyznačeny 6 470 hraničními znaky.

Státní hranice z jedné třetiny jejich délky probíhají hraničními vodními toky.

1)	Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 
o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 uveřejněná pod č. 95/12975 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 
o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 uveřejněná pod č. 83/2004 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 uveřejněná pod č. 266/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích 
ze dne 17. ledna 1995 uveřejněná pod č. 181/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 uveřejněná pod č. 246/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 uveřejněná pod č. 33/2011 Sb.m.s.

(5) 	Na státních hranicích České republiky se umísťují, pro zabezpečení větší zřetelnosti průběhu státních hranic, zařízení upozorňující na průběh státních hranic.

(6) 	Zařízení upozorňující na průběh státních hranic  se umisťují zpravidla v prostoru od 1 m do 50 m od státních hranic, tak aby byla v souladu se zákonem 
o státních hranicích pokud možno vymezená tzv. bezprostřední blízkost státních hranic. V tomto prostoru  platí zvláštní režim zejména pro stavební technická a jiná opatření.

(7) 	Účelem zařízení upozorňujících na průběh státních hranic je rovněž řádně a včas informovat osoby pohybující se v blízkosti státních hranic o jejich průběhu a tím předejít jejich možnému neúmyslnému překročení.

## Článek 2

# Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule

(1) 	Oválná, vypouklá smaltovaná  tabule z ocelového plechu, s bílým podkladem 
o výšce 800 mm a šířce 590 mm s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „ČESKÁ REPUBLIKA“. Modré písmo je o výšce 61 mm. Uprostřed tabule je velký státní znak České republiky o šířce 239 mm a výšce 289 mm. Písmo a barevné provedení je v povrchové úpravě odolné povětrnostním vlivům a stálé proti UV záření.   Na rubu tabule jsou dvě upevňovací konzole s otvory. Tabule je upevněna na sloupku.

(2)     Kovový sloupek se spojovacím zařízením

Uchycení na sloupek je provedeno pomocí „C“ profilu pevně spojeného 
se zadní stranou značky (bez porušení čelní strany) a objímky z hliníkové slitiny. „C“ profil zabraňuje protáčení upínacích  šroubů a současně zvyšuje tuhost celé oválné tabule. Objímky jsou v místě styku se sloupkem opatřeny drážkami zabraňujícími nežádoucímu pootáčení oválné tabule na sloupku. Sloupek je ocelový pozinkovaný o průměru 60 mm, délce 3,2 m 
(podchodná výška 2 m) zabetonovaný přímo do terénu. Vrchní konec je zaslepen nalisovaným plastovým víčkem.

Článek 3

# Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textové tabule

(1) 	Pro upozornění na průběh státních hranic a případně vymezení bezprostřední blízkosti  státních hranic  se zvláštním režimem se umísťují textové tabule s červeným nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI CESTY“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU“ na bílém podkladu (dále jen „textová tabule“). Štít textové tabule je vyroben z ocelového  pozinkovaného  plechu, který je vyztužen technologií lisování okrajů dvojitým ohybem je  obdélníkového tvaru,   o šířce 660 mm a výšce 500 mm.

Článek 4

Ochranná tyč

- Ochranná tyč je kovová trubka zpravidla o průměru 0,05 m, výšce 2,1 m 
nad okolním terénem, v betonové patce, natřená bílou barvou a vrchol v délce 0,20 m červenou barvou. Slouží k ochraně hraničního znaku před poškozením a pro vyhledání hraničního znaku v terénu.

- Ochranné tyče se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 1 m od hraničního znaku. Umístění ochranné tyče určí objednatel.

Článek 5

### Podklady pro výkon prací na státních hranicích

Podkladem pro výkon prací na státních hranicích podle článku 1 odst. 3 těchto Pokynů je hraniční dokumentární dílo zejména jeho části – hraniční mapa, popis státních hranic 
a seznam souřadnic hraničních znaků. Uvedené části hraničního dokumentárního díla obdrží zhotovitel při podpisu smlouvy o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích.

## Článek 6

### Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch 
ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona o státních hranicích

(1) 	K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je trvale udržován hraniční pruh a volná kruhová plocha.

(2)	Při údržbě hraničního pruhu se z něho odstraní vzrostlá vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti jak hraničních znaků, tak i viditelnosti mezi nimi, s výjimkou vzrostlých stromů, u kterých objednatel rozhodne o jejich ponechání.

Přitom se odstraní veškeré překážky, zejména větve ze stromů, které 
se nacházejí ve vzdálenosti větší než 1 m od státních hranic, do potřebné výšky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu tak, aby byla zajištěna z výšky 1,70 m viditelnost mezi sousedními hraničními znaky.

(3)	Při údržbě volných kruhových ploch se z nich odstraní vzrostlá vegetace  a jiné překážky, které brání viditelnosti hraničních znaků.

(4)	Při provádění prací podle tohoto článku v úseku vodního toku uvědomí ministerstvo vnitra  správce vodního toku.

(5)	Při odstraňování vegetace se postupuje tak, aby byla odříznuta do výše 20 cm nad úrovní terénu.

(6)	Při údržbě hraničního  pruhu a volných kruhových ploch nelze používat chemických prostředků.

(7)	Vytěžený biologický materiál, kromě travního porostu, bude uložen na vhodné místo mimo hraniční pruh a volnou kruhovou plochu. Ze stromů padlých přes státní hranice 
se odřízne jen ta část, která leží v hraničním pruhu a uloží se mimo státní hranice 
na území toho státu, na jehož území strom vyrostl. V případě volných kruhových ploch okolo hraničních znaků osazených podél hraničních vodních toků, příkopů nebo hraničních cest nebo strží se pokácené stromy, keře včetně další vegetace odstraní vně českého okraje cesty resp. vně českého břehu vodního toku.

- Dříví z pokácených stromů náleží vlastníku (uživateli) pozemku.

- Za vegetaci pro účely těchto Pokynů se považuje vzrostlý travní a jiný porost 
o výšce větší než 20 cm, keře, popř.  stromy.

- Při provádění prací  nesmí být poškozeny hraniční znaky.

## Článek 7

Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu úkolů vyplývajících z příslušných smluv o státních hranicích a na základě rozhodnutí jednotlivých Stálých hraničních komisí

Obdobně jako u ustanovení uvedených v článku 6 v hraničních úsecích uvedených v článku 2 odst. 2 písm. ba) až bd) Smlouvy se odstraňuje vegetace i z hraničního pruhu 
na území druhé smluvní strany.

# Článek 8

# Umísťování  zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné tabule)

## (1) 	Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umísťují

- na pozemku tak, aby jeho vlastník byl omezen v nejmenší možné míře; 
na umístění tohoto zařízení na zemědělském pozemku se nevztahuje ochrana  zemědělské  půdy podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů),

- vlastník (uživatel nemovitosti) je povinen strpět umístění  zařízení upozorňujícího 
na průběh státních hranic na nemovitosti,

- do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání,

- Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) v případě změny umístění zařízení upozorňující na průběh státních hranic informuje o tomto záměru vlastníka nemovitosti a písemně jej poučí o právech a povinnostech, které mu umístěním zařízení vznikají.

(2) 	Oválné tabule se umisťují na státních hranicích  zejména na místech, která jsou podle dohod uzavřených se sousedními státy určená pro překračování státních hranic.

- Oválné tabule se zpravidla umísťují na kovových sloupcích 
na viditelném místě ve vzdálenosti maximálně 2 m od okraje veřejné komunikace nebo turistické stezky a minimálně 1 m od státních hranic otočené lícovou stranou směrem 
na území sousedního státu. Případné nejasnosti k umísťování oválných tabulí se řeší s odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic).

- Umístění oválných tabulí řeší odbor všeobecné správy (oddělení státních hranic) po předchozím projednání s kompetentními silničními správními orgány.

(5) 	Je zakázáno umisťovat na veřejných komunikacích a turistických stezkách 
na  státních hranicích jiné než oválné tabule s technickými parametry uvedenými v článku 2.

(6) 	Při umísťování zařízení podle článku 2 těchto Pokynů se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 9

### Udržování a kontrola zařízení upozorňujících na průběh státních hranic 
(oválné a textové tabule)

- Udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic se provádí prostřednictvím zhotovitele. Zhotovitel je zodpovědný za provádění prací příslušnému organizačnímu celku Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy). Jedná se především o následující práce:

- výměna poškozené nebo chybějící tabule na původním sloupku,

- narovnání a zabetonování vyvráceného sloupku,

- výměna poškozeného sloupku,

- výměna celého zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic (oválná tabule).

(2)  	Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) zabezpečuje kontrolu zařízení upozorňujících na průběh státních hranic.

(3) 	V případě zjištěného poškození  nebo odcizení předmětného zařízení podává oddělení státních hranic odboru všeobecné správy podnět k zahájení správního řízení 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 10

### Opevňování ohrožených hraničních znaků

(1)	Opevňování ohrožených hraničních znaků podle čl. II odst. 2d) Smlouvy je prováděno k zajištění stability a ochrany hraničních znaků proti působení eroze a proti mechanickému poškození hraničních znaků na všech úsecích státních hranic. Jednotlivá místa, ve kterých budou práce provedeny, způsob opevnění ohrožených hraničních znaků a požadovaný termín provedení stanoví Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) 1 měsíc před požadovaným termínem zahájení prací.

(2) 	K ochraně ohrožených hraničních znaků (podle čl. II odst. 2da) osazením betonových skruží zhotovitel zajistí dodání betonových skruží, jejich dopravu a osazení 
na místo. Skruž o průměru 1000 mm a výšce 600 mm se osazuje do vodorovné polohy a zapustí se do terénu tak, aby iniciály na hraničním znaku byly viditelné nad vrchním okrajem skruže a hraniční znak byl umístěn ve středu skruže. Při osazování skruže nesmí dojít k poškození hraničního znaku, nebo ke změně jeho polohy.

(3)	K ochraně ohrožených hraničních znaků (podle čl. II odst. 2db) opevněním   stanoví Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) materiál použitý k vybudování opevnění (kámen, dřevní kulatina a pod.). Zhotovitel zajistí dodání materiálu, jeho dopravu a vybudování opevnění. Opevnění se provádí vybudováním ochranného valu v délce 1 až 4m, k ochraně hraničních znaků proti erozi a působení vodního toku. Opevnění se zapustí se do terénu tak, aby iniciály na hraničním znaku byly viditelné nad vrchním okrajem opevnění. Hraniční znak musí být dosypán vhodnou zeminou. Opevněním nesmí dojít k zásahu do břehových linií hraničního vodního toku a následkem provedení opevnění nesmí dojít ke změně průběhu státních hranic. Při budování opevnění nesmí dojít k poškození hraničního znaku, nebo ke změně jeho polohy.

#### Článek 11

### Vstup nebo vjezd na pozemky

- Pracovníci vykonávající činnost podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů budou vybaveni průkazy (§§ 13 a 14 zákona o státních hranicích). Těmito průkazy prokazují pověřené osoby  oprávnění ke vstupu nebo vjezdu na oplocené pozemky nebo k užívání nemovitosti. Průkazy vydává Ministerstvo vnitra.

- Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů se postupuje podle ustanovení zákona o státních hranicích.

#### Článek 12

### Bezpečnost práce a ochrana zdraví

### Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10   těchto Pokynů je zhotovitel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.

#### Článek 13

### Ochrana přírody a životního prostředí

Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů se přihlíží k požadavkům ochrany přírody a životního prostředí v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek 14

### Závěrečná ustanovení

Tyto Pokyny jsou součástí smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a jsou pro obě smluvní strany závazné. Případné odchylky od těchto Pokynů jsou možné jen po vzájemné dohodě objednavatele a zhotovitele.

V Praze dne							V            dne

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………..					………………………………