Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Specifikace chemického spotřebního materiálu – rok 2013

- Kapilární kolona pro plynovou chromatografii s hmotnostním detektorem

- Délka: 30 m

- Vnitřní průměr: 0,32 mm

- Tloušťka aktivní vrstvy: 0,25 µm

- Fáze: silarylen s nízkým krvácením

- Rozsah teplot: -60 až 350 oC

- Výrobce: Restek

- Počet ks: 2

- Kapilární kolona pro plynovou chromatografii s detektorem FID

- Délka: 30 m

- Vnitřní průměr: 0,32 mm

- Tloušťka aktivní vrstvy: 0,25 µm

- Fáze: diphenyldimethylpolysiloxan

- Rozsah teplot: -60 až 350 oC

- Výrobce: Restek

- Počet ks: 2

- Restriktor pro  MS detektor 5973

- Délka: 175 mm

- Typ: Siltite

- Vhodný pro NO-VENT ventil interface MS detektoru 5973

- Počet ks: 4

- Čistící trap pro  hélium používaného v plynové chromatografii s MS detekcí

- Pro odstranění kyslíku, vody a uhlovodíků

- Maximální tlak: 159 Psi, max. průtok: 7 L/min

- Výstupní kvalita plynu 99,9999 %

- Šroubení: 1/8“, pro GC-MS

- Výrobce: Restek

- Počet ks: 2 ks

- Mikrostříkačka pro automatické samplery plynových chromatografů Agilent

- Materiál: sklo, ocelový píst

- Objem: 10 µL

- Výrobce: Hamilton

- Počet ks: 20

- Mikrovialka na vzorky

- Kónické dno

- Víčko: s otvorem a septem, průměr 20 mm

- Objem: 3 ml

- Kompatibilita s dávkovacími ventily mininert

- Materiál: graduované borosilikátové sklo

- Počet ks: 600

- Tryska do plamenoionizačního detektoru

- Kompatibilita s GC 6890

- Vnitřní povrch deaktivován vrstvou siltek

- Provedení pro kapilární kolony

- Počet ks: 5

- Sada kolektoru, teflonových těsnění a zapalovače k plamenoionizačnímu detektoru HP6890GC

- Materiál plast/kov

- Kovové části deaktivovány vrstvou siltek

- Počet ks: 1

- Zapalovací spirála k plamenoionizačnímu detektoru HP6890GC

-	   Deaktivace vrstvou siltek

-  	 Počet ks: 3

- Teplotní čidlo kompatibilní s GC 6890

- Teflonové pouzdro

- Použitelné pro nástřiky a detektory plynového chromatografu  6890

- Počet ks: 4

- Septum do nástřiku split/splitless, kompatibilní s plynovými chromatografy Agilent 6890

- Bez matice, chlopňové

- Typ: Merlin Microseal

- Maximální teplota: 325 oC

- Výrobce: Restek

- Počet ks: 4  ks

- Vialka na vzorky,

- Borosilikátové sklo- Typ 1,

- Objem 24 ml, průměr 27 mm, výška 57 mm

- Víčko: těsnění materiál PFTE, šroubovací

- Výrobce: Chromatography Research Supplies

- Množství: 1000 ks (vialek s víčky)

- Vlákno pro hmotnostní detektor

- Kompatibilní s detektorem 5973

- Typ pro elektrickou ionizaci

- Počet ks: 4

- Matka interface GC – MS

- Vnitřní závit

- Pro  spojení GC6890 s hmotnostním detektorem 5973

- Deaktivace vrstvou siltek

- Počet ks: 8

- Těsnící ferule  kolony

- Materiál: vespel/grafit

- Pro kolony s vnitřním průměrem 0,32 mm

- Počet ks: 40

- Těsnící ferule kolony

- Materiál: grafit

- Pro kolony s vnitřním průměrem 0,32 mm

- Počet ks: 25

- Liner do nástřiku GC 6890

- Průměr 4 mm

- Materiál: sklo, vata

- Deaktivace vrstvou siltek

- Počet ks: 25

- Těsnící O-kroužek pro liner

- Pro 4 mm linery

- Kompatibilní s GC 6890

- Výrobce: Restek

- Počet ks: 50

- Spojovací element pro propojení chromatografických kolon s možností dotahování

- Deaktivace vrstvou siltek

- Pro kapilární kolony s vnitřním průměrem 0,32 mm

- Poček ks: 4