| Specifikace - příloha č. 1 ke kupní smlouvě |  |
| --- | --- |
| Verifikační tabulka minimálních požadavků na technickou specifikaci kamerového systému (CCTV) |
| Uchazeč je povinnen vyplněnou tabulku přiložit do své nabídky. Uchazeč explicitně vyplní vždy sloupec „NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE“, v případě uvedení slova "NE" nebude nabídka akceptována. |
| MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PARAMETRICKÉ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM POŽADOVANÝM ZAŘÍZENÍM. | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY: ANO/NE*. |
| LCD Monitor pro CCTV, úhlopříčka 32", jako technický monitor pro sledování CCTV s upevněním na stěnu |
| úhlopříčka 32" |  |
| min. rozlišení 1280x720 bodů |  |
| poměr stran obrazu 16:9 |  |
| min. jas 340cd/m2 |  |
| min. kontrastní poměr 1000:1 |  |
| max. odezva 8ms (GtG) |  |
| Rozhraní video: |  |
| D-sub vstup (BNC) |  |
| DVI-D vstup |  |
| vstup HDMI |  |
| napájení 230V/AC |  |
| Příslušenství monitoru: |  |
| držák na stěnu |  |
| dálkové ovládání |  |
| přívodní síťový kabel 230V v délce 1,5-2 m |  |
| Antivandal dome kamera v kruhovém krytu s vysokým rozlišením a IR přísvitem pro venkovní i vnitřní použití |
| snímací čip 1/3" SuperHAD barevný CCD |  |
| varifokální objektiv 2,8-10mm |  |
| úhel záběru 94,4st.-28st. |  |
| clonové číslo 1,2-2,8 |  |
| DC autoiris |  |
| rozlišení 700TVL (BW) |  |
| rozlišení 600TVL (color) |  |
| digitální stabilizace obrazu |  |
| OSD menu na obrazovce v českém jazyce |  |
| detekce pohybu |  |
| rozsah otočení 0st. - 360st. |  |
| držák ke kameře nebo možnost instalace kamery na stěnu a strop |  |
| min. IR přísvit do 30m |  |
| provedení: kovový antivandal kryt |  |
| kopule s kouřovým plexisklem |  |
| max. hmotnost 1,3 kg |  |
| krytí IP66 |  |
| provozní teploty -10st.C až +55st.C |  |
| napájení 12VDC |  |
| maximální příkon 5W |  |
| Příslušenství kamery: |  |
| napájecí spínaný zdroj 12VDC / 2-5A |  |
| DVR rekordér - pro nahrávání 16 kamer CCTV s napojením na LAN síť pro dohled a zpracování záznamů |
| záznamové zařízení s kompresí H.264, ovládání v českém jazyce |  |
| Rozhraní: (počet IN + OUT je stanoven jako minimální) |  |
| 16 vstupů BNC video |  |
| 16 kopii vstupů BNC video (LOOP out) |  |
| 1 výstup BNC video |  |
| 1 výstup VGA |  |
| 1 výstup HDMI s rozlišením 1080p/60Hz |  |
| 1 vstup cinch audio |  |
| 1 výstup cinch audio |  |
| 16 alarm vstupů |  |
| 2 USB porty (1x na čelním panelu pro snadný export záznamů na USB medium) |  |
| 1xTCP/IP Ethernet port 10/100 Base |  |
| 1xRS-485 pro řízení PTZ |  |
| Rychlost záznamu: |  |
| min. 25snímků/sec. na 1 kanál při rozlišení 704x576bodů (4CIF) |  |
| Funkce: |  |
| multiplexer |  |
| multizobrazení |  |
| vestavěný detektor pohybu v obraze |  |
| WEB server ( podpora standardních webových prohlížečů) |  |
| Médium pro uložení záznamů: |  |
| instalovaný hard disk SATA s min. kapacitou 500GB |  |
| Software: |  |
| software pro automatické zálohování na PC |  |
| software pro zvýšení počtu současně připojených uživatelů k DVR |  |
| Provedení: |  |
| plechová skříň s plastovým čelním panelem bez ovládacích prvků |  |
| uchycení 19" rack mount |  |
| pracovní teplota: -10st.C až +55st.C |  |
| hmotnost (bez HDD) do 4 kg |  |
| Napájení: |  |
| samostatný AC/DC adaptér 230VAC/12VDC, příkon (bez HDD) do 15W |  |
| Příslušenství: |  |
| napájecí zdroj, přívodní síťový kabel 230V |  |
| dálkové ovládání |  |
| myš |  |
| Montážní materiál |
| Kabel symetrický UTP, balení á 305m |  |
| Převodník pro přenos signálu - koaxiální kabel/kabel UTP |  |
| * ANO/NE -platí vždy jen jedna možnost V …………………………… dne…………………………. |  |

……………………………………..

jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky