# Příloha č. 1 k č.j. KRPZ-99317-5/ČJ-2013-1500VZ-CER

Specifikace produktů:

„Nákup přívěsného vozíku za osobní automobil pro přepravu 4 psů“

Přívěsný vozík za AO pro přepravu 4 psů do 750 kg

vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

prodávající při předání dodá: fakturu, technický průkaz (dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR), návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní (záruční) knížku

Odpružená jednonáprava

Uzamykatelné závěsné zařízení ISO 50 se zámkem

Nástavba z izotermických panelů

4 ks boxů o rozměrech nejméně 960 mm x 590 mm

Gumové rohože v jednotlivých boxech

Opěrné kolečko

Zadní nastavitelná podpěra

Zakládací klíny - 2 ks

13“ kola s plechovými disky

Plnohodnotné rezervní kolo s držákem a klíčem na kola

Vyztužené plastové blatníky

13 pinová elektroinstalace

Redukce 7-13 pinů

Světla umístěna mimo dveře boxů

Dveře s nerezovými panty uzamykatelné

Vnější dveře s aretací opatřené odvětrávacími mřížkami

Vnitřní ALU mřížové dveře s nerezovými panty uzamykatelné

Vnitřní stěny IZO odolné proti poškrábání

Odnímatelná zadní dlouhá stěna mezi boxy (možnost vytvořit jeden velký box ze dvou)

Elektroventilátor na solární pohon se spínačem a gelovou baterií

Vyklápěcí střecha nástavby s pomocnými plynovými tlumiči

Úložný prostor s přihrádkami pod výklopnou střechou

Doprava započítána v ceně zboží

záruka 24 měsíců