Příloha č. 2 k č.j. PPR-3023-5/ČJ-2014-990656

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Rozšiřující ethernet moduly | 4 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabízeno |
| Provedení | Ethernet modul do stávajícího blade šasi HP c7000 |  |
| LAN konektivita | 10Gb Ethernet modul umožňující HW rozdělení serverových síťových karet, a to každé minimálně na 4 samostatné prezentované serverům. Každý ethernet modul obsahuje min. 10 x 10Gb SFP+ externí port. Každý Ethernet modul bude osazen 2 x 10Gb SR SFP+ modulem |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |  |
| Záruka | min. 3 roky let na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; |  |

| Rozšiřující FC SAN moduly | 4 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabízeno |
| Provedení | FC SAN modul do stávajícího blade šasi HP c7000 |  |
| FC konektivita | Storage Area Network 8 Gb/s interconnect modul (8 externích portů). Podpora agregace založená na NPIV technologii. Podpora vytváření serverových profilů. Každý FC SAN modul bude osazen 4x 8Gb SFP+ modulem |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |  |
| Záruka | min. 3 roky let na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; |  |

### Zajištění dostupnosti SAN infrastruktury na nově vybudovaném DC (nový sál)

| FC SAN switche | 2 ks |
| --- | --- |
| položka | Požadováno | Nabízeno |
| Provedení | Rackové, 2U |  |
| Parametry | 8Gb/s rychlost FC portů |  |
|  | Porty kompatibilní s rychlostí 1,2,4 Gb/s |  |
|  | min. 40 FC portů, licence pro min 20 portů |  |
|  | každý switch 20 x 8Gb/s SFP+ modul a 20 x LC/LC OM4 5m kabel |  |
|  | Kompatibilní se stávající SAN technologií, která je postavena na HP Brocade switchích |  |
|  | Redundantní napájecí hotswap zdroje |  |
|  | Podpora až 8 portů v jedné ISL lince (64Gb/s na jednu ISL) |  |
|  | Plná licence pro monitoring, sdružování ISL linek, propojení switchů na vzdálenost větší než 10km (extended fabric), konfiguraci QoS a konfiguraci virtuálních SAN |  |
|  | Management rozhraní (GUI, SSH) |  |
| Instalace | SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace, včetně migrace |  |
|  | Integrace do stávajícího SAN prostředí, které je tvořeno SAN switchi HP, diskovými poli HP EVA4400, HP P2000 G3, HP 3PAR T800 a HP 3PAR V800, dále serverovými systémy umístěnými v HP Blade šasi c7000, osazeného SAN switchi 8/24. |  |
|  | Z důvodu kompatibility a bezproblémové migrace a integrace je požadován upgrade FW výše uvedeného HW tak, aby HW splňoval veškerá konfigurační pravidla pro bezpečné provedení migrace a bezproblémový běh celého systému. |  |
| Záruka | min. 3 roky na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7 - Vyhrazené náhradní díly - Přidělený tým zákaznické podpory - Přiděleného manažera podpory - Přiděleného HW a SW specialistu - Elektronickou podporu - Aktualizaci softwaru - Kontrolu provozních podmínek |  |

Součástí dodávky musí být instalace SAN switchů bez nutnosti odpojení zařízení v tzv. HA režimu. Pokud bude pro bezproblémové zapojení SAN switchů do stávající infrastruktury nutný upgrade FW připojených zařízení (jmenovitě se jedná o zařízení HP 3PAR, HP EVA, HP Blade System C7000), musí být tento upgrade součástí instalace.

### Podpora bezpečnosti nově vyvíjených systémů komunikujících vně intranetu PČR

| Load balancer s funkcí web application firewall - appliance | 1 ks |
| --- | --- |
| položka | Požadováno |
| Vlastnosti appliance |  |
| min. 8 portů 10/100/1000 |  |
| 2 redundantní napájecí zdroje |  |
| Web rozhraní pro správu zařízení |  |
| SSH rozhraní pro správu zařízení |  |
| Plná podpora IPv4 a IPv6 |  |
| Podpora napojení na dohledové/řídící systémy třetích stran prostřednictvím dokumentovaného API (čtení a změna konfigurace, čtení statistik). |  |
| Podpora doplnění uživatelské funkcionality pomocí skriptů |  |
| Vlastnosti Loadbalancingu |  |
| Zajištění rozkládání zátěže na interní systémy na základě aktuálního stavu koncového systému |  |
| Podpora řízení loadbalancingu na základě obsahu komunikace na L2 až L7 vrstvě (minimálně HTTP Request-URI, HTTP Host, HTTP User-Agent, HTTP Accept-Language, HTTP Accept-Encoding, HTTP Cookie) |  |
| Možnost změny obsahu přenášených dat až na L7 vrstvě |  |
| Podpora monitorování dostupnosti aplikací pomocí aplikačních monitorů ICMP, TCP, FTP, HTTP, DNS, RADIUS, HTTPS, MySQL, LDAP a Oracle |  |
| Load-balancing algoritmy: round robin, least connection, random, uživatelsky definovaný |  |
| Výkon L7 loadbalancing minimálně 20.000 sestavených spojení za sekundu |  |
| Datová propustnost loadbalancingu minimálně 4Gb/s |  |
| Podpora SSL akcelerace webového provozu |  |
| Podpora SSL certifikátů podepsaných SHA-2 algoritmem |  |
| Výkon SSL minimálně 2000 transakcí (sestavených spojení) za sekundu při velikosti klíče 2K |  |
| SSL šifrovací propustnost minimálně 2Gb/s |  |
| Vlastnosti webového aplikačního firewallu |  |
| Obsahuje XML Firewall |  |
| podpora Negative i Positive Security modelu |  |
| podpora ochrany proti Web Scrapingu |  |
| Podpora AJAX, JSON |  |
| Podpora ochrany proti L7 DoS/DDoS útokům |  |
| podpora SOAP message validace |  |
| podpora ochrany dynamických parametrů |  |
| podpora Cookie Encryption |  |
| podpora definování povolených HTTP Response kódů |  |
| předdefinovaná bezpečnostní nastavení pro aplikace Microsoft Outlook Web Access a Microsoft SharePoint |  |
| BruteForce login ochrana |  |
| Další požadavky |  |
| Záruka min. 3 roky na všechny komponenty, pokrytí 10 x 5, včetně: Pravidelné kontroly provozních podmínek minimálně 1x za měsíc Aktualizace software |  |
| SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace, včetně konzultace a úprav konfigurace v návaznosti na zprovozňování webové aplikace. Zvýšená podpora 3 měsíce od instalace v rozsahu dostupnosti specialistů na konfiguraci do dvou pracovních dnů od nahlášení požadavku na konzultaci. |  |

Ostatní požadavky

Vítěz výběrového řízení se zavazuje k dodávce hardwarových komponent, u kterých bude podle sériových čísel (či jiných produktově unikátních značení) schopen v případě žádosti prokázat, že nebyly ze strany jejich výrobce již dodány v minulosti směrem k žádnému jinému koncovému spotřebiteli.