TECHNICKÁ SPECIFIKACE

soupravy elektrohydraulického zařízení k prolamování dveří

Jedná se o multifunkční elektrohydraulickou pohonnou jednotku, k níž se pomocí rychloupínací spojky připojují jednotlivé hydraulické pracovní nástavce (hlavy) zajišťující násilné prolamování dveří s  možnosti prolamování nadstandardního zajištění dveří jako jsou např. mříže, zámky, závory dveří)

.

| Souprava elektrohydraulického zařízení na prolamování dveří - 2 ks | nabídka |
| --- | --- |
| Speciální hydraulická pumpa - Elektrohydraulická pohonná jednotka |  |
| - motor stejnosměrný |  |  |
| - napájení akumulátor 12V |  |  |
| - flexibilní připojení v délce 3-5m |  |  |
| - hmotnost do 25 kg |  |  |
| - musí umožňovat upevnění na zádový nosič |  |  |
| - teplotní podmínky použití - 20 °C až + 40°C |  |  |
| -přepravní obal zajišťující dostatečnou mechanickou ochranu a diskrétnost při přepravě |  |  |
| Zařízení na otvírání dveří - Rozpínací jednoosá hydraulická hlava |  |  |
| - Rozpínací síla minimálně 60 kN |  |  |
| - váha do 25 kg |  |  |
| - ovládání na těle pístu |  |  |
| -Teplotní podmínky použití - 20°C až + 40°C |  |  |
| -Přepravní obal zajišťující dostatečnou mechanickou ochranu a diskrétnost při přepravě |  |  |
| Roztahovací / výsuvný adaptér - Rozpínací dvouosá hydraulická hlava |  |
| - rozpínací síla minimálně 40 kN |  |  |
| - váha do 20 kg |  |  |
| - ovládání na těle pístu |  |  |
| - teplotní podmínky použití - 20 °C až + 40°C |  |  |
| - přepravní obal zajišťující dostatečnou mechanickou ochranu a diskrétnost při přepravě |  |  |
| Oddělovací adaptér - Střižná hydraulická hlava |  |
| - střižná síla minimálně 300 kN |  |  |
| - váha do 20 kg |  |  |
| - ovládání na těle pístu |  |  |
| - teplotní podmínky použití - 20 °C + 40°C |  |  |
| - přepravní obal zajišťující dostatečnou mechanickou ochranu a diskrétnost při přepravě |  |  |
| Hadicové vedení/hadice |  |
| Doplňky /materiál |  |
| Záruční servis do dvou pracovních dnů po nahlášení závady nebo poruchy prodávajícímu |  |
| Pozáruční servis po dobu 8 let |  |

Uchazeč doplní tabulku technické specifikace a popíše v nabídce nabízené plnění a připojí je jako přílohu návrhu kupní smlouvy