Kupní smlouva

(podle § 409 a násl. obchodního zákoníku)

I.

## Smluvní strany

# Prodávající

Název: ………………………………………………………………………………………….

Se sídlem: ………………………………………………………………………………………

osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: ……………………………………..

IČ: …………………………….

DIČ: CZ……………………….

Bankovní spojení: ……………………………….

Číslo účtu: ……………………………………….

Telefon: ………………………………………….

E-mail: ……………………………………………

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným ………………. v …………….., oddíl …., vložka …

# Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele KŘ,

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je nákup a dodávka otvírače dveří včetně příslušenství (dále jen „zboží“), specifikovaného v článku V. odst. 1 této smlouvy, pro potřeby Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice, včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy.

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 30. listopadu 2013.

2. O dodávce zboží je prodávající povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího (Mgr. Pecha Roman, tel.: 974 221 243).

IV.

Místo plnění

1. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - OMTZ, Plavská 2 v Českých Budějovicích.

V.

## Kupní cena

1. Kupní cena požadovaného zboží:

Otvírač dveří včetně příslušenství - Název: ……………………………………množství: 1 ks

Technická specifikace:

- hydraulický,

- funkčnost k otevření všech dovnitř otvíraných dveří přes zámky, řetízky a bezpečnostní zařízení,

- osazení rychlospojovacím systémem pro montáž příslušenství v časovém horizontu několika vteřin,

- možnost prodloužení tlakového válce mechanicky o 200 mm, hydraulicky o 125 mm,

- tlakové hadice se čtyřnásobným zabezpečením,

- průtlak min. 2880 bar,

- operační tlak max. 720 bar,

- kapacita upínacího válce min. 47 kN,

- kapacita nárazového válce min. 51 kN,

- tlaková délka min. 300 mm,

- mezera mezi dveřními sloupky min. 710 mm,

- možnost mechanického nastavení v krocích 50-100-150-200 mm,

- hydraulické nastavení: 125 mm,

- mezera mezi dveřními sloupky bez nastavení max. 1.050 mm,

- mezera mezi dveřními sloupky včetně nastavení max. 1.350 mm,

- přepravní obal,

- příslušenství: klínová hlava, upínací hlava s dlouhým zubem, nástavec, údržbová sada s 2m hadicí.

Čerpadlo:

- 3-stupňové ruční čerpadlo:

  - výkon 1 stupně: 0 – 60 bar

  - výkon 2 stupně: 60 – 260 bar

  - výkon 3 stupně: 260 – 720 bar

- kapacita olejové nádrže min. 1400 cc,

- rozpětí pracovních teplot: min. - 20°C až +55°C,

- přepravní obal,

- příslušenství: údržbová sada.

Celková cena bez DPH	........................ Kč

DPH 21%			………………. Kč

Celková cena včetně DPH	………………. Kč

Slovy: ………………………………………………………………………………

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění, apod.).

3. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VI.

Platební podmínky

1.  Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a obchodního zákoníku.

3. Faktury budou viditelně označeny „KRPC-114446/ČJ-2013-0200VO-LO-INV“.

4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 14 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-OMTZ, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetí den po odeslání.

5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena na …… měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady odstranit do 5 dnů od nahlášení.

2. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis zboží včetně dodávky možných náhradních dílů po dobu ….. let (minimálně 10 let) ode dne převzetí zboží kupujícím.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1 Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.

2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.

3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.

Platnost a účinnost

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XI.

## Další ujednání

1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.

2. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a tři kupující.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

Přílohy:	Příloha č. 1:  Kompletní specifikace nabízeného zboží

V ……………………………………..    	           V Českých Budějovicích

dne: …………………………………...                   dne: …………………………………...

…………………………………………		…………………………………………

prodávající						kupující

………………		                                   plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta

………………………				               náměstek ředitele KŘP Jčk