Technická specifikace předmětu zakázky

Oprava pultové střechy, budova č.p. 1910  PS Žatec

Jedná se o výměnu stávající krytiny pultové střechy, stávajícího zateplení vč. veškerých klempířských prvků a drobných oprav okolních štítových stěn.

- odstranění stávající krytiny (Onduline vlna na bednění)		300 m2

- odstranění stávající lepenky  na bednění                                      300 m2

- demontáž stávajícího bednění                                                       300 m2

- odstranění stávající izolace                                                           280 m2

- odstranění stávajících klempířských prvků                                      70 bm

Veškerý materiál bude uložen na řízené skládce, doklad o uložení materiálu bude předložen při předání hotového díla.

Po odkrytí nosných konstrukcí – pultových vazníků bude provedena jejich revize, předpokládá se jejich bezvadný stav. Nově bude provedeno položení tepelné izolace na stropní konstrukci v tl. 24 cm, při překrytí spár. Na tuto vodorovnou izolaci bude uložena pojistná folie. Dále na stávající vazníky bude provedeno nové laťování, laťe min. profilu 60 x 40 mm, impregnované a položena nová plechová krytina bez zbytečných spár (skutečný rozměr desek nutno ověřit na místě). Bude opravena nesoudržná omítka okolních stěn, opraven mezistřešní žlab, opravena římsa, vyměněny háky podokapního žlabu a provedeny kompletně nové klempířské prvky – lemování, úžlabí atd. Rovněž budou vyměněny větrací hlavice a opraven výlez na střechu.

- nová plechová krytina						300   m2

- latě 60 x 40                                                                                 1 400 bm

- pojistná folie                                                                                  280 m2

- tepelná izolace 240 mm                                                                280 m2

- nová okapnice rš 200                                                                     20 bm

- úžlabí rš 500                                                                                   15 bm

- lemování rš 220                                                                              45 bm

- lemování rš 520                                                                              15 bm

- háky podokapní                                                                              18 ks

- ventilační hlavice                                                                              6 ks

- opravy římsy                                                                                     1 m2

- opravy nesoudržných omítek (předpoklad)                                    26 m2

Dále je nutné zhotovení nového hromosvodného vedení.

- Před zpracováním nabídky je nezbytně nutná prohlídky místa provádění prací, rozměry jsou pouze orientační, nutné zaměření na místě samém. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu min 60 měsíců od předání díla. Nabídka musí obsahovat položkový rozpočet