Příloha č. 1 k Čj.: PPR-32483-4/Čj-2013-990656

Technická specifikace

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Základní údaje |
| - model | text | doplnit |  |
| - výrobce | text | doplnit |  |
| - dodavatel zařízení | text | doplnit |  |
| B. Základní charakteristiky |
| 1. Skříň |  |  |  |
| - unikátní sériové číslo zařízení | text | ano |  |
| 2. Obrazovka |  |  |  |
| - velikost | číslo | min. 140 x 80 mm |  |
| - typ displeje | text | „fast“ LCD |  |
| - barevný / černobílý | text | barevný |  |
| 3. Hmotnost a rozměry |  |  |  |
| - celkem v provozní konfiguraci | číslo | max. 13 kg |  |
| - šířka | číslo | max. 400 mm |  |
| - výška | číslo. | max. 180 mm |  |
| - délka | číslo | max. 500 mm |  |
| - provedení | text | stolní |  |
| 4. Napájení |  |  |  |
| - síťové 230 V~ | text | ano |  |
| - možnost provozu na 12 V= | text | ano |  |

| 5. Teplotní rozsah použití |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - rozsah pracovních teplot | číslo | min. 0 - 50 °C |  |
| 6. Ostatní parametry |  |  |  |
| - odnímatelný kryt čelního panelu s držáky příslušenství | text | ano |  |
| - polohovatelná rukojeť pro přenášení a podepření přístroje | text | ano |  |
| - certifikát o kalibraci přístroje | text | ano |  |
| - slot a řadič pro paměťovou kartu typu PCMCIA II | text | ano |  |
| - ukládání výsledků měření na kartu | text | ano |  |
| - ukládání nastavení přístroje na kartu | text | ano |  |
| - hodiny reálného času pro ukládání data a času měření | text | ano |  |
| C. Požadované funkce a technické parametry |
| 1. vf signální generátor | text | ano |  |
| - kmitočtový rozsah | číslo | min. 500 kHz - 1 GHz |  |
| - rozlišení kmitočtu | číslo | min. 10 Hz |  |
| - výstupní úroveň generátoru | číslo | min. -140 dBm - +5 dBm |  |
| - nastavení výstupní úrovně po | číslo | min. 0,1 dB |  |
| - přesnost nastavení výstupní úrovně | číslo | max. ± 2 dB |  |
| - ochrana výstupu před přetížením | číslo | min. 5 W |  |
| - spektrální čistota signálu |  |  |  |
| - harmonické | číslo | min. -25 dBc |  |
| - rušivé signály | číslo | min. -50 dBc |  |
| - amplitudová modulace | text | ano |  |
| - kmitočtová modulace | text | ano |  |
| 2. Spektrální analyzátor | text | ano |  |
| - kmitočtový rozsah | číslo | min. 500 kHz - 1 GHz |  |
| - rozmítaný generátor s „full offset tracking“ | text | ano |  |
| - rozsah rozmítání | číslo | min. 1 kHz/d - 100 MHz/d |  |
| - rychlost rozmítáni | číslo | min. 10 ms/d - 200 ms/d |  |
| - rozsah referenční úrovně („top of screen“) | číslo | min. -50 dBm - +50 dBm |  |
| - zobrazovaná hladina šumu pod „top of screen“ | číslo | typ. 75 dB |  |
| - zobrazovaný dynamický rozsah | číslo | min. 80 dB |  |
| - intermodulační zkreslení | číslo | min. 70 dB |  |
| - citlivost | číslo | min. 2 µV |  |
| 3. Výpočet šířky pásma měřeného signálu | text | ano |  |
| - rozsah měření šířky pásma („occupied bandwidth“) | číslo | min. 5 kHz |  |
| 4. Měření kmitočtu vf signálu | text | ano |  |
| - kmitočtový rozsah | číslo | min. 500 kHz - 1 GHz |  |
| - rozlišení zobrazované hodnoty | číslo | min. 1 Hz |  |
| 5. Měření výkonu vf signálu | text | ano |  |
| - rozsah měření | číslo | min. 1 mW - 100 W |  |
| 6. Harmonická a přechodová výkonová analýza | text | ano |  |
| - zobrazování harmonických označené nosné signálu | text | ano |  |
| - dynamický rozsah zobrazování harmonických | číslo | min. 0 až -60 dBc |  |
| - zobrazování náběhu výkonu vysílače v čase | text | ano |  |
| - dynamický rozsah | číslo | min. 60 dB |  |
| - rychlost rozmítání | číslo | min. 50 µs/d - 5 s/d |  |
| - nastavitelná úroveň spouštění | text | ano |  |
| - zobrazování „pre-trigger“ 0, 25, 50, 75 a 100% z rozsahu | text | ano |  |
| 7. Měření modulace | text | ano |  |
| - vestavěné audio a modulační filtry | text | ano |  |
| - uživatelsky definovatelné filtry | text | ano |  |
| - filtr CCITT | text | ano |  |
| - filtr deemfáze | text | ano |  |
| - filtry dolní / horní / pásmová propust | text | ano |  |
| - měřící modulační kmitočtový rozsah | číslo | min. 10 Hz - 15 kHz |  |
| - rozsah měření AM modulace | číslo | min. 0 - 90% |  |
| - rozsah měření FM modulace | číslo | min. 0 - 70 kHz |  |
| - audio výstup demodulace | text | ano |  |
| 8. Audio digitální osciloskop | text | ano |  |
| - kmitočtový rozsah | číslo | min. DC - 50 kHz |  |
| - napěťový rozsah | číslo | min. 10 mV/d - 20 V/d |  |
| - rozsah časové základny | číslo | min. 50 µs/d - 5 s/d |  |
| - zobrazení demodulovaného AM i FM signálu | text | ano |  |
| 9. Měření audio veličin |  |  |  |
| - měření napětí - nf voltmetr | text | ano |  |
| - vstupní impedance | číslo | min. 1 MΩ |  |
| - frekvenční rozsah | číslo | min. DC/50Hz - 50 kHz |  |
| - napěťové rozlišení | číslo | min. 1 mV |  |
| - měření kmitočtu | text | ano |  |
| - rozsah měření | číslo | min. 20 Hz - 50 kHz |  |
| - zobrazovaný počet číslic | číslo | min. 5 číslic |  |
| - citlivost | číslo | min. 50 mV |  |
| - měření SINAD | text | ano |  |
| - rozsah měření | číslo | min. 0 - 18/50 dB |  |
| - měření odstupu signálu od šumu - S/N | text | ano |  |
| - rozsah měření | číslo | min. 0 - 30/100 dB |  |
| - měření zkreslení | text | ano |  |
| - rozsah měření | číslo | min. 0 - 10/30 % |  |
| 10. Stabilita interního zdroje kmitočtu |  |  |  |
| - teplotní stabilita v rozsahu 5 - 55°C | číslo | min. 0,1 ppm |  |
| - dlouhodobá stabilita | číslo | min. 0,2 ppm za rok |  |
| E. Informace o produktu |
| - informační stránka o produktu (Internet) | www adresa | doplnit |  |