Příloha č. 1 k návrhu kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění

„ Kyanoakrylátová komora“

Technická specifikace:

-   kyanoakrylátová komora je zařízení pro zviditelňování daktyloskopických stop pomocíkyanoakrylátových par. Zařízení bude určené pro zviditelňování daktyloskopických stop pomocí kyanoakrylátových par převážně na plastových površích, lakovaném, či jiným způsobem upraveném papíru s nenasákavou vrstvou, která vylučuje použití obvyklých chemických prostředků, zbraních, hladkém dřevu nebo na jiných, pro zpracování touto metodou, vhodných věcných stopách

-    z hlediska ochrany obsluhy musí zařízení splňovat bezpečnostní standardy pro práci s  ethylkyanoakrylátem – uhlíkovou filtraci

- automatický proces zvlhčení vnitřního prostoru, poté odpaření kyanoakrylátu a po skončení jeho napařování vyčištění vnitřního prostoru komory bez nutnosti uživatelského zásahu včetně zachování možnosti manuálního ovládání procesu

- nastavitelná a v průběhu procesu zpracování stop nepřekročená vnitřní teplota od 15°C do 60°C, případně alespoň nastavení maximální nepřekročitelné teploty celého cyklu do 60°C.

- automatické dávkování vody z nádoby naplněné před započetím cyklu za účelem udržení nastavené relativní vlhkosti vzduchu uvnitř zařízení s možností nastavení vlhkosti v rozsahu min. 60-90% RH s relativní chybou menší než  ±5%RH v rozmezí teplot 15-25°C

- nucená vnitřní cirkulace vzduchu uvnitř komory pro rovnoměrné ulpívání par na povrchu stop

- nastavitelná teplota odpařování kyanoakrylátu alespoň ve dvou krajních hodnotách rozmezí 120-230°C pro zpracování tekutého i práškového kyanoakrylátu.

- 100% funkčnost při použití práškového kyanoakrylátu PolyCyano UV, který umožňuje zajišťování zviditelněných daktyloskopických stop fotograficky za využití excitačních světel a bariérových filtrů pod UV a modrým světlem bez nutnosti obarvování stop klasickým mokrým způsobem pomocí chemického roztoku. Důvodem je zachování 100% nepoškozené genetické informace obsažené ve stopě, která se klasickou mokrou cestou zničí

- možnost rozdělení vnitřního prostoru drátěnou (paroprůchozí) vyjímatelnou přepážkou (přepážkami) s možností kladení a zavěšování stop přímo na ni

- závěsné zařízení u stropu komory k zavěšování stop na háčky (klipsy)

- interní čištění par po skončení vyvíjení (napařování), před otevřením přístroje – viz bezpečnost a ochrana zdraví

- zařízení pro dekontaminaci vnitřního prostoru komory před vložením nových věcných stop z důvodu případného následného zkoumání stop na pracovišti kriminalistické genetiky

- vnitřní rozměry š-h-v min. 50x50x70cm

- vnější rozměry š-h-v max. 90x90x250cm

- upřednostňujeme kompaktní stolní provedení v robustním provedení – pevné a minimálně z čelní a dalších dvou, lépe tří stran průhledných stěn (ze skla, polykarbonátu, či obdobného materiálu)

- napájení 230V/50Hz

Technická specifikace  nabízeného zařízení:

/  UCHAZEČ DOPLNÍ  PARAMETRY  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ  DLE  VÝŠE UVEDENÉ   SPECIFIKACE, VČETNĚ  OBCHODNÍHO   NÁZVU, TYPOVÉHO  OZNAČENÍ  NABÍZENÉHO  ZAŘÍZENÍ/