Příloha č. 3 k Č.j.: PPR-14371-27/ČJ-2014-990656

Příloha č. 1 k návrhu kupní smlouvy-Technická specifikace 6 ks podvodních skútrů

Technická specifikace a parametry materiálu:

- Celkové množství 6 ks

- Délka max. 850mm

- Šířka max. 450 mm

- Max. hmotnost s baterií 27 kg

- Materiál technopolymery/nerez

- Min. statický tah 20 kg (0,20Kn)

- Min. možnost nastavení 3 rychlostí

- Min. provozní doba při nejnižší rychlosti 250 min

- Min. provozní doba při max. rychlosti 60 min.

- Min. provozní hloubka 100 m

- Baterie Li-ION nebo podobný,

- Záruční a pozáruční servis v ČR

- Splnění CE normy