# Příloha č. 1

# Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS PROD

| Serverové šasi | 2 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server format blade |  |
| velikost | Maximální velikost šasi 10U |  |
| IO konektivita Ethernet | Minimálně 2x 10 Gbit ethernet modul s podporou konvergovaných protokolů Každý minimálně 14 interních portů a 10 externích portů pro spojení server, s možností záměny aktivních interních portů za externí a naopak Možnost škálování počtu portů až na 64x 10Gb porty Možnost 40Gbit LAN portů pro uplink Každý IO modul musí mít externí management port (1Gbit LAN) pro spojení do management sítě Modul musí podporovat připojení 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-T, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, nebo SFP+ metalické direct-attach kabely Podpora protokolů Ethernet, iSCSI, FCoE. Interní propustnost každého modulu minimálně 1,2 TBps Podpora L3 - RIP, OFP, BGP, IGMPv3, QOS, ACLs Každý IO modul musí být osazen nejméně 2 x 10Gbit SFP+ modulem |  |
| IO konektivita Fiber Channel | Minimálně 2x 16Gbit FiberChannel switch Možnost plného začlenění do stávající SAN site zadavatele postavené na prvcích od společnosti Brocade Minimálně 12x aktivní port, s možností škálování až na 48 portů Každý IO modul musí být osazen nejméně 2 x 16Gbit SFP+ modulem |  |
| Midplane Management | Pasívní midplane uvnitř šasi Redundatní management modul pro vzdálenou správu klávesnice, myš, video, virtuální media [CD, USB], power on/off/reboot, stav systému, spotřeba, podpora Web, command line interface (CLI), SNMPv1, SNMPv3. Každý management modul minimálně jeden vlastní 1Gbit interface pro externí spojení do management sítě |  |
| Napájení | Redundantní napájení hot swap redundance n+n, n+1 (možnost volby) |  |
| Chlazení | Redundantní, hotswap moduly |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling) a zakabelování do stávajícich racků. Nastavení komunikačních rozhraní nacházejících se ve Flex System Enterprise Chassis, jejich začlenění do stávající LAN a SAN. |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 1 | 11ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 9161 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 4x 8GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. Možnost přidat interně dalsí disky typu SSD |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 2 | 4ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 16078 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 4x 16GB 1866MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporovat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. Možnost přidat interně dalsí disky typu SSD |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 3 | 1ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 9161 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 8x 8GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. Možnost přidat interně dalsí disky typu SSD |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 4 | 4ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 9161 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 8x 8GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk a 4x 400GB MLC Enterprise SSD, podpora SATA, SAS, SSD. |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 5 | 2ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno dvěmi maximálně 4-jádrovými procesory. Výkon při osazení obou CPU minimálně 16078 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 24x 16GB 1866MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. 4x 800GB MLC HotSwap Enterprise SSD a 8x 1,2TB 10k SAS HotSwap disky. Možno konfigurovat formou diskové expanze. |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache a RAID 6 funkcionalitou |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port a 2x 16Gb FiberChannel port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

# Technická specifikace HW pro Upgrade systému NS-VIS TEST

| Serverové šasi | 1 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server format blade |  |
| velikost | Maximální velikost šasi 10U |  |
| IO konektivita Ethernet | Minimálně 2x 10 Gbit ethernet modul s podporou konvergovaných protokolů Každý minimálně 14 interních portů a 10 externích portů pro spojení server, s možností záměny aktivních interních portů za externí a naopak Možnost škálování počtu portů až na 64x 10Gb porty Možnost 40Gbit LAN portů pro uplink Každý IO modul musí mít externí management port (1Gbit LAN) pro spojení do management sítě Modul musí podporovat připojení 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-T, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, nebo SFP+ metalické direct-attach kabely Podpora protokolů Ethernet, iSCSI, FCoE. Interní propustnost každého modulu minimálně 1,2 TBps Podpora L3 - RIP, OFP, BGP, IGMPv3, QOS, ACLs Každý IO modul musí být osazen nejméně 2 x 10Gbit SFP+ modulem |  |
| IO konektivita Fiber Channel | Minimálně 2x 16Gbit FiberChannel switch Možnost plného začlenění do stávající SAN site zadavatele postavené na prvcích od společnosti Brocade Minimálně 12x aktivní port, s možností škálování až na 48 portů Každý IO modul musí být osazen nejméně 2 x 16Gbit SFP+ modulem |  |
| Midplane Management | Pasívní midplane uvnitř šasi Redundatní management modul pro vzdálenou správu klávesnice, myš, video, virtuální media [CD, USB], power on/off/reboot, stav systému, spotřeba, podpora Web, command line interface (CLI), SNMPv1, SNMPv3. Každý management modul minimálně jeden vlastní 1Gbit interface pro externí spojení do management sítě |  |
| Napájení | Redundantní napájení hot swap redundance n+n, n+1 (možnost volby) |  |
| Chlazení | Redundantní, hotswap moduly |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling) a zakabelování do stávajícich racků. Nastavení komunikačních rozhraní nacházejících se ve Flex System Enterprise Chassis, jejich začlenění do stávající LAN a SAN. |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 1 | 5ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 9161 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 4x 8GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. Možnost přidat interně dalsí disky typu SSD |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 2 | 2ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 16078 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 4x 16GB 1866MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. Možnost přidat interně dalsí disky typu SSD |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 3 | 3ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 9161 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 8x 8GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk, podpora SATA, SAS, SSD. Možnost přidat interně dalsí disky typu SSD |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 4 | 2ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno jedním maximálně 4-jádrovým procesorem. Výkon při osazení obou CPU minimálně 9161 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 8x 8GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk a 4x 400GB MLC Enterprise SSD, podpora SATA, SAS, SSD. |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| Server Typ 6 | 2ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Výrobce | doplnit |  |
| Název | doplnit |  |
| architektura | Server typu blade |  |
| procesor | Provedení dualsocket, osazeno dvěmi maximálně 4-jádrovými procesory. Výkon při osazení obou CPU minimálně 16078 bodů v benchmark CPU Benchmark |  |
| Velikost paměti | Osazeno 12x 16GB 1600MHz moduly |  |
| Požadavky na pamět | Možnost osadit RAM až do velikosti 768 GB RAM, počet DIMM slotů minimálně 24 na jeden blade server Pamět musí podporat technologie ECC, ChipKill, memory mirroring, memory rank sparing |  |
| HDD | 2 x 300GB 15k SAS HotSwap disk a 4x 400GB MLC Enterprise SSD, podpora SATA, SAS, SSD. |  |
| Diskový řadič | Interní 6Gbps SAS diskový řadič s minimálně 1GB Flash Cache |  |
| IO Konektivita | Minimálně 2x 10Gb port a 2x 16Gb FiberChannel port |  |
| USB porty | Server musí mit minimálně 1 externí USB slot |  |
| bezpečnost | Server musí podporovat TPM 1.2 |  |
| PFA | Server musí podporovat predikci chyb na následujících komponentech: processor, pamět, disky, PCIe sloty |  |
| Možnosti rozšíření | Možnost osazení blade server GPU akceleratorem (možno stylem expanse k blade server) a Storage expanzní jednotkou |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení, ve dvou lokalitách objednatele. Označení (labeling). |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

# Technická specifikace příslušného SW pro HW upgrade systému NS-VIS PROD

| SW – Operační systém | 11 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | RHEL Server |  |
| Provedení | Standard Subscription Only |  |
| Parametry | 2 Skts 4 Guests |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Operační systém | 9 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | RHEL Server |  |
| Provedení | Standard Subscription Only |  |
| Parametry | 2 Skts 1 Guests |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Operační systém | 2 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | MS Windows Server |  |
| Provedení | (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - Multilang |  |
| Parametry | 2008 R2 Standard |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Klastrový souborový systém | 5 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | IBM GPFS Server |  |
| Provedení | Per socket – software licence |  |
| Parametry | Express Edition V4.x |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Klastrový souborový systém | 15 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | IBM GPFS Client |  |
| Provedení | Per socket – software licence |  |
| Parametry | Express Edition V4.x |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

Technická specifikace příslušného SW pro HW upgrade systému NS-VIS TEST

| SW – Operační systém | 7 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | RHEL Server |  |
| Provedení | Standard Subscription Only |  |
| Parametry | 2 Skts 4 Guests |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Operační systém | 6 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | RHEL Server |  |
| Provedení | Standard Subscription Only |  |
| Parametry | 2 Skts 1 Guests |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Operační systém | 1 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | MS Windows Server |  |
| Provedení | (1-4 CPU, 5 CAL) ROK - Multilang |  |
| Parametry | 2008 R2 Standard |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Klastrový souborový systém | 3 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | IBM GPFS Server |  |
| Provedení | Per socket – software licence |  |
| Parametry | Express Edition V4.x |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

| SW – Klastrový souborový systém | 9 ks |
| --- | --- |
| Položka | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| Název | IBM GPFS Client |  |
| Provedení | Per socket – software licence |  |
| Parametry | Express Edition V4.x |  |
| Instalace | Není požadováno |  |
| Záruka | Min. 3 roky |  |

Požadované komunikační prvky

|  | Požadováno | Nabídka, konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Komunikační prvky 1 WS-X6716-10G-3C | 4x Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req X2) |  |
| Komunikační prvky 2 X2-10GB-SR | 16x 10GBASE-SR X2 Module |  |
| Komunikační prvky 3 WS-F6700-DFC3C | 4x Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules |  |
| Komunikační prvky 4 WS-X6716-10GE | 4x Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet Base Module |  |
| Komunikační prvky 5 Propojení - optika | 12x 25m LC-LC Multi-Mode Fiber Cable – Optical |  |
| Komunikační prvky 6 Propojení - optika | 4x 2m LC-LC Multi-Mode Fiber Cable – Optical |  |