Technická specifikace předmětu plnění

Vymezená část A:

Systém centrální správy mobilních zařízení  PCR (MDM – Mobile Device Management)

Základní požadavky:

Poptávka je směřována na nákup systému Mobile Device Management, od kterého očekáváme centrální správu námi provozovaných mobilních zařízení – mobilních telefonů a tabletů.

Systémové platformy:

Systém MDM bude provozován na HW zadavatele, umístěného v jeho prostorách. MDM bude umístěno ve 2 lokalitách pro zajištění vysoké dostupnosti systému. Preference je instalace do virtuálního prostředí, preferovaná je HW či SW appliance – nezávislá na ostatních systémech, důležitost hraje i snadný update systému MDM. Uživatelé nejsou limitováni konkrétním typem koncového zařízení.

- Platformy mobilních zařízení:

- Apple

- Android

- Microsoft

Požadavky na MDM systém:

- Informace ze SIM – možnost vzdáleně získat informace spojené se SIM kartou jako např. číslo SIM karty, roaming, aktuální operátor, změna SIM apod.

- Vzdálená správa – vzdálené nastavení parametrů přímo v mobilním zařízení:

- automatické nastavení emailového klienta – activesync

- distribuce konfiguračních profilů VPN, Wifi, certifikátů

- konfigurace privátního APN od mobilního operátora

- napojení na sharepoint a další úložiště dokumentů – sharedrive

- zákaz zálohování zařízení do cloudových úložišť (Google, Apple)

- podpora enterprise appstore – schválené aplikace pro mobilní zařízení

- možnost vynucení podpory kiosk mode

- možnost lokace zařízení – zobrazení umístění na mapě

- možnost nastavení automatických úloh na základě zjištěných skutečností (např. v případě detekce jailbreak/root)

- integrace s certifikační autoritou (PKI)

- Security management:

- vynucené heslo – bezpečnostní politika vynutí na uživateli zapnutí hesla pro přístup do zařízení

- vzdálené vymazání zařízení – v případě ztráty nebo krádeže mobilního zařízení umožní systém vymazání (wipe) přístroje

- vymazání pracovních dat ze zařízení (podpora BYOD)

- vzdálené zamknutí zařízení

- detekce „jailbreak“ a „root“ zařízení

- oddělení a zabezpečení soukromých a pracovních dat na zařízení – požadavek na tzv. secure container – ochrana pracovního prostředí heslem

- distribuce, obnova a odvolávání bezpečnostních certifikátů

- zabezpečený přístup na internet – secure browser – ochrana heslem

- šifrování obsahu zařízení – datového úložiště

- zablokování zařízení k přístupu na poštovní účet a k dalším interním datům v případě porušení bezpečnostních pravidel na mobilním zařízení

Centrální reporting – inventory, logging

Administrátorská konzole – možnost rozdělení a konfigurace administrátorské konzole na oddělené útvary (kraje, centrální útvary), každý z administrátorů se stará o svůj vlastní útvar

Jednoduché připojení zařízení k MDM (včetně návodu)

Kapacita – požadavek na celkovou plánovanou kapacitu cca 20 000 koncových zařízení, aktuální poptávka je pro 10 000 koncových zařízení

Vysoká dostupnost (High Availability) – zadavatel požaduje zajištění vysoké dostupnosti MDM systému ve dvou lokalitách (objekty Wintrova a Strojnická Praha)

Implementace

Analýza - úvodní návrh konfigurace dle potřeb zadavatele

Dodávka a instalace – instalace v prostorách zadavatele, vzdálená instalace není možná

Implementace zahrnuje prvotní konfiguraci dle společného návrhu, instalaci SW a nastavení požadovaných funkčností SW, včetně integrace s MidleWare (vymezená část B)

Zaškolení obsluhy – administrátorů MDM

Zkušební provoz

Akceptace předaného díla

Dokumentace výsledného díla

Post-implementační podpora v rozsahu 3 měsíců od předání díla

Varianty nabídek

- Licenčně požadované řešení pro všechny telefony a tablety dodávané v 1. vymezené části. Systémově a výkonnostně dimenzované řešení min.na 20 000 zařízení

##### APN mobilní intranet – datová VPN v sítích GPRS/EDGE/3G/LTE

Služba vytváří datovou privátní síť pro datové přenosy GPRS/EDGE/3G/LTE.

Požadavky na APN:

### Autentizace na straně operátora

Zadavatel si určí, které jeho SIM mají právo přístupu k danému privátnímu přístupovému bodu, operátor provádí autentizaci k povolení přístupu na základě MSISDN SIM.

- Vlastnosti připojení

Nejsou blokovány žádné porty ani filtrovány pakety.

Konkrétním SIM je možné zakázat přístup na veřejné přístupové body do Internetu, SIM se pak může hlásit jen k privátnímu APN.

Pokud zadavatel nastaví přístup do Internetu, je možné přistupujícím uživatelům automaticky přidělovat definované DNS servery.

### Připojení operátora a infrastruktury zadavatele

Připojení – dohledovaný bezdrátový, metalický nebo optický spoj s možností SLA s garantovanou propustností, zakončený v centrálním místu služeb (CMS)

- Možnosti přidělování IP adres (přidělované IP adresy jsou vnitřní, z rozsahu zadavatele)

Dynamicky – přiděluje operátor z určeného poolu

Dynamicky – přiděluje DHCP server zadavatele

Staticky – přiděluje operátor z určeného poolu, vazba IP adresy na MSISDN SIM karty

Radius – server u zákazníka

HW koncová mobilní zařízení

SmartPhone Open source  4913ks

| Položka | Parametry minimální |
| --- | --- |
| UDT | Platforma Open source, typ SmartPhone vhodný pro podniková řešení, umožňuje zobrazování přenesených dat, |
| Sítě GSM | Podpora sítí 2G, 3G, 4G-LTE, |
| Operační systém | Operační systém, umožňující spouštění a vytváření vlastních aplikací, instalace lokálně nebo MDM, možnost předinstalace požadovaných SW před distribucí uživatelům,. |
| Procesor, paměti | Procesor min. 4fyzická jádra, frekvence min.1,4GHz, RAM min. 2 GB, vnitřní paměť min.16 GB, slot na externí paměťovou kartu min.16GB, |
| Displej | Displej kapacitní, min 5“, min. rozlišení 1920 x 1080 (dobrá čitelnost na přímém slunci, např. sAMOLED, TFT, či obdobný), |
| Kamera | Fotoaparát přední min.1,8MPix, zadní min.8MPix, včetně blesku, záznam a přehrání videa v rozlišení Full HD, podpora formátů min. MPEG4 ,H264 |
| Zvuk | Min. podpora formátu MP3 |
| Senzory-snímače | Min. gyroskop, světelný snímač, |
| Lokalizace | Interní Modul GPS, podpora min. A-GPS, Glonass |
| Konektivita | min.Bluetooth 4.0LE, WiFi, WiFi Direct, NFC, min.USB2.0 s konektorem mikro USB, MHL, jack 3,5mm stereo, |
| Akumulátor | Uživatelsky vyměnitelný bez spec. nářadí, technologie bez paměťového efektu, nabíječka 230V, provozní výdrž v aktivním režimu (komunikace, přenos dat) – doba hovoru - min.8 hod. |
| Mechanická ochrana | Pouzdro s trvalou ochranou displeje proti poškrábání a s trvalou ochranou těla přístroje. |

Tablet Open source 885ks

| Položka | Parametry minimální |
| --- | --- |
| UDT | Platforma Open source, typ Tablet vhodný pro podniková řešení, umožňuje zobrazování přenesených dat, |
| Sítě GSM | Podpora sítí 2G, 3G, 4G-LTE, |
| Operační systém | Operační systém, umožňující spouštění a vytváření vlastních aplikací, instalace lokálně nebo MDM, možnost předinstalace požadovaných SW před distribucí uživatelům,. |
| Procesor, paměti | Procesor min. 4fyzická jádra, frekvence min.2,3GHz, RAM min. 3 GB, vnitřní paměť min.32 GB, slot na externí paměťovou kartu min.32GB, |
| Displej | Displej kapacitní, min 10,1“, min. rozlišení 2560 x 1600 (dobrá čitelnost na přímém slunci,), pero |
| Kamera | Fotoaparát přední min.2MPix, zadní min.8MPix, včetně blesku, záznam a přehrání videa v rozlišení Full HD, podpora formátů min. MPEG4 ,H264 |
| Zvuk | Min. podpora formátu MP3,AAC,FLAC |
| Senzory-snímače | Min. gyroskop, světelný snímač, |
| Lokalizace | Interní Modul GPS, podpora min. A-GPS, Glonass |
| Konektivita | min.Bluetooth 4.0LE, WiFi, WiFi Direct, min.USB2.0 s konektorem mikro USB, MHL, jack 3,5mm stereo, |
| Akumulátor | Technologie bez paměťového efektu, nabíječka 230V, provozní výdrž v aktivním režimu (komunikace, přenos dat) až.8 hod. |
| Mechanická ochrana | Pouzdro a trvalou ochrana displeje proti poškrábání. |

SmartPhone Windows 35ks

| Položka | Parametry minimální |
| --- | --- |
| Mobilní telefon | Operační systém Window phone 8, |
| Procesor, paměti | Procesor min. 2 fyzická jádra, frekvence min.1,7GHz, RAM min. 1 GB, vnitřní paměť min. 8 GB, slot na externí paměťovou kartu |
| Displej | Displej min 6“ a min. rozlišení 720x1280, typ IPS |
| Protokoly | GPRS, UMTS (3G), HSDPA, HSUPA, LTE |
| Funkce | WiFi, BlueTooth, GPS, Dotykový displej, microUSB |
| Mechanická ochrana | Pouzdro s trvalou ochranou displeje proti poškrábání a s trvalou ochranou těla přístroje. |
| Bezpečnostní požadavky | Musí být implementován jak UEFI boot tak SW emulace TPM, která se nachází v chráněné části ARM / ROM. |

Tablet Windows 30ks

| Položka | Parametry minimální |
| --- | --- |
| Přenosné zařízení | Operační systém Windows 8+, typ tablet |
| Připojení | 3G modem, WiFi (min. b/g/n) |
| Procesor | Procesor 2 fyzická jádra při frekvenci min. 1,6GHz nebo procesor 4 fyzická jádra při frekvenci min. 1,33GHz |
| Paměti | RAM min. 2 GB, vnitřní paměť min. 32 GB, slot na externí paměťovou kartu |
| Displej | Displej min. 10“ při rozlišení 1366 x 768 (HD) - (dobrá čitelnost na přímém slunci, např. TFT, či obdobný) |
| Lokalizace | Interní Modul GPS |
| Výstupy | USB |
| Mechanická ochrana | Pouzdro s trvalou ochranou displeje proti poškrábání a s trvalou ochranou těla přístroje. |
| Bezpečnostní požadavky | TPM čip |

Vymezená část B:

# MIDLEWARE

Middleware je platforma pro běh specifických aplikací PČR a podporu komunikace v sítích GSM a PEGAS. Bude poskytovat služby – komunikace (optimalizovaně dle zvolené sítě), zabezpečení, správy, poskytování mapových podkladů, logování a přidružených úloh.

Middleware bude zajišťovat zejména následující systémové úkoly:

- Konverze komunikačních protokolů v závislosti na právě využívané síti, např. HTTP+XML versus binární TETRAPOL protokol.

- Konverze datových struktur s důrazem na jejich optimalizaci (objem) pro síť PEGAS (binární komprimovaný datový kontejner).

- Kontrola QoS (kvalita služeb) v systému (zátěž CPU, využití systémových zdrojů virtuálního serveru, zátěž aplikačních a db serverů, atd.).

- Systémová podpora komunikačních a datových služeb pro potřeby PČR – business logika aplikací pro poskytování dat z datových zdrojů PČR (databáze, informační systémy PČR, messaging systém, atd.).

- Databázový systém pro ukládání provozních dat

- Logovací systém pro zpětnou analýzu akcí a stavu systému (incidenty, problémy)

- Správa uživatelských sezení pro uživatele sítě včetně perzistentního úložiště.

Klientská aplikace multilicence

Klientská aplikace pro potřeby PČR bude provozována na mobilním terminálu, který je součástí MDM systému a tedy splňuje kritéria bezpečnosti a kompatibility s mobilní platformou PČR.

Aplikace bude schopna využívat různé komunikační sítě (GSM/PEGAS) v závislosti na dostupnosti služeb nebo potřeby obsluhy.

Optimalizace zobrazení dat na úhlopříčku cca 5“.

Hlavní vlastnosti klientské aplikace:

- Cílový OS Android

- Lustrace v databázích PČR

- Messaging aplikace

- Umístění v secure containeru, instalace MDM

# INTEGROVANÉ LOKALIZAČNÍ SLUŽBY

Tento balík služeb bude zajištěn sadou serverových aplikací, které budou poskytovat jednotný způsob práce s lokalizačními informacemi pro potřeby PČR. Pro zobrazení budou primárně využity mapové podklady z GIS PČR v režimu on-line i off-line v závislosti na typu koncového uživatelského zařízení.

Pro běh serverových aplikací bude vyčleněn virtuální server na provozní platformě.

- Integrace všech systémů poskytujících lokalizační data pro potřeby PČR (PEGAS, CarControl, Princip, Positrex, aj.). Údaje budou ukládány v jednotném formátu do perzistentního úložiště.

- Bude implementován mechanismus pro poskytování dat v jednotném formátu pro potřeby GIS PČR. Tyto údaje budou dále analyzovány a využity v manažerském rozhodovacím procesu.

- Rozšířená organizační struktura PČR s mechanismem přístupu k vytěžování dat bude sloužit k vymezení rozsahu dat, ke kterým má přihlášený uživatel oprávnění. Tato struktura včetně oprávnění k přístupu k datům bude spravována administrátorem PČR.

- Mechanismus filtrace zobrazení SaP na základě nastavení uživatelských filtrů (kritérií zobrazení). Typické filtry, které budou implementovány, pokrývají následující kritéria:

- časové období od-do

- zájmová oblast (mapový výřez typu čtverec/obdélník)

- typ SaP

- volací znak (id, RFSI, apod.)

Klientská aplikace pro PC a tablet, zobrazení lokalizačních dat příslušných SaP (s nastavenou filtrací zobrazení) v mapových podkladech z GIS PČR. 20 ks licencí
Popis aplikace:

- Cílový operační systém Windows 7 a vyšší.

- Zobrazení SaP v on-line i off-line mapových podkladech z GIS PČR.

- Podpora zobrazení SaP ve více typech mapových podkladů.

- Podpora zoom na mapě s automatickým přepínáním rozlišení mapových podkladů.

- Podpora pseudo-3D zobrazení (náklon mapy, rotace).

- Podpora mapování na výškopis s full 3D funkcemi (náklon, rotace).

- Zobrazení aktuální pozice SaP dle organizační struktury včetně volitelné historie pohybu.

- Zobrazení volacích znaků SaP s možností jejich změny.

- Podpora pokročilých funkcí (vrstev) pro přídavné funkce (měření vzdálenosti, profil terénu, rádiový dosah v terénu, optická viditelnost, atd.) pokud existuje výškopis k mapovým podkladům.

Mobilní klientská aplikace pro zobrazení lokalizačních dat
Klientská aplikace pro zařízení s OS Android pro zobrazení SaP PČR na mapových podkladech - multilicence
Popis aplikace:

- Cílový operační systém Android verze 4.2 a vyšší.

- Grafické uživatelské rozhraní s dotykovým ovládáním.

- Zobrazení v off-line mapových podkladech z GIS PČR (uložených na SD kartě).

- Podpora zoom na mapě s automatickým přepínáním rozlišení mapových podkladů.

- Zobrazení aktuální pozice SaP dle organizační struktury.

- Zobrazení volacích znaků SaP s možností jejich změny.

- Umístění v secure containeru, instalace MDM

Implementační a konfigurační práce spojené se začleněním do stávající infrastruktury PČR

- Technický projekt začlenění dodaných komponent do ICT prostředí Policie ČR

- Fyzická instalace dodaných komponent do prostředí primárního i záložního centra

- Instalace SW v primární a záložní lokalitě

- Konfigurace SW komponent dle technického projektu

- Nastavení prostředí v primární i záložní lokalitě pro vytvoření vysoké dostupnosti

- Integrace se stávajícím prostředím ICT Policie ČR (zejména oblast zálohování, dohledů infrastruktury)

- Provedení testů

- Dokumentace prostředí

Detailní technické zadání pro Midleware a Integraci lokalizačních služeb obsahuje příloha č.1

HW serverová část

- Blade police

| Položka | Parametry |
| --- | --- |
| Provedení | Rackové a 100% kompatibilní s již používanou HP BladeSystem c7000, Umožňující společnou instalaci všech dále poptávaných i již provozovaných serverů, tak aby byly zapojeny redundantně všechny LAN i FC porty |
| Hloubka vnitřní | min. 14 aktivních pozic pro blade servery poloviční výšky. Aktivní pozice znamená, že při vložení dalšího serveru nebude třeba nic přikupovat a server bude fungovat. Požadavek možno splnit instalací 2 blade šasi. |
| Napájení | Hot-plug zdroje pro zajištění redundantního provozu plně osazeného šasí |
| Ventilátory | Hot-plug ventilátory pro zajištění redundantního provozu plně osazeného šasí |
| Management | Redundantní |
| LAN konektivita | 2 x 10Gb Ethernet modul umožňující HW rozdělení serverových síťových karet, a to každé minimálně na 4 samostatné prezentované serverům, každý Ethernet modul bude osazen 4 x 1Gb RJ45 a 2 x 10Gb SFP+ modulem |
| FC konektivita | 2 x Storage Area Network 8 Gb/s interconnect modul (8 externích portů včetně short wave 8Gb SFP, počet interních portů musí odpovídat počtu serverů osaditelných do blade šasi, webové rozhraní pro správu, licence pro všechny porty) |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (možnost vypnout napájení, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS) možnost nastavení a ovládání více serverových polic z jednoho místa monitoring a reporting informací o provozní teplotě a příkonu každého serveru nebo police v reálném čase vestavěný display pro snadnou obsluhu integrovaný a jednotný přístup k management procesorům všech serverů v polici single sign-on přístup ke všem zařízením v polici. asset management všech zařízení v rámci police |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty zásah do 4 hodin v místě plnění pokrytí 24 x 7 pravidelná kontrola stavu HW vyhotovení reportů o incidentech podpora při nasazování nových verzí FW a SW pravidelné konzultace s technickým zástupcem výrobce |
| Počet kusů | 2x1 |

- Rozšíření kapacity stávajícího diskového pole 3PAR V800 a T800

| Položka | Parametry |
| --- | --- |
| Provedení | Diskové magazíny a HDD do stávajícího diskového pole HP 3PAR V800 včetně: SW licence pro správu požadované kapacity SW HP 3PAR Optimization Suite – licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR Remote Copy – licence pro dodávanou kapacitu |
| Kapacita | požadováno 9,6 TB hrubé capacity |
| Parametry HDD | 600 GB 15k FC |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 roky na všechny komponenty se službou zajišťující: Závazek vyřešení hardwarového problému do šesti hodin Okamžitou odezvu/zásah pro kritické problémy Vyhrazené náhradní díly Přidělený tým zákaznické podpory Přiděleného manažera podpory Přiděleného HW a SW specialistu Plán technické podpory Technické ověření vysoké dostupnosti diskového pole Aktualizace storage Micro-code Elektronickou podporu Aktualizaci softwaru Kontrolu provozních podmínek Dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |
| Počet kusů | 2x1 |

- Aplikační Blade server, WS2012DC 64bit, Matrix OE

| Položka | Parametry |
| --- | --- |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 |  |
| SPECint_2006 | min. 42 |
| SPECfp_2006 | min. 75 |
| SPECint_rate 2006 | min. 540 |
| SPECfp_rate 2006 | min. 458 |
| Značka – typ serveru | - |
| Provedení | do stávající infrastruktury blade šasi HP c7000 |
|  | Min. počet – 2 |
| Paměť | 128 GB RAM DDR3 1866 MHz |
| FDD | - |
| DVD | - |
| HDD | - |
| Řadič | HW RAID 0,1; |
| Síťový adaptér | 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry |
| FC rozhranní | Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech |
| Kompatibilita | Microsoft Windows 2003/2008 (32b, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 5.x |
| OS | Včetně OS Windows 2012 DC |
| Ostatní SW | Licence pro Matrix OE a Insight Control |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty s odezvou 4h v místě plnění, pokrytí 24 x 7; dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |
| Počet kusů | 2x6 |

- Virtualizační SW

| Položka | Parametry |
| --- | --- |
| Provedení | software – licence na CPU |
| Parametry | funkce automatického vyvažování výkonnosti mezi fyzickými servery. Přesun virtuálních serverů za běhu podle jejich vytížení a výkonnostní potřeby HW. Automatický náběh virtuálních serverů v případě výpadku fyzického serveru |
|  | Implementovaná správa virtualizačního systému z jednoho centra, zařazení do stávající správy virtualizačního řešení, která je realizována produktem VMware vCenter Server. |
|  | funkce vyšší dostupnosti - virtuální server může mít spuštěnu záložní kopii na dalším HW serveru. V případě havárie primárního HW serveru dojde k automatické bezvýpadkové aktivaci záložní kopie |
|  | funkcionalita virtuálního distribuovaného switche |
| Instalace | SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace |
| Záruka | min. 3 rok SW podpora produktu |
| Počet kusů | 2x12 |

Implementační a konfigurační práce spojené s začleněním do stávající infrastruktury PČR

- Technický projekt začlenění dodaných komponent do ICT prostředí Policie ČR

- Fyzická instalace dodaných komponent do prostředí primárního i záložního centra

- Oživení dodaných komponent

- Instalace SW

- Konfigurace komponent (HW, SW) dle technického projektu

- Nastavení prostředí v primární i záložní lokalitě pro vytvoření vysoké dostupnosti

- Integrace se stávajícím prostředím ICT Policie ČR (zejména oblast zálohování, dohledů infrastruktury)

- Provedení testů

- Dokumentace prostředí

Vymezená část C: software

Dispečerský systém řízení a přenosů informací mobilních uživatelů

SERVER 1ks s možností instalace do záložní lokality

- Instalace serveru u zadavatele

- Zabezpečení uložených i přenášených dat

- Možnost hierarchického nastavení práv uživatelů

- Reportovací modul, analytické nástroje, historie

- Upozorňovací podsystém: SMS / e-mail / automatizovaný hovor

- Export / Import datových formátů: KML / GeoJSON / ShapeFile

- Centralizovaná správa klientů (práva a nastavení jednotek)

- Synchronizovaný datový sklad v reálném čase

- Podpora webové prezentační vrstvy

- Otevřené komunikační rozhraní (API)

DISPEČER 4ks

- Základní vlastnosti & bezpečnost

- Samostatná aplikace s možností práce v režimu off-line

- Plně šifrované lokální uložiště

- Výměna informací optimalizována pro velmi pomalou linku (GPRS)

- Komunikace pomocí zabezpečeného komunikačního kanálu (https)

- Synchronizace informací v reálném čase (interval do 10s)

Mapování

- Rozšířitelné mapové portfolio s možností běhu off-line

- Možnost zobrazení neomezeného množství jednotek

- Zobrazení stavu jednotky: rychlost, baterie, status, vzdálenost, pozice

- Zobrazení poslední známé polohy neaktivních jednotek (vypnutí nebo ztráta spojení)

- Současné zobrazení více mapových podkladů přes sebe

- Podpora sdílení multimediálních informací v mapě

- Podpora běhu na tabletu (spolupráce s GPS, 3G modulem, vestavěným fotoaparátem)

Komunikace

- Zprávy: jednotlivci/skupině/všem uživatelům

- Přiřazování úkolů s možností určení časového limitu ke splnění: jednotlivci/skupině/všem uživatelům

- Podpora telefonních hovorů s možností konferencí

- Podpora vyznačení navigační trasy do mapy určené konkrétní jednotce

- Práce se scénáři (seznam po sobě jdoucích úkolů)

- Podpora ručních zákresů do mapy s okamžitou synchronizací

- Vkládání kreseb: volné kreslení, linie, polygony, body

- Podpora zobrazení vlastností kreseb: délka, obsah, GPS pozice, autor, čas vytvoření

- Podpora vkládání piktogramů a popisků k vytvořené kresbě

- Podpora vkládání dokumentů a multimédií k vytvořené kresbě

Datové vrstvy v mapě

- Podpora nastavení práv k datovým vrstvám

- Možnost nastavení předurčeného formátu vkládaných dat do datové vrstvy

- Import/export dat ve formátech KML a Shapefile

- Podpora vzájemného prolínání více vrstev přes sebe

- Panel se seznamem posledních změn ve vrstvě (nejnovější záznam nahoře s časovou značkou)

- Možnost filtrování na základě hledaného řetězce nebo časového úseku

- Možnost přidávání a definice vrstev za běhu

Historie pohybu

- Možnosti zobrazení historie: jednotlivec, skupina, všichni

- Zobrazení historie pohybu ve specifickém časovém úseku

- Možnost vykreslování historie za jednotkami při pohybu

- Podpora automatického vložení a zobrazení stop pátracích přístrojů po obnovení GSM signálu

Reporty

- Nastavitelné: jednotlivec, skupina, všichni (ujeté kilometry, počet splněných úkolů, celkový operační čas, …)

- Podpora zobrazení v grafech a tabulkách

- Možnost nastavení automatizovaných denních reportů

- Možnost automatického rozesílání reportů vybraným uživatelům

Upozornění

- SMS, e-mail, automatizovaný hovor

- Koridory: červené zóny, zelené zóny, překročení hranice

- Možnost práce s koridory i nad historickými daty

- Nastavitelné akce a upozornění na základě příjmu volání o pomoc

Microsoft Windows 7 nebo Google Android 4.0 a vyšší

KLIENT 65ks

- Multiplatformní aplikace pro smartphone (dodávka pro Android)

- Interaktivní synchronizovaná mapa v reálném čase: zobrazení jednotek v mapě, zobrazení kreseb, podpora vyznačení navigační trasy jednotce

- Podpora zobrazení 10 000 objektů / uživatelů v mapě

- Podpora off-line mapy uložené v zařízení

- Mapování incidentů pomocí fotografií

- Komunikace mezi uživateli: zprávy a volání

- Možnost komunikace s více uživateli ve více samostatných konverzacích

- Podpora rychlého vkládání fotografie a pozice v mapě do konverzace

- Zajištěné doručování zpráv v případě nedostupnosti (off-line) adresáta, udržování historie konverzace

- Možnost filtrace konverzace dle místa zásahu (geografické filtrace konverzace)

- Podpora doručování zpráv lidem v blízkém okolí (např. do 1km)

- Vzdálená konfigurace zařízení a přiřazení uživatelů do skupin včetně oprávnění (i možnost odpojit zařízení)

- Autorizace zařízení pomocí IMEI, jména a hesla

- Podpora SOS

- Odesílání polohy v reálném čase

- Samostatně běžící aplikace s možností zapnout/vypnout

- Aplikace nemodifikuje OS telefonu

- Aplikace nepřistupuje k osobním částem telefonu

Android/iOS/WP  pod správou MDM

Schéma systému

Související dokumenty

Příloha č. 2 ZD - Midleware a integrované lokalizační služby

Příloha č. 3 ZD - Dispečerský systém