Příloha č. 1 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

Technické podmínky

Technická specifikace a požadované parametry zboží:

Předmět veřejné zakázky

Nákup čtyř kusů systémů Optoelektronických stabilizovaných plošin (dále jen OSP) včetně vyškolení letového personálu a technické obsluhy.

Systém OSP se skládá z/ze:

- stabilizované otočné hlavice se senzory a laserovými zařízeními, konzoly operátora s displeji, palubním videorekordérem a ovládacími prvky

- zařízení pro přenos obrazu na pozemní stanoviště

- pohyblivé mapy operátora.

Stabilizovaná otočná hlavice obsahuje čtyři senzory: -infračervenou kameru s rozlišením HD, - denní videokameru s rozlišením Full HD, - denní videokameru s výkonným teleobjektivem s rozlišením Full HD - videokameru pro nízkou úroveň osvětlení s obrazovým čipem EMCCD. Dále jsou v hlavici umístěna tři laserová zařízení: - dálkoměr, - ukazovátko, - osvětlovač. Systém umožňuje určení souřadnic a vzdálenosti cíle, označení cílů v obrazovém poli, automatické sledování pevných a pohyblivých cílů, současné zobrazení scény ze dvou různých senzorů a indikaci pohyblivých cílů. Palubní videorekordér umožňuje záznam videa na paměťová média (SSD nebo CF) v kvalitě Full HD.

Přenos obrazu na pozemní stanoviště umožňuje vysílat videosignál z kamer umístěných v hlavici ve standardu DVB-T a v kvalitě Full HD. Palubní vysílač umožňuje spolu s videosignálem vysílat i metadata (souřadnice cíle a vrtulníku včetně dalších informací - např. vzdálenost a rychlost cíle).

Pohyblivá mapa operátora umožňuje použití rastrových i vektorových mapových podkladů a různých databází (například databáze sídel a ulic ČR). Systém mapy je propojen se systémem OSP, takže je možno ovládat otočnou plošinu s kamerami označením cíle přímo na mapě. Systém umožňuje též vyznačení obrazového pole kamery na mapě.

Technická specifikace

Minimální požadavky na systém optoelektronických stabilizovaných plošin (dále jen OSP):

| Stabilizovaná hlavice se senzory |
| --- |
| úhlová stabilita | ≤ 10 μrad |
| počet elektrooptických a infračervených senzorů umístěných současně v hlavici | min. 4 |
| laserová zařízení umístěná současně v hlavici | dálkoměr, osvětlovač a ukazovátko |
| hmotnost plně osazené hlavice | max. 30 kg |
| provozní rychlost letu | min. 180 knots |
| provozní teplota | -30°C až +45°C |

| Závěs stabilizované hlavice |
| --- |
| možnost snadné a rychlé montáže a demontáže při provozu na vrtulníku EC135 | ano |

| Senzor č. 1 – infračervená kamera |
| --- |
| vlnová délka | v pásmu 5 μm |
| velikost detektoru | min. 1280 x 720 |
| obrazový úhel dosažený optickým systémem | min. 30° až 2°, plynulý zoom |
| DRI (lidská postava, ΔT=2°C, σ=0.2 km-1) | min. 6 km, 3 km, 1.5 km |

| Senzor č. 2 – elektrooptická kamera |
| --- |
| vlnová délka | v pásmu viditelného světla |
| velikost detektoru | 1920 x 1080 |
| obrazový úhel dosažený optickým systémem | min. 30° až 1.5°, plynulý zoom |
| DRI (lidská postava, dohlednost >20 km) | min. 8 km, 4 km, 2 km |

| Senzor č. 3 – elektrooptická kamera č.2 (SPOTTER) |
| --- |
| vlnová délka | v pásmu viditelného světla |
| velikost detektoru | 1920 x 1080 |
| nejmenší obrazový úhel dosažený optickým systémem | max. 0.5° |
| DRI (lidská postava, dohlednost >20 km) | min. 8 km, 4 km, 2 km |

| Senzor č. 4 – kamera pro nízkou úroveň osvětlení |
| --- |
| vlnová délka | v pásmu viditelného světla |
| velikost detektoru | min. 640 x 480 |
| typ detektoru | EMCCD |
| nejmenší obrazový úhel dosažený optickým systémem | max. 1.5° |
| DRI (lidská postava, dohlednost >20 km, úplněk) | min. 5 km, 1.5 km, 1 km |

| Formát videa (platí pro všechny senzory) |
| --- |
| rozlišení digitálního videa | 1080p, 720p |
| formát digitálního videa | MISP & STANAG 4609 SMPTE-292M / 1080p |
| analogové video | PAL |

| Laserové zařízení č. 1 - dálkoměr |
| --- |
| klasifikace | třída 1 (bezpečné pro zrak) |
| dosah | min. 20 km |

| Laserové zařízení č. 2 - osvětlovač |
| --- |
| vlnová délka | 850 nm |
| výkon | min. 700 mW |

| Laserové zařízení č. 3 - ukazovátko |
| --- |
| vlnová délka | 850 nm |
| výkon | min. 150 mW |

Ostatní požadované vlastnosti OSP

funkce určení souřadnic a vzdálenosti cíle

funkce označení cílů v obrazovém poli

funkce automatického sledování pevného i pohyblivého cíle

funkce současného zobrazení scény ze dvou různých senzorů

funkce indikace pohyblivých cílů

metadata ve video streamu

| Displeje operátora |
| --- |
| formát digitálního videa | MISP & STANAG 4609 SMPTE-292M / 720p a 1080p |
| rozlišení | 1920 x 1080 |
| kontrastní poměr | min. 500:1 |
| odezva LCD | max. 25 ms |

| Konzole operátora |
| --- |
| umožňuje uchycení dvou displejů (mapa + video) | ano |
| umožňuje uchycení veškerých ovládacích prvků systému v pohodlném dosahu operátora | ano |
| umožňuje nastavení polohy displejů a ovládacích prvků | ano |

| Zařízení pro přenos obrazu |
| --- |
| rozsah frekvencí | 2.0 – 2.5 GHz |
| výstupní vysílací výkon | min. 8 W |
| modulace | COFDM (DVB-T) |
| šířka pásma | 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz |
| video vstup | SMPTE 292M, PAL |
| MPEG kódování | H.264/MPEG-4 |
| MPEG formáty | 1080p/30, 720p/60, 576i (PAL) |
| přenos metadat ve video streamu | ano |
| šifrování | AES 128/256 |
| hmotnost vysílače | max. 5 kg |
| přenosný přijímač (preferovaný je typ, který je možno držet v ruce – „handheld“) | ano |

| Zařízení pro záznam videa |
| --- |
| umístění | v pohodlném dosahu operátora |
| hmotnost | max. 2 kg |
| výměnná datová média | CF, USB nebo SD |
| video vstup | HD-SDI a SD-SDI (SMPTE) |
| video výstup | HD-SDI a SD-SDI (SMPTE) |
| rozlišení | 1080p25/30, 1080i50/60, 720p25/30 |
| digitální záznam audio | ano |
| možnost přehrávání záznamu na palubě vrtulníku | ano |
| snadná možnost okamžitého přehrávání záznamů na PC (bez konverze) | ano |
| Systém pohyblivé mapy |
| osvětlení ovládacího panelu | NVG kompatibilní |
| typ mapových podkladů | rastrové, foto, vektorové |
| dva nezávislé výstupy | ano |
| možnost využívat rozsáhlých uživatelských databází | ano |
| mapa s databází ulic České republiky | ano |
| plánování a záznam letů | ano |
| možnost zobrazení vektorových podkladů v obraze (ARS) | ano |
| rozhraní se systémem OSP | ano |
| ostatní rozhraní kompatibilní s navigačními systémy vrtulníku EC-135 | ano |

Další požadavky

Systém a jeho součásti musí být schválené podle platných leteckých a souvisejících předpisů.

Předmětem veřejné zakázky je dodání veškerých součástí systému definovaného uvedenými minimálními požadavky, včetně všech periferních zařízení, antén a speciálního instalačního materiálu a dále vyškolení letového personálu včetně technické obsluhy a údržby. Předmětem dodávky není běžný instalační materiál.

Příloha č. 2 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

    - Krycí list nabídky

k veřejné zakázce

Nákup 4 ks systémů optoelektronických stabilizovaných plošin na vrtulníky EC-135 T2+

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

fax:

e-mail:

Zapsán v …….…….. rejstříku vedeném ……..….. soudem v ………………., oddíl …….….., vložka ………..

Doba plnění: …………………………...........................................................................

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

V ………………  dne………

_____________________

podpis oprávněné/oprávněných osob/y

(titul, jméno, příjmení)

V ………………  dne………

_____________________

podpis oprávněné/oprávněných osob/y

(titul, jméno, příjmení)

Příloha č. 3 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

Závazný vzor textu kupní smlouvy

Kupní smlouva

Č.j. PPR-4175-??/ČJ-2015-990656

- Kupující:			ČESKÁ REPUBLIKA

- Ministerstvo vnitra

sídlo:				Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

právní forma:			325-organizační složka státu

IČ:					00007064

DIČ:				CZ00007064

zastoupená:			Ing. Miroslav Hajný

ředitel Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

bankovní spojení:			Česká národní banka

číslo účtu:				5504881/0710

tel.:				974 884 513

Kontaktní osoba:			Ing. Václav Sládeček

Tel: 				974 838 249

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:			[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

sídlo:				[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

IČ:					[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

DIČ:				[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

zapsaná:v obchodním rejstříku 	[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

zastoupená:	 		[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

bankovní spojení:			[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

číslo účtu:				[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

pracovní kontakt:			[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

tel.:				[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

fax:				[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

E-mail:				[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

I.

- Předmět smlouvy

/1/	Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/	Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

/3/	 Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „smlouva“) vyhlášeného ve Věstníku VZ dne…. pod evidenčním číslem ….

- II.

- Zboží

- Zbožím se rozumí dodávka 4 ks systémů optoelektronických stabilizovaných plošin na vrtulníky EC-135 T2+ včetně vyškolení letového personálu a technické obsluhy.

- Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží), která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, kupující bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

- Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

- III.

- Doba plnění

- Prodávající dodá zboží kupujícímu do 15. prosince 2015.

- Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím odpovědného pracovníka za převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

- Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupující mu nejpozději do  30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

- IV.

- Cena zboží

- Kupní cena za zboží vč. dopravného, balného a vyškolení letového personálu a technické obsluhy se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH.

- Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých), DPH 21 % činí [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]Kč a celková cena zboží včetně DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč (slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých).

- V.

- Platební podmínky

- Prodávající předá fakturu kupujícímu do 5 dnů od dodání zboží.

- Daňové doklady musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení uchazeče, kupujícího (Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (Letecká služba Policie ČR, pošt. úřad 614 schránka 35, 161 01 Praha 6). Každá faktura (daňový doklad) bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).

- Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

- Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,

- na zákonném úroku z prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

- Zálohy kupující neposkytuje.

- VI.

- Dodání a převzetí zboží

- Místem dodání zboží je Letecká služba Policie ČR, K Letišti – brána 1, hangár D, 160 00 Praha 6 - Ruzyně.

- Při přejímce zboží bude provedena kontrola všech jeho funkcí a následné vyškolení letového personálu a technické obsluhy. Prodávající zajistí operátorské a servisní školení pro oprávněné pracovníky kupujícího. Školení bude provedeno prodávajícím nebo autorizovaným školícím centrem.

- Pro přejímku platí obecně platné právní předpisy. Přejímku provede zástupce kupujícího.

- Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího příp. akceptačního listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží Ing. Václav Kricner, tel. 974 838 214.

- Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

- VII.

- Záruka za jakost zboží

- Prodávající zajistí záruční servis po dobu 24 měsíců na všechny prvky infrastruktury od akceptace a převzetí zboží.

- Adresa servisního střediska včetně telefonního spojení na kontaktní osobu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

- Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

- Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícího. Pokud bude vyřízení reklamace vyžadovat více než 30 dnů, bude lhůta pro vyřízení reklamace stanovena dohodou smluvních stran.

- Reklamace vadného zboží bude řešena v rámci záruční doby opravou nebo výměnou za bezvadný, reklamace bude uplatněna na území České republiky.

- Pro případ prodlení v termínu dle čl. VII. odst. /4/ se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

- VIII.

- Další ujednání

- Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě 	ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

  - o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

  - o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

- Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

- Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení §1920 občanského zákoníku.

- Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: jednostotisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

- Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

IX.

Povinnosti prodávajícího

Vzhledem k tomu, že projekt „Letecká technika pro záchranné práce v systému IZS“ CZ.1.06/3.4.00/27.09721 je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu, je prodávající povinen:

/1/	Řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky, včetně účetních dokladů nejméně do 31. prosince 2025, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta.

/2/	Po dobu deseti let za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

/3/	Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/4/	Veškeré materiály vztahující se k projektu (smlouvy uzavřené v rámci projektu, písemná korespondence spojená s projektem, písemné zprávy, hmotné a písemné výstupy, prezentace apod.) musí být označeny v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce resp. s dokumentem „Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření“, jež je součástí příloh Výzvy č. 27 Integrovaného operačního programu (specifika velikosti a barevnosti), a Logo manuálem IOP. Všechna loga ve variantních grafických formátech dle potřeby a platný logo manuál IOP lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz/iop. Zároveň je níže doporučena forma tohoto označení:

/5/	Každý účetní doklad musí být označen číslem projektu a informací, že se jedná o projekt spolufinancovaný z IOP a ERDF, a to následujícím způsobem:

„Projekt „Letecká technika pro záchranné práce v IZS“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/27.09721 je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.“

Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

X.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení policejního prezidia České republiky.

- Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního 	prezidia České republiky.

- Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

-	prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,

-	nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

- Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

-	vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

-	insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

-	prodávající vstoupí do likvidace.

- Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

- Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to 	zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

- Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Prodávající souhlasí s  tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly 	finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

- Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při 	vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 	Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 	159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

- Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

- Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 	soudy.

- Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí smlouvu ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

- Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží).

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami.

| V .............................dne.........….....2015 …………………………………………….. |  | V Praze dne.….……….....……….2015 ………………………………………… Ing. Miroslav Hajný ředitel správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR |
| --- | --- | --- |
| prodávající (razítko, podpis) |  | kupující (razítko, podpis) |

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Doplní uchazeč

Příloha č. 4 k č.j.: PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

V Z O R

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o prokázání základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon)

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),

- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),

- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),

- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. f zákona),

- nemáme nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),

- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona) a

- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).

V…………………dne……………………..

…………………………………………..

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Příloha č. 5 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

SPOLEČNOST:

………………………………………………………………………………………………

V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., na prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku následující čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona, že jako uchazeči o veřejnou zakázku jsme po ekonomické a finanční stránce způsobilí splnit předmětnou veřejnou zakázku.

V…………..dne ……………..

…………………………………………..

Jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Příloha č. 6 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

Doklady dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V souladu s požadavky ustanovení § 68 odst. 3 zákona dokládáme dále uvedené skutečnosti a podklady, kterými prokazujeme další informace o naší společnosti. Prohlašuji, že veškeré dále uvedené informace, které uvádíme, jsou pravdivé.

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

- ………………………(případně uvést, že nemá tyto osoby ve výše uvedených orgánech)

- Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v době trvání lhůty pro podání nabídek:

- …………………………………… (uvádí se v případě, že uchazeč má formu akciové společnosti – popř. uvede, že nemá formu akciové společnosti)

- Prohlašuji, že jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V…………………dne……………………..

……………………………………

Jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Příloha č. 7 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný …………………………….. jakožto osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče čestně prohlašuji, že souhlasím se všemi podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

V…………………dne……………………..

……………………………………

Jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Příloha č. 8 k č.j. PPR-4175-18/ČJ-2015-990656

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný …………………………….. jakožto osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče čestně prohlašuji, že zboží uvedené v nabídce splňuje parametry, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích souvisejících přílohách.

V…………………dne……………………..

……………………………………

Jméno a podpis

oprávněného zástupce předkladatele nabídky