Příloha č. 1 k č.j.: PPR-3236-15/ČJ-2015-990656

Technická specifikace předmětu plnění  „Operační řízení - UCP“

část 1 – HW

Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka, instalace a oživení systémové technologické platformy pro informační systém JITKA umožňující operační řízení a výměnu dat mezi jednotlivými útvary PČR s celostátní působností (UCP) a integrovaným operačním střediskem Policejního prezidia (IOS PP). Dále pak propojení dodaných systémových, technologických platforem v jeden funkční celek.

Vlastní vybavení předmětu plnění je dispozičně členěno v objektech jednotlivých útvarů PČR s celostátní působností a prostor technologického zázemí je v objektu Wintrova na počítačových sálech OIPIT PP. Předmět plnění bude instalován na určenou technologickou základu na jednotlivých pracovištích. Serverová technologie bude součástí (rozšířením) stávajícího HW vybavení s využitím stávajících blade šasi, které jsou k dispozici. Slaboproudé i silnoproudé připojení bude na stávající rozvody, včetně zálohovaných. Vyjimkou je požadavek na vytvoření optického propoje na vzdálenost cca.350m, viz text níže.

V souvislosti s vybudováním níže uvedených pracovišť operačního řízení, navazujících na dodávku integrovaných operačních středisek PČR (IOS PČR), v rámci dodávky požadujeme:

- Vypracování prováděcího projektu nových operátorských pracovišť navazujících na dodávku integrovaných operačních středisek PČR

- Projektové řízení všech stran zapojených do budování nových operátorských pracovišť

- Odborné konzultace IT architektem v souvislosti s integrací na stávající operační střediska PČR

- Instalaci hardwarových komponent v lokalitách určených zadavatelem

- Oživení hardwarových komponent

- Instalací virtuálních serverů, konfiguračně identických s IOS PČR

- Konfiguraci WAN, LAN a SAN, konfiguračně odpovídající IOS PČR, jako další přípojný bod do sítě MV ČR

- Instalaci a konfiguraci serverových rolí, jako prerekvizita pro serverovou část systému operačního řízení

- Instalaci a konfiguraci aplikací třetích stran, jako prerekvizita pro serverovou část systému operačního řízení

- Instalace a konfigurace tenkých klientů operátorských pracovišť funkčně identických s IOS PČR

- Konfigurace terminálových serverů, pro instalaci klientských aplikací systému operačního řízení

- Integrace na komponenty radiové a telefonní komunikace v souvislosti s komunikační komponentou systému operačního řízení

- Poskytnutí školení administrátorům nového operačního střediska PČR

Operátorská pracoviště

| Položka | Jednotka množství | OUOZ | NPC | Ochranná služba | Ochranná služba hrad | Letecká služba | Cizinecká policie | URNA | UZČ | OIPIT | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operátorská pracoviště | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Tenký klient s alespoň 4. digitálními video výstupy | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Tenký klient s alespoň 2. digitálními video výstupy | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Monitor s velikostí 24“ a rozlišením WUXGA | ks | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 51 |
| Dotykový monitor s velikostí 19“ a rozlišením SXGA | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| UPS 2000VA | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| Rack 19” | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Tenký klient s alespoň 4. digitálními video výstupy |
| Napájení | Napájecí zdroj externí, mimo skříně |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR |
| Operační systém - kompatibilita | Windows Embedded Standard 7E |
| Národní prostředí | České |
| Procesor | X86_64 architektura, s dostatečným výkonem pro provoz Remote Desktop Services (vzdálená plocha přes 3 monitory s rozlišením WUXGA) |
| Grafická karta | S podporou DirectX11, možností připojení 4 monitorů pomocí DVI-D, nebo DisplayPort, s podporou rozlišení alespoň WUXGA |
| Operační paměť | Alespoň 4GB DDR3L |
| Úložiště | Alespoň 16GB SSD , mSATA |
| Síťová karta | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Porty | Alespoň 4 USB2.0 a 2 USB.30 Zvuková karta Audio Line-in a Audio Line-out |
| Skříň | Možnost montáže do racku 19“ Video, USB, Audio a LAN kabely pro připojení periférií ve vzdálenosti alespoň 7 metrů |
| Příslušenství | Standardní klávesnice a optická myš (USB) |
| Tenký klient s alespoň 2. digitálními video výstupy |
| Napájení | Napájecí zdroj externí, mimo skříně |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR |
| Operační systém -Kompatibilita | Windows Embedded Standard 7E |
| Národní prostředí | České |
| Procesor | X86_64 architektura, s dotatečným výkonem pro provoz Remote Desktop Services (vzdálená plocha) |
| Grafická karta | S podporou DirectX11, možností připojení monitorů pomocí DVI-D, nebo DisplayPort, s podporou rozlišení alespoň WUXGA |
| Operační paměť | Alespoň 4GB DDR3L |
| Úložiště | Alespoň 16GB SSD, mSATA |
| Síťová karta | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Porty | Alespoň 4 USB2 a 2 USB3 Zvuková karta Audio Line-in a Audio Line-out |
| Skříň | Možnost montáže do racku 19“ Video, USB, Audio a LAN kabely pro připojení periférií ve vzdálenosti alespoň 7 metrů |
| Příslušenství | Standardní klávesnice a optická myš (USB) |
| Monitor s velikostí 24“ a rozlišením WUXGA |
| Velikost | 24 palců |
| Rozlíšení | 1920 x 1200 (16:10) |
| Typ panelu | Alespoň IPS druhé generace, LED podsvícení |
| Vstupní signál | DisplayPort, DVI-D, analog, podpora HDCP |
| USB | alespoň 2 USB2 porty |
| Napájení | ENERGY STAR |
| Stojan | VESA uchycení, polohovatelný stojan, s nastavitelnou výškou |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | Speaker Bar, napájen z USB, s nastavitelnou hlasitostí, připojen k monitoru |
| Dotykový monitor s velikostí 19“ a rozlišením SXGA |
| Velikost | 19 palců |
| Rozlíšení | 1280 x 1024 (16:10) |
| Typ panelu | Alespoň IPS druhé generace, LED podsvícení |
| Vstupní signál | DisplayPort, DVI-D |
| Napájení | ENERGY STAR |
| Stojan | VESA uchycení, polohovatelný stojan, s nastavitelnou výškou |
| Dotyková plocha | Kapacitní dotyková plocha, s podporou gestur, připojitelná přes USB s tenkým klientem (PC) |
| UPS 2000VA |
| Příkon | Alespoň 2000VA |
| Napětí | Jednofázová UPS, 230 V |
| Účel | Zálohování technologií operátorských pracovišť |
| Příslušenství | Kabeláž pro napájení technologií v racku a pracovních stolech, ve vzdálenosti alespoň 7 metrů |
| Software | UPS Power Management |
| Skříň | Možnost montáže do RACKU 19“ |
| RACK 19“ |
| Velikost | Dostatečná velikost pro umístnění komponent operátorských pracovišť, včetně síťových prvků a UPS |
| Provedení | Uzamykatelný rack Dostatečná ventilace vzduchu, pro zajištění odvodu tepla z komponent umístněných v racku |

Serverová část

| Technická specifikace serveru |
| --- |
| Položka | Parametry |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 |  |
| SPECint_2006 | min. 42 |
| SPECfp_2006 | min. 75 |
| SPECint_rate 2006 | min. 540 |
| SPECfp_rate 2006 | min. 458 |
| Značka – typ serveru | - |
| Provedení | do stávající infrastruktury blade šasi HP c7000 |
|  | Min. počet – 2 CPU |
| Paměť | 256 GB RAM DDR3 1866 MHz |
| FDD | - |
| DVD | - |
| HDD | flash |
| Řadič | HW RAID 0,1; |
| Síťový adaptér | 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry |
| FC rozhranní | Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech |
| Kompatibilita | Microsoft Windows 2003/2008 (32b, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 5.x |
| OS | Včetně OS Windows Server 2012R2 DC |
| Ostatní SW |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty v místě plnění, pokrytí 24 x 7; dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |
| Počet kusů | 1 |

| Rozšíření diskového pole HP 3PAR v primární lokalitě V800 |
| --- |
| Položka | Parametry |
| Provedení | 2x disková police, 4x FC adapter pro připojení diskových polic diskové magazíny a HDD do stávajícího diskového pole HP 3PAR V800 včetně: SW licence pro správu požadované kapacity SW HP 3PAR Optimization Suite – licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR Remote Copy – licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR Virtual Copy – licence pro dodávanou kapacitu |
| Kapacita | požadováno 19,2 TB hrubé kapacity |
| Parametry HDD | 600 GB 15k FC |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty se službou zajišťující: Okamžitou odezvu/zásah pro kritické problémy Vyhrazené náhradní díly Přidělený tým zákaznické podpory Přiděleného manažera podpory Přiděleného HW a SW specialistu Plán technické podpory Technické ověření vysoké dostupnosti diskového pole Aktualizace storage Micro-code Elektronickou podporu Aktualizaci softwaru Kontrolu provozních podmínek Dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |
| Počet kusů | 1 |
| Virtualizace |
| Položka | Parametry |
| Provedení | software – licence na CPU |
| Parametry | funkce automatického vyvažování výkonnosti mezi fyzickými servery. Přesun virtuálních serverů za běhu podle jejich vytížení a výkonnostní potřeby HW. Automatický náběh virtuálních serverů v případě výpadku fyzického serveru |
|  | Implementovaná správa virtualizačního systému z jednoho centra, zařazení do stávající správy virtualizačního řešení, která je realizována produktem VMware vCenter Server. |
|  | funkce vyšší dostupnosti - virtuální server může mít spuštěnu záložní kopii na dalším HW serveru. V případě havárie primárního HW serveru dojde k automatické bezvýpadkové aktivaci záložní kopie |
|  | funkcionalita virtuálního distribuovaného switche |
| Instalace | SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace |
| Záruka | 5 let SW podpora produktu |
| Počet kusů | 2 |
| Technická specifikace serveru pro pracoviště letecké služby |
| Počet kusů | 1 |
| Skříň | Rackové provedení, velikost 1U |
| Procesor | CPU serverového typu, alespoň 8 fyzických jader, základní frekvence jádra alespoň 2,4GHz |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CFP2006 | SPECfp_base2006 alespoň 65,1 |
| Požadavku na CPU dle testů SPEC CINT2006 | SPECint_base2006 alespoň 37,4 |
| Operační paměť | Alespoň 64GB DDR3 |
| NIC | Alespoň 4x Gigabit Ethernet s podporou NIC teamingu |
| Interní disková kapacita | Požadováno alespoň 900GB výsledné diskové kapacity v RAIDu, SAS disky, alespoň 10K RPM, podpora hot-plug |
| Zdroj | Redundantní serverový zdroj |
| OS | Včetně OS Windows Server 2012R2 DC |
| Software pro podporu systému Operačního ŘízeNí |
| Device CAL licence terminálových služeb (RDS) - kompatibilita | 34 |
| MS SQL Server licence Standard, 2lic. Core - kompatibilita | 2 |
| MS Windows Professional Desktop -kompatibilita | 17 |

Síťová část

| Položka | Jednotka množství | OUOZ | NPC | Ochranná služba | Ochranná služba hrad | Letecká služba | Cizinecká policie | URNA | UZČ | OIPIT | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operátorská pracoviště |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Switch L2, 24 portů GigE PoE, 4x1G SFP | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Switch L2, 48 portů GigE, 2x10G SFP+ | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CE Směrovač L2,L3 | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 64-channel high-density voice and video DSP module | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Optický propoj LAN na bázi SFP | vzdálenost | - | - | - | - | - | - | - | - | 350m |  |
| Switch L2, 48 portů GigE, 2x10G SFP+ |
| Počet portů | Alespoň 48 1G ethernetových portů Alespoň 2 10G SFP+ porty |
| Možnosti | 802.1X autorizace Privátní VLAN, Dynamický VLAN, MAC-based VLAN assigment SSH přístup , inteligentní operační systém SPAN |
| Provedení | 1U do 19“ racku Stackovatelný , včetně stackovacího kabelu |
| Kabeláž | Součástí switchů je i LAN kabeláž, alespoň CAT5E, ukončená RJ45 konektory, pro zajištění propojů na komponenty operátorských pracovišť a servery |
| Switch L2, 24 portů GigE PoE, 4x1G SFP |
| Počet portů | Alespoň 24 1G ethernetových portů Alespoň 4 1G SFP porty |
| Možnosti | 802.1X autorizace Privátní VLAN, Dynamický VLAN, MAC-based VLAN assigment SSH přístup , inteligentní operační systém SPAN |
| PoE | 24 PoE portů , příkon alespoň 370W |
| Provedení | 1U do 19“ racku Stackovatelný , včetně stackovacího kabelu |
| Kabeláž | Součástí switchů je i LAN kabeláž, alespoň CAT5E, ukončená RJ45 konektory, pro zajištění propojů na komponenty operátorských pracovišť a servery |
| CE Směrovač L2,L3 |
| Router pro integrované služby | Podpora Data, Voice, Video |
| Porty | Alespoň 3 porty 1G ethernet Alespoň 1 port SFP Slot pro servisní modul Slot pro přídavné WAN interface karty Slot pro digitální signálový procesor Distribuce PoE |
| Bezpečnost | Hardvarová VPN encryption Group Encrypted Transport VPN, Dynamic Multipoint VPN Identity management: Intelligently protecting endpoints using authentication, authorization, and accounting (AAA) |
| Protokoly | Podpora protokolů eBGP, MPLS, |
| Přídavné moduly a karty (dle rozpisu položek v tabulce) |
| 64-channel high-density voice and video DSP module | Modul digitálního signálového procesoru pro IP hlas, 64 kanálů |
| 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card | Trunková interface karta T1/E1 pro integraci na stávající telefonii PČR (Alcatel 4440) |

Optický propoj

V rámci lokální sítě útvaru OIPIT je potřeba vytvořit optický propoj mezi LAN switchem počítačového sálu a  místností vedle operátorských pracovišť v přízemí budovy a dohledového pracoviště IOS v prvním patře budovy. V obou místnostech bude optický propoj ukončen 8x dvojzásuvkou RJ45. Celková délka optického propoje je cca. 350m.

| Multiplexer/Demultiplexer |
| --- |
| Účel | Přenos RS-422 (rozhraní V11 radiové sítě Pegas) z Mainswitche do linkových terminálů LCT2G po paketové sítí IP (TDMoIP technologie) |
| Počet kanálů | TDM Multiplexer/Demultiplexer pro přenos 36 linek V.11/RS-422 po TDMoIP |
| Provedení | Rackové provedení se zabudovaným napájením a možností rozšíření o další zásuvné moduly, alespoň 5 slotů celkem |
| Podporované rychlosti rozhraní V11 | 19,2kbps, 64kbps / na jednu linku |
| Konektor rozhraní V11 | 9-pin D-type female |
| Parametry ethernetového rozhraní | 2 uplink porty, rychlost 10/100Mbps Podpora 802.1p and 802.1Q (pro prioritizaci na bázi MAC) Podpora ToS pro IP prioritizaci |
| Konektor ethernetového rozhraní | 8-pin RJ-45 |