Příloha č. 4 k č.j. KRPP-70895-4/ČJ-2015-0300VZ-VZ

Příloha č. 4 – Technická specifikace

Obsah

Příloha č. 4 k č.j. KRPP-70895-4/ČJ-2015-0300VZ-VZ	1

Příloha č. 4 – Technická specifikace	1

1	Projekt Modernizace komunikační infrastruktury (MKI)	5

1.1	Cíle projektu	5

1.2	Popis stávajícího stavu	5

1.2.1	Topologie komunikační infrastruktury MV a PČR	5

1.2.2	Základní prvky stávající komunikační infrastruktury	6

1.2.3	Stávající regionální komunikační okruhy WAN	7

1.2.4	Hlavní limitující faktory stávající komunikační infrastruktury	8

1.2.5	Rizika stávající komunikační infrastruktury	8

1.3	Obecné premisy pro realizaci projektu	8

1.3.1	Technické předpoklady	9

1.3.2	Ekonomické předpoklady	9

1.4	Požadovaná architektura nově budované komunikační infrastruktury	10

1.4.1	Metoda kategorizace komunikačních uzlů	10

1.4.2	Definice objektů z hlediska komunikační infrastruktury	10

1.4.3	Uzlový objekt typ 1 (typicky krajské ředitelství PČR)	11

1.4.4	Uzlový objekt typ 2 (typicky územní odbory PČR)	12

1.4.5	Koncový objekt typ 1 (typicky velký základní útvar PČR)	13

1.4.6	Koncový objekt typ 2 (typicky malý základní útvar PČR)	14

1.4.7	Nestandardní objekt	15

2	Funkční specifikace komunikační infrastruktury	15

2.1	Požadované síťové prvky	15

2.1.1	Modulární L3 přepínač pro páteř Uzlového objektu typu 1	15

2.1.2	L3 přepínač pro páteř Uzlového objektu typu 2	18

2.1.3	DC přepínač s vysokou dostupností pro datové centrum	21

2.1.4	Přístupový LAN přepínač pro Uzlové objekty typ 1 a 2	24

2.1.5	LAN přepínač pro Koncové objekty typ 1 a 2	27

2.1.6	LAN  přepínač s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncové objekty typu 1	29

2.1.7	Centrální VoIP hlasová brána	32

2.1.8	Multiservisní WAN směrovač pro Uzlový objekt typu 1	35

2.1.9	Multiservisní WAN směrovač pro Uzlový objekt typu 2	37

2.1.10	Multiservisní WAN směrovač pro Koncový objekt typu 1	40

2.1.11	Multiservisní WAN směrovač pro Koncový objekt typu 2	43

2.1.12	WLAN kontrolér pro řízení přístupových bodů WLAN sítě v Koncových objektech	46

2.1.13	WLAN access point	48

2.1.14	Firewall a IPS systém pro datové centrum	50

2.1.15	Hraniční (PE) směrovač sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2	53

2.2	Požadavky na zabezpečení komunikační infrastruktury	55

3	Funkční specifikace platformy pro síťové služby	56

3.1	Datové centrum	56

3.1.1	NMS systém (dohled sítě)	56

3.1.2	Monitoring provozních toků  - NetFlow kolektor	58

3.1.3	Autentizační systém (Protokol 802.1x)	59

3.1.4	Diskové pole s FC rozhraním	63

3.2	Diskové pole iSCSI/NFS (Uzlový objekt typu 2)	63

3.3	Server pro síťové služby	64

4	Specifikace umístění a zálohování technologií	65

4.1	Datové rozvaděče (RACK)	65

4.1.1	Sálový RACK 800x1000	65

4.1.2	Sálový RACK 800x800	66

4.1.3	Příslušenství pro každý sálový RACK	66

4.1.4	Podružný RACK	66

4.1.5	Příslušenství pro každý podružný RACK	67

4.2	UPS	67

4.2.1	UPS pro sál uzlových objektů	67

4.2.2	UPS pro podružné RACKy uzlových objektů	68

4.2.3	UPS pro koncové útvary	68

5	Funkční specifikace IP Telefonie	69

5.1	Požadavky na řídící část	69

5.2	Požadavky na řešení číslovacího plánu	70

5.3	Požadavky na identifikace hovorů	70

5.4	Požadavky na směrování hovorů	70

5.5	Požadavky na Call Admission Control	70

5.6	Požadavky na konferenční hovory	70

5.7	Požadavky na záložní systém pro volání v jednotlivých objektech	71

5.8	Požadavky na integraci analogových telefonních přístrojů, faxů a modemů	71

5.9	Požadavky na integraci IP telefonů s aplikacemi na PC	71

5.10	Požadavky na bezpečnost IP telefonního systému	71

5.11	Požadavky na integraci IP telefonního systému s telefonními sítěmi operačních středisek	72

5.12	Požadavky na integraci IP telefonního systému s externími telefonními sítěmi	72

5.13	Požadavky na uživatelské služby IP telefonního systému	73

5.14	Požadavky na telefonní přístroje a videokonferenční jednotky pro jednotlivé objekty	74

5.15	Požadavky na integraci IP telefonní infrastruktury s LAN sítí	85

5.16	Požadavky na integraci videoklientů s videokonferenčními systémy	85

5.17	Požadavky na videokonferenční hovory	85

5.18	Požadavky na integraci s prostředím MS Lync	86

5.19	Požadavky na systém nahrávání hovorů	87

5.20	Požadavky na tarifikační systém	88

6	Požadavky na předvedení funkcionality	89

7	Seznam výrobců nabízených zařízení a odkazů na www stránky s implementovaným procesem pro řešení bezpečnostních problémů	91

Seznam tabulek

Tabulka 1 Průměrné stáří základních prvků komunikační infrastruktury PČR	6

Tabulka 2 Funkční specifikace modulárního L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 1	16

Tabulka 3 Funkční specifikace L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 2	19

Tabulka 4 Funkční specifikace DC přepínače pro datové centrum	22

Tabulka 5 Funkční specifikace přístupového LAN přepínače pro Uzlové objekty typu 1 a 2	24

Tabulka 6 Funkční specifikace LAN přepínače pro Koncové objekty typu 1 a 2	28

Tabulka 7 Funkční specifikace LAN přepínače s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncové objekty typu 1	30

Tabulka 8 Funkční specifikace centrální VoIP hlasové brány	33

Tabulka 9 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 1	35

Tabulka 10 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 2	38

Tabulka 11 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 1	40

Tabulka 12 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 2	43

Tabulka 13 Funkční specifikace WLAN kontroléru pro řízení WLAN AP v Koncových objektech	46

Tabulka 14 Funkční specifikace WLAN access pointu	49

Tabulka 15 Funkční specifikace Firewallu a IPS systému pro datové centrum	50

Tabulka 16 Funkční specifikace hraničního směrovače sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2	53

Tabulka 17 Funkční specifikace NMS systému	56

Tabulka 18 Funkční specifikace Netflow kolektoru	58

Tabulka 19 Funkční specifikace Autentizačního systému	60

Tabulka 20 Funkční specifikace serveru pro síťové služby	64

Tabulka 21 Výkonové rozdělení sálových UPS uzlových útvarů	67

Tabulka 22 Výkonové rozdělení podružných UPS uzlových útvarů	68

Tabulka 23 Výkonové rozdělení UPS koncových útvarů	69

Tabulka 24: Propojení objektů do VTS a externích telefonních sítí	73

Tabulka 25:  Funkční požadavky na IP telefon typu A1	75

Tabulka 26:  Funkční požadavky na IP telefon typu A2	76

Tabulka 27:  Funkční požadavky na IP telefon typu A3	76

Tabulka 28: Funkční požadavky na IP telefon typu B	77

Tabulka 29: Funkční požadavky na IP telefon typu C	78

Tabulka 30: Funkční požadavky na IP telefon typu D	79

Tabulka 31: Funkční požadavky na IP telefon typu E	80

Tabulka 32: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu F	81

Tabulka 33: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu  G	82

Tabulka 34: Funkční požadavky na analogový převodník pro Uzlový objekt typu 1, 2 a Koncový objekt typu 1	83

Tabulka 35: Funkční požadavky na analogový převodník pro Koncový objekt typu 2	84

Tabulka 36: Odkaz seznam výrobců nabízených technologií a odkazů na www stránky s implementovaným procesem pro řešení bezpečnostních problémů	91

Projekt Modernizace komunikační infrastruktury (MKI)

Cíle projektu

Základním cílem projektu je vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let.  Modernizace musí splnit níže uvedené další cíle:

- Zvýšení datové propustnosti sítě pro jednotlivé objekty MV a PČR.

- Zvýšení stupně ochrany přenášených informací – řízení přístupu koncových uživatelů k datovým zdrojům a šifrování veškerého datového provozu ve WAN.

- Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti komunikační infrastruktury v rámci objektů MV a PČR.

- Zajištění podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií.

- Snížení celkových nákladů:

  - úspora elektrické energie provozu technologických místností

  - úspora nákladů na telekomunikačních službách

  - úspora nákladů na správu jednotné komunikační infrastruktury.

- Zefektivnění činností uživatelů zkrácením odezvy jednotlivých aplikací.

- Zefektivnění procesů a zrychlení komunikace mezi jednotlivými interními uživateli a složkami s využitím nových nástrojů pro komunikaci – multimediální konference (data, hlas, video).

- Zefektivnění procesů a komunikace s externími složkami s využitím nových nástrojů pro komunikaci – multimediální konference (data, hlas, video).

- Zjednodušení správy a monitoringu komunikační infrastruktury.

- Rychlejší detekce a odstraňování případných poruch.

- Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti hlasové komunikační infrastruktury.

- Zabezpečení plnění Pokynu vlády ČR č.727 ze dne 8.6.2009 o podpoře protokolu IPv6.

- Zabezpečení plnění Zákona č. 181 ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

- Zabezpečení přímé vazby IP telefonního systému na Active Directory, jako prvotního a základního zdroje informací o uživatelích. Systém nemůže být od Active Directory izolován, je třeba provádět personální změny a základní zřizování služeb uživatelům z jednoho místa.

- Zabezpečení ochrany vynaložených investic KŘP Karlovarského, KŘP Ústeckého a KŘP Plzeňského a některých dalších subjektů do již aplikovaných komunikačních systémů. V těchto případech je třeba zajistit plnou kompatibilitu pořizovaných technologií s komunikačními technologiemi již nasazenými(směrovače a LAN přepínače Cisco, IP telefonie IOS využívající platformu Cisco Unified Communications Manager). Zároveň se zabezpečením tohoto musí být minimalizováno dvojí vynaložení prostředků pro stejný cíl.

Uvedených cílů lze dosáhnout pouze souběžným procesem obměny vlastních aktivních prvků komunikační infrastruktury a jejich napojení na kapacitně a kvalitativně vyhovující komunikační okruhy včetně integrace do páteřního systému ITS NGN.

Popis stávajícího stavu

Topologie komunikační infrastruktury MV a PČR

Základem komunikační infrastruktury MV a PČR je páteřní síť ITS MV, na kterou jsou napojeny regionální subsítě (RS).  ITS propojuje jednotlivé RS mezi sebou navzájem, připojuje je k centrálním zdrojům a zabezpečuje prostupy a bezpečnost datových toků. Nedílnou součástí sítě ITS jsou i telekomunikační prostředky využívané ostatními složkami Integrovaného Záchranného Systému, které využívají např. telekomunikační technologie Cisco, Tandberg a Alcatel. V současnosti probíhá realizační  fáze upgrade sítě ITS na tzv. síť ITS NGN. Tento projekt zahrnuje mimo vytvoření vysoce spolehlivého krajského propojení  složek IZS mezi sebou a na páteř, významný kvalitativní a výkonnostní upgrade stávajícího systému.

Regionální subsíť je připojena vždy nejméně v jednom uzlu k ITS MV a zabezpečuje hlasové a datové služby v rámci vymezeného teritoria. Typickým představitelem RS je WAN krajského ředitelství PČR. Její prostředí je v současné době značně heterogenní a je tvořeno IP/MPLS transportní sítí postavenou hlavně na technologii Cisco, ATM přepínači Siebridge, Frame Relay infrastrukturou na bázi zařízení Motorola,  sítí radiostanic Matra a pevnou hlasovou sítí na bázi ústředen Alcatel.

Projekt MKI je zaměřen pouze na modernizaci a sjednocení prostředí jednotlivých regionálních subsítí a jejich napojení na ITS MV. Vlastní obnovu ITS řeší jiný projekt. Realizace projektu obnovy ITS je však v přímé souvislosti s projektem MKI. K naplnění cílů projektu MKI je vhodná realizace projektu obnovy ITS, avšak nerealizování projektu ITS neovlivní funkčnost projektu MKI.

Základní prvky stávající komunikační infrastruktury

Komunikační prvky, které jsou zahrnuty k obměně v rámci projektu MKI jsou rozmístěny přibližně v 950 objektech na území celé ČR. Jedná se o objekty využívané PČR a MV ať již pro plnění primární úkolů těchto subjektů nebo pro různá zařízení služeb ať již zdravotnického, rekreačního či jiného charakteru.

Kromě komunikační infrastruktury nově vybudovaných integrovaných operačních středisek (IOS) a komunikačních prvků v teritoriu KŘP Karlovarského kraje, které již do značné míry odpovídají cílům projektu, je na území ČR rozmístěno přibližně 5000 infrastrukturních prvků zajišťující hlasovou a datovou komunikaci v rámci RS. Tyto prvky zahrnují jak prvky páteřní tak RS sítí.  Krajské páteřní směrovače budou obnoveny v rámci projektu ITS NGN, jedná se však o prvky, které nepatří k nejstarším a z hlediska četnosti představují přes svůj  funkční význam pouze malou část infrastruktury.  Průměrné stáří infrastrukturního prvku činí 8 let. Celkem 13% zařízení je starších 14 let, v absolutních hodnotách stáří potom nejsou výjimky zařízení starších 18 let. Celých 72% zařízení je starších 7 let. Jejich přehled  je uveden v  Tabulce 1.

Tabulka 1 Průměrné stáří základních prvků komunikační infrastruktury PČR

|  | Podíl na počtu (%) | Prům.stáří (roky) |
| --- | --- | --- |
| Telefonní ústředny |
| Pobočková telefonní ústředna UE 101 | 0,84 | 23,0 |
| Pobočková telefonní ústředna Alcatel 4300L | 7,89 | 17,8 |
| Pobočková telefonní ústředna Alcatel 4400 | 12,43 | 10,3 |
| Pobočková telefonní ústředna Alcatel OXE | 4,26 | 8,0 |
| Malá telefonní ústředna (Ateus, Panasonic apod.) | 74,58 | 14,5 |
| Routery (směrovače) |
| Cisco 2501 | 0,32 | 17,0 |
| Cisco 805 | 0,79 | 17,0 |
| Cisco 2514 | 0,32 | 13,0 |
| Cisco 2621 | 0,79 | 11,6 |
| Cisco 261 XM | 0,64 | 7,5 |
| Cisco 3640 | 5,95 | 12,3 |
| Cisco 3662 | 0,15 | 12,0 |
| Cisco 7204 | 0,64 | 10,3 |
| Cisco 7206-VXR | 3,85 | 7,7 |
| Cisco 7606 | 0,79 | 7,2 |
| Cisco 7304 | 0,03 | 7,0 |
| Cisco 3725 | 0,79 | 9,2 |
| Cisco 1841 | 62,68 | 7,4 |
| Cisco 1721 | 22,19 | 8,2 |
| Extreme networks | 0,03 | 11,0 |
| Switche (přepínače) |
| Cisco 3750 | 0,14 | 8 ,0 |
| Cisco 3524 | 1,69 | 14,0 |
| Cisco 3550 | 2,38 | 9,0 |
| Cisco 2950 | 63,40 | 9,1 |
| Cisco E500 | 0,28 | 10,0 |
| Cisco 6500 | 0,41 | 12,0 |
| 3COM 3000 | 0,14 | 17,0 |
| 3COM 3300 | 0,14 | 8,0 |
| Planet | 4,04 | 9,0 |
| Ovislink | 3,35 | 9,0 |
| D-link | 3,07 | 9,8 |
| Edimax | 9,49 | 10,0 |
| SMC | 2,93 | 10,0 |
| Longshine | 8,52 | 10,0 |
| Extreme networks | 0,03 | 11,0 |

Stávající regionální komunikační okruhy WAN

Prvky komunikační infrastruktury jsou propojeny v zásadě dvěma typy WAN okruhů.  Jedná se o tzv. místní okruhy, což jsou spojení v rámci jednoho katastrálního území a tzv. „meziměsty“, tedy spojeními objektů na předpokládaně větší vzdálenosti. Stav rozdělení objektů v rámci celé ČR v roce 2012 dle rychlosti komunikačního okruhu ukazuje následující obrázek č. 1-2-1.

121  Rychlosti připojení jednotlivých objektů v roce 2012

Požadavky na rychlosti komunikačních okruhů se zakončením Ethernet pro PČR v roce 2015 jsou znázorněny v následujícím obrázku č. 1-2-2, svislá osa uvádí počty objektů, vodorovná rychlost:

122  Požadavky na rychlosti připojení v roce 2015

Z tabulky je patrný posuv objektů připojených rychlostí 512 kbps směrem ke standardu 10M.

Hlavní limitující faktory stávající komunikační infrastruktury

- Stáří páteřních komponent => omezená podpora moderních technologií

- Ukončená podpora některých komponent a subsystémů (např. Alcatel 4300L, Wanguard).

- Nedostatečná výkonost hraničních routerů (nemožnost šifrovat kompletní provoz).

- Chybějící redundance páteřních prvků.

- Vysoká nehomogenita komunikační infrastruktury (směs spravovatelných a „hloupých“ aktivních prvků různých výrobců).

- Téměř nulová podpora řízení datových toků (QoS, LoadBalancing …).

- Nepřipravenost komunikační infrastruktury na IPv6.

- Malá propustnost komunikační infrastruktury, zejména na koncových objektech => nízká efektivita on-line provozovaných aplikací, což velmi negativně ovlivňuje pracovní činnosti zejména ve styku s veřejností.

Rizika stávající komunikační infrastruktury

- Závislost na dožívající nestabilní infrastruktuře  pro hlasové a datové služby

- Vysoký stupeň nebezpečí bezprostředního kritického selhání části komunikační infrastruktury bez možnosti opravy z důvodu nedostupnosti náhradních dílů.

- Nebezpečí zahlcení některých částí komunikační infrastruktury z důvodu nemožnosti řídit a kontrolovat datové toky.

- Nemožnost šifrovat kompletní provoz na WAN síti z důvodu nedostatečné výkonnosti zařízení => bezpečnostní riziko v pronajatém přenosovém prostředí (nelze zajistit dostatečnou ochranu přenášených dat před únikem).

- Nemožnost zavádět moderní komunikační služby jako např. multimediální konference.

Obecné premisy pro realizaci projektu

Pro úspěšnou realizaci projektu MKI je nezbytně nutné respektování výchozích podmínek a splnění základních předpokladů.

Technické předpoklady

- Existence kvalitního datového připojení objektu (základní a určující předpoklad pro realizaci projektu MKI je dostatečná přenosová kapacita datového spoje – na UO 1 je plánováno 10 GE, na UO 2 je plánováno 1 GE / 100 Mb, na KO 1 a 2 je plánováno 2 – 15 Mb.)

- Existence strukturované LAN sítě v objektu o potřebném počtu portů (budování nové infrastruktury nepřinese potřebu navyšování počtu přípojných portů pro jednotlivé uživatele)

- Existence prostoru (technologické místnosti) pro umístění RACK skříní s technologiemi

Ekonomické předpoklady

- Ochrana již realizovaných investic KŘP Karlovarského kraje

  - hlasová a datová infrastruktura  integrovaného operačního střediska (2014)

  - hlasová a datová infrastruktura (2012-2013)

- Ochrana již realizovaných investic KŘP Ústeckého kraje

  - hlasová a datová infrastruktura  integrovaného operačního střediska (2014)

  - hlasová a datová infrastruktura útvarů KŘP (2013-2014)

- Ochrana již realizovaných investic KŘP Plzeňského kraje

  - hlasová a datová infrastruktura  integrovaného operačního střediska (2014)

  - datová infrastruktura útvarů KŘP (2012-2013)

- Maximální využití již pořízených prvků (RACK, UPS, aktivní prvky)

Požadovaná architektura nově budované komunikační infrastruktury

Metoda kategorizace komunikačních uzlů

V Obrázku č. 1-4 je schématické znázornění způsobu připojení jednotlivých objektů. Pro potřeby tohoto projektu byly definovány 4 standardní typů objektů dle charakteristiky funkcionality a způsobu připojení.

14 Schematické znázornění Komunikační infrastruktury

Definice objektů z hlediska komunikační infrastruktury

- KRITICKÝ – Pokud při výpadku komunikační infrastruktury objektu dojde k ovlivnění funkčnosti celého regionu (nebo více regionů), označujeme tento objekt jako kritický.

- DŮLEŽITÝ – Pokud při výpadku komunikační infrastruktury objektu dojde k ovlivnění funkčnosti určitého omezeného teritoria  v rámci regionu označujeme tento objekt jako důležitý.

- OBYČEJNÝ – Pokud při výpadku komunikační infrastruktury nedojde k ovlivnění funkčnosti jiných objektů označujeme tento objekt za obyčejný. Za obyčejný objekt považujeme také objekty, ke kterým je připojen pouze jeden další podřízený objekt označovaný jako obyčejný.

Uzlový objekt typ 1 (typicky krajské ředitelství PČR)

| Charakteristika objektu: KRITICKÝ z hlediska komunikační infrastruktury připojen k ITS MV napojen na externí operátory WAN uzel pro připojení podřízených objektů hlavní datové centrum regionu velký počet uživatelů | Požadavky na komunikační infrastrukturu: vysoká dostupnost datového centra redundance páteřních prvků páteř 10 GE umístění kontrolních a řídících prvků komunikační infrastruktury |
| --- | --- |
|  | Požadavky na sálový prostor: 4x RACK 800mm x 1000mm x 42U pro technologii KI 2x RACK 42“ pro UPS - dodat společně s UPS |
|  | Požadavky na další technologický prostor: nx podružný RACK min. 600mm x 600mm x XU |

141 Schéma uzlového objektu typu 1

Uzlový objekt typ 2 (typicky územní odbory PČR)

| Charakteristika objektu: DŮLEŽITÝ z hlediska komunikační infrastruktury připojen k ITS MV nebo vysokorychlostním WAN spojem k Uzlovému objektu typu 1 nebo 2 připojen na externí operátory WAN uzel pro připojení podřízených objektů velký počet uživatelů | Požadavky na komunikační infrastrukturu: redundance páteřních prvků páteř 10 GE / 1 GE |
| --- | --- |
|  | Požadavky na sálový prostor: 3x RACK 800mm x 1000mm x 42U pro technologii KI 1x 42U RACK pro UPS - dodat společně s UPS |
|  | Požadavky na další technologický prostor: nx podružný RACK min. 600mm x 600mm x XU |

143 Schéma uzlového objektu typu 2

Koncový objekt typ 1 (typicky velký základní útvar PČR)

| Charakteristika objektu: OBYČEJNÝ z hlediska komunikační infrastruktury Připojen přes ITS MV nebo WAN spojem o min rychlosti 10Mb/s k Uzlovému objektu typu 1, 2 nebo 3 připojen do VTS přes ISDN/BRI počet uživatelů 50 - 100 | Požadavky na komunikační infrastrukturu: páteř 1GE |
| --- | --- |
|  | Požadavky na technologický prostor: 1x hlavní RACK 800mm x 1000mm x 42U pro technologii KI nx podružný RACK min. 600mm x 600mm x XU |

144 Schéma koncového objektu typu 1

Koncový objekt typ 2 (typicky malý základní útvar PČR)

| Charakteristika objektu: OBYČEJNÝ z hlediska komunikační infrastruktury Připojen přes ITS MV nebo WAN spojem o min rychlosti 6Mb/s k Uzlovému objektu typu 1, 2 nebo 3 připojen do VTS přes ISDN/BRI počet uživatelů < 50 | Požadavky na komunikační infrastrukturu: páteř 100M / 1GE |
| --- | --- |
|  | Požadavky na technologický prostor: 1x hlavní RACK 800mm x 1000mm x 28U pro technologii KI nx podružný RACK min. 600mm x 600mm x XU |

144 Schéma koncového objektu typu 2

Nestandardní objekt

Objekt, který nelze v žádném případě zařadit do uvedené struktury z důvodu charakteristiky, která se zcela nebo podstatně vymyká nastaveným standardům. Takové objekty je nutno řešit individuálně přesnou specifikací.

- Nesplněná dílčí charakteristika objektu není důvodem zakládání nestandardního objektu (např. pokud útvar odpovídá typově Uzlovému objektu 1, ale nemá připojené podřízené objekty, zůstává stále zařazen do Uzlového objektu typ 1).

- Nestandardním je například objekt, který v současné době nedisponuje kvalitní strukturovanou kabeláží, a vzhledem k jeho charakteru se s jejím rozvojem v dohledné budoucnosti nepočítá. Takto definované objekty budou realizovány jako objekt příslušné definované kategorie s atypickou realizací telefonních služeb analogovou cestou pomocí analogových bran s vyšším počtem portů. Typickými objekty jsou některá Účelová zařízení (rekreační a školící objekty), případně menší objekty typu Policejní služebna.

Funkční specifikace komunikační infrastruktury

Požadované síťové prvky

Z hlediska řešení infrastruktury LAN sítí v jednotlivých objektech požadujeme, aby nabízené řešení bezpodmínečně umožnilo zapojení počítačů za IP telefony vybavené integrovaným přepínačem.

Pro jednotlivé objekty jsou definovány typové aktivní prvky v různých kategoriích a konfiguracích:

- Modulární L3 přepínač pro páteř Uzlového objektu typu 1

- L3 přepínač pro páteř Uzlového objektu typu 2

- DC přepínač s vysokou dostupností pro datové centrum

- Přístupový LAN přepínač pro Uzlové objekty typu 1 a 2

- LAN  přepínač pro Koncové objekty typu 1 a 2

- LAN přepínač s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncový objekt typu 1

- Centrální VoIP hlasová brána

- Multiservisní WAN směrovač pro Uzlový objekt typu 1

- Multiservisní WAN směrovač pro Uzlový objekt typu 2

- Multiservisní WAN směrovač pro Koncový objekt typu 1

- Multiservisní WAN směrovač pro Koncový objekt typu 2

- Firewall a IPS systém pro datové centrum

- WLAN kontrolér pro řízení přístupových bodů WLAN sítě v Koncových objektech

- WLAN access point

- Hraniční směrovač sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2

Modulární L3 přepínač pro páteř Uzlového objektu typu 1

Modulární L3 přepínač musí mít plně modulární architekturu s možností výměny nebo doplnění jednotlivých modulů a zajistit funkčnost aktivního prvku v případě poruchy zdroje napájení.

Modulární L3 přepínač musí podporovat L2 – L4 síťové funkce včetně podpory IP adresace a standardních směrovacích protokolů pro IPv4 i IPv6 s minimálními požadavky na OSPFv2/v3,  BGP a MP-BGP. Rovněž je požadována podpora vytváření oddělených IP VPN sítí prostřednictvím virtualizace směrovacích tabulek (např. technologie VRF-lite) a podpora virtualizace síťových služeb.

Modulární L3 přepínač musí podporovat směrování IP multicast provozu s minimálními požadavky na podporu protokolů PIM SM a PIM SSM a to jak pro protokol IPv4, tak i IPv6. Modulární L3 přepínač  musí dále podporovat širokou škálu bezpečnostních mechanismů jako je ochrana  proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochrana proti neautorizovaným službám DHCP.

Modulární L3 přepínač musí podporovat funkcionalitu, která umožňuje sloučit dva fyzické přepínače do jednoho virtuálního, který se vůči okolním systémům (LAN přepínače, servery , atd.) chová jako jeden logický přepínač. Modulární L3 přepínač musí rovněž podporovat agregaci portů do virtuálních trunků napříč fyzickými šasi (tzv. multichassis portchannel). Modulární L3 přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Modulární L3 přepínač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Přepínač musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6) a musí disponovat certifikátem IPv6 funkčnosti a interoperability od nezávislé testovací organizace, jako je certifikát IPv6 Ready Logo Phase II nebo ekvivalentní.

Modulární L3 přepínač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků prostřednictvím technologie NetFlow.

Modulární L3 přepínač musí být vysoce škálovatelný a podporovat rozhraní 1GE, 10GE a 40GE. Přesná požadovaná funkční specifikace modulárního L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 1 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 2 Funkční specifikace modulárního L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Modulární |  |
| Minimální počet slotů v šasi pro umístění ethernet komunikačních modulů | 5 |  |
| Minimální kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače | 200Gb/s |  |
| Redundantní napájecí AC zdroj (interní) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| GRE tunelování v hardware | ANO |  |
| Celkový počet 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 26 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-LRM | 16 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-SR | 6 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-CX1 (3m) | 2 |  |
| Počet 1GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Počet 40GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Podpora virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického | ANO |  |
| Minimální počet MAC adres v tabulce | 128000 |  |
| Minimální počet IPv4 routes ve FIB tabulce | 256000 |  |
| Minimální počet IPv6 routes ve FIB tabulce | 128000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis PortChannel) | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 128 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, minimálně 250 instancí |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| BGPv4, MP-BGP | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| MPLS | ANO |  |
| EoMPLS | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS, MPLS Exp based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS, MPLS Exp | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services ( Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) | ANO |  |
| IPv6 over GRE v HW | ANO |  |
| ISATAP v HW | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.3ad) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na 1GE i 10GE portech | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 50 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti | 400000 |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

L3 přepínač pro páteř Uzlového objektu typu 2

L3 přepínač musí podporovat L2 – L4 síťové funkce včetně podpory IP adresace a standardních směrovacích protokolů pro IPv4 i IPv6 s minimálními požadavky na OSPFv2/v3,  BGP a MP-BGP. Rovněž je požadována podpora vytváření oddělených IP VPN sítí prostřednictvím virtualizace směrovacích tabulek. (např. technologie VRF-lite) a podpora virtualizace síťových služeb.

L3 přepínač musí podporovat směrování IP multicast provozu s minimálními požadavky na podporu protokolů PIM SM a PIM SSM a to jak pro protokol IPv4, tak i IPv6. L3 přepínač musí dále podporovat širokou škálu bezpečnostních mechanismů jako je ochrana proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochrana proti neautorizovaným službám DHCP.

L3 přepínač musí podporovat funkcionalitu, která umožňuje sloučit dva fyzické přepínače do jednoho virtuálního, který se vůči okolním systémům (LAN přepínače, servery, atd.) chová jako jeden logický přepínač. L3 přepínač musí rovněž podporovat agregaci portů do virtuálních trunků napříč fyzickými šasi (tzv. multichassis portchannel).

L3 přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

L3 přepínač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Přepínač musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6) a musí disponovat certifikátem IPv6 funkčnosti a interoperability od nezávislé testovací organizace, jako je certifikát IPv6 Ready Logo Phase II nebo ekvivalentní.

L3 přepínač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow.

Přesná požadovaná funkční specifikace L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 2 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 3 Funkční specifikace L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní |  |
| Celková propustnost přepínače (IPv4/IPv6) | 200/125Mpps |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| Celkový počet neblokovaných 1/10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 16 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-LRM | 10 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraní typu 10GBASE-CX1 (3m) | 2 |  |
| Počet 1GE portů osazených rozhraní typu 1000BASE-TX | 4 |  |
| Možnost rozšíření kapacity 1/10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním, např. formou instalace modulu | ANO, min. 8 portů |  |
| Podpora virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického | ANO |  |
| Velikost MAC address tabulky | 50000 |  |
| Minimální počet IPv4 routes ve FIB tabulce | 64000 |  |
| Minimální počet IPv6 routes ve FIB tabulce | 32000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Portchannel) | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 24 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, minimálně 128 instancí |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| BGPv4, MP-BGP | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.3ad) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na 1GE i 10GE portech | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 30 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti | 120000 |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

DC přepínač s vysokou dostupností pro datové centrum

Datacentrový přepínač musí být založen na bezeztrátové architektuře (lossless fabric architecture) a musí plně podporovat datacentrové technologie definované standardy IEER 802.1Qaz (Data Center Bridging Exchange protocol a Enhanced Transmission Selection), IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control) a FCBB-5 (FCoE).

Datacentrový přepínač musí také podporovat funkcionalitu, která umožňuje sloučit dva fyzické přepínače do jednoho virtuálního, který se vůči okolním systémům (přepínače, servery , atd.) chová jako jeden logický přepínač a který podporuje agregaci portů do virtuálních trunků napříč fyzickými šasi (multichassis etherchannel).

Datacentrový přepínač musí disponovat porty s  přenosovou technologií 1GE/10GE/FCoE, nativní FC a musí podporovat technologie Port channeling, VSAN (Virtual SAN) a NPIV (N-Port ID Virtualization).

Datacentrový přepínač rovněž musí disponovat efektivní podporou virtualizace serverové infrastruktury včetně možnosti aplikovat síťové politiky (VLAN, QoS, rate-limiting ) pro připojené virtuální servery.

Datacentrový přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS), s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici tzv. non-drop QoS politiky pro FCoE provoz.

Přesná požadovaná funkční specifikace DC přepínače pro datové centrum Uzlového objektu typu 1 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 4 Funkční specifikace DC přepínače pro datové centrum

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Formát zařízení | modulární |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture) | ANO |  |
| Celková propustnost přepínače | 1,28 Tbps |  |
| Celkový počet neblokovaných portů s volitelným protokolem 1/10GE/10G FCoE a s volitelným fyzickým rozhraním | 48 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-SR | 10 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-CX1 (3m) | 4 |  |
| Počet 1GE portů osazených rozhraním typu 1000BASE-TX | 12 |  |
| Celkový počet neblokovaných portů s volitelným protokolem 40GE/40G FCoE a s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  |
| Počet aktivních portů s protokolem FCoE nebo FC | 14 |  |
| Počet 8G FC portů osazených rozhraním typu SW SFP+ | 4 |  |
| Protokol TRILL nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| HW podpora technologie VXLAN | ANO |  |
| Nízká latence pro L2 provoz | 1µs |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis PortChannel) | ANO |  |
| Podpora "jumbo rámců" | Min. 9216 bytes |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | ANO |  |
| Minimální počet MAC záznamů | 200000 |  |
| IEEE 802.1Qaz | ANO |  |
| IEEE 802.1Qbb | ANO |  |
| IEEE 802.1BR nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| ANSI T11 FC-BB-5 | ANO |  |
| Fibre Channel forwarding | ANO |  |
| Podpora FC portů: F, E, TE | ANO |  |
| Podpora Enhanced FC portů: VE, VF | ANO |  |
| Podpora technologie virtuálních SAN (VSAN) nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Minimální počet podporovaných VSAN | 30 |  |
| Trunkování virtuálních SAN | ANO |  |
| Fabric services per virtuální SAN (FC Fabric Services) | ANO |  |
| Podpora technologie N-Port Virtualization (NPV) | ANO |  |
| Podpora technologie N-Port Identifier Virtualization (NPIV) | ANO |  |
| FSPF | ANO |  |
| FC zoning | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Virtuální frontování odchozího provozu (Virtual output queueing (VOQ) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy – IP source guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru – DHCP snooping nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP – ARP inspection nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |
| Minimální počet IPv4 routes | 24000 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| Minimální počet IPv6 routes | 8000 |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 PACL, IPv6 ACL | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO |  |
| SNMPv3 | ANO |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ANO |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| TACACS+ klient | ANO |  |
| Port mirroring (SPAN) | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| Počet SPAN spojení | 16 |  |
| Syslog | ANO |  |
| Role Based Access Control | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Přístupový LAN přepínač pro Uzlové objekty typ 1 a 2

Přístupový LAN přepínač může být fixní konfigurace s 1/10GE uplink porty pro připojení optických, případně metalických rozhraní a musí podporovat propojení do stohu s podporou agregace portů do virtuálních trunků napříč jednotlivými členy stohu.

Přístupový LAN přepínač musí podporovat na linkové vrstvě mechanismy pro automatické přiřazení IP telefonu do hlasové VLAN. Přístupový LAN přepínač musí podporovat standardy pro napájení po Ethernetu (PoE) dle norem 802.3af a  802.3at a disponovat PoE výkonem min. 720W, resp. 370W (48, resp. 24 portový přepínač). Rovněž musí podporovat zabezpečení portů dle standardu 802.1x s podporou pro koncové IP telefony. Přepínače musí rovněž obsahovat interní nástroje umožňující simulovat, analyzovat a trasovat multimediální datové toky.

Přístupový LAN přepínač musí podporovat optimalizaci IP multicast provozu (IGMP a MLD snooping).

Přístupový LAN přepínač musí umožnit zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

Přístupový LAN přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Přístupový LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionalitu IPv6 First Hop Security (IPv6 RA guard, DHCPv6 snooping).

Přístupový LAN přepínač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow.

Přístupový LAN přepínač musí obsahovat integrovaný kontrolér pro řízení WLAN přístupových bodů a musí umožnit aplikovat QoS politiky per WLAN SSID a per WLAN klient.

Přesná požadovaná funkční specifikace přístupového LAN přepínače pro Uzlové objekty typu 1 a 2 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 5 Funkční specifikace přístupového LAN přepínače pro Uzlové objekty typu 1 a 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní, v provedení 24, resp. 48 portů |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 120Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 24, resp. 48 |  |
| Celkový počet 10GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-LRM | 2 |  |
| Celkový počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 64 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9190 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů pro IP telefonii (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370W v provedení 24 portů, resp. 720W v provedení 48 portů |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Integrovaný WLAN kontrolér | ANO |  |
| Automatizovaná správa frekvenčního pásma, spolupráce RRM mezi přepínači / kontrolery v clusteru | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase, zpracování a reakce na informace o rušivých signálech (interference) z AP | ANO |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP na jednom přepínači/kontroleru i mezi 2 a více přepínači/kontrolery, L2/L3, IPv4 a IPv6, podpora 802.11r pro rychlý roaming | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování, podpora 802.11w | ANO |  |
| Aplikace QoS per WLAN AP, WLAN SSID, WLAN klient | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástrojů pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

LAN přepínač pro Koncové objekty typ 1 a 2

LAN přepínač může být fixní konfigurace s  1GE uplink porty pro připojení optických, případně metalických rozhraní a musí podporovat propojení do stohu s podporou agregace portů do virtuálních trunků napříč jednotlivými členy stohu.

LAN přepínač musí podporovat na linkové vrstvě mechanismy pro automatické přiřazení IP telefonu do hlasové VLAN. LAN přepínač musí podporovat standardy pro napájení po Ethernetu (PoE) dle norem 802.3af a 802.3at a disponovat PoE výkonem min. 370W. Rovněž musí podporovat zabezpečení portů dle standardu 802.1x s podporou pro koncové IP telefony. Přepínač musí rovněž obsahovat interní nástroje umožňující simulovat, analyzovat a trasovat multimediální datové toky.

LAN přepínač musí podporovat optimalizaci IP multicast provozu (IGMP a MLD snooping).

LAN přepínač musí umožnit zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

LAN přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionalitu IPv6 First Hop Security (IPv6 RA guard, DHCPv6 snooping).

Přesná požadovaná funkční specifikace LAN přepínače pro Koncové objekty typu 1 a 2 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 6 Funkční specifikace LAN přepínače pro Koncové objekty typu 1 a 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L2 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 4 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 20Gb/s |  |
| Minimální počet portů 10/100Base-TX s PoE napájením | 24 |  |
| Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 8000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 120 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| IPv6 MLD snooping | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů pro IP telefonii (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370W |  |
| Měření a řízení spotřeby připojených PoE zařízení | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

LAN  přepínač s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncové objekty typu 1

LAN přepínač může být fixní konfigurace s 1GE uplink porty pro připojení optických, případně metalických rozhraní a musí podporovat propojení do stohu s podporou agregace portů do virtuálních trunků napříč jednotlivými členy stohu.

LAN přepínač musí podporovat na linkové vrstvě mechanismy pro automatické přiřazení IP telefonu do hlasové VLAN. LAN přepínač musí podporovat standardy pro napájení po Ethernetu (PoE) dle norem 802.3af a  802.3at a disponovat PoE výkonem min. 370W. Rovněž musí podporovat zabezpečení portů dle standardu 802.1x s podporou pro koncové IP telefony. Přepínač musí rovněž obsahovat interní nástroje umožňující simulovat, analyzovat a trasovat multimediální datové toky.

LAN přepínač musí podporovat optimalizaci IP multicast provozu (IGMP a MLD snooping).

LAN přepínač musí umožnit zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

LAN přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionalitu IPv6 First Hop Security (IPv6 RA guard, DHCPv6 snooping).

LAN přepínače musí obsahovat integrovaný kontrolér pro řízení WLAN přístupových bodů a musí umožnit aplikovat QoS politiky per WLAN SSID a per WLAN klient.

Přesná požadovaná funkční specifikace LAN přepínače s integrovaným WLAN kontrolerem je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 7 Funkční specifikace LAN přepínače s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncové objekty typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 120Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Minimální počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 24 |  |
| Celkový počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  |
| Počet 1GE portů osazených rozhraním typu 1000BASE-SX | 4 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 64 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9190 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů pro IP telefonii (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370W |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Integrovaný WLAN kontrolér | ANO |  |
| Automatizovaná správa frekvenčního pásma, spolupráce RRM mezi přepínači / kontrolery v clusteru | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase, zpracování a reakce na informace o rušivých signálech (interference) z AP | ANO |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP na jednom přepínači/kontroleru i mezi 2 a více přepínači/kontrolery, L2/L3, IPv4 a IPv6, podpora 802.11r pro rychlý roaming | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování, podpora 802.11w | ANO |  |
| Aplikace QoS per WLAN AP, WLAN SSID, WLAN klient | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňujících detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti | 12000 |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Centrální VoIP hlasová brána

Hlasová brána musí mít modulární architekturu s možností přidávat hlasové moduly rozhraní dle budoucí potřeby.

Hlasová brána musí podporovat rozhraní ISDN PRI a ISDN BRI ve formě modulů, včetně integrovaných DSP procesorů pro zpracování a kódování hlasu včetně možnosti vytvoření konferenčního mostu s podporou kodeků G.722, G.711, G.729 a iLBC. Vyžadována je rovněž podpora VoIP signalizačních protokolů H.323v4 a SIPv2.

Hlasová brána musí podporovat nástroje pro lokální přehrávání oznamovacích hlášení volajícím a být schopná modifikovat algoritmus zpracování signalizace např. pomocí skriptů.

Hlasová brána musí podporovat přenos faxů standardizovaným protokolem T.38 a rovněž je vyžadována podpora šifrování pro hlas (SRTP) i signalizaci.

Hlasová brána musí podporovat nástroje pro on-line měření kvality přenosové infrastruktury z pohledu VoIP za pomoci simulace VoIP provozu.

Hlasová brána musí zajistit plnou podporu IP adresace a směrovacích protokolů pro IPv4 a IPv6 s minimálními požadavky na směrovací protokoly OSPFv2/v3, BGPv4 a MP-BGP, PIM SM a PIM SSM pro IPv4 i IPv6.

Hlasová brána musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6), musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS a musí disponovat certifikátem IPv6 funkčnosti a interoperability od nezávislé testovací organizace, jako je certifikát IPv6 Ready Logo Phase II nebo ekvivalentní.

Přesná požadovaná funkční specifikace VoIP hlasové brány pro Uzlový objekt typu 1 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 8 Funkční specifikace centrální VoIP hlasové brány

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | VoIP hlasová brána |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2x10/100/1000Base-TX |  |
| Počet hlasových E1/PRI rozhraní | 4 |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| HSRP nebo VRRP pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| RSVP | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 128 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 60 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokol Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| Možnost instalovat hlasové rozhraní ISDN BRI | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Počet současných SIP spojení | 40 |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Multiservisní WAN směrovač pro Uzlový objekt typu 1

Směrovač musí mít modulární architekturu s možností přidávat moduly rozhraní dle budoucí potřeby a musí umožnit vysokorychlostní připojení objektu do sítě ITS prostřednictvím technologie 10GE.

Směrovač musí podporovat šifrování aplikačního provozu s využitím technologie IPSec s podporou AES-256, IKEv2 a SHA-2. Je požadována hardwarová podpora šifrování ve směrovači.

Směrovač musí zajistit plnou podporu IP adresace a směrovacích protokolů pro IPv4 a IPv6 s minimálními požadavky na směrovací protokoly OSPFv2/v3, BGPv4 a Multiprotocol BGP.

Směrovač musí plně podporovat pokročilé mechanismy pro řízení kvality služeb (QoS) včetně Hierarchical Queuing Function, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých aplikačních kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Směrovač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Směrovače musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6) a musí disponovat certifikátem IPv6 funkčnosti a interoperability od nezávislé testovací organizace, jako je certifikát IPv6 Ready Logo Phase II nebo ekvivalentní.

Směrovač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow a nástroje pro on-line měření kvality přenosové infrastruktury a na jejich základě definovat pravidla pro směrování provozu.

Přesná požadovaná funkční specifikace multiservisního směrovače pro Uzlový objekt typu 1 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 9 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 4x 1000BASE-TX |  |
| Požadovaný počet portů 10 GigabitEthernet | 2x 10GBASE-SR |  |
| Oddělený procesor pro funkce směrování a forwardování paketů | ANO |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| Propustnost systému | 20Gb/s |  |
| Paketový výkon směrovače | 15Mpps |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 | 1M |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 | 0,5M |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 50 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální šifrovací výkon pro IPSec AES 256 (IMIX provoz) | 5Gb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Multiservisní WAN směrovač pro Uzlový objekt typu 2

Směrovač musí mít modulární architekturu s možností přidávat moduly rozhraní dle budoucí potřeby.

Směrovač musí podporovat šifrování aplikačního provozu s využitím technologie IPSec s podporou AES-256, IKEv2 a SHA-2. Je požadována hardwarová podpora šifrování ve směrovači.

Směrovače musí zajistit plnou podporu IP adresace a směrovacích protokolů pro IPv4 a IPv6 s minimálními požadavky na směrovací protokoly OSPFv2/v3, BGPv4 a Multiprotocol BGP.

Směrovač musí plně podporovat pokročilé mechanismy pro řízení kvality služeb (QoS) včetně Hierarchical  QoS, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých aplikačních kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Směrovač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Směrovače musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6).

Směrovač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow a nástroje pro on-line měření kvality přenosové infrastruktury a na jejich základě definovat pravidla pro směrování provozu.

Směrovač musí podporovat funkci integrované hlasové brány s volbou rozhraní ISDN PRI nebo ISDN BRI ve formě modulů, včetně integrovaných DSP procesorů pro zpracování a kódování hlasu prostřednictvím kodeků G.722, G.711, G.729 a iLBC. Vyžadována je rovněž podpora VoIP signalizačních protokolů H.323v4 a SIPv2. Integrovaná hlasová brána musí dále podporovat nástroje pro lokální přehrávání oznamovacích hlášení volajícím, být schopná modifikovat algoritmus zpracování signalizace např. pomocí skriptů a rovněž je vyžadována podpora šifrování pro hlas (SRTP) i signalizaci.

Přesná požadovaná funkční specifikace multiservisního směrovače pro Uzlový objekt typu 2 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 10 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Možnost instalovat redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 4x10/100/1000Base-TX |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 50 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING, VoIP gateway) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Zone-based firewall | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a Hierachical QoS měřená pro IMIX provoz | 1Gb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástrojů pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Funkce Hlasové VoIP brány |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Počet hlasových rozhraní E1/PRI | 1 |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 64 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 32 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokol Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Protokol RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Multiservisní WAN směrovač pro Koncový objekt typu 1

Směrovač musí splňovat základní požadavky uvedené v kapitole 2.1.9.

Přesná požadovaná funkční specifikace multiservisního směrovače pro Koncový objekt typu 1 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 11 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 3x10/100/1000Base-TX |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 20 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING, VoIP gateway) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Stavový firewall | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz | 70Mb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Funkce Hlasové VoIP brány |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Podpora funkce IP PBX pro řízení lokálních telefonů v případě ztráty jejich spojení s centrálními hlasovými řídícími servery | ANO |  |
| Počet hlasových rozhraní ISDN BRI | 2 |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 16 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 8 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokol Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| Podpora hlasových rozhraní ISDN PRI | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Protokol RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Multiservisní WAN směrovač pro Koncový objekt typu 2

Směrovač musí splňovat základní požadavky uvedené v kapitole 2.1.9.

Přesná požadovaná funkční specifikace multiservisního směrovače pro Koncový objekt typu 2 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 12 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 3x10/100/1000Base-TX |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 20 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING, VoIP gateway) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Stavový firewall | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz | 35Mb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Funkce Hlasové VoIP brány |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Podpora funkce IP PBX pro řízení lokálních telefonů v případě ztráty jejich spojení s centrálními hlasovými řídícími servery | ANO |  |
| Počet hlasových rozhraní ISDN BRI | 2 |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 16 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 8 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokolu Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| Podpora hlasových rozhraní ISDN PRI | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Protokol RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

WLAN kontrolér pro řízení přístupových bodů WLAN sítě v Koncových objektech

Centrální WLAN kontrolér pro řízení nově instalovaných přístupových bodů WLAN sítě (WLAN access point - WLAN AP) v Koncových objektech typu 2 musí podporovat registraci WLAN  AP umístěných v jiném objektu přes WAN, šifrování řídících rámců mezi WLAN AP a kontrolérem a musí  obsahovat Integrovaný IDS systém pro detekci útoků na bezdrátovou síť (wireless IDS).

Centrální WLAN kontrolér musí dále podporovat rychlý a bezpečný roaming mezi WLAN AP bez potřeby opakované autentizace EAP/Radius, integrovaný radio-resource management včetně spolupráce RRM mezi kontroléry v clusteru.

Centrální WLAN kontrolér musí také podporovat možnost navýšení počtu podporovaných AP formou dokoupením licencí.

Přesná požadovaná funkční specifikace WLAN kontroléru je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 13 Funkční specifikace WLAN kontroléru pro řízení WLAN AP v Koncových objektech

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | WLAN kontroler |  |
| Počet řízených WLAN AP | Min. 150 |  |
| Možnost zvýšení počtu řízených WLAN AP na 500, např. formou dokoupení licence | ANO |  |
| Minimální propustnost pro data Gb/s | 16Gb/s |  |
| Automatizovaná správa frekvenčního pásma | ANO |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP na jednom kontroleru i mezi 2 a více kontrolery, L2/L3 | ANO |  |
| Integrované řešení návštěvnického přístupu | ANO |  |
| Bezpečné oddělení návštěvnického provozu od zaměstnaneckého provozu | ANO |  |
| Integrovaná správa návštěvnických účtů s možností definice jejich platnosti | ANO |  |
| Webová autentizace návštěvníků | ANO |  |
| Podpora možnosti tunelování uživatelských dat z AP až na kontroler, možnost šifrování těchto uživatelských dat | ANO |  |
| Podpora možnosti lokálního bridgování uživatelských dat přímo na příslušném AP | ANO |  |
| 802.11e/WMM | ANO |  |
| Diferenciace úrovní QoS pro hlasové služby, zaměstnance a návštěvníky | ANO |  |
| Mechanismy řízení přístupu (Call Admission Control) pro hlasový i video provoz. Konfigurovatelné parametry max. zátěže a šířky pásma. | ANO |  |
| Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem | ANO |  |
| Aplikační inspekce přenášeného provozu (DPI na 7. vrstvě ISO/OSI na základě aplikačních signatur) umožňující rozpoznání jednotlivých aplikací, grafické zobrazení statistik a možnost řízení provozu per rozpoznaná aplikace | ANO |  |
| Podpora Apple Bonjour protokolu, zpracování mDNS paketů, možnost filtrování služeb mezi subnety | ANO |  |
| Podpora indoor a outdoor mesh sítí, současné připojení normálních a mesh AP k jednomu kontroleru | ANO |  |
| Podpora designu s centrálními kontrolery a vzdálenými AP na pobočkách připojených přes WAN | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | ANO |  |
| 802.1x/EAP autentizace: PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, ... | ANO |  |
| Šifrování: AES, TKIP, WEP | ANO |  |
| Integrovaný IDS systém pro detekci útoků na bezdrátovou síť (wireless IDS) | ANO |  |
| Detekce cizích AP (Rogue AP) a klientů v AdHoc režimu | ANO |  |
| Možnost vynuceného odpojení klientů od cizích AP | ANO |  |
| Podpora standardu 802.11w - ochrana řídících rámců na AP a klientovi | ANO |  |
| Podpora standardu „802.11u“ pro výběr SSID a autentizaci klienta | ANO |  |
| Podpora standardu „802.11r“ pro rychlý roaming klientů mezi AP | ANO |  |
| Možnost integrace s L3 IDS/IPS (odpojení uživatele od bezdrátové sítě v návaznosti na impuls od L3 IDS/IPS systému | ANO |  |
| Centrální administrace správců s granularitou přístupových práv | ANO |  |
| Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP při výpadku AP („self healing“) | ANO |  |
| Automatické přizpůsobení se bezdrátové sítě na základě indexu kvality radiového signálu | ANO |  |
| Rychlá detekce selhání komunikace AP-kontroler (pod 4 sekundy) | ANO |  |
| Možnost redundance na úrovni kontrolerů | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase a grafické vyobrazení | ANO |  |
| Možnost detekce rušivých signálů (interference) a identifikace zdrojů interference na základě signatur | ANO |  |
| Současná funkčnost AP pro přenos dat, detekci bezpečnostních incident a analýzu spektra | ANO |  |
| Troubleshooting radiového signálu a automatické řešení problému rušivého signálu | ANO |  |
| Možnost nastavovat prahové hodnoty pro úroveň kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| Automatické spouštění alarmů na základě překročení prahových hodnot kvality signálu | ANO |  |
| Podpora správy přes serial CLI, SSH/telnet, http a https web GUI, SNMP | ANO |  |
| RJ45 konzolový port a/nebo USB konzolový port | ANO |  |
| Možnost navyšování počtu připojitelných AP pomocí nákupu licence | ANO |  |
| Integrovaný radio-resource management, spolupráce RRM mezi kontrolery v clusteru | ANO |  |
| Mobility management, L2/L3 | ANO |  |
| Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) | ANO |  |
| Podpora auto-provisioningu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

WLAN access point

WLAN access point (WLAN AP) musí být vybaven radiem pro 2,4 i 5 GHz pásmo a musí podporovat standardy 802.11a/b/g/n/ac.

WLAN access point musí dále podporovat nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivé WLAN,  podporovat mechanismy pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma a disponovat hardwarovou podporou spektrální analýzy s rozlišením minimálně 314 kHz pro detekci zdroje rušivého signálu. WLAN AP musí rovněž podporovat výpočet závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sítě.

WLAN AP musí umožňovat 802.3af/802.3.at PoE napájení z LAN přepínače nebo prostřednictvím power injectoru a musí podporovat mechanismy pro optimalizaci fáze vysílaného  bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n/ac klientům.

Přesná požadovaná funkční specifikace WLAN access pointu je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 14 Funkční specifikace WLAN access pointu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | WLAN access point |  |
| Access Point vybavený radiem pro 2,4 a 5 GHz pásmo | ANO |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |  |
| Nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivé WLAN | ANO |  |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | ANO |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | ANO |  |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | ANO |  |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | ANO |  |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | ANO |  |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem. | ANO |  |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli, Telnet a SSH | ANO |  |
| Podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac | ANO |  |
| Podpora 3x4 MIMO, 3 prostorové streamy | ANO |  |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s rozlišením minimálně 314 kHz (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | ANO |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | ANO |  |
| Podpora výpočtu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| 10/100/1000 Ethernet rozhraní | ANO |  |
| Možnost PoE napájení (802.3af/802.3at) z přepínače nebo injectoru | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Firewall a IPS systém pro datové centrum

Firewall systém slouží pro ochranu a řízení přístupu k interním datovým zdrojům umístěným v datovém centru. Architektura systému musí být založena na bázi stavového firewallu. Firewall musí být schopen pracovat jak v L3 (směrovaném) módu, tak i v L2 (transparentním) módu včetně podpory NAT a PAT funkcionality.

Pro zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti je vyžadována funkce firewall systému v active-active režimu.

Firewall musí být kromě stavové inspekce základních protokolů jako je HTTP, FTP, DNS,SMTP, CIFS apod. schopen kontrolovat i provoz IP telefonních protokolů jako je SIP, SIP/TLS, H.323v1-4, RTP, RTCP a SRTP.

Firewall musí podporovat inspekci paketů protokolu IPv4 i IPv6.

Firewall systém musí podporovat virtualizaci, tj. možnost rozdělit fyzické zařízení na několik virtuálních a možnost definovat QoS politiky pro jednotlivé kontrolované datové toky včetně podpory Low Latency Queuing.

IPS systém slouží pro zabránění průniku a ochranu interních datových zdrojů umístěných v datovém centru. IPS systém musí být schopen pracovat jak v inline IPS režimu, tak i v „promiskuitním“ IDS režimu. IPS systém musí podporovat jak signatury automaticky distribuované výrobcem, tak i musí umožnit vlastní definici signatur. Systém musí rovněž podporovat detekci anomálního provozu a podporovat inspekci protokolů IPv4 i IPv6.

Přesná požadovaná funkční specifikace Firewallu a IPS systému je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 15 Funkční specifikace Firewallu a IPS systému pro datové centrum

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Firewall |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT rozhraní dedikovaných pro management | 1 |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT portů | 6 |  |
| Minimální počet 10GE portů typu 10GBASE-CX (3m) | 2 |  |
| Možnost osadit redundantní napájení zdroj | ANO |  |
| EAL4+ certifikace | ANO |  |
| Podporovaný počet současně otevřených spojení přes FW | 2000000 |  |
| Rychlost vytváření nových spojení přes FW | 125000 |  |
| Propustnost firewallu (multiprotokolový režim) | 5Gb/s |  |
| Podpora L2 (transparentního) módu s podporou NAT a PAT | ANO |  |
| Podpora L3 (routovaného) módu s podporou NAT a PAT | ANO |  |
| Současný provoz L2 a L3 módů v rámci různých virtuálních FW | ANO |  |
| Redundance jednotlivých komponent v navrhované síti (fail-over bez přerušení spojení) | ANO |  |
| Podpora stateful failover | ANO |  |
| Podpora zvyšování výkonu pomocí clusterování firewallů – sloučení až osmi firewallů do jednoho logického clusteru | ANO |  |
| Cluster firewallů se musí vzhledem k další infrastruktuře tvářit jako jeden prvek s podporou LACP | ANO |  |
| Cluster podporuje stavovou inspekci nesymetrického provozu vstupující do různých firewallů clusteru | ANO |  |
| Možnost sloučení až osmi fyzických rozhraní do jednoho logického s rozkladem zátěže a podporou LACP | ANO |  |
| Podpora virtuálních bezpečnostních kontextů (virtuálních firewallů) | Min. 5 |  |
| Možnost rozšíření počtu virtuálních bezpečnostních kontextů (virtuálních firewallů) až na 200 kontextů | ANO |  |
| Podporovaný počet VLAN | Min. 200 |  |
| Dynamické směrování - podpora OSPF | ANO |  |
| Podpora IPv6 dynamického směrování – OSPFv3 | ANO |  |
| Podpora samostatných směrovacích instancí na úrovni virtuálních kontextů | ANO |  |
| Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky, jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací, apod. | ANO |  |
| Podpora filtrace IPv4, IPv6 | ANO |  |
| Možnost definování bezpečnostních politik na úrovni toku (flow) nebo třídy (class) | ANO |  |
| Podpora filtrace podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | ANO |  |
| Podpora filtrace podle bezpečnostních skupinových rolí přiřazených na přístupových přepínačích | ANO |  |
| Stateful inspekce minimálně těchto aplikačních protokolů: HTTP, FTP, Instant Messenger, File Sharing, SIP, H.323, SCCP, SMTP, ESMPT, DNS, RPC, CIFS, MSRPC, NETBIOS | ANO |  |
| Podpora inspekce IPv6 provozu | ANO |  |
| Podpora multimediálních/VoIP přenosů: H.323 v1-4, SIP, GTP v0 a v1, MGCP v0.1 a v1.0, RTSP, TAPI a JTAPI, T.38 Fax over IP | ANO |  |
| Možnost filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o důvěryhodnosti adres v Internetu | ANO |  |
| Podpora NAT64 a DNS64 | ANO |  |
| Možnost integrace cloudových bezpečnostních bran s transparentním směrováním určitého provozu na tyto prvky a zde prováděnou inspekci na škodlivý kód případně pro řízení přístupu podle uživatelské identity, typu aplikace, apod. | ANO |  |
| Funkce QoS až na úrovni jednotlivých toků (flow) s podporou LLQ | ANO |  |
| Možnost rozšíření o funkce NextGen FW | ANO |  |
| Možnost osazení dedikovaným HW modulem pro NextGen inspekci | ANO |  |
| NextGen řízení přístupu k WWW - Web Usage Control (WCU) | ANO |  |
| NextGen filtrace podle typů aplikací webových i ne-webových | ANO |  |
| NextGen filtrace podle reputace serverů | ANO |  |
| NextGen SSL inspekce (dekrypce/enkrypce) | ANO |  |
| NextGen politiky mohou zohlednit bezpečnostní roli uživatele | ANO |  |
| Vzdálené správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW | ANO |  |
| Možnost správy přes příkazový řádek z lokální konzole a vzdáleným přístupem protokolem SSH | ANO |  |
| Možnost přístupu přes IPv6: SSHv2, Telnet, HTTP/HTTPS a ICMP | ANO |  |
| Možnost centrální správy při nasazení více firewallů | ANO |  |
| Při centrální správě: možnost sdílených bezpečnostních politik | ANO |  |
| Při použití clusteru se spravuje pouze jeden logický prvek | ANO |  |
| Zobrazení logů a událostí v grafickém rozhraní správy s mapováním na konfiguraci bezpečnostních politik | ANO |  |
| Možnost zaslání informace o TCP nebo UDP toku procházejícím firewallem (start a konec spojení, identifikovaný uživatel, přenesený objem dat, typ služby, délka trvání spojení) na TACACS nebo RADIUS server. | ANO |  |
| Nástroje pro troubleshooting, testování průchodu paketu firewallem, zachytávání provozu pro pozdější vyhodnocování | ANO |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | IPS |  |
| Podpora inline IPS režimu | ANO |  |
| Podpora promiscuous IDS režimu | ANO |  |
| Podpora „inline on the stick“ režimu | ANO |  |
| Podpora virtualizace sensoru | ANO |  |
| Minimální garantovaná propustnost | 3Gb/s |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT rozhraní dedikovaných pro management | 1 |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT portů | 6 |  |
| Minimální počet 10GE portů typu 10GBASE-CX (3m) | 2 |  |
| IPS modul s regex HW akcelerací | ANO |  |
| Podpora Security Device Event Exchange protokolu (SDEE) | ANO |  |
| Podpora SNMP, privátní MIB | ANO |  |
| Podpora automaticky distribuovaných signatur, vlastní definice signatur, detekce anomálií a detekce OS | ANO |  |
| IPS s podporou databáze důvěryhodnosti adres v Internetu | ANO |  |
| Možnost definování bezpečnostních politik na úrovni toku (flow) nebo třídy (class) | ANO |  |
| Podpora směrování provozu do IPS podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | ANO |  |
| Inspekce transportních protokolů (GRE, 802.1Q, IPv4, IPv6) | ANO |  |
| Podpora translace 802.1Q VLAN ID | ANO |  |
| Možnost ohodnocení stupně nebezpečnosti útoku a podle dosažené úrovně provedení konkrétní akce | ANO |  |
| Možnost zahrnout informaci o důvěryhodnosti zdrojové adresy paketu do rozhodování o stupni nebezpečnosti | ANO |  |
| Možnost definovat rate-limit pro určitý flow při rozpoznání dodané nebo vlastní signatury | ANO |  |
| Možnost vyhledávání typu signatury v centrální databázi dodavatele podle typu a závažnosti útoku | ANO |  |
| Možnost centrální správy více IPS a FW jedním managementem se sdílením relevantních bezpečnostních politik | ANO |  |
| Možnost využití integrovaného managementu v IPS | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Hraniční (PE) směrovač sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2

Směrovač musí mít modulární architekturu s možností přidávat moduly rozhraní dle budoucí potřeby a musí umožnit vysokorychlostní připojení objektu do sítě ITS prostřednictvím technologie 1GE, případně 10GE.

Směrovač musí podporovat funkce vytváření oddělených VPN sítí s využitím technologie MPLS VPN.

Směrovač musí zajistit plnou podporu IP adresace a směrovacích protokolů pro IPv4 a IPv6 s minimálními požadavky na směrovací protokoly OSPFv2/v3, IS-IS v4/v6, BGPv4 a Multiprotocol BGP.

Směrovač musí plně podporovat pokročilé mechanismy pro řízení kvality služeb (QoS) včetně Hierarchical Queuing Function, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých aplikačních kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Směrovač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Směrovače musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6).

Směrovač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow.

Přesná požadovaná funkční specifikace hraničního směrovače pro Uzlový objekt typu 2 je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 16 Funkční specifikace hraničního směrovače sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet 1GE portů | 2x1000BASE-TX, 2x1000BASE-SX |  |
| Počet portů 10 GigabitEthernet s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Minimální počet volných slotů pro moduly rozhraní | 1 |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| Minimální propustnost systému | 5Gb/s |  |
| Minimální výkon směrovače | 15Mpps |  |
| Možnost zvýšení propustnosti směrovače na 20Gb/s, např. formou licence | ANO |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 | 1M |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 | 0,5M |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| IS-IS | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| Detekce funkčnosti linky (BFD pro OSPF, BGP, IS-IS) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Počet oddělených směrovacích tabulek | 500 |  |
| MPLS | ANO |  |
| MPLS VPN | ANO |  |
| MPLS TE | ANO |  |
| VPLS | ANO |  |
| EoMPLS | ANO |  |
| Multicast in MPLS VPN | ANO |  |
| IPv6 over MPLS (6PE) | ANO |  |
| IPv6 VPN over MPLS (6VPE) | ANO |  |
| IP Fast Reroute | ANO |  |
| BGP Prefix Independent Convergence | ANO |  |
| WRED | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, MPLS EXP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS, MPLS EXP | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| Multi-level priority queueing | ANO |  |
| RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Požadavky na zabezpečení komunikační infrastruktury

Instalovaná komunikační infrastruktura musí zajistit zabezpečení WAN linek mezi jednotlivými objekty prostřednictvím šifrovací technologie IPSec.

Minimální požadavky na technologii pro vytváření šifrovaných spojení jsou:

- Podpora technologií AES 256, IKEv2 a SHA-2,

- Hardwarová podpora šifrování na multiservisním směrovači,

- Podpora selektivního šifrování provozu per IP VPN,

- Podpora vytváření šifrovaných VPN dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů,

- Podpora autentizace směrovačů pomocí certifikátů X.509 a infrastruktury PKI (s certifikační autoritou),

- Podpora výměny bezpečnostních informací (certifikáty, šifrovací klíče) mezi směrovači prostřednictvím privátní radiové sítě Pegas.

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Funkční specifikace platformy pro síťové služby

Datové centrum

NMS systém (dohled sítě)

Základním úkolem Network management systému je poskytování spolehlivých informací o aktuálním stavu komunikačního prostředí.  NMS systém musí současně umožnit konfigurovat a monitorovat celou komunikační infrastrukturu z jednoho místa.

NMS systém musí podporovat následující funkcionality

- Kompletní správa životního cyklu LAN i WLAN infrastruktury (nasazení, administrace, monitoring, odstraňování problémů)

- Automatická archivace konfigurací, porovnávání konfigurací, porovnávání konfigurací vůči šablonám.

- Konfigurační šablony dle "best practice" a designových příruček

- Inventarizace nasazeného HW v síti

- Inventarizace, nasazení, správa firmware do síťových zařízení

- Monitorování výskytu koncových zařízení, IP telefonů a uživatelů v síti

- Generování reportů bezpečnostních problémů infrastruktury

- Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí

- Hierarchické mapy zobrazující umístění AP, šíření signálu a aktuální pozice wifi klientů (notebooků, PDA, WiFi telefonů, WiFi RFID tagů apod.)

- Centrální konfigurace bezdrátových sítí včetně bezpečnostních politik, QoS profilů

- Nástroje pro detekci a řešení problémů v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanálů, grafy odpovídající provozu klientů, atd.)

- Zobrazování alarmů týkajících se kvality signálu

- Technologický dashboard pro zobrazování výsledků měření kvality signálu bezdrátové sítě

- Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným falešným Access Pointem

Přesná požadovaná funkční specifikace NMS systému je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 17 Funkční specifikace NMS systému

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | Virtuální server pro prostředí VMware |  |
| Požadovaný počet spravovaných zařízení | Min. 100 |  |
| Možnost navýšení počtu spravovaných zařízení formou dokoupení licence | ANO |  |
| Kompletní správa životního cyklu infrastruktury (nasazení, administrace, monitoring, odstraňování problémů) | ANO |  |
| Grafické web rozhraní pro správu | ANO |  |
| Přístup ke GUI i pomocí aplikace pro mobilní zařízení | ANO |  |
| Nástroje monitorování, monitorování v reálném čase a odstraňování problémů | ANO |  |
| Automatická archivace konfigurací, porovnávání konfigurací, porovnávání konfigurací vůči šablonám | ANO |  |
| Konfigurační šablony dle "best practice" a designových příruček | ANO |  |
| Inventarizace nasazeného HW v síti | ANO |  |
| Inventarizace, nasazení, správa firmware do síťových zařízení | ANO |  |
| Monitorování výskytu koncových zařízení, IP telefonů a uživatelů v síti | ANO |  |
| Generování reportů bezpečnostních problémů infrastruktury | ANO |  |
| Zobrazení L2, L3 topologické mapy | ANO |  |
| Kompletní správa životního cyklu bezdrátové sítě (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) | ANO |  |
| Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | ANO |  |
| Monitoring IPv6 připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | ANO |  |
| Integrace se znalostní bází výrobce pro usnadnění řešení problémů a správy | ANO |  |
| Podpora API pro programatický přístup do databází aplikace správy | ANO |  |
| Hierarchické mapy zobrazující umístění AP, šíření signálu a aktuální pozice wifi klientů (notebooků, PDA, WiFi telefonů, WiFi RFID tagů apod.) | ANO |  |
| Centrální konfigurace bezdrátových sítí včetně bezpečnostních politik, QoS profilů | ANO |  |
| Nástroje pro detekci a řešení problémů v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanálů, grafy odpovídající provozu klientů, atd.) | ANO |  |
| Nástroje pro plánování WLAN sítě | ANO |  |
| Nástroje pro plánování, nasazení, monitorování a optimalizaci hlasových služeb do bezdrátové sítě | ANO |  |
| Podpora SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 | ANO |  |
| Podpora autorizace a autentizace vůči TACACS+ | ANO |  |
| Technologický dashboard pro zobrazování výsledků měření kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| Zobrazování současných i historických hodnot a trendu kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| Zobrazování alarmů týkajících se kvality signálu | ANO |  |
| Možnost pokročilého vyhledávání zdrojů interference v bezdrátové síti | ANO |  |
| Nástroj pro troubleshooting klientů s funkcí identifikace zdrojů interference, které ovlivňují klienty | ANO |  |
| Integrovaný nástroj pro sběr diagnostických dat o kontrolerech a AP v bezdrátové síti | ANO |  |
| Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným falešným Access Pointem | ANO |  |
| Komplexní zobrazení veškerých relevantních údajů pro jednotlivé zařízení a jednotlivého uživatele v souhrnném pohledu (kontextově) pro rychlejší troubleshootig | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Monitoring provozních toků  - NetFlow kolektor

Požadujeme pokročilý systém pro automatickou analýzu síťového provozu, automatickou detekci anomálií a nežádoucího chování na síti, včetně zařízení pro korelaci posbíraných dat. Slouží nejen pro zvýšení bezpečnosti počítačové sítě a detekci bezpečnostních anomálií, ale také pro detekci provozních problémů a událostí v síti. Hlavním přínosem je odhalení provozních problémů a zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti datové sítě.

- sofistikovaný nástroj pracující na bázi analýzy chování sítě (NBA – Network Behavior Analysis),

- permanentní vyhodnocování a analýza NetFlow dat.

- orientace na celkové chování zařízení v síti, což umožňuje detekovat útoky, zařízení infikovaná malwarem, anomálie v provozu datové sítě a moderní hrozby jako jsou tzv. zero-day útoky a pokročilé hrozby (advanced persistent threats), které není možné detekovat tradičními řešeními na bázi signatur.

Tabulka 18 Funkční specifikace NetFlow kolektoru

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | appliance |  |
| Podpora pro IPv4, IPv6, VLAN a MPLS | ANO |  |
| Vyhodnocování a analýza dat ve formátu netflow verze 5, verze 9, nebo IPFIX | ANO |  |
| Podpora exportu dat ve formátu netflow verze 5, verze 9, nebo IPFIX | ANO |  |
| sofistikovaný nástroj pracující na bázi analýzy chování sítě | ANO |  |
| Zpracování dat 1 Gb/s bez ztráty paketů | ANO |  |
| Min. výkon kolektoru | 140 000 f/s |  |
| 2 x 1GE rozhraní | ANO |  |
| Min. disková kapacita pro uchování nasbíraných dat | 6TB |  |
| Grafické rozhraní pro správu | ANO |  |
| Integrovaný kolektor pro zobrazení a analýzu dat | ANO |  |
| Plně kompatibilní s NetFlow kolektory třetích stran | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Autentizační systém (Protokol 802.1x)

Jednou z nejdůležitějších součástí řešení bezpečnosti komunikační infrastruktury je infrastruktura pro řízení přístupu koncových uživatelů a zařízení do sítě a k interním datovým zdrojům – autentizační systém.

Autentizační systém musí zajistit silnou a flexibilní autentizaci připojovaných uživatelů včetně vyhodnocení kontextových informací spojených s připojováním daného uživatele - typ zařízení, se kterým se daný uživatel připojuje a jeho vlastnosti, místo a způsob připojení, čas připojení. Na základě této „kontextové“ autentizace pak následně přiřadit jednotlivým připojovaným uživatelům nebo síťovým zařízením specifické role, které definují jejich práva a omezení z hlediska přístupu k interním datovým zdrojům.

Autentizační systém musí podporovat následující funkcionality:

- Centralizovaná definice pravidel pro řízení přístupu. Pravidla jsou aplikována na komunikačních zařízeních a nejsou závislá na síťové topologii ani IP adresaci, ale naopak jsou určována definovanými rolemi uživatelů a stavem jejich zařízení.

- Uživatelé jsou ověřováni jednotně bez ohledu na typ přístupu ( pevná síť, bezdrátová síť, vzdálený přístup přes VPN).

- Uživatelé nebo zařízení v LAN/WLAN sítích mohou být ověřováni metodou 802.1x, přes web rozhraní nebo MAC adresou.

- Pro AAA funkce je využíván RADIUS protokol.

- Podpora široké škály autentizačních metod a mechanismů PEAP, EAP TLS,  EAP FAST, EAP FASTv2.

- Podpora ověřování uživatelů pomocí X.509 certifikátů.

- Integrace s  Active directory.

- Podpora rozpoznávání typu připojených zařízení bez nutnosti instalovat softwarový modul na tato zařízení.

- Podpora změn přístupových pravidel i v průběhu připojování s využitím mechanismu RADIUS CoA (Change of Authorization).

- Podpora přidělování dočasných přístupových oprávnění.

- Podpora monitorování připojených stanic, zaznamenávání informací o průběhu jejich přihlašování, o jejich činnosti, souhrnné i podrobné výkazy o aktivitách připojených stanic a uživatelů, zpracování výstrah v reálném čase.

Podpora postupné implementaci systému 802.1x včetně možnosti provozovat infrastrukturu pro řízení přístupu po určitou dobu v tzv. monitorovacím módu, tj. bez vynucování bezpečnostních politik na síťových prvcích.

Přesná požadovaná funkční specifikace Autentizačního systému je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 19 Funkční specifikace Autentizačního systému

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | AAA appliance |  |
| Kapacita systému | min. 2500 koncových zařízení |  |
| Možnost navýšení počtu spravovaných zařízení formou dokoupení licence | ANO |  |
| Centralizovaný systém pro ověřování uživatelů, řízení přístupu k síti podle místa připojení a guest přístup definující pravidla přístupu k síti | ANO |  |
| Ve spolupráci s aktivními prvky (LAN přepínači, bezdrátovými AP nebo řídícími moduly, VPN branami) poskytuje ochranu před neoprávněným přístupem k pevné LAN síti, bezdrátové wifi síti (metodou 802.1x) a pro VPN přístup | ANO |  |
| Zohlednění kontextu v definici pravidel přístupu (např. typ autentizace, zařízení (NAD), technologie, čas, lokalita, identita uživatele, apod.) | ANO |  |
| Klasifikace připojených zařízení a řízení přístupu na základě této klasifikace (Network Admission Control) | ANO |  |
| RADIUS protokol pro autentizaci, autorizaci a accounting | ANO |  |
| Proxy funkce pro externí RADIUS | ANO |  |
| Podpora mechanismů Protected EAP (PEAP), EAP-TLS, PEAP-TLS, EAP-FAST, EAP-FASTv2 (EAP Chaining) | ANO |  |
| Ověření uživatelů heslem nebo certifikátem | ANO |  |
| Ověření MAC adresou připojovaného zařízení | ANO |  |
| Ověření stanice a uživatele (ve všech kombinacích) pomocí EAP Chaining s certifikáty nebo PAC soubory | ANO |  |
| Rozpoznávání typu koncových zařízení a jejich stavu |  |  |
| Automatické rozpoznávání a klasifikace připojených zařízení (PC, IP telefonů, tabletů, mobilních telefonů apod.) ve spolupráci se síťovou infrastrukturou | ANO |  |
| Předdefinované profily pro běžná mobilní zařízení (zařízení s OS Android, SymbianOS, Apple, Blackberry, HTC) | ANO |  |
| Ověření stavu koncových zařízení pomocí softwarového agenta nebo web agenta na koncovém zařízení. Systém musí rozpoznat: instalovaný operační systém (Windows, MAC OS) opravy instalované v operačním systému verze instalovaných programů hodnoty položek v registry databázi systémů Windows stav aplikací, zejména antivirů | ANO |  |
| Podporované databáze uživatelů (s možností definovat pořadí průchodu) |  |  |
| Interní (pro uživatele i koncová zařízení) | ANO |  |
| Active Directory | ANO |  |
| LDAP (RFC 2251) | ANO |  |
| RADIUS Token indentity source (RFC 2865) | ANO |  |
| RSA RADIUS token server | ANO |  |
| Certificate authentication profile | ANO |  |
| Autorizace |  |  |
| Řízení přístupu k síti pomocí filtrů nebo přiřazením do VLAN sítě podle: | ANO |  |
| uživatele (role, skupiny), | ANO |  |
| času připojení | ANO |  |
| místa připojení | ANO |  |
| historie připojení | ANO |  |
| stavu a typu koncového zařízení | ANO |  |
| Podpora Change of Authorization (RFC 3576) | ANO |  |
| Podpora přidělení značek prvkům přístupové infrastruktury podle klientské identity/skupiny, pro škálovatelné filtrování přístupů | ANO |  |
| Možnost jednoduše identifikovat/označit přenášená data uživatele (rámce) v chráněné oblasti | ANO |  |
| Řízení autentizace a založení důvěryhodné infrastruktury mezi jednotlivými prvky sítě, pro bezpečný a šifrovaný transport dat | ANO |  |
| Podpora uvedení koncových stanic do požadovaného stavu (informací, odkazem, spuštěním programu, aktualizací antiviru, aktualizací OS, stažením souboru) | ANO |  |
| Accounting |  |  |
| Zaznamenávání aktivity uživatelů a zařízení připojených k síti | ANO |  |
| Systém pro sledování výstrah (úspěšná/neúspěšná přihlašování, neaktivita, stav systému AAA, dostupnost externích databází, aktivita filtrů) | ANO |  |
| Funkce GUEST serveru |  |  |
| Vytváření časově omezených oprávnění pro přístup k síti nebo do internetu pro hosty, externí spolupracovníky apod. ve fixních LAN i WiFi | ANO |  |
| Oprávnění přidělovaná správcem přístupu přes portál pro snadné vytváření dočasných účtů | ANO |  |
| Plná lokalizace portálu pro sponzory (administrace) i pro hosty (autentizace) | ANO |  |
| Zohlednění bezpečnostní role administrátora (sponzora) přístupu pro hosty, odrážející se v právech konfigurace | ANO |  |
| Optimalizace autentizačního web portálu i pro mobilní platformy | ANO |  |
| Ověření přes HTTP a HTTPS | ANO |  |
| Podpora BYOD |  |  |
| Portál pro registraci nových zařízení s možností samoobsluhy pro uživatele (přidání, odebírání, vynucení odpojení ze sítě, apod.) | ANO |  |
| Automatické a pro uživatele transparentní zažádání o certifikát a jeho doručení na koncovou platformu | ANO |  |
| Automatické vyplnění CN uživatele v certifikátu | ANO |  |
| Uzamčení certifikátu pro konkrétní koncovou platformu (zapsání ID stanice přímo do certifikátu) | ANO |  |
| Podpora externích MDM platforem a zohlednění informací z MDM v pravidlech přístupu | ANO |  |
| API mezi appliance a MDM pro obousměrný přenos informací | ANO |  |
| Nástroje MDM přímo v rozhraní samoobslužného portálu uživatelských zařízení pro zamykání, mazání, apod. | ANO |  |
| Další vlastnosti |  |  |
| Nástroje pro audit konfigurace přístupové infrastruktury s doporučením na best practice nastavení | ANO |  |
| Kontrola definice dynamických ACL v GUI appliance před aplikací na přístupové prvky | ANO |  |
| API na Threat Management platformy | ANO |  |
| Definice rolí administrátorů a úrovní přístupu k ověřovacímu systému | ANO |  |
| Zjednodušení správy vytvářeními skupin uživatelů, koncových a síťových zařízení | ANO |  |
| Grafické rozhraní pro definici pravidel přístupu k síti | ANO |  |
| Grafické rozhraní pro monitorování, definici výkazů, řešení problémů | ANO |  |
| Diagnostika problémů (systémová, údaje o chybách přihlašování, TCP dump, packet capture) | ANO |  |
| Sledování session (sezení) přímo v rozhraní GUI s možností okamžitého odpojení nebo přesměrování do karantény | ANO |  |
| Zaznamenávání událostí na externí syslog server | ANO |  |
| Podpora SNMPv3 | ANO |  |
| NTP pro synchronizaci času | ANO |  |
| SMTP pro zasílání zpráv a výstrah přes e-mail | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Diskové pole s FC rozhraním

Diskové pole musí být vysoce spolehlivé s maximálně optimalizovaným provozem a musí minimálně splňovat následující základní kritéria:

- Hrubá disková kapacita 40 TB sestavená z FC nebo SAS disků

- Rozšiřitelné až na 150 TB

- osazení - minimální počet disků

- 2,5“/3,5“, otáčky 10/15 tis.

- 12GB cache zálohované baterií

- Redundantní řadiče (active/active)

- Dva 8GB FC porty pro každý řadič

- HW RAID 0, 1, 5, 6

- Hot-swap výměna disků

- On-line dynamické zvyšování kapacity logických disků

- Redundantní zdroje

- Management (konfigurace, vzdálená správa, monitoring, reporting, ...)

- SW a licence, podporované OS

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Diskové pole iSCSI/NFS (Uzlový objekt typu 2)

Diskové pole pro Uzlové objekty typu 2, musí být vysoce spolehlivé, s hrubou kapacitou min. 20TB, s minimálními požadavky na podporu RAID 6, podporu iSCSI, NFS, možnost 1/10 Gbps připojení do sítě a  rackového provedení.  Musí minimálně splňovat následující základní kritéria:

- Hrubá disková kapacita 20 TB sestavená z FC nebo SAS disků

- Rozšiřitelné až na 80 TB

- osazení - minimální počet disků

- 2,5“/3,5“, otáčky 10/15 tis.

- 12GB cache zálohované baterií

- Redundantní řadiče (active/active)

- Dva 8GB FC porty pro každý řadič

- HW RAID 0, 1, 5, 6

- Hot-swap výměna disků

- On-line dynamické zvyšování kapacity logických disků

- Redundantní zdroje

- Management (konfigurace, vzdálená správa, monitoring, reporting,...)

- SW a licence, podporované OS

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Server pro síťové služby

Serverová infrastruktura pro Uzlové objekty musí být založena na platformě x64 a musí minimálně splňovat následující kritéria:

- Efektivní podpora virtualizace prostřednictvím virtualizovaných síťových adaptérů s možností dynamického vytváření virtuálních I/O adapterů typu vNIC nebo vHBA.

Přesná požadovaná funkční specifikace serveru pro síťové služby je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 20 Funkční specifikace serveru pro síťové služby

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | Rack Server |  |
| Minimální počet instalovaných CPU | 2 |  |
| Minimální počet jader per instalované CPU | 8 |  |
| CINT 2006 Rates = 663 a vyšší | ANO |  |
| CFP 2006 Rates = 545 a vyšší | ANO |  |
| Paměť RAM o minimální velikosti 64 GB | ANO |  |
| Plně redundantní napájecí zdroje (plnohodnotná funkcionalita i s jedním zdrojem) | ANO |  |
| Možnost instalace CNA adaptéru s 2x10GE a s možností vytváření virtuálních adaptérů typu vNIC a vHBA | ANO |  |
| Možnost instalace osmi SFF SAS, SATA, nebo SSD disků pro lokální diskové úložiště vyměnitelných za provozu | ANO |  |
| Požadovaná technologie připojených disků SAS na úrovni 6 Gb | ANO |  |
| Minimální požadovaná stripovaná kapacita disků je 600GB | ANO |  |
| Podpora IPMI (Intelligent Platform Management Interface) verze 2.0 technologie pro integraci managementu třetích stran | ANO |  |
| Minimálně 2 sloty pro rozšiřující adaptery | ANO |  |
| Integrovaný síťový adaptér | ANO |  |
| Minimálně 2 porty 1000Base-TX na integrovaném síťovém adaptéru | ANO |  |
| Podpora flash disků typu SD pro instalaci hypervizorů, minimální kapacita 16 Gb | ANO |  |
| Minimální podpora technologie RAID typu 0, 1, 5 a 10 | ANO |  |
| Virtuální KVM konzole pro vzdálený přístup | ANO |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO |  |
| Možnost povýšení operačního software zařízení a jednotlivých komponent po síti pomocí protokolů TFTP a HTTP přes lokální souborový systém | ANO |  |
| SNMPv2 | ANO |  |
| SNMPv3 | ANO |  |
| Řízení přístupu podle rolí administrátorů | ANO |  |
| Syslog | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Specifikace umístění a zálohování technologií

Datové rozvaděče (RACK)

Sálový RACK 800x1000

Datový rozvaděč pro sálovou instalaci zařízení s montáží do 19“ lišt. Musí splňovat tyto parametry:

- Rozměry 800mm x 1000mm x 42U (š x h x v)

- Statická zatížitelnost 1000kg

- Přívod kabelů podlahou

- Bočnice násuvné se zámky

- Přední i zadní dveře perforované, stupeň perforace min 75%

- Tříbodové zamykání včetně bezpečnostního zámku

- Montážní rám 19“ vpředu i vzadu

- Konstrukce robustní svařovaná

- Podstavec plný plechový s prostupy pro přívod kabelů

- Zemnění všech částí stojanu

- Termostatem řízená jednotka se šesti ventilátory u stropu

- On-line monitoring teploty, vlhkosti a otevření dveří (může být sloučený pro oboje dveře) přes LAN (SMNP). Rozhraní RJ-45

Sálový RACK 800x800

Datový rozvaděč pro sálovou instalaci zařízení s montáží do 19“ lišt. Musí splňovat tyto parametry:

- Rozměry 800mm x 800mm x 42U (š x h x v)

- Statická zatížitelnost 1000kg

- Přívod kabelů podlahou

- Bočnice násuvné se zámky

- Přední i zadní dveře perforované, stupeň perforace min 75%

- Tříbodové zamykání včetně bezpečnostního zámku

- Montážní rám 19“ vpředu i vzadu

- Konstrukce robustní svařovaná

- Podstavec plný plechový s prostupy pro přívod kabelů

- Zemnění všech částí stojanu

- Termostatem řízená jednotka se šesti ventilátory u stropu

- On-line monitoring teploty, vlhkosti a otevření dveří (může být sloučený pro oboje dveře) přes LAN (SMNP). Rozhraní RJ-45

Příslušenství pro každý sálový RACK

- Jištěná napájecí lišta 230V AC, 6x EURO zásuvka (2ks)

- Jištěná napájecí lišta 48V DC

- 1/2U Patch panel 24 portů RJ-45 cat 5E (3ks)

- 1U vyvazovací panel oboustranný zakrytý s víkem (5ks)

- Vertikální žlab nebo komín se vstupy v úrovni každého U pro vedení kabelů v prostoru mezi lištami a bočnicí (2ks)

- Vyvazovací oko vertikální min. 40x50 (8ks)

- Montážní sada 50ks (Šroub M6, podložka, plovoucí matka)

- Průchozí panel 1U s kartáčem a vyvazováním (3ks)

- Záslepka 1U, 2U,3U (á 3ks), 4U, 6U (á 2ks)

- Všechny sálové rozvaděče budou mít jednu řadu polocylindrických zámků, která bude odlišná od řady pro podružné rozvaděče

Podružný RACK

Datový rozvaděč pro instalaci zařízení s montáží do 19“ lišt. Tento druh rozvaděče je určen pro podružné objektové rozvody a pro koncové útvary. Jeho hloubka závisí na hloubce instalované UPS, která je hlavním limitujícím prvkem. Výška pak závisí na počtu instalovaných prvků. Musí splňovat tyto parametry:

- Šířka 800mm

- Hloubka 800 - 1000mm

- Výška 18 - 42U

- Přívod kabelů shora i zdola

- Bočnice násuvné se zámky

- Dveře pouze vpředu prosklené

- Zamykání včetně bezpečnostního zámku

- Montážní rám 19“ vpředu i vzadu

- Konstrukce robustní svařovaná

- Zemnění všech částí stojanu

- Termostatem řízená jednotka se šesti ventilátory u stropu

- On-line monitoring teploty, vlhkosti a otevření dveří přes LAN (SMNP). Rozhraní RJ-45

Příslušenství pro každý podružný RACK

- Jištěná napájecí lišta 230V AC, 6x EURO zásuvka

- 1/2U Patch panel 24 portů RJ-45 cat 5E (2ks)

- 1U vyvazovací panel oboustranný zakrytý s víkem (2ks)

- Vyvazovací oko vertikální min. 40x50 (4ks)

- Montážní sada 25ks (Šroub M6, podložka, plovoucí matka)

- Průchozí panel 1U s kartáčem a vyvazováním (1ks)

- Záslepka 1U, 2U,3U (á 3ks)

- Všechny podružné rozvaděče budou mít jednu řadu polocylindrických zámků, která bude odlišná od řady pro sálové rozvaděče

UPS

UPS musí v objektu  zabezpečit napájení všech skříní komunikační infrastruktury objektu při výpadku proudu.

UPS pro sál uzlových objektů

- Vstupní napětí 400V AC (třífázové)

- Výstupní napětí 230V AC, 48V DC

- Výstupní výkon dle tabulky č.21

- Doba běhu na baterie při 70-80 % maximálním zatížení UPS - 45 minut (při rovnoměrném zatížení fází)

- Skříňové se samostatnými skříněmi baterií

- Účinnost min. 95%

- Technologie on-line

- Vestavěný ovládací panel s displejem

- Redundantní řídící moduly

- Hot-swap výkonové moduly i baterie

- Integrovaný bypass modul

- ochrana proti přetížení

- Monitoring stavu UPS po síti LAN (SNMP)

Tabulka 21 Výkonové rozdělení sálových UPS uzlových útvarů

| UPS Uzlového objektu typu 1 | 32kW (48V část 10kW) |
| --- | --- |
| UPS Uzlového objektu typu 2 | 12kW (48V část 3,5kW) |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

UPS pro podružné RACKy uzlových objektů

- Vstupní napětí 230V AC

- Výstupní napětí 230V AC

- Výstupní výkon dle tabulky č.22

- Doba  běhu na baterie při 70-80% maximálního zatížení UPS - 10 minut

- Provedení rackmount

- Technologie on-line

- Nouzové vypínání, ochrana proti přetížení

- Monitoring stavu UPS po síti LAN (SNMP)

Tabulka 22 Výkonové rozdělení podružných UPS uzlových útvarů

| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 2000W | 3000VA (2500W) |
| --- | --- |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 1500W | 2000VA (1700W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 1000W | 1500VA (1200W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 700W | 1000VA (800W) |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

UPS pro koncové útvary

UPS musí na koncovém útvaru zabezpečit napájení všech skříní komunikační infrastruktury objektu při výpadku proudu  a musí minimálně splňovat následující kritéria:

- Vstupní napětí 230 V AC

- Výstupní napětí 230V AC

- Výstupní výkon dle tabulky č.23

- Doba běhu na baterie při 70% zátěži 10 minut

- Provedení rackmount /

- Technologie line interactive

- Nouzové vypínání, ochrana proti přetížení

- Monitoring stavu UPS po síti LAN (SNMP)

- Montáž do racku o velikosti 600x600 mm

- Maximální výška UPS 5U

Tabulka 23 Výkonové rozdělení UPS koncových útvarů

| UPS v hlavním RACKu koncového útvaru typu 1 | 3000VA (2500W) |
| --- | --- |
| UPS v hlavním RACKu koncového útvaru typu 2 | 2000VA (1700W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 1000W | 1500VA (1200W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 700W | 1000VA (800W) |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Funkční specifikace IP Telefonie

Požadavky na řídící část

Řešení IP telefonního systému umožní nasazení centralizovaného modelu zpracování hovorů formou jediného aplikačního clusteru, zajišťujícího:

- jednotnou sadu multimediálních služeb (hlas, video, data) dostupnou všem uživatelům regionu,

- přenositelnost čísla a uživatelských služeb v rámci systému IP telefonie,

- centralizovanou správu celého systému,

- zálohu systému na již vybudovanou infrastrukturu IOS,

- funkční kompatibilitu se stávající vybudovanou IP telefonií,

IP telefonní systém musí zajistit telefonní funkce pro daný počet uživatelů rozmístěných v jednotlivých objektech IP WAN (MPLS) regionálních sítí s možností využití lokálních prostupů do veřejné telefonní sítě.

Pro realizaci řídící části IP telefonního systému je požadováno řešení umožňující provozovat řídící servery pro IP telefony ve virtuálním prostředí  VMware, které v současné době MV a PČR používá  na aplikačních serverech a tudíž má s tímto prostředím provozní zkušenosti. Serverová infrastruktura pro provoz řídících serverů pro IP telefonii musí být implementována formou dedikovaných HW zařízení založených na platformě x64, musí být vysoce spolehlivá (redundantní napájecí zdroje typu hot swap, redundantní NIC, redundantní disky typu hot swap), otevřená, škálovatelná a maximálně optimalizovaná pro virtualizaci prostřednictvím platformy VMware.

Řídící část IP telefonního systému musí být navržena jako plně redundantní systém řídících serverů s jejich geografickým rozmístěním a možností rozkládání zátěže na jednotlivé servery. Jako primární řídící server pro IPT bude použit server umístěný v objektu KŘ PČR Plzeňského kraje (Uzlový objekt typ 1), sekundární řídící server bude umístěn v objektu KŘ PČR Karlovy Vary  a zároveň budou poskytovat redundanci KŘP Ústeckého kraje.

Stávající řídící server umístěný v objektu KŘ PČR Karlovy Vary, určený pro instalaci řídícího serveru, je k dispozici v následující konfiguraci - 2x vCPU, 4GB RAM, 80 GB HDD, virtualizační platforma VMware

IP telefonní systém musí zajistit uživatelům ve všech Koncových objektech IP WAN sítě plnou dostupnost telefonních funkcí i v případě poruchy IP WAN sítě.

IP telefonní systém musí poskytovat otevřená a dokumentovaná rozhraní následujících služeb:

- Signalizace SIP, H.323, MGCP

- WebServices -  HTTP, XML, SOAP, CTI (např. TAPI, JTAPI, CSTA)

IP telefonní systém musí podporovat jak protokol IPv4, tak i protokol IPv6 (dle Pokynu vlády ČR č.727ze dne 8.6.2009).

Řídící část musí poskytovat službu dostupnosti uživatele přes wifi síť a softwarového klienta v chytrých telefonech a tabletech.

Požadavky na řešení číslovacího plánu

Řešení IP telefonního systému musí umožňovat tvorbu a správu více číslovacích plánů, jejich vzájemnou izolaci i provázání a musí zajistit:

- Zachování stávajících číslovacích plánů v jednotlivých objektech.

- Postupnou implementaci centralizovaného číslovacího plánu s časovým překryvem původních číslovacích plánů podle harmonogramu projektu.

- Podporu číslovacího plánu ve formátu E164 a URI (přiřazení obou identifikací uživateli).

- Pružnou manipulaci s číslem volaného i volajícího v průběhu sestavování hovoru.

Požadavky na identifikace hovorů

Řešení musí umožnit zachování i modifikaci čísla volajícího pro příchozí i odchozích hovory. Maskování musí být podporováno pro jednotlivé telefonní přístroje, linky a pro skupiny linek příslušné objektu nebo organizačnímu celku.

Požadavky na směrování hovorů

Řešení musí umožnit Least Cost Routing (LCR) z pohledu místa vzniku hovoru. Hovor bude směrován na základě volby tarifu a volby přenosové cesty.

Směrovací pravidla jsou spravována centralizovaně a reflektují ekonomická kritéria pro služby jednotlivých operátorů veřejných sítí.

Požadavky na Call Admission Control

IP telefonní systém musí umožnit efektivní řízení využití přenosové kapacity (Call Admission Control) transportní IP/MPLS infrastruktury propojující jednotlivé objekty MV a PČR. CAC musí umožňovat centrální správu a řízení včetně real-time komunikace mezi řídícími servery IP telefonního systému a komunikačními prvky IP infrastruktury o dostupnosti přenosového pásma pro hlasové a video hovory. Pro řízení přenosového pásma je požadováno použití signalizačního protokolu RSVP, který je podporován na zařízeních tvořících stávající infrastrukturu sítě ITS MV. CAC musí dále umožnit:

- řízení přenosového pásma pro hlasové i video služby společně.

- specifikaci garantované šířky pásma a použitého kódování hlasových a video toků.

- využití více komunikačních cest (rozložení zátěže a záložní trasy) s různou přenosovou kapacitou.

Požadavky na konferenční hovory

IP telefonní systém musí podporovat realizaci telefonních konferenčních hovorů s možností připojit do jedné konference min. 10 účastníků z různých objektů, jejichž telefonní přístroje využívají různé typy hlasových kodeků (G.711, iLBC, G.722 apod.). IP telefonní systém rovněž umožní realizovat telefonní konferenci alespoň pro 40 účastníků a dále musí podporovat:

- Konferenci v režimu Ad-hoc i Rendezvous s autentizací PINem.

- Automatické sestavení konference formou obvolání účastníků a jejich připojení do konference.

Požadavky na záložní systém pro volání v jednotlivých objektech

IP telefonní systém musí z pohledu zálohy obsahovat na všech Koncových objektech typu 1 a 2 připojených do IP WAN záložní řešení, které bude schopné obsloužit i nadále příchozí i odchozí volání do sítě VTS včetně volání na tísňové linky pro lokálně zapojené IP telefony.

Telefonní systém musí uživatele upozornit o běhu v  záložním režimu zprávou na displeji IP telefonu a při opětovném zprovoznění IP WAN sítě sám okamžitě přejít do původního režimu.

Požadavky na integraci analogových telefonních přístrojů, faxů a modemů

IP telefonní systém umožní v jednotlivých objektech připojení a integraci analogových přístrojů různých typů - telefon, fax a modem.

Požadavky na integraci IP telefonů s aplikacemi na PC

IP telefonní systém umožní integraci IP telefonních přístrojů s aplikacemi na desktopových počítačích prostřednictvím CTI (Computer Telephony Integration).  IP telefonní systém musí poskytovat službu, CTI aplikaci pro všechny uživatele centralizovaně, s vysokou dostupností a možností rozkládání zátěže. Integrace musí umožnit

- vytáčení hovorů na IP telefonních přístrojích pouhým kliknutím v aplikaci (např. MS Outlook) na požadovaný kontakt, telefonní číslo,

- „Pop-up“ okno při příchozím hovoru a jeho identifikace textem z adresářových služeb,

- Přístup k adresářovým službám MS Active Directory a Osobní adresář MS Outlook,

- Přístup ke kalendářovým službám MS Exchange,

- Zobrazeni dostupnosti uživatelů v MS Outlook.

Mezi podporované aplikace musí patřit minimálně webový prohlížeč, MS Outlook a MS SharePoint.

Požadavky na bezpečnost IP telefonního systému

IP telefonní systém umožní snadnou implementaci šifrovaného přenosu telefonních hovorů v prostředí transportní IP sítě:

- šifrovaný přenos signalizace mezi „IP telefon – IP telefon“ i „IP telefon – hlasová brána“

- šifrovaný přenos telefonního hovoru (RTP stream) mezi  „IP telefon – IP telefon“ i „IP telefon– hlasová brána“.

Řídící servery IP telefonie, hlasové brány a koncové telefonní přístroje nebo video konferenční jednotky musí být připojeny do stávající dedikované IP VPN sítě „Voice“. SW IP telefony a aplikace provozované na pracovních stanicích, tabletech nebo smartphonech jsou připojeny do stávající datové IP VPN „Hermes“. IP telefonní systém musí zajistit bezpečnou a rychlou komunikaci mezi klienty v datové IP VPN síti „Hermes“ a klienty v hlasové IP VPN síti „Voice“ bez nutnosti směrování real-time telefonního provozu (UDP/RTP) přes centrální firewall propojující obě oddělené IP VPN sítě.

Požadavky na integraci IP telefonního systému s telefonními sítěmi operačních středisek

Řešení IP telefonního systému musí zajistit jeho centralizované a spolehlivé propojení do stávající privátní hlasové sítě Operačních středisek (OS) PČR. Služba OS je realizována na platformě IP telefonie Cisco Communications Manager v9.1 a to prostřednictvím IP trunků se signalizací SIPv2 (RFC 3261 a návazné) a tunelování signalizačních zpráv Q.SIG a Q.931. Je vyžadována podpora:

- Q.SIG Basic call dle standardu ECMA 143,

- Q.SIG Suplementary Services dle standardu ECMA 165,

- přenos „původně volaného“ čísla pomocí "Diversion" SIP header dle standardu RFC 6044.

- DTMF relay přes IP - in-band podle RFC 2833, KPML – RFC 4730, SIP Notify – RFC 3265 a SIP Info – RFC 2976.

- Sestavení hovoru v režimu „Delay Offer“ i „Early Offer“.

- Specifikace komunikačních parametrů v SDP záhlaví SIPové zprávy dle RFC 4566.

- Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) pro zajištění interoperability a implementace dodatečných služeb.

| Objekt | Síť | Počet rozhraní |
| --- | --- | --- |
| Uzlový objekt typ 1 | Operační střediska | 60x hovorový kanál SIP |

Požadavky na integraci IP telefonního systému s externími telefonními sítěmi

Řešení IP telefonního systému musí zajistit jeho centralizované a spolehlivé propojení do stávající privátní hlasové sítě PČR realizované na platformě pobočkových ústředen Alcatel 4400 a Alcatel 4300 a to prostřednictvím ISDN/PRI trunků se signalizací Q.SIG (vyžadována je podpora jak Q.SIG Basic call dle standardu ECMA 143, tak Q.SIG Supplementary Services dle standardu ECMA 165). IP telefonní systém musí zajistit vzájemnou interoperabilitu se stávající PBX infrastrukturou Alcatel v rámci kraje i s jinými kraji.

Řešení IP telefonního systému musí dále zajistit jeho centralizované a spolehlivé propojení se stávající radiovou sítí Pegas prostřednictvím ISDN/PRI trunku, se stávající sítí VoFR prostřednictvím ISDN/PRI trunku, spojení se sítí mobilních operátorů pomocí ISDN/PRI trunku, resp. IP trunku a spojení s hlasovou sítí HZS pomocí IP trunku, který zajistí oddělení externí a interní telefonní komunikace, normalizaci a překlad signalizačního protokolu H.323, resp. SIP a překlad (transkodování) hlasového kanálu.

V rámci definování příchozího i odchozího směru komunikace je vyžadována možnost specifikace konkrétního hlasového kodeku i seznamu kodeků s jejich prioritním pořadím. Jedná se o nutnost vynucení specifického kodeku (např. G.711, G.729, G.723) při změně transportní technologie TDM/IP/VoFR.

Nedílnou součástí řešení IP telefonního systému je i jeho propojení s veřejnou telefonní sítí prostřednictvím ISDN/PRI nebo ISDN/BRI trunků realizovaných v objektech jednotlivých typů. Propojení IP telefonního systému s veřejnou telefonní sítí na centrální úrovni musí být možné realizovat rovněž pomocí IP trunku.

Zařízení použitá pro propojení IP telefonního systému s externími hlasovými sítěmi musí být dostatečně flexibilní a musí podporovat následující funkce a služby:

- Podpora signalizačních protokolů H.323v4, SIPv2 (RFC 3261 a návazné).

- Podpora HW prostředků (DSP procesory) pro kódování přenášeného hlasového signálu s použitím různých kodeků, které zajistí efektivní a vysoce kvalitní transport hlasového signálu jak v prostředí LAN sítí s použitím kodeků G.722, resp.  G.711, tak i v prostředí WAN sítě s použitím kodeků  iLBC, resp.  G.729.

- Podpora rozhraní ISDN BRI/PRI (Euro ISDN,  Q.SIG BC a Q.SIG GF/SS).

- Podpora přenosu faxů přes IP (T.38, T.37 store and forward fax, fax detection).

- DTMF relay přes IP - in-band podle RFC 2833 a out-of-band KPML – RFC 4730 a SIP Notify – RFC 3265.

- Převod kódování hlasových kanálů (transcoding).

- Podpora nástrojů pro lokální přehrávání oznamovacích hlášení volajícím.

- Funkce přímé provolby - Direct inward dial, Direct outward dial.

- Šifrovaný přenos VoIP spojení (SRTP)

- Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) pro zajištění interoperability se stávajícími systémy hlasové komunikace používaných v rámci PČR.

Požadavky na připojení jednotlivých typů objektů do VTS a externích telefonních sítí a definici rozhraní pro připojení zobrazuje následující tabulka.

Tabulka 24: Propojení objektů do VTS a externích telefonních sítí

| Objekt | Síť | Počet rozhraní |
| --- | --- | --- |
| Uzlový objekt typ 1 | VTS | 2x ISDN/PRI, 30x hovorový kanál SIP |
|  | VoFR síť | 10x hovorový kanál H.323 |
|  | Síť Pegas | 1x ISDN/PRI |
|  | Mobilní operátor | 1x ISDN/PRI, 30x hovorový kanál SIP |
|  | Privátní policejní PBX síť | 2x ISDN/PRI |
|  | Síť HZS | 10x hovorový kanál SIP |
| Uzlový objekt typ 2 | VTS | 2x ISDN/PRI |
| Koncový objekt typ 1 | VTS | 2x ISDN/BRI |
| Koncový objekt typ 2 | VTS | 2x ISDN/BRI |

IP telefonní systém musí v případě potřeby umožnit snadné připojení externích telefonních sítí (hlasových bran/IP PBX) pomocí IP trunků, které zajistí oddělení externí a interní telefonní komunikace, normalizaci a překlad signalizačního protokolu H.323, resp. SIP a překlad (transkodování) hlasového kanálu.

Požadavky na uživatelské služby IP telefonního systému

IP telefonní systém musí umožnit implementovat pro každého uživatele následující minimální seznam služeb:

- sestavení a přijetí hovoru

- předání hovoru

- opakované vytáčení posledního čísla

- zkrácené vytáčení

- volání druhého účastníka (zpětný dotaz na dostupnost, střídání mezi hovory);

- variabilní přesměrování volání – každé (off-net a on-net), zaneprázdněn, bez odpovědi

- přidržení hovoru a pokračování

- připojení k hovoru

- parkování a vyzvednutí hovoru

- skupinové převzetí hovoru

- možnost vytváření přímých linek – volba bez vytáčení, pouze zvednutím sluchátka

- zpětné volání

- čekání a vyzvednutí hovoru (s konfigurovatelnou zvukovou výstrahou)

- identifikace volajícího – CLIP (identifikace volající linky CLID - Calling Line Identification, identifikace jména volajícího CNID - Calling Party Name Identification)

- možnosti nastavování oprávnění pro externí hovory

- vytvoření konferenčního hovoru

- odmítnutí hovoru

- adresářové služby – resortní i osobní telefonní seznamy

- přidělení a přenositelnost uživatelského profilu v prostředí podniku

- hudba při čekání - Music on Hold (MoH)

U vybraných uživatelů navíc služby:

- sekretářské soupravy

- spojovatelské pracoviště

- rozšíření hlasových služeb o video složku v kvalitě, dle možností koncových přístrojů

- integrace mobilních služeb – dostupnost na jediném čísle, předávání hovoru mezi pevnou linkou a mobilním přístrojem

- možnost specifikace času pro dostupnost na jednom čísle (např. pouze v pracovní době v pracovní dny) individuálně pro každého uživatele

Pro vybranou skupinu uživatelů umožní navržený  telefonní systém navíc integraci s prostředím MS Windows (XP – 8.1) a MS Office. Integrace musí umožnit:

- Vytočení telefonního čísla z MS aplikace (Word, Excel, Outlook, SharePoint) na lokálním IP telefonu (CTI integrace se stolním telefonem),

- indikaci stavu dostupnosti volaného účastníka (volno, obsazeno, nerušit),

- přístup k adresářovým službám Active Directory a osobní adresář MS Outlook, přístup ke kalendářovým službám MS Exchange,

- možnost zaslání krátkého vzkazu (chat) na displej IP telefonu nebo softwarového klienta na PC.

Požadavky na telefonní přístroje a videokonferenční jednotky pro jednotlivé objekty

Součástí telefonního systému je dodávka IP telefonních přístrojů v různých kategoriích:

- telefon typu A1 – základní telefon pro málo frekventovaná umístění (sklady, chodby, výslechové místnosti …),

- telefon typu A2 – základní telefon pro uživatele s přístupovou LAN vrstvou 10/100 Mb/s,

- telefon typu A3 – základní telefon pro uživatele s přístupovou LAN vrstvou 10/100/1000 Mb/s,

- telefon typu B – telefon pro střední management, telefon s kamerou pro video hovory a velkým barevným displejem,

- telefon typu C – asistentský telefon s velkým displejem a velkým počtem tlačítek linek s indikací jejich stavu,

- telefon typu D – telefon pro vyšší management, telefon s integrovanou HD kamerou pro video hovory a velkým barevným displejem,

- videokonferenční jednotka typu E – základní videokonferenční jednotka připojitelná k externímu monitoru (velikost obrazovky min. 42“, bez TV tuneru). Podpora FullHD rozlišení a doprovodného prezentačního kanálu,

- tel videokonferenční jednotka typu F – rozšířená videokonferenční jednotka připojitelná ke dvěma externím monitorům (velikost obrazovky min. 42“, bez TV tuneru). Podpora FullHD rozlišení a doprovodného prezentačního kanálu,

- videokonferenční jednotka typu G – stabilní videokonferenční jednotka do jednací místnosti (velikost obrazovky min 50“) na podlahovém stojanu. Podpora FullHD rozlišení a doprovodného prezentačního kanálu,

- Analogový převodník – převodník pro integraci analogových zařízení do IP telefonní infrastruktury.

Počty uživatelských licencí odpovídají počtu požadovaných IP telefonů jednotlivých typů a jejich přiřazení koncovým uživatelům.  U uživatelů telefonních přístrojů typů „B“ a „D“ se předpokládá použití dalších dvou multimediálních zařízení na pracovní stanici/notebooku a mobilní platformě smartphone nebo tablet.

Přesná požadovaná funkční specifikace jednotlivých typů telefonních přístrojů je uvedena v následujících tabulkách.

Tabulka 25:  Funkční požadavky na IP telefon typu A1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.729 |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | 2 řádkový, grafický, monochromatický |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 26:  Funkční požadavky na IP telefon typu A2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | 2 řádkový, grafický, monochromatický |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 4 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 2 |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tel. Seznamech | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Šifrování tel. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 27:  Funkční požadavky na IP telefon typu A3

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | 2 řádkový, grafický, monochromatický |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 4 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 4 |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Šifrování tel. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 28: Funkční požadavky na IP telefon typu B

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.729, G.722, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | Víceřádkový barevný grafický TFT displej |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 3 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 4 |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora videohovorů, vestavěná kamera | ANO |  |
| Šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 29: Funkční požadavky na IP telefon typu C

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, , G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | Víceřádkový grafický displej, barevný |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 5 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 30, možno s externím modulem |  |
| Možnost připojení externí náhlavní soupravy | ANO |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 30: Funkční požadavky na IP telefon typu D

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | Víceřádkový grafický dotykový displej, barevný |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora videohovorů, vestavěná HD kamera | ANO |  |
| Šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 31: Funkční požadavky na IP telefon typu E

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| Podpora VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729 |  |
| Podpora video kodeků | H.264, H.263 |  |
| Podpora video rozlišení | až FullHD 1080p/30 |  |
| Podpora adaptace rozlišení na kvalitu přenosu | ANO |  |
| Podpora samoopravných mechanismů videokodeků | ANO |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100 Mbps |  |
| Ovládání jednotky – IR ovládání, webové rozhraní | ANO |  |
| Kamera PTZ HD/FullHD | ANO |  |
| Externí mikrofon | ANO |  |
| Připojení monitoru HDMI/DVI out | ANO |  |
| Počet zobrazovacích jednotek min, 42“, bez TV tuneru | 1 |  |
| Připojení prezentačního vstupu HDMI/DVI in | ANO |  |
| Popdpora prezentačního kanálu - BFCP | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 32: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu F

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| Podpora VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729 |  |
| Podpora video kodeků | H.264, H.263 |  |
| Podpora video rozlišení | až FullHD 1080p/30 |  |
| Podpora adaptace rozlišení na kvalitu přenosu | ANO |  |
| Podpora samoopravných mechanismů videokodeků | ANO |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Ovládání jednotky – IR ovládání, webové rozhraní | ANO |  |
| Kamera PTZ HD/FullHD | ANO |  |
| Externí mikrofon | ANO |  |
| Připojení dvou monitorů HDMI/DVI out | ANO |  |
| Počet zobrazovacích jednotek min. 42“, bez TV tuneru | 2 |  |
| Připojení prezentačního vstupu HDMI/DVI in | ANO |  |
| Podpora prezentačního kanálu - BFCP | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. Seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 33: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu  G

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| Podpora VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729 |  |
| Podpora video kodeků | H.264, H.263 |  |
| Podpora video rozlišení | až FullHD 1080p/30 |  |
| Podpora adaptace rozlišení na kvalitu přenosu | ANO |  |
| Podpora samoopravných mechanismů videokodeků | ANO |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Zobrazovací monitor konferenční jednotky min. 50“ | ANO |  |
| Ovládání jednotky – dotykový panel, webové rozhraní | ANO |  |
| Kamera PTZ HD/FullHD | ANO |  |
| Externí mikrofon 2x | ANO |  |
| Připojení druhého monitoru HDMI/DVI out | ANO |  |
| Počet zobrazovacích jednotek | 1 |  |
| Připojení prezentačního vstupu HDMI/DVI in | ANO |  |
| Podpora prezentačního kanálu - BFCP | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. Seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 34: Funkční požadavky na analogový převodník pro Uzlový objekt typu 1, 2 a Koncový objekt typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Dva porty Ethernet 10/100 pro možnost redundantního připojení k síti LAN | OBSAHUJE |  |
| Signalizační protokol | SIP, H.323 |  |
| Audio kodeky | G.711, G722, G.729, iLBC |  |
| Přenos faxu přes protokol IP | Standard T.38 |  |
| Plnohodnotný port FXS včetně podpory signalizace Loop-Start a Ground-Start | ANO |  |
| Minimální počet analogových portů FXS | 24 |  |
| In-Band DTMF | ANO |  |
| Konferenční hovory | ANO |  |
| Funkce přidržení/pokračování hovoru | ANO |  |
| Funkce přímého nebo konzultačního přepojení hovoru | ANO |  |
| Funkce přesměrování hovoru | ANO |  |
| Identifikace volajícího | ANO |  |
| Music-on-Hold pro analogové telefony | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 35: Funkční požadavky na analogový převodník pro Koncový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Dva porty Ethernet 10/100 pro možnost redundantního připojení k síti LAN | OBSAHUJE |  |
| Signalizační protokol | SIP, H.323 |  |
| Audio kodeky | G.711, G722, G.729, iLBC |  |
| Přenos faxu přes protokol IP | Standard T.38 |  |
| Plnohodnotný port FXS včetně podpory signalizace Loop-Start a Ground-Start | ANO |  |
| Minimální počet analogových portů FXS | 4 |  |
| In-Band DTMF | ANO |  |
| Konferenční hovory | ANO |  |
| Funkce přidržení/pokračování hovoru | ANO |  |
| Funkce přímého nebo konzultačního přepojení hovoru | ANO |  |
| Funkce přesměrování hovoru | ANO |  |
| Identifikace volajícího | ANO |  |
| Music-on-Hold pro analogové telefony | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Požadavky na integraci IP telefonní infrastruktury s LAN sítí

Z důvodu minimalizace nákladů na provoz a správu datové a hlasové infrastruktury MV a PČR musí řešení komunikačního systému umožňovat:

- Automatickou detekci IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače a jeho automatické přiřazení do dedikované hlasové VLAN,

- Automatickou detekci IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače a automatické nastavení vhodných QoS parametrů daného portu,

- Automatickou detekci IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače a inteligentní PoE  management - zajištění napájení IP telefonu podle konkrétních požadavků daného typu IP telefonu,

- Možnost připojení pracovní stanice uživatele v dedikovné datové VLAN ke komunikační infrastruktuře prostřednictvím IP telefonu.

- Provoz dvou různých VLAN (hlasové a datové) na základě discovery protokolu na druhé vrstvě komunikačního modelu ISO/OSI v rámci jednoho portu.

Požadavky na integraci videoklientů s videokonferenčními systémy

Pro zajištění užitné hodnoty videokonferenčních zařízení je nezbytné, aby řešení umožnilo:

- Integraci videokonferenčních terminálů do společného číslovacího plánu (E164/URI) a pod jedno centrální řízení tak, aby bylo možné spojit konferenci i s účastníky, kteří nemají klienta s podporou videa. Registrace k centrálnímu řídícímu uzlu s autentizací (například SIP/TLS) a šifrování media kanálu (sRTP – AES).

- Videokonferenční terminály musí podporovat kvalitu obrazového rozlišení v různých formátech od CIF až po HD/FullHD a kodeků H.261/263/264. Podpora hlasových kodeků jak v širokopásmové oblasti (například AAC-LD, G.722, G.711) tak i kodeky s nižšími nároky či opravnými mechanismy (například G.729, iLBC).

- Videokonferenční terminály musí podporovat u vybraných modelů režim druhé obrazovky (Dual Display) a možnost paralelního prezentačního kanálu nebo dokument kameru.

- Přístup k adresářovým službám, telefonním seznamům v rámci organizace (centrální řídící uzel, AD, apod.)

- Propojení s videokonferenčními jednotkami, které jsou umístěné v jiných organizacích státní správy (např. HZS, ZZS apod.), tj. dostupné přes firewall a překlad adres.

Požadavky na videokonferenční hovory

IP telefonní systém musí podporovat realizaci video konferenčních hovorů s možností připojit do jedné konference min. 14HD účastníků z různých objektů, jejichž terminály podporují různé typy kodeků a rozlišení. IP telefonní systém rovněž umožní účast uživatelů v konferenci i v případě, že jejich přístroj podporuje pouze audio služby (telefonní přístroj, mobilní telefon, hovor z VTS).

Videokonferenční server pro spojení víceúčastnické konference musí podporovat:

- formu zobrazení účastníků schůzky v různých scénářích (Continous Presence) s možností definování vlastního rozložení obrazu.

- „Ad-hoc“ konference – eskalace dvoubodového spojení do konference více účastníků. Výběr konferenčních zdrojů v rámci sítě podle umístění účastníků – optimalizace datových toků v síti.

- Více účastnická „Rendezvous“ konference s možností ověření přístupu PINem.

- Automatické obvolání účastníků konference.

- Integraci s plánovacím systémem, vytváření schůzek v MS Outlook, a připojení na kalendářový systém MS Exchange.

- Sdílení doprovodného prezentačního kanálů v rámci konference.

- Podpora rozlišení jednotlivých účastníků v rozsahu CIF – FullHD. Přidělování kapacity konferenčních zdrojů odpovídající požadavkům rozlišení jednotlivých účastníků.

- Registrace k centrálnímu řídícímu uzlu s autentizací (SIP/TLS) a šifrování media kanálu (sRTP – AES).

- Podpora video kodeku H.264/H.263

| Objekt | Kapacita |
| --- | --- |
| Uzlový objekt typ 1 | Minimálně 14HD účastníků v jedne konferenci |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Požadavky na integraci s prostředím MS Lync

Pro zajištění užitné hodnoty IP telefonního řešení je nutné zajistit centrální propojení na infrastrukturu MS Lync 2013. Propojení musí být obousměrné a musí přenášet následující služby:

- Presence (dostupnost) uživatelů a telefonních linek - na straně Lync musí být vidět informace "dostupný / mimo kancelář / obsazeno" z nabízeného systému. Tutéž informaci odeslanou z MS Lync musí být nabízený systém schopen zpracovat a prezentovat.

- Instant Messaging (textové zprávy) - přenos textových zpráv protokolem SIP/SIMPLE mezi oběma systémy.

- Hlasové volání - sestavení hlasového hovoru v kodeku G.711 u-law mezi oběma systémy. Signalizace musí probíhat vytočením URI, tj. ve formátu "sip:uzivatel@pcr.cz", kde "uzivatel@pcr.cz" je e-mailová adresa uživatele tak, jak je vedena v Active Directory PČR.

- Video volání - sestavení video hovoru v kodeku H.264 SVC mezi oběma systémy. Stejně jako u hlasového hovoru musí být k sestavení hovoru použit formát URI. Kvalita video hovoru musí být minimálně v úrovni HD spojení (720p/30).

Primárním zdrojem informací o uživatelích je Active Directory (dále AD), doména "pcr.cz". Systém musí synchronizovat uživatelské účty z AD v read-only módu. Z AD musí umět získat minimálně tyto informace:

- uživatelské jméno

- URI pro komunikaci s MS Lync

| Objekt | Síť | Kapacita |
| --- | --- | --- |
| Uzlový objekt typ 1 | MS Lync | 20x současných spojení |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Požadavky na systém nahrávání hovorů

Nedílnou součástí řešení telefonního systému je i systém pro nahrávání hovorů. Nahrávací systém musí umožnit nahrávání 15 telefonů a 5 videokonferenčních spojení  bez ohledu na jejich rozmístění z pohledu IP telefonního systému v uzlových i koncových objektech pokrytých komunikační infrastrukturou WAN. U nahrávaných telefonů je třeba zajistit nahrávání jak interních volání mezi sebou, tak volání z interních linek do externích telefonních sítí a z externích telefonních sítí na interní linky.

Požadováno je řešení, které umožní nahrávat telefonní hovor z jakéhokoliv IP telefonu v regionální síti do jednoho, centrálního objektu bez nutnosti konfigurace zrcadlení hlasového provozu na síťových přepínačích a které umožní provozovat systém pro nahrávání hovorů ve virtuálním prostředí.  Současně je požadována výrobcem nahrávacího systému oficiálně potvrzená kompatibilita s dodávaným telefonním systémem. Pro implementaci nahrávacího systému je požadována i dodávka serveru s lokální diskovou kapacitou pro provoz systému a nahrávané hovory s celkovou diskovou kapacitou 1TB pro záznam.

Systém nahrávání hovorů musí splňovat následující minimální požadavky:

- Selektivní/volitelné nahrávání až  15 telefonů, jež bude moci vždy specifikovat administrátor dle aktuálních potřeb bez zásahu do konfigurace síťové infrastruktury

- Selektivní/volitelné nahrávání až  5 videokonferenčních spojení (dvou i více účastníků), jež bude moci vždy specifikovat administrátor dle aktuálních potřeb bez zásahu do konfigurace síťové infrastruktury. Je požadován záznam i případného doprovodného prezentačního kanálu

- Server pro správu nahraných hovorů musí umožnit hierarchické řízení oprávnění přístupu k nahrávkám

- Ukládání audio nahrávek ve formátu MP3 nebo WAV

- Ukládání video nahrávek ve formátu MPEG4 nebo Windows Media

- Nahrávání videa v rozlišení HD 720p a nižší  s podporou standardu H264 a starší

- Možnost archivace záznamů lokálně v systému a možnost jejich odsunu na jiná datová úložiště dle specifikace „starší než“ nebo při překročení datového úložného objemu

- Integrace s adresářovými službami, které využívá telefonní komunikační systém pro jednotnou správu uživatelů

- Jednotné grafické uživatelské rozhraní pro uživatele i administrátory dostupné přes tenkého klienta ve webovém prohlížeči

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Požadavky na tarifikační systém

Řešení telefonního systému musí obsahovat i systém pro tarifikaci a hovorů pro všechny telefony nového telefonního systému.

Podmínkou je úplná kompatibilita běhu aplikace ve virtuálním prostředí a výrobcem deklarovaná kompatibilita s telefonním systémem.

Pro implementaci tarifikačního systému je požadována i dodávka serveru s lokální diskovou kapacitou pro provoz systému a ukládání tarifikačních dat.

Tarifikační systém musí splňovat následující minimální požadavky:

        Tarifikaci na úrovni koncového uživatele IP telefonu s danou linkou

        Souhrnnou tarifikaci na úrovni oddělení, do kterého patří daná linka

        Souhrnnou tarifikaci na úrovni pobočky/objektu

        Možnost rozlišení hovorů na pracovní a soukromé

        Import dat a účetních sestav od operátorů mobilních sítí a přiřazení hovorů k lokálním uživatelům telefonního systému

        Tarifikační software musí umožnit hierarchické řízení přístupu k datům

        Integrace s adresářovými službami, které využívá telefonní komunikační systém pro jednotnou správu uživatelů

        Jednotné grafické uživatelské rozhraní pro uživatele i administrátory dostupné přes tenkého klienta ve webovém prohlížeči

        Export dat pro centrální tarifikační systém Ministerstva vnitra ve formátu CSV

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Požadavky na předvedení funkcionality

Zadavatel požaduje po zhotoviteli prokázání funkcionality implementovaného systému v prostředí zadavatele dle jednotlivých bodů požadavků se zaměřením na funkce:

| Testovaná funkcionalita | Možný výsledek | Výsledek |
| --- | --- | --- |
| Funkcionalita záložní ústředny v lokalitě v případě výpadku WAN sítě, zobrazení informace o běhu v záložním režimu přímo na displeji telefonů. |
|  | Úspěšné sestavení hovoru mezi dvěma pobočkovými telefony. | ANO/NE |  |
|  | Úspěšné sestavení hovoru mezi pobočkovým telefonem a účastníkem ve VTS. | ANO/NE |  |
|  | Zobrazení informace o záložním režimu místních služeb ústředny. | ANO/NE |  |
| IP telefony s integrovanou kamerou. Realizace videohovorů. |
|  | Úspěšné sestavení hovoru mezi dvěma telefony s audio a video složkou v prostředí LAN. | ANO/NE |  |
|  | Úspěšné sestavení hovoru mezi dvěma telefony s audio a video složkou v prostředí WAN. | ANO/NE |  |
| Integrace IP telefonů s LAN infrastrukturou. |
|  | Detekce IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače a automatické nastavení vhodných QoS parametrů, inteligentní PoE management. | ANO/NE |  |
|  | Detekce IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače, správa PoE parametrů. | ANO/NE |  |
|  | Přidělení potřebných IP parametrů pro komunikaci. | ANO/NE |  |
| Integrace IP telefonů s aplikacemi na PC (přes rozhraní CTI) – MS Outlook, MS SharePoint, Web. |
|  | Sestavení hovoru, komunikace z kontaktů aplikací. | ANO/NE |  |
| Realizace telefonních konferenčních hovorů. |
|  | Konferenční hovor s min. 10 účastníky z různých lokalit PČR Plzeň zapojených do jedné konference se současným použitím různých typů hlasových kodeků (G.711, G722, iLBC, G.729). | ANO/NE |  |
|  | Automatické sestavení audio konference 10 účastníků jejich obvoláním. Ukázka definice seznamu účastníků. | ANO/NE |  |
| Integrace IP telefonního řešení se systémem MS Lync 2013 – přenos informací PRESENCE, krátké zprávy Instant Messaging, sestavení audio a video hovoru ve vysoké kvalitě. |
|  | Sestavení chat komunikace dvou účastníků s přenosem stavové informace PRESENCE obousměrně. | ANO/NE |  |
|  | Eskalace chat komunikace na úroveň audio a video hovoru s definovanou kvalitou - HD/720p. | ANO/NE |  |
| Integrace na systém IOS. |
|  | Sestavení hovoru mezi telefonem ústředny a operátorem IOS a manipulace s hovorem (ukončení, předání, odložení, apod.). | ANO/NE |  |
| Sestavení komunikace mezi IP telefonem v hlasové VPN a sw telefonem v datové VPN. |
|  | Předvedení způsobu zabezpečení a kontroly datových toků bez využití statických ACL mezi datovou a hlasovou VPN. | ANO/NE |  |
| Šifrování hovorů na úrovni signalizace a RTP streamu. |
|  | Sestavení hovoru s šifrováním signalizace a RTP streamu mezi IP telefony. | ANO/NE |  |
|  | Sestavení hovoru s šifrováním signalizace a RTP streamu mezi IP telefonem a hlasovou bránou. | ANO/NE |  |
| Selektivní nahrávání telefonních hovorů. |
|  | Pořízení nahrávky a přehrání vybraného hovoru mezi telefony a mezi telefonem a hlasovou bránou. | ANO/NE |  |
| Nasazení technologie IPv6 v rámci nové komunikační infrastruktury PČR Plzeň. |
|  | Sestavení hovoru mezi telefony s adresací IPv4 a IPv6 přes IP WAN síť a jejich kombinace. Podpora technologie DualStack (IPv4/IPv6). | ANO/NE |  |
| Ověření šifrovaného (IPSec) spojení mezi směrovači. |
|  | Realizace šifrovaného spojení mezi multiservisními směrovači v různých typech uzlových a koncových objektů přes IP WAN síť prostřednictvím technologie GDOI based VPN a s výměnou bezpečnostních informací (certifikáty) mezi směrovači prostřednictvím privátní radiové sítě Pegas. | ANO/NE |  |

Seznam výrobců nabízených zařízení a odkazů na www stránky s implementovaným procesem pro řešení bezpečnostních problémů

Pro celkové posouzení bezpečnostní úrovně návrhu řešení uvede uchazeč kompletní seznam výrobců nabízených zařízení pro jednotlivé kategorie klíčových prvků a dále odkazy na veřejně dostupné webové stránky jednotlivých výrobců, tak jak je požadováno v ZD v kapitole 5.7.1.

Tabulka 36: Odkaz seznam výrobců nabízených technologií a odkazů na www stránky s implementovaným procesem pro řešení bezpečnostních problémů

| Kategorie | Popsáno v kapitolách Přílohy č.4 této ZD | Seznam jednotlivých výrobců jejichž zařízení uchazeč nabízí | Odkaz na konkrétní volně dostupné www stránky výrobce nabízených zařízení s implementovaným procesem pro nahlášení, uveřejňování a opravy bezpečnostních problémů a zranitelností. |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN | 2.1.1. až 2.1.6 |  |  |
| WAN | 2.1.8 až 2.1.11 a 2.1.15 |  |  |
| WiFi | 2.1.12 až 2.1.13 |  |  |
| IP Telefonie | 2.1.7 a 5.1 až 5.15 |  |  |
| Multimedia, videokonference | 5.16 a 5.17 |  |  |
| Servery | 3.3 |  |  |
| Firewally a IPS | 2.1.14 |  |  |