Příloha č. 10 k č.j. KRPP-70895-4/ČJ-2015-0300VZ-VZ

Tabulky požadovaných funkcionalit/vlastností pro potřebu editace

Seznam tabulek

Tabulka 2 Funkční specifikace modulárního L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 1	3

Tabulka 3 Funkční specifikace L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 2	5

Tabulka 4 Funkční specifikace DC přepínače pro datové centrum	8

Tabulka 5 Funkční specifikace přístupového LAN přepínače pro Uzlové objekty typu 1 a 2	10

Tabulka 6 Funkční specifikace LAN přepínače pro Koncové objekty typu 1 a 2	12

Tabulka 7 Funkční specifikace LAN přepínače s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncové objekty typu 1	14

Tabulka 8 Funkční specifikace centrální VoIP hlasové brány	17

Tabulka 9 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 1	19

Tabulka 10 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 2	21

Tabulka 11 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 1	24

Tabulka 12 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 2	26

Tabulka 13 Funkční specifikace WLAN kontroléru pro řízení WLAN AP v Koncových objektech	29

Tabulka 14 Funkční specifikace WLAN access pointu	31

Tabulka 15 Funkční specifikace Firewallu a IPS systému pro datové centrum	33

Tabulka 16 Funkční specifikace hraničního směrovače sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2	36

Tabulka 17 Funkční specifikace NMS systému	37

Tabulka 18 Funkční specifikace Netflow kolektoru	39

Tabulka 19 Funkční specifikace Autentizačního systému	40

Tabulka 20 Funkční specifikace serveru pro síťové služby	43

Tabulka 21 Výkonové rozdělení sálových UPS uzlových útvarů	44

Tabulka 22 Výkonové rozdělení podružných UPS uzlových útvarů	44

Tabulka 23 Výkonové rozdělení UPS koncových útvarů	44

Tabulka 25:  Funkční požadavky na IP telefon typu A1	45

Tabulka 26:  Funkční požadavky na IP telefon typu A2	46

Tabulka 27:  Funkční požadavky na IP telefon typu A3	47

Tabulka 28: Funkční požadavky na IP telefon typu B	48

Tabulka 29: Funkční požadavky na IP telefon typu C	49

Tabulka 30: Funkční požadavky na IP telefon typu D	50

Tabulka 31: Funkční požadavky na IP telefon typu E	50

Tabulka 32: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu F	51

Tabulka 33: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu  G	52

Tabulka 34: Funkční požadavky na analogový převodník pro Uzlový objekt typu 1, 2 a Koncový objekt typu 1	53

Tabulka 35: Funkční požadavky na analogový převodník pro Koncový objekt typu 2	54

Tabulka 36: Odkaz seznam výrobců nabízených technologií a odkazů na www stránky s implementovaným procesem pro řešení bezpečnostních problémů	55

Tabulka 2 Funkční specifikace modulárního L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Modulární |  |
| Minimální počet slotů v šasi pro umístění ethernet komunikačních modulů | 5 |  |
| Minimální kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače | 200Gb/s |  |
| Redundantní napájecí AC zdroj (interní) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| GRE tunelování v hardware | ANO |  |
| Celkový počet 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 26 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-LRM | 16 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-SR | 6 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-CX1 (3m) | 2 |  |
| Počet 1GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Počet 40GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Podpora virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického | ANO |  |
| Minimální počet MAC adres v tabulce | 128000 |  |
| Minimální počet IPv4 routes ve FIB tabulce | 256000 |  |
| Minimální počet IPv6 routes ve FIB tabulce | 128000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Portchannel) | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 128 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, minimálně 250 instancí |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| BGPv4, MP-BGP | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| MPLS | ANO |  |
| EoMPLS | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS, MPLS Exp based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS, MPLS Exp | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services ( Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) | ANO |  |
| IPv6 over GRE v HW | ANO |  |
| ISATAP v HW | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.3ad) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na 1GE i 10GE portech | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 50 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti | 400000 |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 3 Funkční specifikace L3 přepínače pro páteř Uzlového objektu typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní |  |
| Celková propustnost přepínače (IPv4/IPv6) | 200/125Mpps |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| Celkový počet neblokovaných 1/10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 16 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-LRM | 10 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraní typu 10GBASE-CX1 (3m) | 2 |  |
| Počet 1GE portů osazených rozhraní typu 1000BASE-TX | 4 |  |
| Možnost rozšíření kapacity 1/10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním, např. formou instalace modulu | ANO, min. 8 portů |  |
| Podpora virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického | ANO |  |
| Velikost MAC address tabulky | 50000 |  |
| Minimální počet IPv4 routes ve FIB tabulce | 64000 |  |
| Minimální počet IPv6 routes ve FIB tabulce | 32000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Portchannel) | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 24 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, minimálně 128 instancí |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| BGPv4, MP-BGP | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.3ad) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na 1GE i 10GE portech | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 30 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti | 120000 |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 4 Funkční specifikace DC přepínače pro datové centrum

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Formát zařízení | modulární |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture) | ANO |  |
| Celková propustnost přepínače | 1,28 Tbps |  |
| Celkový počet neblokovaných portů s volitelným protokolem 1/10GE/10G FCoE a s volitelným fyzickým rozhraním | 48 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-SR | 10 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-CX1 (3m) | 4 |  |
| Počet 1GE portů osazených rozhraním typu 1000BASE-TX | 12 |  |
| Celkový počet neblokovaných portů s volitelným protokolem 40GE/40G FCoE a s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  |
| Počet aktivních portů s protokolem FCoE nebo FC | 14 |  |
| Počet 8G FC portů osazených rozhraním typu SW SFP+ | 4 |  |
| Protokol TRILL nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| HW podpora technologie VXLAN | ANO |  |
| Nízká latence pro L2 provoz | 1µs |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis PortChannel) | ANO |  |
| Podpora "jumbo rámců" | Min. 9216 bytes |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | ANO |  |
| Minimální počet MAC záznamů | 200000 |  |
| IEEE 802.1Qaz | ANO |  |
| IEEE 802.1Qbb | ANO |  |
| IEEE 802.1BR nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| ANSI T11 FC-BB-5 | ANO |  |
| Fibre Channel forwarding | ANO |  |
| Podpora FC portů: F, E, TE | ANO |  |
| Podpora Enhanced FC portů: VE, VF | ANO |  |
| Podpora technologie virtuálních SAN (VSAN) nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Minimální počet podporovaných VSAN | 30 |  |
| Trunkování virtuálních SAN | ANO |  |
| Fabric services per virtuální SAN (FC Fabric Services) | ANO |  |
| Podpora technologie N-Port Virtualization (NPV) | ANO |  |
| Podpora technologie N-Port Identifier Virtualization (NPIV) | ANO |  |
| FSPF | ANO |  |
| FC zoning | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Virtuální frontování odchozího provozu (Virtual output queueing (VOQ) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy – IP source guard nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru – DHCP snooping nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP – ARP inspection nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |
| Minimální počet IPv4 routes | 24000 |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| Minimální počet IPv6 routes | 8000 |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 PACL, IPv6 ACL | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ANO |  |
| SNMPv3 | ANO |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ANO |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| TACACS+ klient | ANO |  |
| Port mirroring (SPAN) | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| Počet SPAN spojení | 16 |  |
| Syslog | ANO |  |
| Role Based Access Control | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 5 Funkční specifikace přístupového LAN přepínače pro Uzlové objekty typu 1 a 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní, v provedení 24, resp. 48 portů |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 120Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 24, resp. 48 |  |
| Celkový počet 10GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Počet 10GE portů osazených rozhraním typu 10GBASE-LRM | 2 |  |
| Celkový počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 64 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9190 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů pro IP telefonii (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370W v provedení 24 portů, resp. 720W v provedení 48 portů |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Integrovaný WLAN kontrolér | ANO |  |
| Automatizovaná správa frekvenčního pásma, spolupráce RRM mezi přepínači / kontrolery v clusteru | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase, zpracování a reakce na informace o rušivých signálech (interference) z AP | ANO |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP na jednom přepínači/kontroleru i mezi 2 a více přepínači/kontrolery, L2/L3, IPv4 a IPv6, podpora 802.11r pro rychlý roaming | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování, podpora 802.11w | ANO |  |
| Aplikace QoS per WLAN AP, WLAN SSID, WLAN klient | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástrojů pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 6 Funkční specifikace LAN přepínače pro Koncové objekty typu 1 a 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L2 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 4 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 20Gb/s |  |
| Minimální počet portů 10/100Base-TX s PoE napájením | 24 |  |
| Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 8000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 120 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| IPv6 MLD snooping | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů pro IP telefonii (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370W |  |
| Měření a řízení spotřeby připojených PoE zařízení | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 7 Funkční specifikace LAN přepínače s integrovaným WLAN kontrolerem pro Koncové objekty typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Fixní |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 120Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Minimální počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 24 |  |
| Celkový počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  |
| Počet 1GE portů osazených rozhraním typu 1000BASE-SX | 4 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 64 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA (RFC 5176) | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9190 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů pro IP telefonii (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN) | ANO |  |
| HW podpora IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370W |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Integrovaný WLAN kontrolér | ANO |  |
| Automatizovaná správa frekvenčního pásma, spolupráce RRM mezi přepínači / kontrolery v clusteru | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase, zpracování a reakce na informace o rušivých signálech (interference) z AP | ANO |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP na jednom přepínači/kontroleru i mezi 2 a více přepínači/kontrolery, L2/L3, IPv4 a IPv6, podpora 802.11r pro rychlý roaming | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování, podpora 802.11w | ANO |  |
| Aplikace QoS per WLAN AP, WLAN SSID, WLAN klient | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje umožňujících detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti | 12000 |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ANO |  |
| L2 traceroute nebo ekvivalentní | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 8 Funkční specifikace centrální VoIP hlasové brány

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | VoIP hlasová brána |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2x10/100/1000Base-TX |  |
| Počet hlasových E1/PRI rozhraní | 4 |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| HSRP nebo VRRP pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| RSVP | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 128 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 60 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokol Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| Možnost instalovat hlasové rozhraní ISDN BRI | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Počet současných SIP spojení | 40 |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 9 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 4x 1000BASE-TX |  |
| Požadovaný počet portů 10 GigabitEthernet | 2x 10GBASE-SR |  |
| Oddělený procesor pro funkce směrování a forwardování paketů | ANO |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| Propustnost systému | 20Gb/s |  |
| Paketový výkon směrovače | 15Mpps |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 | 1M |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 | 0,5M |  |
| IEEE 802.3ad | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 50 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální šifrovací výkon pro IPSec AES 256 (IMIX provoz) | 5Gb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 10 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Uzlový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Možnost instalovat redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 4x10/100/1000Base-TX |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 50 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING, VoIP gateway) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Zone-based firewall | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a Hierachical QoS měřená pro IMIX provoz | 1Gb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástrojů pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Funkce Hlasové VoIP brány |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Počet hlasových rozhraní E1/PRI | 1 |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 64 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 32 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokol Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Protokol RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 11 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 3x10/100/1000Base-TX |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 20 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING, VoIP gateway) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Stavový firewall | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz | 70Mb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Funkce Hlasové VoIP brány |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Podpora funkce IP PBX pro řízení lokálních telefonů v případě ztráty jejich spojení s centrálními hlasovými řídícími servery | ANO |  |
| Počet hlasových rozhraní ISDN BRI | 2 |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 16 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 8 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokol Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| Podpora hlasových rozhraní ISDN PRI | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Protokol RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 12 Funkční specifikace multiservisního WAN směrovače pro Koncový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 3x10/100/1000Base-TX |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| Možnost směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| IPv6 SLA nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| uRPF pro IPv6 | ANO |  |
| IPv6 Tunneling: IPv6 over IPv4 GRE Tunnels | ANO |  |
| IPv6 over IPv4 Multipoint VPN nebo ekvivalentní technologie | ANO |  |
| DHCPv6 Relay | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 20 |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING, VoIP gateway) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Stavový firewall | ANO |  |
| IPSec AES 256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES 256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS měřená pro IMIX provoz | 35Mb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Vynucení QoS parametrů pro takto rozpoznané aplikace a skupiny aplikací - marking, garance šířky pásma pro jednotlivé aplikace, shaping, policing | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - využívané pásmo | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - odezvy aplikací | ANO |  |
| Měření statistik a výkonnostních charakteristik přenášených multimediálních, realtimových a aplikačních toků - počty aplikačních spojení | ANO |  |
| Sběr a vyhodnocování statistik a výkonnostních charakteristik multimediálních toků: využívané pásmo, odezvy aplikací, RTP statistiky | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |  |
| Podpora minimálně 2 různých monitorů současně (pro monitoring bezpečnosti a monitoring objemu přenesených dat) | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |
| Funkce Hlasové VoIP brány |
| Protokol H.323v4 | ANO |  |
| Protokol SIPv2 (RFC3261 a návazné) | ANO |  |
| Funkce T.38 Fax Gateway | ANO |  |
| Podpora funkce IP PBX pro řízení lokálních telefonů v případě ztráty jejich spojení s centrálními hlasovými řídícími servery | ANO |  |
| Počet hlasových rozhraní ISDN BRI | 2 |  |
| Minimální počet G.711 kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 16 |  |
| Minimální počet iLBC kanálů realizovatelných instalovanými DSP procesory | 8 |  |
| Podpora sdílení instalovaných DSP procesorů pro terminaci hlasových kanálů, transkodování mezi různými kodeky a realizaci konferenčních spojení | ANO |  |
| Signalizační protokolu Q.SIG (BC a GF/SS) dle standardů ECMA pro spojení s pobočkovými ústřednami Alcatel | ANO |  |
| Kodeky G.722 a G.711 | ANO |  |
| Kodek iLBC | ANO |  |
| Kodek G.729 | ANO |  |
| Podpora hlasových rozhraní ISDN PRI | ANO |  |
| DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833 | ANO |  |
| Možnost modifikace algoritmu zpracování signalizace (například pomocí skriptů) | ANO |  |
| Podpora propojení do externích sítí pomocí IP (SIP trunk) | ANO |  |
| Protokol RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů SRTP a TLS pro šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 13 Funkční specifikace WLAN kontroléru pro řízení WLAN AP v Koncových objektech

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | WLAN kontroler |  |
| Počet řízených WLAN AP | Min. 150 |  |
| Možnost zvýšení počtu řízených WLAN AP na 500, např. formou dokoupení licence | ANO |  |
| Minimální propustnost pro data Gb/s | 16Gb/s |  |
| Automatizovaná správa frekvenčního pásma | ANO |  |
| Automatizované řešení roamingu uživatelů v rámci AP na jednom kontroleru i mezi 2 a více kontrolery, L2/L3 | ANO |  |
| Integrované řešení návštěvnického přístupu | ANO |  |
| Bezpečné oddělení návštěvnického provozu od zaměstnaneckého provozu | ANO |  |
| Integrovaná správa návštěvnických účtů s možností definice jejich platnosti | ANO |  |
| Webová autentizace návštěvníků | ANO |  |
| Podpora možnosti tunelování uživatelských dat z AP až na kontroler, možnost šifrování těchto uživatelských dat | ANO |  |
| Podpora možnosti lokálního bridgování uživatelských dat přímo na příslušném AP | ANO |  |
| 802.11e/WMM | ANO |  |
| Diferenciace úrovní QoS pro hlasové služby, zaměstnance a návštěvníky | ANO |  |
| Mechanismy řízení přístupu (Call Admission Control) pro hlasový i video provoz. Konfigurovatelné parametry max. zátěže a šířky pásma. | ANO |  |
| Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem | ANO |  |
| Aplikační inspekce přenášeného provozu (DPI na 7. vrstvě ISO/OSI na základě aplikačních signatur) umožňující rozpoznání jednotlivých aplikací, grafické zobrazení statistik a možnost řízení provozu per rozpoznaná aplikace | ANO |  |
| Podpora Apple Bonjour protokolu, zpracování mDNS paketů, možnost filtrování služeb mezi subnety | ANO |  |
| Podpora indoor a outdoor mesh sítí, současné připojení normálních a mesh AP k jednomu kontroleru | ANO |  |
| Podpora designu s cetrálními kontrolery a vzdálenými AP na pobočkách připojených přes WAN | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | ANO |  |
| 802.1x/EAP autentizace: PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, ... | ANO |  |
| Šifrování: AES, TKIP, WEP | ANO |  |
| Integrovaný IDS systém pro detekci útoků na bezdrátovou síť (wireless IDS) | ANO |  |
| Detekce cizích AP (Rogue AP) a klientů v AdHoc režimu | ANO |  |
| Možnost vynuceného odpojení klientů od cizích AP | ANO |  |
| Podpora standardu 802.11w - ochrana řídících rámců na AP a klientovi | ANO |  |
| Podpora standardu „802.11u“ pro výběr SSID a autentizaci klienta | ANO |  |
| Podpora standardu „802.11r“ pro rychlý roaming klientů mezi AP | ANO |  |
| Možnost integrace s L3 IDS/IPS (odpojení uživatele od bezdrátové sítě v návaznosti na impuls od L3 IDS/IPS systému | ANO |  |
| Centrální administrace správců s granularitou přístupových práv | ANO |  |
| Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP při výpadku AP („self healing“) | ANO |  |
| Automatické přizpůsobení se bezdrátové sítě na základě indexu kvality radiového signálu | ANO |  |
| Rychlá detekce selhání komunikace AP-kontroler (pod 4 sekundy) | ANO |  |
| Možnost redundance na úrovni kontrolerů | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase a grafické vyobrazení | ANO |  |
| Možnost detekce rušivých signálů (interference) a identifikace zdrojů interference na základě signatur | ANO |  |
| Současná funkčnost AP pro přenos dat, detekci bezpečnostních incident a analýzu spektra | ANO |  |
| Troubleshooting radiového signálu a automatické řešení problému rušivého signálu | ANO |  |
| Možnost nastavovat prahové hodnoty pro úroveň kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| Automatické spouštění alarmů na základě překročení prahových hodnot kvality signálu | ANO |  |
| Podpora správy přes serial CLI, SSH/telnet, http a https web GUI, SNMP | ANO |  |
| RJ45 konzolový port a/nebo USB konzolový port | ANO |  |
| Možnost navyšování počtu připojitelných AP pomocí nákupu licence | ANO |  |
| Integrovaný radio-resource management, spolupráce RRM mezi kontrolery v clusteru | ANO |  |
| Mobility management, L2/L3 | ANO |  |
| Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) | ANO |  |
| Podpora auto-provisioningu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 14 Funkční specifikace WLAN access pointu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | WLAN access point |  |
| Access Point vybavený radiem pro 2,4 a 5 GHz pásmo | ANO |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |  |
| Nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivé WLAN | ANO |  |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | ANO |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | ANO |  |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | ANO |  |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | ANO |  |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | ANO |  |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem. | ANO |  |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli, Telnet a SSH | ANO |  |
| Podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac | ANO |  |
| Podpora 3x4 MIMO, 3 prostorové streamy | ANO |  |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s rozlišením minimálně 314 kHz (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | ANO |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | ANO |  |
| Podpora výpočtu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| 10/100/1000 Ethernet rozhraní | ANO |  |
| Možnost PoE napájení (802.3af/802.3at) z přepínače nebo injectoru | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 15 Funkční specifikace Firewallu a IPS systému pro datové centrum

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Firewall |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT rozhraní dedikovaných pro management | 1 |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT portů | 6 |  |
| Minimální počet 10GE portů typu 10GBASE-CX (3m) | 2 |  |
| Možnost osadit redundantní napájení zdroj | ANO |  |
| EAL4+ certifikace | ANO |  |
| Podporovaný počet současně otevřených spojení přes FW | 2000000 |  |
| Rychlost vytváření nových spojení přes FW | 125000 |  |
| Propustnost firewallu (multiprotokolový režim) | 5Gb/s |  |
| Podpora L2 (transparentního) módu s podporou NAT a PAT | ANO |  |
| Podpora L3 (routovaného) módu s podporou NAT a PAT | ANO |  |
| Současný provoz L2 a L3 módů v rámci různých virtuálních FW | ANO |  |
| Redundance jednotlivých komponent v navrhované síti (fail-over bez přerušení spojení) | ANO |  |
| Podpora stateful failover | ANO |  |
| Podpora zvyšování výkonu pomocí clusterování firewallů – sloučení až osmi firewallů do jednoho logického clusteru | ANO |  |
| Cluster firewallů se musí vzhledem k další infrastruktuře tvářit jako jeden prvek s podporou LACP | ANO |  |
| Cluster podporuje stavovou inspekci nesymetrického provozu vstupující do různých firewallů clusteru | ANO |  |
| Možnost sloučení až osmi fyzických rozhraní do jednoho logického s rozkladem zátěže a podporou LACP | ANO |  |
| Podpora virtuálních bezpečnostních kontextů (virtuálních firewallů) | Min. 5 |  |
| Možnost rozšíření počtu virtuálních bezpečnostních kontextů (virtuálních firewallů) až na 200 kontextů | ANO |  |
| Podporovaný počet VLAN | Min. 200 |  |
| Dynamické směrování - podpora OSPF | ANO |  |
| Podpora IPv6 dynamického směrování – OSPFv3 | ANO |  |
| Podpora samostatných směrovacích instancí na úrovni virtuálních kontextů | ANO |  |
| Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky, jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací, apod. | ANO |  |
| Podpora filtrace IPv4, IPv6 | ANO |  |
| Možnost definování bezpečnostních politik na úrovni toku (flow) nebo třídy (class) | ANO |  |
| Podpora filtrace podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | ANO |  |
| Podpora filtrace podle bezpečnostních skupinových rolí přiřazených na přístupových přepínačích | ANO |  |
| Stateful inspekce minimálně těchto aplikačních protokolů: HTTP, FTP, Instant Messenger, File Sharing, SIP, H.323, SCCP, SMTP, ESMPT, DNS, RPC, CIFS, MSRPC, NETBIOS | ANO |  |
| Podpora inspekce IPv6 provozu | ANO |  |
| Podpora multimediálních/VoIP přenosů: H.323 v1-4, SIP, GTP v0 a v1, MGCP v0.1 a v1.0, RTSP, TAPI a JTAPI, T.38 Fax over IP | ANO |  |
| Možnost filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o důvěryhodnosti adres v Internetu | ANO |  |
| Podpora NAT64 a DNS64 | ANO |  |
| Možnost integrace cloudových bezpečnostních bran s transparentním směrováním určitého provozu na tyto prvky a zde prováděnou inspekci na škodlivý kód případně pro řízení přístupu podle uživatelské identity, typu aplikace, apod. | ANO |  |
| Funkce QoS až na úrovni jednotlivých toků (flow) s podporou LLQ | ANO |  |
| Možnost rozšíření o funkce NextGen FW | ANO |  |
| Možnost osazení dedikovaným HW modulem pro NextGen inspekci | ANO |  |
| NextGen řízení přístupu k WWW - Web Usage Control (WCU) | ANO |  |
| NextGen filtrace podle typů aplikací webových i ne-webových | ANO |  |
| NextGen filtrace podle reputace serverů | ANO |  |
| NextGen SSL inspekce (dekrypce/enkrypce) | ANO |  |
| NextGen politiky mohou zohlednit bezpečnostní roli uživatele | ANO |  |
| Vzdálené správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW | ANO |  |
| Možnost správy přes příkazový řádek z lokální konzole a vzdáleným přístupem protokolem SSH | ANO |  |
| Možnost přístupu přes IPv6: SSHv2, Telnet, HTTP/HTTPS a ICMP | ANO |  |
| Možnost centrální správy při nasazení více firewallů | ANO |  |
| Při centrální správě: možnost sdílených bezpečnostních politik | ANO |  |
| Při použití clusteru se spravuje pouze jeden logický prvek | ANO |  |
| Zobrazení logů a událostí v grafickém rozhraní správy s mapováním na konfiguraci bezpečnostních politik | ANO |  |
| Možnost zaslání informace o TCP nebo UDP toku procházejícím firewallem (start a konec spojení, identifikovaný uživatel, přenesený objem dat, typ služby, délka trvání spojení) na TACACS nebo RADIUS server. | ANO |  |
| Nástroje pro troubleshooting, testování průchodu paketu firewallem, zachytávání provozu pro pozdější vyhodnocování | ANO |  |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | IPS |  |
| Podpora inline IPS režimu | ANO |  |
| Podpora promiscuous IDS režimu | ANO |  |
| Podpora „inline on the stick“ režimu | ANO |  |
| Podpora virtualizace sensoru | ANO |  |
| Minimální garantovaná propustnost | 3Gb/s |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT rozhraní dedikovaných pro management | 1 |  |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT portů | 6 |  |
| Minimální počet 10GE portů typu 10GBASE-CX (3m) | 2 |  |
| IPS modul s regex HW akcelerací | ANO |  |
| Podpora Security Device Event Exchange protokolu (SDEE) | ANO |  |
| Podpora SNMP, privátní MIB | ANO |  |
| Podpora automaticky distribuovaných signatur, vlastní definice signatur, detekce anomálií a detekce OS | ANO |  |
| IPS s podporou databáze důvěryhodnosti adres v Internetu | ANO |  |
| Možnost definování bezpečnostních politik na úrovni toku (flow) nebo třídy (class) | ANO |  |
| Podpora směrování provozu do IPS podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | ANO |  |
| Inspekce transportních protokolů (GRE, 802.1Q, IPv4, IPv6) | ANO |  |
| Podpora translace 802.1Q VLAN ID | ANO |  |
| Možnost ohodnocení stupně nebezpečnoti útoku a podle dosažené úrovně provedení konkrétní akce | ANO |  |
| Možnost zahrnout informaci o důvěryhodnosti zdrojové adresy paketu do rozhodování o stupni nebezpečnosti | ANO |  |
| Možnost definovat rate-limit pro určitý flow při rozpoznání dodané nebo vlastní signatury | ANO |  |
| Možnost vyhledávání typu signatury v centrální databázi dodavatele podle typu a závažnosti útoku | ANO |  |
| Možnost centrální správy více IPS a FW jedním managementem se sdílením relevantních bezpečnostních politik | ANO |  |
| Možnost využití integrovaného managementu v IPS | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 16 Funkční specifikace hraničního směrovače sítě ITS pro Uzlový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet 1GE portů | 2x1000BASE-TX, 2x1000BASE-SX |  |
| Počet portů 10 GigabitEthernet s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Minimální počet volných slotů pro moduly rozhraní | 1 |  |
| Redundantní AC napájecí zdroj (interní) | ANO |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| Minimální propustnost systému | 5Gb/s |  |
| Minimální výkon směrovače | 15Mpps |  |
| Možnost zvýšení propustnosti směrovače na 20Gb/s, např. formou licence | ANO |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 | 1M |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce – IPv6 | 0,5M |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| IS-IS | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| Detekce funkčnosti linky (BFD pro OSPF, BGP, IS-IS) | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SSM) | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Počet oddělených směrovacích tabulek | 500 |  |
| MPLS | ANO |  |
| MPLS VPN | ANO |  |
| MPLS TE | ANO |  |
| VPLS | ANO |  |
| EoMPLS | ANO |  |
| Multicast in MPLS VPN | ANO |  |
| IPv6 over MPLS (6PE) | ANO |  |
| IPv6 VPN over MPLS (6VPE) | ANO |  |
| IP Fast Reroute | ANO |  |
| BGP Prefix Independent Convergence | ANO |  |
| WRED | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, MPLS EXP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS, MPLS EXP | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |  |
| Multi-level priority queueing | ANO |  |
| RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow | ANO |  |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTP server | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 17 Funkční specifikace NMS systému

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | Virtuální server pro prostředí VMware |  |
| Požadovaný počet spravovaných zařízení | Min. 100 |  |
| Možnost navýšení počtu spravovaných zařízení formou dokoupení licence | ANO |  |
| Kompletní správa životního cyklu infrastruktury (nasazení, administrace, monitoring, odstraňování problémů) | ANO |  |
| Grafické web rozhraní pro správu | ANO |  |
| Přístup ke GUI i pomocí aplikace pro mobilní zařízení | ANO |  |
| Nástroje monitorování, monitorování v reálném čase a odstraňování problémů | ANO |  |
| Automatická archivace konfigurací, porovnávání konfigurací, porovnávání konfigurací vůči šablonám | ANO |  |
| Konfigurační šablony dle "best practice" a designových příruček | ANO |  |
| Inventarizace nasazeného HW v síti | ANO |  |
| Inventarizace, nasazení, správa firmware do síťových zařízení | ANO |  |
| Monitorování výskytu koncových zařízení, IP telefonů a uživatelů v síti | ANO |  |
| Generování reportů bezpečnostních problémů infrastruktury | ANO |  |
| Zobrazení L2, L3 topologické mapy | ANO |  |
| Kompletní správa životního cyklu bezdrátové sítě (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) | ANO |  |
| Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | ANO |  |
| Monitoring IPv6 připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | ANO |  |
| Integrace se znalostní bází výrobce pro usnadnění řešení problémů a správy | ANO |  |
| Podpora API pro programatický přístup do databází aplikace správy | ANO |  |
| Hierarchické mapy zobrazující umístění AP, šíření signálu a aktuální pozice wifi klientů (notebooků, PDA, WiFi telefonů, WiFi RFID tagů apod.) | ANO |  |
| Centrální konfigurace bezdrátových sítí včetně bezpečnostních politik, QoS profilů | ANO |  |
| Nástroje pro detekci a řešení problémů v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanálů, grafy odpovídající provozu klientů, atd.) | ANO |  |
| Nástroje pro plánování WLAN sítě | ANO |  |
| Nástroje pro plánování, nasazení, monitorování a optimalizaci hlasových služeb do bezdrátové sítě | ANO |  |
| Podpora SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 | ANO |  |
| Podpora autorizace a autentizace vůči TACACS+ | ANO |  |
| Technologický dashboard pro zobrazování výsledků měření kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| Zobrazování současných i historických hodnot a trendu kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |  |
| Zobrazování alarmů týkajících se kvality signálu | ANO |  |
| Možnost pokročilého vyhledávání zdrojů interference v bezdrátové síti | ANO |  |
| Nástroj pro troubleshooting klientů s funkcí identifikace zdrojů interference, které ovlivňují klienty | ANO |  |
| Integrovaný nástroj pro sběr diagnostických dat o kontrolerech a AP v bezdrátové síti | ANO |  |
| Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným falešným Access Pointem | ANO |  |
| Komplexní zobrazení veškerých relevantních údajů pro jednotlivé zařízení a jednotlivého uživatele v souhrnném pohledu (kontextově) pro rychlejší troubleshootig | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 18 Funkční specifikace NetFlow kolektoru

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | appliance |  |
| Podpora pro IPv4, IPv6, VLAN a MPLS | ANO |  |
| Vyhodnocování a analýza dat ve formátu netflow verze 5, verze 9, nebo IPFIX | ANO |  |
| Podpora exportu dat ve formátu netflow verze 5, verze 9, nebo IPFIX | ANO |  |
| sofistikovaný nástroj pracující na bázi analýzy chování sítě | ANO |  |
| Zpracování dat 1 Gb/s bez ztráty paketů | ANO |  |
| Min. výkon kolektoru | 140 000 f/s |  |
| 2 x 1GE rozhraní | ANO |  |
| Min. disková kapacita pro uchování nasbíraných dat | 6TB |  |
| Grafické rozhraní pro správu | ANO |  |
| Integrovaný kolektor pro zobrazení a analýzu dat | ANO |  |
| Plně kompatibilní s NetFlow kolektory třetích stran | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 19 Funkční specifikace Autentizačního systému

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | AAA appliance |  |
| Kapacita systému | min. 2500 koncových zařízení |  |
| Možnost navýšení počtu spravovaných zařízení formou dokoupení licence | ANO |  |
| Centralizovaný systém pro ověřování uživatelů, řízení přístupu k síti podle místa připojení a guest přístup definující pravidla přístupu k síti | ANO |  |
| Ve spolupráci s aktivními prvky (LAN přepínači, bezdrátovými AP nebo řídícími moduly, VPN branami) poskytuje ochranu před neoprávněným přístupem k pevné LAN síti, bezdrátové wifi síti (metodou 802.1x) a pro VPN přístup | ANO |  |
| Zohlednění kontextu v definici pravidel přístupu (např. typ autentizace, zařízení (NAD), technologie, čas, lokalita, identita uživatele, apod.) | ANO |  |
| Klasifikace připojených zařízení a řízení přístupu na základě této klasifikace (Network Admission Control) | ANO |  |
| RADIUS protokol pro autentizaci, autorizaci a accounting | ANO |  |
| Proxy funkce pro externí RADIUS | ANO |  |
| Podpora mechanismů Protected EAP (PEAP), EAP-TLS, PEAP-TLS, EAP-FAST, EAP-FASTv2 (EAP Chaining) | ANO |  |
| Ověření uživatelů heslem nebo certifikátem | ANO |  |
| Ověření MAC adresou připojovaného zařízení | ANO |  |
| Ověření stanice a uživatele (ve všech kombinacích) pomocí EAP Chaining s certifikáty nebo PAC soubory | ANO |  |
| Rozpoznávání typu koncových zařízení a jejich stavu |  |  |
| Automatické rozpoznávání a klasifikace připojených zařízení (PC, IP telefonů, tabletů, mobilních telefonů apod.) ve spolupráci se síťovou infrastrukturou | ANO |  |
| Předdefinované profily pro běžná mobilní zařízení (zařízení s OS Android, SymbianOS, Apple, Blackberry, HTC) | ANO |  |
| Ověření stavu koncových zařízení pomocí softwarového agenta nebo web agenta na koncovém zařízení. Systém musí rozpoznat: instalovaný operační systém (Windows, MAC OS) opravy instalované v operačním systému verze instalovaných programů hodnoty položek v registry databázi systémů Windows stav aplikací, zejména antivirů | ANO |  |
| Podporované databáze uživatelů (s možností definovat pořadí průchodu) |  |  |
| Interní (pro uživatele i koncová zařízení) | ANO |  |
| Active Directory | ANO |  |
| LDAP (RFC 2251) | ANO |  |
| RADIUS Token indentity source (RFC 2865) | ANO |  |
| RSA RADIUS token server | ANO |  |
| Certificate authentication profile | ANO |  |
| Autorizace |  |  |
| Řízení přístupu k síti pomocí filtrů nebo přiřazením do VLAN sítě podle: | ANO |  |
| uživatele (role, skupiny), | ANO |  |
| času připojení | ANO |  |
| místa připojení | ANO |  |
| historie připojení | ANO |  |
| stavu a typu koncového zařízení | ANO |  |
| Podpora Change of Authorization (RFC 3576) | ANO |  |
| Podpora přidělení značek prvkům přístupové infrastruktury podle klientské identity/skupiny, pro škálovatelné filtrování přístupů | ANO |  |
| Možnost jednoduše identifikovat/označit přenášená data uživatele (rámce) v chráněné oblasti | ANO |  |
| Řízení autentizace a založení důvěryhodné infrastruktury mezi jednotlivými prvky sítě, pro bezpečný a šifrovaný transport dat | ANO |  |
| Podpora uvedení koncových stanic do požadovaného stavu (informací, odkazem, spuštěním programu, aktualizací antiviru, aktualizací OS, stažením souboru) | ANO |  |
| Accounting |  |  |
| Zaznamenávání aktivity uživatelů a zařízení připojených k síti | ANO |  |
| Systém pro sledování výstrah (úspěšná/neúspěšná přihlašování, neaktivita, stav systému AAA, dostupnost externích databází, aktivita filtrů) | ANO |  |
| Funkce GUEST serveru |  |  |
| Vytváření časově omezených oprávnění pro přístup k síti nebo do internetu pro hosty, externí spolupracovníky apod. ve fixních LAN i WiFi | ANO |  |
| Oprávnění přidělovaná správcem přístupu přes portál pro snadné vytváření dočasných účtů | ANO |  |
| Plná lokalizace portálu pro sponzory (administrace) i pro hosty (autentizace) | ANO |  |
| Zohlednění bezpečnostní role administrátora (sponzora) přístupu pro hosty, odrážející se v právech konfigurace | ANO |  |
| Optimalizace autentizačního web portálu i pro mobilní platformy | ANO |  |
| Ověření přes HTTP a HTTPS | ANO |  |
| Podpora BYOD |  |  |
| Portál pro registraci nových zařízení s možností samoobsluhy pro uživatele (přidání, odebírání, vynucení odpojení ze sítě, apod.) | ANO |  |
| Automatické a pro uživatele transparentní zažádání o certifikát a jeho doručení na koncovou platformu | ANO |  |
| Automatické vyplnění CN uživatele v certifikátu | ANO |  |
| Uzamčení certifikátu pro konkrétní koncovou platformu (zapsání ID stanice přímo do certifikátu) | ANO |  |
| Podpora externích MDM platforem a zohlednění informací z MDM v pravidlech přístupu | ANO |  |
| API mezi appliance a MDM pro obousměrný přenos informací | ANO |  |
| Nástroje MDM přímo v rozhraní samoobslužného portálu uživatelských zařízení pro zamykání, mazání, apod. | ANO |  |
| Další vlastnosti |  |  |
| Nástroje pro audit konfigurace přístupové infrastruktury s doporučením na best practice nastavení | ANO |  |
| Kontrola definice dynamických ACL v GUI appliance před aplikací na přístupové prvky | ANO |  |
| API na Threat Management platformy | ANO |  |
| Definice rolí administrátorů a úrovní přístupu k ověřovacímu systému | ANO |  |
| Zjednodušení správy vytvářeními skupin uživatelů, koncových a síťových zařízení | ANO |  |
| Grafické rozhraní pro definici pravidel přístupu k síti | ANO |  |
| Grafické rozhraní pro monitorování, definici výkazů, řešení problémů | ANO |  |
| Diagnostika problémů (systémová, údaje o chybách přihlašování, TCP dump, packet capture) | ANO |  |
| Sledování session (sezení) přímo v rozhraní GUI s možností okamžitého odpojení nebo přesměrování do karantény | ANO |  |
| Zaznamenávání událostí na externí syslog server | ANO |  |
| Podpora SNMPv3 | ANO |  |
| NTP pro synchronizaci času | ANO |  |
| SMTP pro zasílání zpráv a výstrah přes e-mail | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 20 Funkční specifikace serveru pro síťové služby

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadovaný formát zařízení | Rack Server |  |
| Minimální počet instalovaných CPU | 2 |  |
| Minimální počet jader per instalované CPU | 8 |  |
| CINT 2006 Rates = 663 a vyšší | ANO |  |
| CFP 2006 Rates = 545 a vyšší | ANO |  |
| Paměť RAM o minimální velikosti 64 GB | ANO |  |
| Plně redundantní napájecí zdroje (plnohodnotná funkcionalita i s jedním zdrojem) | ANO |  |
| Možnost instalace CNA adaptéru s 2x10GE a s možností vytváření virtuálních adaptérů typu vNIC a vHBA | ANO |  |
| Možnost instalace osmi SFF SAS, SATA, nebo SSD disků pro lokální diskové úložiště vyměnitelných za provozu | ANO |  |
| Požadovaná technologie připojených disků SAS na úrovni 6 Gb | ANO |  |
| Minimální požadovaná stripovaná kapacita disků je 600GB | ANO |  |
| Podpora IPMI (Intelligent Platform Management Interface) verze 2.0 technologie pro integraci managementu třetích stran | ANO |  |
| Minimálně 2 sloty pro rozšiřující adaptery | ANO |  |
| Integrovaný síťový adaptér | ANO |  |
| Minimálně 2 porty 1000Base-TX na integrovaném síťovém adaptéru | ANO |  |
| Podpora flash disků typu SD pro instalaci hypervizorů, minimální kapacita 16 Gb | ANO |  |
| Minimální podpora technologie RAID typu 0, 1, 5 a 10 | ANO |  |
| Virtuální KVM konzole pro vzdálený přístup | ANO |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ANO |  |
| Možnost povýšení operačního software zařízení a jednotlivých komponent po síti pomocí protokolů TFTP a HTTP přes lokální souborový systém | ANO |  |
| SNMPv2 | ANO |  |
| SNMPv3 | ANO |  |
| Řízení přístupu podle rolí administrátorů | ANO |  |
| Syslog | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 21 Výkonové rozdělení sálových UPS uzlových útvarů

| UPS Uzlového objektu typu 1 | 32kW (48V část 10kW) |
| --- | --- |
| UPS Uzlového objektu typu 2 | 12kW (48V část 3,5kW) |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 22 Výkonové rozdělení podružných UPS uzlových útvarů

| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 2000W | 3000VA (2500W) |
| --- | --- |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 1500W | 2000VA (1700W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 1000W | 1500VA (1200W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 700W | 1000VA (800W) |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 23 Výkonové rozdělení UPS koncových útvarů

| UPS v hlavním RACKu koncového útvaru typu 1 | 3000VA (2500W) |
| --- | --- |
| UPS v hlavním RACKu koncového útvaru typu 2 | 2000VA (1700W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 1000W | 1500VA (1200W) |
| UPS v podružném RACKu s max. příkonem do 700W | 1000VA (800W) |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 25:  Funkční požadavky na IP telefon typu A1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.729 |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | 2 řádkový, grafický, monochromatický |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 26:  Funkční požadavky na IP telefon typu A2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | 2 řádkový, grafický, monochromatický |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 4 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 2 |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tel. Seznamech | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Šifrování tel. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 27:  Funkční požadavky na IP telefon typu A3

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | 2 řádkový, grafický, monochromatický |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 4 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 4 |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Šifrování tel. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 28: Funkční požadavky na IP telefon typu B

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.729, G.722, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | Víceřádkový barevný grafický TFT displej |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 3 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 4 |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora videohovorů, vestavěná kamera | ANO |  |
| Šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 29: Funkční požadavky na IP telefon typu C

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, , G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | Víceřádkový grafický displej, barevný |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Programovatelná funkční tlačítka | 5 |  |
| Tlačítka nezávislých linek či předvolby s indikací stavu linky/předvolby | 30, možno s externím modulem |  |
| Možnost připojení externí náhlavní soupravy | ANO |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Podpora XML aplikací v telefonu | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 30: Funkční požadavky na IP telefon typu D

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729, iLBC |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Displej telefonu s minimálními parametry | Víceřádkový grafický dotykový displej, barevný |  |
| Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka | ANO |  |
| Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odstraněním echa | ANO |  |
| Připojení náhlavní soupravy | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora videohovorů, vestavěná HD kamera | ANO |  |
| Šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 31: Funkční požadavky na IP telefon typu E

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af PoE, nebo přes ext. zdroj | ANO |  |
| Podpora VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729 |  |
| Podpora video kodeků | H.264, H.263 |  |
| Podpora video rozlišení | až FullHD 1080p/30 |  |
| Podpora adaptace rozlišení na kvalitu přenosu | ANO |  |
| Podpora samoopravných mechanismů videokodeků | ANO |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100 Mbps |  |
| Ovládání jednotky – IR ovládání, webové rozhraní | ANO |  |
| Kamera PTZ HD/FullHD | ANO |  |
| Externí mikrofon | ANO |  |
| Připojení monitoru HDMI/DVI out | ANO |  |
| Počet zobrazovacích jednotek min, 42“, bez TV tuneru | 1 |  |
| Připojení prezentačního vstupu HDMI/DVI in | ANO |  |
| Podpora prezentačního kanálu - BFCP | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 32: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu F

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| Podpora VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729 |  |
| Podpora video kodeků | H.264, H.263 |  |
| Podpora video rozlišení | až FullHD 1080p/30 |  |
| Podpora adaptace rozlišení na kvalitu přenosu | ANO |  |
| Podpora samoopravných mechanismů videokodeků | ANO |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Ovládání jednotky – IR ovládání, webové rozhraní | ANO |  |
| Kamera PTZ HD/FullHD | ANO |  |
| Externí mikrofon | ANO |  |
| Připojení dvou monitorů HDMI/DVI out | ANO |  |
| Počet zobrazovacích jednotek min. 42“, bez TV tuneru | 2 |  |
| Připojení prezentačního vstupu HDMI/DVI in | ANO |  |
| Podpora prezentačního kanálu - BFCP | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. Seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |
| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |

Tabulka 33: Funkční požadavky na videokonferenční jednotku typu  G

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| Podpora VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Signalizační protokol | SIP nebo podobný protokol na textové bázi |  |
| Audio kodeky | G.711, G.722, G.729 |  |
| Podpora video kodeků | H.264, H.263 |  |
| Podpora video rozlišení | až FullHD 1080p/30 |  |
| Podpora adaptace rozlišení na kvalitu přenosu | ANO |  |
| Podpora samoopravných mechanismů videokodeků | ANO |  |
| Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače | ANO |  |
| Integrovaný Ethernet switch pro připojení do LAN a připojení PC s minimální rychlostí | 10/100/1000 Mbps |  |
| Zobrazovací monitor konferenční jednotky min. 50“ | ANO |  |
| Ovládání jednotky – dotykový panel, webové rozhraní | ANO |  |
| Kamera PTZ HD/FullHD | ANO |  |
| Externí mikrofon 2x | ANO |  |
| Připojení druhého monitoru HDMI/DVI out | ANO |  |
| Počet zobrazovacích jednotek | 1 |  |
| Připojení prezentačního vstupu HDMI/DVI in | ANO |  |
| Podpora prezentačního kanálu - BFCP | ANO |  |
| Adresářové služby s možností vyhledávání v tlf. Seznamech | ANO |  |
| Plná lokalizace přístroje pro český jazyk | ANO |  |
| Podpora šifrování tlf. hovorů včetně signalizačního protokolu | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 34: Funkční požadavky na analogový převodník pro Uzlový objekt typu 1, 2 a Koncový objekt typu 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Dva porty Ethernet 10/100 pro možnost redundantního připojení k síti LAN | OBSAHUJE |  |
| Signalizační protokol | SIP, H.323 |  |
| Audio kodeky | G.711, G722, G.729, iLBC |  |
| Přenos faxu přes protokol IP | Standard T.38 |  |
| Plnohodnotný port FXS včetně podpory signalizace Loop-Start a Ground-Start | ANO |  |
| Minimální počet analogových portů FXS | 24 |  |
| In-Band DTMF | ANO |  |
| Konferenční hovory | ANO |  |
| Funkce přidržení/pokračování hovoru | ANO |  |
| Funkce přímého nebo konzultačního přepojení hovoru | ANO |  |
| Funkce přesměrování hovoru | ANO |  |
| Identifikace volajícího | ANO |  |
| Music-on-Hold pro analogové telefony | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 35: Funkční požadavky na analogový převodník pro Koncový objekt typu 2

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Napájení přes externí zdroj | ANO |  |
| VLAN 802.1q, možnost tagování rámců dle 802.1p | ANO |  |
| Dva porty Ethernet 10/100 pro možnost redundantního připojení k síti LAN | OBSAHUJE |  |
| Signalizační protokol | SIP, H.323 |  |
| Audio kodeky | G.711, G722, G.729, iLBC |  |
| Přenos faxu přes protokol IP | Standard T.38 |  |
| Plnohodnotný port FXS včetně podpory signalizace Loop-Start a Ground-Start | ANO |  |
| Minimální počet analogových portů FXS | 4 |  |
| In-Band DTMF | ANO |  |
| Konferenční hovory | ANO |  |
| Funkce přidržení/pokračování hovoru | ANO |  |
| Funkce přímého nebo konzultačního přepojení hovoru | ANO |  |
| Funkce přesměrování hovoru | ANO |  |
| Identifikace volajícího | ANO |  |
| Music-on-Hold pro analogové telefony | ANO |  |

| Výrobce | Produktové číslo výrobce | Popis KOMPONENTY | Počet kusů KOMPONENTY |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka 36: Odkaz seznam výrobců nabízených technologií a odkazů na www stránky s implementovaným procesem pro řešení bezpečnostních problémů

| Kategorie | Popsáno v kapitolách Přílohy č.4 této ZD | Seznam jednotlivých výrobců jejichž zařízení uchazeč nabízí | Odkaz na konkrétní volně dostupné www stránky výrobce nabízených zařízení s implementovaným procesem pro nahlášení, uveřejňování a opravy bezpečnostních problémů a zranitelností. |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN | 2.1.1. až 2.1.6 |  |  |
| WAN | 2.1.8 až 2.1.11 a 2.1.15 |  |  |
| WiFi | 2.1.12 až 2.1.13 |  |  |
| IP Telefonie | 2.1.7 a 5.1 až 5.15 |  |  |
| Multimedia, videokonference | 5.16 a 5.17 |  |  |
| Servery | 3.3 |  |  |
| Firewally a IPS | 2.1.14 |  |  |