Příloha č. 3 k č. j. PPR-33048-13/ČJ-2014-990656

Technická specifikace

- Předmět technické specifikace (dále jen „TS“)

TS je nezbytným podkladem a přílohou obecné dokumentace projektu „Aplikace geografického informačního systému v přímém výkonu služby“ v programu „Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin“ (dále jen „PDP4“).

Předmětem TS je konkretizace technických požadavků na vytvoření a dodávku nezbytného materiálně technického zabezpečení (dále jen „MTZ“) tak, aby byly řádně naplněny cíle PDP4, naplněny dílčí potřeby organizačních článků Policie ČR (dále jen „PČR“) a zajištěna minimálně pětiletá udržitelnost celého řešení.

Geografický informační systém PČR (dále jen „GIS PČR“) je provozován v intranetu PČR.

Geografické zabezpečení organizačních článků působících v rámci PČR představuje proces, který přímo ovlivňují schopnosti obsluhy a technické možnosti MTZ, které má tato obsluha k dispozici. V praxi PČR bylo nejefektivnější geografické podpory dosaženo tam, kde byla zřízena specializovaná pracoviště GIS. TS v tomto bodě konkretizuje MTZ potřebné ke zřízení nových pracovišť GIS PČR v rámci 8 krajských ředitelství PČR (vazba na tzv. „výsledek“  PDP4, nadefinovaný v IS CEDR „This involves building of central oriented mobile infrastructure for spatial data sharing and technological and technical equipping of the workplaces of 8 selected regional police directorates, which include  total acquisition of 8 testing mobile equipment units.“)

|  | Lokalizace krajských pracovišť GIS PČR | počet pracovišť |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2,14000 Praha 4 (KŘPA) | 1 |
| 2. | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1555,15600 Praha - Zbraslav (KŘPS) | 1 |
| 3. | Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 37001 České Budějovice 6 (KŘPC) | 1 |
| 4. | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100, Plzeň 3 (KŘPP) | 1 |
| 5. | Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9,40001 Ústí nad Labem (KŘPU) | 1 |
| 6. | Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4,50002 Hradec Králové (KŘPH) | 1 |
| 7. | Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 60200 Brno (KŘPB) | 1 |
| 8. | Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 70200 Ostrava (KŘPT) | 1 |
| CELKEM | 8 |

Tab. 1 – Lokalizace krajských pracovišť GIS PČR

- Kategorizace materiálně technického zabezpečení PDP4

  - Část A - Vybavení krajských pracovišť GIS PČR – vybavení 8 pracovišť v rámci krajských ředitelství PČR tak, aby byla schopna poskytovat základní geografické zabezpečení pro jednotlivé organizační články na celém území ČR.

  - Část B - Centrální mobilní platforma GIS PČR – návrh, dodávka, instalace a spuštění provozu technologií pro mobilní platformu GIS PČR.

Část A

- Vybavení krajských pracovišť GIS PČR

Výčet položek MTZ a konkrétních parametrů, které by mělo splňovat každé z 8 pracovišť krajských pracovišť GIS.

|  | Krajské pracoviště GIS – výčet položek | počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Výkonná desktop pracovní stanice s posílenou grafickou částí a dvěma monitory | 8 |
| 2. | Tiskové zařízení pro barevný velkoformátový tisk až do rozměrů neořezané „A0“ | 8 |
| 3. | Velkoformátový skener umožňující digitalizovat analogové podklady až do formátu „A0“. | 1 |
| 4. | GIS SW – desktop aplikace pro základní práci s prostorovými daty. Tato položka bude kompletně splněna instalací aplikace QGIS desktop ve verzi alespoň 2.2. Jedná se o vysoce kvalitní open-source produkt, který umožňuje funkcionality plně srovnatelné s komerčními produkty. Tato položka proto není součástí investičního záměru ani technické specifikace. Instalaci tohoto SW na jednotlivých krajských ředitelstvích PČR zajistí OKŘ KPP. Tento SW je řádně typově registrován rozhodnutím ředitele odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií (evidováno pod č. j. MV-13911-7/KAP-2015). | 8 |
| 5. | Specializovaný analytický GIS SW pro práci s tematickými, prostorovými daty PČR s důrazem na časovou složku dat. | 8 |
| 6. | Testovací mobilní telefony | 20 (12+8) |

Tab. 2 – Vybavení krajského pracoviště GIS PČR

- HW desktop pracovní stanice  (dále jen „pracovní stanice“) pro práci specialisty na geoinformační technologie. Pracovní stanice představuje PC sestavu s posílenou výkonovou a grafickou částí s dvěma monitory.

| Položka | Parametr |
| --- | --- |
| Procesor) | Alespoň Intel Core i7 4770 haswell nebo výkonnější |
|  | Počet jader – minimálně 4 |
|  | Frekvence procesoru alespoň 3,4 GHz |
|  | L3 Cache – minimálně 8 MB |
|  | Socket – Intel socket 1150 |
| Základní deska) | Socket – Intel socket 1150 |
|  | Typ paměti DDR3 |
|  | Integrovaná zvuková karta |
|  | Integrovaná síťová karta – přenosová rychlost 10/100/1000Mbit/s |
| Operační paměť: | Alespoň 16GB DDR3 |
| Grafická karta: | Alespoň s 2GB kapacitou paměti |
|  | Frekvence paměti 6,07GHz nebo vyšší |
|  | Podpora knihovny OpenGL |
|  | Šířka sběrnice 192-bit |
|  | Frekvence jádra 1020 MHz nebo vyšší |
|  | Rozhraní pro připojení k PC – PCI Express x16 3.0 |
|  | Typ chladiče grafické karty – aktivní |
|  | Počet připojených monitorů – 2, přes konektory stejného typu |
| Monitor | Počet – 2 |
|  | Uhlopříčka displeje – minimálně 24“ |
|  | Rozlišení – 1920 x 1080 pixelů nebo vyšší |
|  | Typ – IPS s LED podsvícením |
|  | Odezva – 8ms nebo kratší |
|  | Určení – grafika |
|  | Barva – černá |
|  | Povrch displeje – antireflexní |
|  | Grafické vstupy – D-SUB, DVI, HDMI nebo DisplayPort |
| Zdroj | Výkon – alespoň 500W |
| Harddisk 1 – SYSTEM | Kapacita – alespoň 128GB |
|  | Typ – SSD |
|  | Rychlost čtení: alespoň 500MB/s |
|  | Včetně redukce |
| Harddisk 2 – DATA | Alespoň 1TB kapacity |
|  | 64MB Cache |
|  | Typ – Seriál ATA III. |
|  | Alespoň 7200 otáček/1minuta |
| Klávesnice | Určení – kancelářská |
|  | Barva – černá |
|  | Provedení – voděodolná |
|  | Rozhraní – drátová |
| Myš | Určení – kancelářská |
|  | Provedení symetrické |
|  | Barva – černá |
|  | Rozhraní – drátová |
|  | Citlivost – 3 200 DPI |
| Skříň | Barva – černá |
|  | Konektory předního panelu – USB 2.0, USB 3.0, Sluchátka, Mikrofon |
| Čtečka karet | Typ: interní |
|  | Vstupní rozhraní: USB 3.0 |
|  | Sloty: alespoň microSD ( microSDHC, microSDXC, TransFlash), slot XD, slot CF, Slot SD/MMC, Slot MS. |
|  | Zpětně kompatibilní s USB 2.0 |
| Optická mechanika | Minimálně DVD vypalovačka SATA, DVD±R 24x, DVD+R DL 8x, DVD-R DL 8x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 5x, CD-R 48x, CD-RW 24x, |
| Kabeláž | Kompletní propojovací kabeláž |
| Webová kamera | Rozlišení senzoru alespoň 1080p nebo vyšší |
|  | Snímkovací frekvence 30 snímků/1s |
|  | Funkce automatického ostření |
|  | Rozhraní – USB 2.0 |
| PC Sluchátka s mikrofonem | Frekvence od 40Hz |
|  | Frekvence do 17 000Hz |
|  | Citlivost 95 dB/mW |
| Operační systém | Windows 7 Professional 64-bit, nebo novější |
| Doba záruky | alespoň 3 roky |
| Pojištění) | ANO |

Tab. 3 – HW specifikace pro pracovní stanici

- HW velkoformátového tiskového zařízení – pro tisk a výrobu velkoplošných mapových výstupů

| Položka | Musí splňovat následující parametry: | počet |
| --- | --- | --- |
| Velkoformátová tiskárna ) | Šířka hřídele alespoň 44“ (1118 mm) | 8 |
|  | Možnost tisk na fotopapír 240g/m2 – ANO |  |
|  | Rychlost tisku vyšší než 52m2 /hodinu |  |
|  | Použití pigmentového inkoustu – ANO |  |
|  | Pojezd na kolečkách – ANO |  |
|  | Košík na hotové tisky – ANO |  |
|  | Zásobník na 2 role – ANO |  |
|  | Tisk na samostatné listy – ANO |  |
|  | Netisknutelné okraje: 5mm na 1 stranu listu nebo menší. |  |
|  | Rozhraní pro komunikaci – LAN 1Gbit/s, vysokorychlostní USB 2.0 |  |
|  | Pevný disk alespoň 320GB |  |
|  | Paměť – 64 GB (virtuální) |  |
|  | Tisk na média – kancelářský papír, fotografický, nátiskový papír s povrchovou úpravou, média pro umělecký tisk, samolepicí, plakáty a nápisy, průhledný papír, tkanina / textilie. |  |
|  | Pokračování tisku po výměně cartridge – ANO |  |
|  | Doba záruky – alespoň 3 roky |  |
|  | Instalace a zaškolení na místě určení – ANO |  |
|  | Uvodní inkoustové kazety o objemu alespoň 130ml – ANO |  |
|  | Startovací role papíru o šíři 841mm a gramáži 200g/ m2 – ANO |  |
|  | Pojištění*) – ANO |  |

Tab. 4 – HW specifikace pro velkoformátový tisk

- HW velkoformátového skeneru umožňujícího velkoformátovou digitalizaci analogových podkladů.

| Položka | Musí splňovat následující parametry: | počet |
| --- | --- | --- |
| Velkoformátový skener ) | Pracovní délka skenovaní – alespoň 880mm | 1 |
|  | Maximální šířka skenování – 1118mm |  |
|  | Počet pixelů – 64800pixelů |  |
|  | Maximální tloušťka skenovaného materiálu – alespoň 2mm |  |
|  | Přesnost skenování – 0,1% nebo lepší |  |
|  | Rozlišení optiky: 1200DPI |  |
|  | Maximální rozlišení 9600DPI |  |
|  | Ovladač zařízení: Windows 7 a vyšší, 64-bit |  |
|  | Výstupní formáty skenovaného materiálu – TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 |  |
|  | Modely barev – Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB |  |
|  | Určení – pro využití v GIS aplikacích |  |
|  | Stojan na kolečkách – ANO |  |
|  | El. příkon při skenování – 23W nebo nižší |  |
|  | Doba záruky – alespoň 3 roky |  |
|  | Instalace a zaškolení na místě určení – ANO |  |
|  | Pojištění*) - ANO |  |

Tab. 5 - HW specifikace pro velkoformátovou digitalizaci analogových podkladů

- GIS SW – desktop aplikace pro základní práci s prostorovými daty. Tato položka bude kompletně splněna instalací aplikace QGIS desktop ve verzi alespoň 2.6. Jedná se o vysoce kvalitní open-source produkt, který umožňuje funkcionality plně srovnatelné s komerčními produkty. Tato položka proto není součástí investičního záměru ani veřejného zadávacího řízení. Instalaci tohoto SW na jednotlivých krajských ředitelstvích KŘP zajistí OKŘ KPP. Tento SW je řádně typově registrován rozhodnutím ředitele odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií (evidováno pod č.j. MV-13911-7/KAP-2015).

- Specializovaný analytický GIS SW (dále jen „GIS analytický SW“) pro práci s tematickými, prostorovými daty PČR s důrazem na časovou složku policejních prostorových dat. Nabízí např. firma Uncharted Software Inc. (dříve Oculus Info Inc., Toronto, 2 Berkeley Street, ON M5A 4J5, USA), svým produktem GEOTIME.

| GIS analytický SW |
| --- |
| Obecné vlastnosti | Běhové prostředí: 64-bit operační systém, bezproblémová funkčnost na OS specifikovaném v kapitole I. (Windows 7 a vyšší) |
|  | Bezproblémová funkčnost na HW s operační pamětí specifikovaném kapitole I. |
|  | Bezproblémová funkčnost na HW s procesorem specifikovaném kapitole I. |
|  | Bezproblémová funkčnost na HW s grafickou kartou specifikovaném kapitole I. |
| Zaměření GIS analytického SW | SW je primárně určen pro prostorové analýzy, mimo jiné i s přeshraničním přesahem, vizualizace dat s důrazem na jejich časovou složku. SW je tedy zaměřen především na analytické zpracování prostorových dat z trestních kauz, analýzu dat z GPS trackerů, časoprostorové analýzy pohybu zájmových objektů v daném čase. |
| Funkcionality | Zobrazování dat nativně ve 3D režimu, kde čtvrtým rozměrem je čas. |
|  | Možnost měnit zobrazení zájmových dat dynamicky prostým posunutím následujících os: osa X osa Y časová osa |
|  | Možnost importu prostorových dat ve formátech SHP, KML, XLS, XLSX, ODS, CSV, GPX. |
|  | Podpora mapových podkladů OpenStreetMap tak, aby bylo možno zobrazit data s přeshraničním přesahem bez nutnosti platby dalších licencí za zahraniční mapové podklady. |
|  | Podpora mapových webových služeb OGC (alespoň WMS, ideálně i WMTS). |
|  | Funkcionality pro modelování pohybu zájmových objektů v prostoru a čase. |
|  | Možnost exportu libovolných časových úseků ve formě videa, animace či prezentace. |
|  | Automatické vyhledávání společných příznaků a časových průřezů pro 2 zájmové datové sady obsahující data z podobného časového období z 2 různých lokalit. |
|  | Možnost přehrávání zájmových objektů (entit) v libovolných časových úsecích. |
|  | Možnost automatické tvorby reportů z analýz. |
| Počet/typ licence | 8 Plovoucích licencí |
| Udržitelnost | Standardní záruka |

Tab. 5 – Specifikace GIS analytického SW

- Testovací mobilní telefony

| Testovací mobilní telefony |
| --- |
| Položka | telefon | Parametry zařízení | Počet ks |
| 2 | TYP A | Uhlopříčka displeje | alespoň 5,1“ | 12 |
|  |  | Rozlišení displeje | alespoň Full HD (1080 x 1920 px) |  |
|  |  | Technologie displeje | Super AMOLED |  |
|  |  | Typ displeje | kapacitní |  |
|  |  | Počet barev | alespoň 16 000 000 |  |
|  |  | Typ skla | Gorilla glass 3 |  |
|  |  | Frekvence procesoru | alespoň 2,5 GHz |  |
|  |  | Počet jader procesoru | alespoň 4 |  |
|  |  | Operační paměť | alespoň 2GB |  |
|  |  | Vnitřní paměť | alespoň 32GB |  |
|  |  | Fotoaparát | ANO |  |
|  |  | Rozlišení fotoaparátu | alespoň 16MPx |  |
|  |  | Přední kamera | ANO |  |
|  |  | Rozlišení kamery při nahrávání | 1080p (Full HD) |  |
|  |  | Typ blesku | LED |  |
|  |  | GPS | ANO |  |
|  |  | GPS vlastnosti | A-GPS, digitální kompas, podpora Glonass |  |
|  |  | Počet slotů SIM | 1 |  |
|  |  | Kapacita baterie | alespoň 2800 mAh |  |
|  |  | Typ baterie | Li-pol |  |
|  |  | Výdrž baterie - pohotovostní režim | alespoň 380 hodin |  |
|  |  | Výdrž baterie - telefonování | alespoň 1200 minut |  |
|  |  | Slot na paměťovou kartu | ANO |  |
|  |  | Typ paměťové karty | microSDXC |  |
|  |  | Stupeň krytí | alespoň IP67 |  |
|  |  | Senzor otisku prstu | ANO |  |
|  |  | Barometr sensor | ANO |  |
|  |  | Sensor na měření srdečního tepu | ANO |  |
|  |  | Gyroskop sensor | ANO |  |
|  |  | Sensor zrychlení | ANO |  |
|  |  | Světelný sensor/RGB | ANO |  |
|  |  | Proximity sensor | ANO |  |
|  |  | Gesture sensor | ANO |  |
|  |  | Teplotní sensor | ANO |  |
|  |  | Sensor vlhkosti | ANO |  |
|  |  | NFC | ANO |  |
|  |  | GSM | 850/900/1800/1900 MHz, EDGE, GPRS |  |
|  |  | 3G | 900/2100 MHz, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |  |
|  |  | Bluetooth | 4.0 (EDR, A2DP, PBAP, AVRCP) |  |
|  |  | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  |  | Konektor microUSB | ANO |  |
|  | TYP B | HW klávesnice | ANO | 8 |
|  |  | Dotekový displej | ANO |  |
|  |  | Stupeň krytí | alespoň IP67 |  |
|  |  | Operační systém | Android |  |
|  |  | Uhlopříčka displeje | alespoň 3,5“ |  |
|  |  | Rozlišení displeje | Alespoň 640 x 480 |  |
|  |  | Technologie displeje | VGA |  |
|  |  | Typ displeje | kapacitní |  |
|  |  | Frekvence procesoru | alespoň 1 GHz |  |
|  |  | Počet jader procesoru | alespoň 2 |  |
|  |  | Operační paměť | alespoň 1GB |  |
|  |  | Vnitřní paměť | alespoň 8GB |  |
|  |  | Fotoaparát | ANO |  |
|  |  | Rozlišení fotoaparátu | alespoň 8MPx |  |
|  |  | Sensor světla | ANO |  |
|  |  | Digitální kompas | ANO |  |
|  |  | Podsvícení displeje | LED |  |
|  |  | GPS | ANO |  |
|  |  | GPS vlastnosti | A-GPS |  |
|  |  | Počet slotů SIM | 1 |  |
|  |  | Kapacita baterie | alespoň 3600 mAh |  |
|  |  | Typ baterie | Li-Ion |  |
|  |  | Slot na paměťovou kartu | ANO |  |
|  |  | Typ paměťové karty | microSD |  |
|  |  | Konektor USB | ANO |  |
|  |  | GSM | 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |  |
|  |  | 3G | alespoň 900/2100 MHz, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |  |
|  |  | Bluetooth | alespoň EDR |  |
|  |  | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ |  |

Tab. 6 – Testovací mobilní telefony

Část B

b) Centrální mobilní platforma GIS PČR návrh, dodávka, instalace a spuštění provozu technologií pro mobilní platformu GIS PČR (dále jen „mobilní platforma“)

| Mobilní platforma |
| --- |
| položka | Název | počet kusů |
| 1. | Návrh, dodávka instalace a spuštění řádného provozu mobilní platformy. | 1 |

Tab. 7 – Vybavení potřebné na provoz mobilní platformy

| Položka | Požadavek | Zabezpečí | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Návrh, dodávka instalace a spuštění řádného provozu mobilní platformy. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Komplexní záruka na všechny dodané části po dobu min 24 měsíců od doby uvedení systému do provozu. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Pojištění*) | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Řešení bude respektovat veškerá specifika ICT zadavatele. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Server-side mobilní platformy bude realizována tak, aby byly naplněny následující požadavky: |  |  |
|  | Server-side mobilní platformy bude schopen s dostatečnou rezervou obsluhovat až 1500 klientských aplikací současně. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Server-side mobilní platformy bude provozována na infrastruktuře, kterou představují vyhrazené SW a HW prostředky, které má aktuálně k dispozici PČR: SW serveru Windows 2008 Server R2 Microsoft SQL Server HW serveru: Počet procesorů: 6 (4core) Operační paměť: 64GB Disková kapacita: 2TB | OIPIT PP ČR (v případě potřeby dodavatel vyspecifikuje jiné prostředí, které je na straně zadavatele vhodné vybudovat. Návrh však bude mít pouze formu doporučení a nebude pro zadavatele závazný) | 1 |
|  | Autonomní centrální správa mobilní platformy v intranetové síti PČR. Propojení s internetovou sítí bude realizováno publikací služeb do tzv. „DMZ“, v krajním případě bude zřízen prostup na konkrétních portech do bezpečného Internetu MV ČR prostřednictvím tzv. „CMS“. | Politiku autonomní správy navrhne kompletně dodavatel. Prostup pro server zabezpečí OIPIT PP ČR. |  |
|  | Správa mobilní platformy bude umožňovat vzdálenou konfiguraci všech komponent klientské mapové aplikace přes jednotné administrační rozhraní. V administračním rozhraní půjdou ovlivnit parametry: Typ mapy na klientských aplikacích Interval výměny informaci Oprávnění na informace v mapě Skupiny uživatelů | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Zabezpečení uložených i přenášených dat bude realizováno minimálně pomocí následujících nástrojů: Přes SSL Autentizace klientů pomocí plovoucího klíče Šifrovaná SŘBD | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Správa oprávněných uživatelů mapové aplikace bude navázána na Active directory v rámci domény PČR. Bude možné ovlivnit přístupy ke všem informacím poskytovaných mobilní platformou. Mobilní platforma bude podporovat hierarchický model oprávnění, kde uživatel/skupina bude ve vztahu k poskytovaným informacím M:N. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | K server-side mobilní platformě bude dodán desktop SW, který umožní spravovat uživatelské skupiny, ovlivňovat obsah mobilních aplikací přímo v terénu na stolním PC nebo desktopu připojeném k infrastruktuře přes internetový prostup. Tento desktop SW bude využíván na jednotlivých krajských pracovištích GIS a v centrálním pracovišti GIS, v rámci OKŘ KPP. | Zabezpečí dodavatel | 9 |
|  | Server - side mobilní platformy bude umožnovat ovlivňovat obsah mapové aplikace tak, aby bylo možné uživatelům mapové aplikace zobrazit stacionární data z datového skladu GIS PČR jako jsou např. body zájmu pro policejní práci (policejní služebny, banky, bankomaty, pošty, restaurace, herny, trafostanice, přejezdy apod.). Data jsou obsahem datového skladu GIS PČR (Oracle 11g) nebo jako SHP ) soubory uložené na fileserveru GIS PČR. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Server-side mobilní platformy umožní autorizovaným uživatelům mobilní aplikace na služebních telefonech publikovat nápad trestné činnosti v mapě. Data jsou obsahem datového skladu GIS PČR (Oracle)) nebo jako webová mapová služba WFS ). | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Server-side mobilní platformy umožní autorizovaným uživatelům mobilní aplikace na služebních telefonech publikovat aktuální polohu sil a prostředků PČR. Tyto informace jsou dostupné na tzv. AVL serveru, provozovaném v intranetu PČR. AVL server je založen na SŘBD PostgreSQL. Zápis aktuálních informací o poloze sil a prostředků je zaznamenáván v souladu s OMA Mobile Location Protokol v3.1 | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude založena na tzv. diferenciální synchronizaci předávaných informací, tzn., že v rámci datových přenosů nebude mapová aplikace vyžadovat již jednou předané informace, ale pouze změny. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude umožnovat administrátorům práci s historií záznamů o polohách sil a prostředků PČR v časovém intervalu v rozmezí (měsíce až po vteřiny v největším detailu, což bude využito pro pátrací akce). | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude umožnovat rychlé doplnění záznamů v DB po výpadku spojení mapových aplikací se signálem GSM. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude umožnovat administrátorům EXPORT a IMPORT zájmových prostorových dat. Podporovány budou formáty SHP, KML, GeoJSON. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude mít integrovaný task management pro jednotlivé uživatele systému. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude obsahovat dokumentované otevřené rozhraní (API), které usnadní integraci dalších subjektů v rámci PČR. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní platforma bude administrátorům umožňovat pořizování reportů o pohybu Sil a Prostředků z libovolného časového období (nejlépe pomocí prostým posunem v časové ose). Exporty těchto historických dat bude možné přímo uložit do videosekvence. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Podpora sdílené konfigurace (přístroje budou schopny adoptovat nastavení a pohled do mapy jednoho z uživatelů celého řešení) | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Client-side mobilní platformy (dále jen „mapová aplikace“) bude realizována tak, aby byly naplněny následující požadavky: |
|  | Nativní mapová aplikace bude vyvinuta pro potřeby zadavatele, bude respektovat veškerá specifika jeho ICT. Řešení umožní instalaci mapové aplikace na minimálně 1500 klientských služebních telefonech. (multilicence výhodou). | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mobilní aplikace bude tzv. wrapovatelná tak, aby její distribuci bylo možné v budoucnu zabezpečit tzv. MDM systémem. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude umožnovat komunikaci mezi autorizovanými uživateli (telefonii přes GSM síť, instant messaging a to včetně možnosti konferenčních hovorů či textové konverzace s více uživateli současně). | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude uživatelům umožnovat dokumentační nástroj pomocí pořizování fotografií fotoaparátem služebního telefonu a jejich další sdílení mezi uživateli. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude uživatelům umožnovat odesílání zpráv všem uživatelům, kteří se nalézají v blízkém okolí ( např. všem co jsou v okruhu 2 km od lokace odesílajícího uživatele). | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapovou aplikaci bude možno nainstalovat na služebních telefonech s operačním systémem Android 4.X, IOS 6, 7 Windows Phone 8/Windows Phone 10. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Datový přenos pro potřebu mobilní aplikace bude optimalizován pro krajní variantu připojení (GPRS). | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude na služebních telefonech umožňovat offline práci s mapou. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude umožňovat zobrazení intenzity zájmového jevu pomocí metod tzv. jádrového vyhlazování (heat mapy) | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude podporovat ruční kresbu do mapy a kreslení bodů, linií a polygonů, Tyto kresby bude možné synchronizovat s ostatními uživateli. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Uživatel popřípadě administrátor bude moci pro mapové aplikace vybrat z více podkladových map. Bude se jednat o mapové podklady OpenStreetMap tak, aby byl zabezpečen mapový podklad i pro potřebu přeshraniční spolupráce, a o mapové podklady generované GIS PČR (letecký snímek, topografická mapa). Tyto mapy jsou v rámci GIS PČR k dispozici jako webové mapové služby WMS), WMTS) nebo v rastrovém formátu JPEG 2000, uložené na fileserveru GIS PČR. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude umožnovat vyhledávání bodů zájmu v offline režimu (minimálně města a ulice) | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace nebude přistupovat k osobním částem telefonu, nebo modifikovat operační systém zařízení. | Zabezpečí dodavatel |  |
|  | Mapová aplikace bude umožnovat zabezpečení pomocí IMEI a uživatelského účtu navázaného na Active Directory. | Zabezpečí dodavatel |  |

Tab. 8 – Specifikace mobilní platformy

ZPRACOVÁNO projektovým týmem zřízeným RPP 158/2014 k zajištění realizace programu Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin v oblasti. Aplikace geografického informačního systému v přímém výkonu služby, který je součástí Programu CZ 14 financovaného z Norských fondů 2009 - 2014

# Footnotes

)	Technická podpora jednotlivých položek není ve fázi nákupu a implementace těchto technologií požadována. Vyspecifikována je pouze záruční doba pro dané položky. Smlouva o technické podpoře na 5 letou udržitelnost bude řešena až s výherci otevřené veřejné zakázky na dodávku jednotlivých technologií PDP4.

)	Umístěn v lokalitách KŘPP, KŘPB, KŘPU, KŘPC, KŘPS, KŘPA, KŘPT, KŘPH

)	Nebo ekvivalentní náhrada od jiného výrobce

)	Dodavatel může parametr socketu změnit podle zvoleného procesoru

	 )	Pojištění proti škodě na majetku způsobené požárem, výbuchem, vichřicí, přírodními živly jinými než vichřicí (blesk, povodeň, záplavy, krupobití, mráz), jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, jinými příčinami (loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří) v době od uvedení do provozu do 30. 4. 2016. Dnem uvedení do provozu je myšleno jeho protokolární předání (akceptace) po odstranění všech vad a nedodělků.

)	Umístěn v lokalitách KŘPB, KŘPU, KŘPC, KŘPS, KŘPA, KŘPT, KŘPH, KŘPP

)	Umístěn v lokalitě KŘPA

)	Dodány na pracoviště GIS, PP ČR Strojnická 27, Praha 7

)	Umístěna v centrálním pracovišti GIS, lokalitě OKŘ KPP s možností ovlivňovat obsah i na jednotlivých krajských pracovištích GIS

)	ESRI shapefile je digitální vektorový formát pro ukládání prostorových dat, která se skládají z geometrické složky (bod, linie, polygon) a složky popisné (připojené atributové informace). Jedná se o formát vyvinutý firmou ESRI, který se díky své jednoduchosti a použitelnosti stal nepsaným standardem.

)	Systém řízení báze dat (dále jen „SŘBD“) Oracle ve verzi 11g, veškerá prostorová data obsahují sloupec SDO_GEOMETRY.

)	OpenGIS® Web Feature Service Interface Standard implementační standard (vydaný rovněž jako ISO 19142) pro rozhraní služby pracující na principu klient-server. Umožňuje sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Intranetu\Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WFS server jsou primárně geodata ve formátu GML. Daná geografická data (bod, linie, plocha) jsou vztažena k referenčnímu souřadnicovému systému a jsou nejčastěji udávána pomocí datasetu EPSG.

)	OpenGIS® Web Map Server Implementaton Specification – je standard pro rozhraní služby pracující na principu klient – server. Účelem je poskytování rastrových prostorových dat klientským aplikacím, jako jsou např. webové prohlížeče či specializované desktop aplikace Mapový server generuje kvalitativní rastrový soubor vždy na základě požadavku zaslaného klientskou aplikací.

)	OpenGIS® Web Map Tile Service Implementation Standard je standard pro rozhraní služby pracující na principu klient – server. Účelem je co nejrychlejší poskytování rastrových prostorových dat klientským aplikacím, jako jsou např. webové prohlížeče či specializované desktop aplikace. Mapový server poskytuje předem připravený kvalitativní rastrový soubor (tzv. mapová cache) vždy na základě požadavku zaslaného klientskou aplikací.