Příloha č. 1 k č.j.: PPR-29068-21/ČJ-2014-990656

Počet listů: 16

Technická specifikace předmětu plnění „operační střediska - ÚCP“

I.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je návrh, vytvoření a dodávka jednotného SW vybavení umožňujícího operační řízení nasazených sil a prostředků (SaP) útvarů s celostátní působností (ÚCP) a informační platformy umožňující výměnu dat mezi operačními středisky jednotlivých útvarů PČR s celostátní působností a integrovaným operačním střediskem Policejního prezidia (IOS PP). Dále pak vytvoření integrační platformy pro používané komunikační systémy (IP telefonie a radiokomunikační systém PEGAS), včetně krátkodobého i dlouhodobého záznamu. Dalším požadavkem je vytvoření komunikačního prostředí na dispečerském pracovišti bez nutnosti použití HW telekomunikačních koncových prvků. Požaduje se instalace předmětu plnění a jeho propojení na již dodaných systémových a technologických prvcích (přehled jednotlivých komponent je v části III. Informace o HW vybavení dispečerských pracovišť a serverové části systému) v jeden funkční celek zajišťující zautomatizování a zjednodušení administrativních a rutinních činností policisty operačního střediska (dále jen policisty) ve prospěch řízení policejních akcí v reálném čase včetně ostatních činností a povinností tohoto policisty. Tato pracoviště musí mít obdobný vizuální projev a obdobné reakce, jako pracoviště integrovaných  operačních středisek Krajských ředitelství PČR a Policejního prezidia ČR. Nedílnou součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluh a určeného technického personálu zadavatele v úrovni uživatele systému a v úrovni správce systému.

Požadavky na operátorská pracoviště

- operátorské pracoviště musí splňovat základní podmínky ergonomie s možností přizpůsobit pracovní podmínky výkonnostním požadavkům a možnostem operátora a s důrazem na minimum ovládacích prvků nezbytných pro efektivní práci operátorů.

- základní vybavení operátorského pracoviště se skládá ze tří systémových LCD (LED) zobrazovacích jednotek propojených do jedné pracovní plochy (přehled dodaného HW je v části III. Informace o HW vybavení dispečerských pracovišť a serverové části systému).

- Dále je pracoviště operátora vybaveno jednou dotykovou zobrazovací jednotkou o úhlopříčce 19“, určenou k ovládání integrovaných technologií. Tato zobrazovací jednotka není součástí společné pracovní plochy se systémovými zobrazovacími jednotkami a je ovládána samostatně. (přehled dodaného HW je v části III. Informace o HW vybavení dispečerských pracovišť a serverové části systému).

- operátorské pracoviště musí umožňovat provozovat telefonní a rádiové relace formou hlasitého nebo tichého poslechu; pro případ tichého provozu musí pracoviště splňovat podmínku připojení jak drátové, tak i bezdrátové náhlavní soupravy.

- operátorské pracoviště je vybaveno podpůrnou technologickou částí pro uložení komponent a zabudování infrastruktury systému. Nepřipouští se umísťování dalších komponent s rotujícími, či vibrujícími částmi do operátorského stolu.

Vlastní vybavení předmětu plnění je dispozičně členěno v objektech jednotlivých útvarů PČR s celostátní působností.

Prostor technologického zázemí je v objektu Wintrova na počítačových sálech OIPIT PP.

Celkové rozdělení a počty dispečerských pracovišť

| Položka | Jednotka množství | OUOZ | NPC | Ochranná služba | Ochranná služba hrad | Letecká služba | Cizinecká policie | URNA | UZČ | OIPIT | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispečerská pracoviště | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |

II.

Požadované vlastnosti a popis funkcí systému

a) Obecné vlastnosti systému

- Systém musí být jednotný a plně integrovaný, s jednotnou databází a jednotným uživatelským rozhraním včetně grafického provedení a logiky ovládání, shodný s provedením na IOS KŘP PČR a OS PP PČR.

- Systém musí být plně přizpůsobený stávajícím zvyklostem a národnímu prostředí ČR.

- Systém musí provozním a technickým provedením zamezit úniku informací a dat mimo pracoviště operačního střediska, musí být zabezpečen z hlediska účinné antivirové ochrany, zabezpečení počítačové sítě s napojením na intranet a zálohování dat musí být na úrovni odpovídající činnosti a významu pracoviště operačního střediska.

- Systém musí umožňovat flexibilitu a konfigurovatelnost podle místních podmínek.

- Systém musí být odolný proti poruchám hardware i software a musí být spolehlivý z hlediska systému jako celku i z hlediska jednotlivých modulů.

- Zařízení systému musí odpovídat platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce na elektrických zařízeních.

- Zařízení systému musí odpovídat platným předpisům z hlediska připojení na veřejné telekomunikační sítě.

- Systém musí být koncipován pro práci v reálném čase, musí trvale monitorovat funkčnost všech svých subsystémů.

- Systém musí využívat perspektivní a ověřené technologie a software s předpokládanou zárukou provozu systému na úrovni doby min. 5 let.

- Systém musí být vybaven odpovídajícím programovým vybavením pro správu, údržbu a rozvoj systému.

- Systém musí být provozuschopný při krátkodobém výpadku elektrické energie napojením na stávající UPS.

b) Základní funkce systému

- Systém musí podporovat rozhodovací a řídící procesy policisty po celou dobu řešení každé události od zahájení až do uzavření (ukončení) akce.

- Systém musí umožňovat operační řízení sil a prostředků (SaP) PČR po celou dobu akce, signalizovat a monitorovat polohu a stav SaP během akce i po jejím skončení.

- Systém musí umožňovat sběr všech údajů potřebných pro vedení akce od nahlášení případu do ukončení akce, případně jejich předání na další pracoviště.

- Z informace o každé akci vedené v systému musí být zřejmé, kdo akci založil (jméno policisty, útvar, čas) a kteří další policisté a útvary se na řešení akce podíleli; záznamy musí být prokazatelné a systém nesmí umožnit svévolné a dodatečné upravování záznamu obsluhou.

- Systém musí umožňovat podporu standardních situací (rutinních případů) prostřednictvím modelových scénářů pro jednotlivé typy policejních případů a událostí, přičemž konečná rozhodnutí musí být ponechána na člověku.

- Systém musí umožňovat koordinovanou práci více policistů pro více útvarů, kdy každý útvar může mít jedno nebo několik pracovních míst s kompetencí členěnou dle teritoriálního nebo funkčního určení.

- Systém musí umožňovat předávání řízení v průběhu akce mezi jednotlivými útvary, a to jak celkové předávání velení, tak současnou spolupráci více útvarů v rámci jednoho střediska i mezi více středisky.

- Systém musí umožňovat během akce práci přerušit, pracovat na jiných případech a opět se k původní akci vrátit ve stavu, ve kterém byla naposledy.

- Systém musí vést trvalé a obsluhou dodatečně nezměnitelné záznamy o všech událostech a provedených rozhodnutích pro potřeby pozdější analýzy, šetření případů a jejich archivaci.

- Součástí systému musí být integrace telefonního subsystému v rozsahu ovládání funkcí na úrovni systémového telefonního přístroje, bez nutnosti používat klasický telefonní přístroj se sluchátkem, tj. s využitím náhlavní nebo hlasité soupravy s ovládáním dotykovou obrazovkou.

- Součástí systému musí být integrace rádiového subsystému sítě PČR v rozsahu ovládání funkcí na úrovni špičkově vybaveného terminálu bez nutnosti používat speciální ovládací panel, tj. s využitím náhlavní nebo hlasité soupravy a s ovládáním pomocí dotykové obrazovky.

- Systém  bude využívat geografický informační systém (dále jen „GIS“) s tím, že GIS klient pro OŘ PČR musí umět pracovat i s mapovými službami PČR implementovanými na GIS infrastruktuře  IZS i PČR.

- Součástí systému musí být integrace pořizování a automatizované i manuální odesílání krátkých textových zpráv mezi operačním střediskem a definovanými jednotlivci a skupinami pro zajištění okamžité informovanosti o důležitých akcích a v případě dosahu mimo operační středisko jak cestou GSM, tak i rádiové sítě PČR.

- Systém musí umožňovat (obdobně jako v bodu 13.) automatické i manuální odesílání krátkých textových zpráv vybraným S+P přímo z „okna“ události. Jedná se o doplňující textový informace k místu události, zaslání souřadnic události apod. Rovněž musí umožňovat příjem textových informací od vybraných S+P z místa události a tyto informace přiřadit k dané události.

- Systém musí provádět pro účely archivace a případná dodatečná upřesnění či vyhodnocení záznam telefonních a rádiových komunikací prostřednictvím krátkodobého (operativního) a dlouhodobého záznamového zařízení; záznamy relací musí obsahovat údaje s identifikací volaného a volajícího včetně jeho lokalizace, pokud komunikační zařízení nebo systém tyto informace poskytuje.

- Možnost integrace a vizualizace dat externích GPS (např. pro monitorování přeprav).

- Systém musí umožňovat jednoduché vyhledávání v databázích dle data, hodiny, útvaru, typu akce, osoby, věci, telefonního čísla, popř. vyhledávání ve fulltextu.

c) Informační podpora

- Systém musí vést databázi míst a objektů v rámci územní působnosti útvarů, včetně informací podstatných pro zásah.

- Systém musí umožňovat převody mezi identifikačním číslem radiostanice v rádiové síti PEGAS (RFSI) - telefonní číslo, aliasy.

- Systém musí umožnit vedení přehledu termínovaných opatření (plánované akce, prevence) a upozorňovat operačního důstojníka ve volitelném předstihu na blížící se termíny.

- Systém musí umožnit vést vlastní a využívat externí (centrální) databázi mapových a dalších grafických podkladů, které zjednoduší řídícímu akce identifikaci místa a poskytnou další potřebné informace pro zásah v grafickém podání.

- Systém musí umožnit operativní zobrazení základních údajů o vybraných nebo všech probíhajících akcích a zasahujících silách a prostředcích na mapě.

- Systém musí pro potřeby hodnocení vést protokol o zásazích, pořizovat dokumentaci o zásahu a vést statistiku, umožňovat zpětné rozbory akcí.

- Systém musí umožňovat sběr a zpracování, aktualizaci a archivaci dalších volných textových i grafických informací a tyto vhodně vázat na jednotlivé objekty.

- Systém musí poskytnout standardní škálu výstupních informací o jednotlivých případech, např. stručnou zprávu nebo kompletní výpis, obdobně pro průběh služby, umožnit výstupní informace předat v tištěné podobě i prostřednictvím datových přenosů.

d) Mapové podklady

- Systém musí umožňovat práci s mapovými podklady s bezprostřední odezvou a s možností použít geografická data z různých zdrojů, a to v režimu off – on line.

- Systém musí umožňovat zobrazení podkladu a předem definovaných vrstev (např. formou mapových služeb).

- Systém musí umožňovat vyhledání zájmových bodů, jako jsou definiční body adres, definiční body parcel, (přebíráno z RUIAN), pomístní názvy (Geonames), hospody, herny policejní služebny, hraniční přechody, trafostanice, mýtné brány, sloupy veřejného osvětlení atd. Tyto zájmové lokace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici prostřednictvím GIS PČR (data jsou spravována v prostorové databázi v souladu s otevřeným standardem OGC Simple Feature 1.1.1.) v intranetu PČR. Systém musí umožnit zobrazení a předávání souřadnic těchto zájmových bodů a inverzně dohledávat tyto zájmové body po zadání souřadnic (např. vrátí nejbližší adresu po zadání souřadnic).

- Užívání souřadnicového systému WGS84 (§26a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – krizový zákon; nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání).

- Systém musí umožnit propojení místa události s mapou (na základě prvotního zadání adresy místa události do systému).

- Systém musí vést a umožňovat editaci databáze pomístních názvů, pro optimalizaci operačního řízení PČR a harmonizovat její obsah s pravidelně přebíranými daty z GIS PČR.

- Systém musí umožnit vyhledávat i po zadání neúplné adresy či místního názvu a fulltextové vyhledávání.

- Systém musí umožnit po zadání prvních písmen zobrazení možné varianty zadání.

- Systém musí umožnit automatickou opravu chybného fonetického zápisu (např. Vašingtonova ul. = Washingtonova).

- Systém musí umožňovat vytváření a správu vlastních bodů zájmu nad mapovým podkladem.

- Systém musí umožnit plánování a zřizování uzávěr, plánování a zřizování objízdných tras.

- Systém musí vytvořit podmínky pro případnou tvorbu návrhu optimalizovaných tras.

- Systém musí umožňovat sledování SaP do plánovaného prostoru rozmístění s možností hlášení průjezdů.

e) Správa sil a prostředků (SaP)

- Systém musí vést relevantní záznamy SaP v rozsahu jejich klasifikace, vybavení, stavu a využití v jednotlivých akcích v průběhu času.

- Za účelem pravidelné aktualizace stavu SaP musí systém umožňovat provázání se standardizovanými statusy.

- Systém musí umožňovat i případnou podřízenost dalšímu útvaru v rámci součinnosti na konkrétní akci nebo odvelení k výpomoci na delší dobu prostředku pod vedením vlastního velícího útvaru.

- Přiřazení SaP ke konkrétní akci.

g) Záznam a jeho archivace

- Systém musí umožňovat vedení dlouhodobého záznamu rádiového a telefonního provozu operačního střediska; záznamy musí být archivovány bezpečným způsobem po dobu min. 90 dní.

- Systém musí umožňovat vedení krátkodobého, tj. operativního záznamu rádiového a telefonního provozu pro okamžité zpětné dohledání bez nutnosti přístupu na centrální záznamové zařízení.

- Součástí záznamu musí být časové údaje zahájení a ukončení komunikace, údaje o volajícím/volaném podle signalizace telefonního resp. rádiového subsystému.

- Systém musí umožňovat vazbu záznamů telefonních a rádiových komunikací s akcemi.

- Systém musí umožňovat snadný a kontrolovaný přístup k záznamům, vč. vyhledávání podle různých atributů (např. číslo akce, telefonní číslo, časové rozmezí, RFSI, operátor).

- Záznam musí být ukládán bez komprese pro možnou hlasovou analýzu.

- Musí umožnit export záznamů ve standardizovaných audio formátech na interní a externí záznamová média.

- Uživatelsky jednoduché vytěžování záznamů pro další složky, které je nezávislé na běhu operačního střediska.

- Záznam oddělených směrů volání (volající/volaný) ve stereo formátu na digitálních, VoIP a PCM hovorových kanálech.

- Párování hlasových záznamů k událostem systému operačního řízení.

- Přehrání záznamu volání přímo z uživatelského prostředí systému operačního řízení.

- Doplňování záznamů o informace ze systému operačního řízení (číslo události, identifikace policisty, "co, kdy, kde" a další informace) • označení "napárovaného" záznamu.

- Automatická diagnostika poruch záznamového systému včetně signalizace a vyrozumění definovaného účastníka (technik, pracoviště).

h) Správa systému

- Systém musí být vybaven editory s grafickým rozhraním pro konfiguraci jednotlivých entit, které jsou součástí systému (uživatelé a jejich přístupová hesla, SaP, místopisné údaje, aplikační programová vybavení systému, vrstvy dotykové obrazovky apod.).

- Přístup k jednotlivým editorům musí být omezen přístupovými právy.

i) Telefonní subsystém

- Součástí systému musí být IP ústředna propojená do telefonní sítě MV/PČR.

- Systém musí zajistit řízení a ovládání telefonní komunikace procesem, který zpracovává povely z dotykové obrazovky.

- Systém musí splňovat požadavek optické indikace aktuálního stavu telefonních linek na dotykové obrazovce pracoviště.

- Systém musí na operátorských pracovištích umožňovat při příchozím a odchozím volání volbu mezi použitím hlasité a tiché hovorové soupravy.

- Systém musí zajistit integraci telefonního spojení v rozsahu integrace funkcí telefonního přístroje, které však umožňuje integrační rozhraní telefonního subsystému:

  - sestavení odchozího hovoru ze seznamu nebo ad hoc při volné lince

  - sestavení odchozího hovoru ze seznamu nebo ad hoc do probíhajícího, resp. přidrženého hovoru

  - přijetí příchozího hovoru se zobrazením tlf. čísla volajícího

  - upozornění na další příchozí hovor, pokud na lince již hovor probíhá, zobrazením tlf čísla volajícího

  - zavěšení hovoru operátorem nebo protistranou

  - nesmí být vyžadována manuální obsluha vidlicového kontaktu (mechanické vyzvednutí a položení sluchátka), neboť tlf. přístroj není obsluze dostupný

  - převzetí vyzvánějícího hovoru z jiné linky, pokud to umožňuje integrační rozhraní telefonní ústředny

  - dočasné přesměrování příchozích hovorů na jinou linku, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - přidržení hovoru, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - přepínání mezi aktivním a přidrženým hovorem

  - přepojení probíhajícího hovoru s konzultačním hovorem

  - přepojení probíhajícího hovoru bez konzultačního hovoru („naslepo“), pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - telefonní konference

  - lokalizace volajícího v náhradním způsobu příjmu tísňového volání z pevné linky, z mobilního tlf. (z údajů provozovatelů sítí), zobrazené na pracovní mapě, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - víceúčastnická konference, při ní by měl být tlf. proces informován o všech protistranách s využitím služeb ITS (integrovaná telefonní síť), pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - zaparkování / odparkování hovoru, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - definovatelné skupinové, popř. oběžníkové vyzvánění, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - monitorování stavu dalších linek, např. na sousedních stolech

  - odesílání DTMF do probíhajícího hovoru, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny

  - automatické zpětné volání, pokud je linka obsazena, pokud to umožňuje integrační rozhraní příslušné telefonní ústředny;

- Systém musí zajišťovat komunikaci do sítí GSM včetně odesílání a příjmu SMS prostřednictvím datového připojení nebo prostřednictvím stávajícího HW.

- Systém musí používat telefonní aplikační programovací rozhraní TAPI vyšší než 2.

- Systém musí používat aplikační rozhraní pro sledování a kontrolu hovorů a zařízení v komunikační síti CSTA vyšší než 2.

j) Rádiový subsystém

- Součástí systému musí být integrace rádiové komunikace operačního střediska za předpokladu využití stávající infrastruktury rádiového systému Pegas.

- Systém musí zajistit řízení a ovládání rádiové komunikace z aplikace, která zpracovává povely z dotykové obrazovky.

- Systém musí splňovat požadavek, aby operátor mohl využívat kterýkoliv instalovaný integrovaný terminál a současně poslouchat provoz na libovolných dalších terminálech; toto řešení umožňuje trvale sledovat vybrané kanály, což je výhodnější, než jejich skenování.

- Systém musí na operátorských pracovištích mít k dispozici dvě nezávisle ovladatelné cesty: hlavní pro vysílání a příjem s možností volby mezi hlasitou a tichou hovorovou soupravou a cestu příposlechovou  pro poslech zvolené kombinace ostatních terminálů bez možnosti vstupovat do na nich probíhající komunikace.

- Systém musí respektovat standardy výrobce technologie radiového systému Pegas a kromě kompatibility se současnou verzí softwaru sítě zajistit i plnou kompatibilitu s verzí softwaru sítě 35.08 a vyššími, včetně možného režimu hovorových skupin (TKG).

- Systém musí ve verzi  softwaru sítě 35.08 umožnit správu přidělených radiových zdrojů

- Systém musí ve verzi  softwaru sítě 35.08 umožnit statistiky provozu přidělených radiových prostředků

- Systém musí zajistit integraci rádiového spojení v rozsahu integrace funkcí, které poskytuje integrační rozhraní koncových terminálů rádiového systému:

- klíčování

- připojení audiosignálů do propojovacího pole

- výstupy pro nahrávání

- seznam operačních skupin

- indikace stavu terminálu

- průběžné monitorování vybraných stavů sítě na vybraném terminálu

- sestavení odchozího individuálního hovoru nebo vytáčené konference

- přijetí příchozího individuálního hovoru vč. zobrazení adresy RFSI volajícího

- předání probíhajícího individuálního volání na jiný terminál

- ukončení individuálního hovoru operátorem nebo protistranou

- zobrazení seznamu standardních otevřených kanálů, krizových otevřených kanálů a otevřených kanálů typu broadcast

- připravenost na přechod do režimu hovorových skupin

- zobrazení adresy RFSI terminálu hovořícího v otevřeném kanálu

- zřízení otevřeného kanálu

- vstup do otevřeného kanálu

- opuštění otevřeného kanálu

- uzavření otevřeného kanálu

- zřízení otevřeného kanálu typu broadcast

- vstup do otevřeného kanálu typu broadcast

- opuštění otevřeného kanálu typu broadcast

- uzavření otevřeného kanálu typu broadcast ručně nebo automaticky

- varování o nově otevřeném krizovém kanálu

- vstup do krizového otevřeného kanálu ručně nebo automaticky

- opuštění krizového otevřeného kanálu

- uzavření krizového otevřeného kanálu

- přijetí statusu

- adresovatelné odeslání statusu

- přijetí SMS

- adresovatelné odeslání SMS

- skupinové odeslání SMS předem definované skupině;

- zobrazení krizového kanálu externí radiostanice (grafické, zvukové).

k) Zálohování systému a zajištění odolnosti vůči poruchám

- Volbou vhodné architektury musí systém splňovat požadavek na odolnost vůči poruchám a zajištění jeho provozu z hlediska funkčnosti jako celku.

- Systém musí splňovat požadavek na zálohování jeho provozu po dobu výpadku síťového napájení 230V/50Hz připojením na stávající UPS.

l) Tabulka požadovaných počtů telekomunikačních komponent subsystému projektu Operační řízení UCP část SW

III.

Informace o HW vybavení dispečerských pracovišť a serverové části systému

| Položka | Jednotka množství | OUOZ | NPC | Ochranná služba | Ochranná služba hrad | Letecká služba | Cizinecká policie | URNA | UZČ | OIPIT | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispečerská pracoviště | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Tenký klient s alespoň 4. digitálními video výstupy | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Tenký klient s alespoň 2. digitálními video výstupy | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Monitor s velikostí 24“ a rozlišením WUXGA | ks | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 51 |
| Dotykový monitor s velikostí 19“ a rozlišením SXGA | ks | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| UPS 2000VA | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
| Rack 19” | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |

| Tenký klient s alespoň 4. digitálními video výstupy |
| --- |
| Napájení | Napájecí zdroj externí, mimo skříně |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR |
| Operační systém - kompatabilita | Windows Embedded Standard 7E |
| Národní prostředí | České |
| Procesor | X86_64 architektura, s dostatečným výkonem pro provoz Remote Desktop Services (vzdálená plocha přes 3 monitory s rozlišením WUXGA) |
| Grafická karta | S podporou DirectX11, možností připojení 4 monitorů pomocí DVI-D, nebo DisplayPort, s podporou rozlišení alespoň WUXGA |
| Operační paměť | Alespoň 4GB DDR3L |
| Úložiště | Alespoň 16GB SSD , mSATA |
| Síťová karta | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Porty | Alespoň 4 USB2.0 a 2 USB.30 Zvuková karta Audio Line-in a Audio Line-out |
| Skříň | Možnost montáže do racku 19“ Video, USB, Audio a LAN kabely pro připojení periférií ve vzdálenosti alespoň 7 metrů |
| Příslušenství | Standardní klávesnice a optická myš (USB) |

| Tenký klient s alespoň 2. digitálními video výstupy |
| --- |
| Napájení | Napájecí zdroj externí, mimo skříně |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR |
| Operační systém - kompatabilita | Windows Embedded Standard 7E |
| Národní prostředí | České |
| Procesor | X86_64 architektura, s dotatečným výkonem pro provoz Remote Desktop Services (vzdálená plocha) |
| Grafická karta | S podporou DirectX11, možností připojení monitorů pomocí DVI-D, nebo DisplayPort, s podporou rozlišení alespoň WUXGA |
| Operační paměť | Alespoň 4GB DDR3L |
| Úložiště | Alespoň 16GB SSD, mSATA |
| Síťová karta | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Porty | Alespoň 4 USB2 a 2 USB3 Zvuková karta Audio Line-in a Audio Line-out |
| Skříň | Možnost montáže do racku 19“ Video, USB, Audio a LAN kabely pro připojení periférií ve vzdálenosti alespoň 7 metrů |
| Příslušenství | Standardní klávesnice a optická myš (USB) |

| Monitor s velikostí 24“ a rozlišením WUXGA |
| --- |
| Velikost | 24 palců |
| Rozlíšení | 1920 x 1200 (16:10) |
| Typ panelu | Alespoň IPS druhé generace, LED podsvícení |
| Vstupní signál | DisplayPort, DVI-D, analog, podpora HDCP |
| USB | USB hub s alespoň 4 USB2 porty |
| Napájení | ENERGY STAR |
| Stojan | VESA uchycení, polohovatelný stojan, s nastavitelnou výškou |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | Speaker Bar, napájen s USB, s nastavitelnou hlasitostí, připojen k monitoru |

| Dotykový monitor s velikostí 19“ a rozlišením SXGA |
| --- |
| Velikost | 19 palců |
| Rozlíšení | 1280 x 1024 (16:10) |
| Typ panelu | Alespoň IPS druhé generace, LED podsvícení |
| Vstupní signál | DisplayPort, DVI-D |
| Napájení | ENERGY STAR |
| Stojan | VESA uchycení, polohovatelný stojan, s nastavitelnou výškou |
| Dotyková plocha | Kapacitní dotyková plocha, s podporou gestur, připojitelná přes USB s tenkým klientem (PC) |

| UPS 2000VA |
| --- |
| Příkon | Alespoň 2000VA |
| Napětí | Jednofázová UPS, 230 V |
| Účel | Zálohování technologií operátorských pracovišť |
| Příslušenství | Kabeláž pro napájení technologií v racku a pracovních stolech, ve vzdálenosti alespoň 7 metrů |
| Software | UPS Power Management |
| Skříň | Možnost montáže do RACKU 19“ |

| RACK 19“ |
| --- |
| Velikost | Dostatečná velikost pro umístnění komponent operátorských pracovišť, včetně síťových prvků a UPS |
| Provedení | Uzamykatelný rack Dostatečná ventilace vzduchu, pro zajištění odvodu tepla z komponent umístněných v racku |

# Serverová část

| Technická specifikace serveru |
| --- |
| Položka | Parametry |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CPU2006 |  |
| SPECint_2006 | min. 42 |
| SPECfp_2006 | min. 75 |
| SPECint_rate 2006 | min. 540 |
| SPECfp_rate 2006 | min. 458 |
| Značka – typ serveru | - |
| Provedení | do stávající infrastruktury blade šasi HP c7000 |
|  | Min. počet – 2 CPU |
| Paměť | 256 GB RAM DDR3 1866 MHz |
| FDD | - |
| DVD | - |
| HDD | flash |
| Řadič | HW RAID 0,1; |
| Síťový adaptér | 2 x 10 Gb/s TCP/IP Offload Engine; každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální adaptéry |
| FC rozhranní | Dvouportový Fibre Channel 8Gb adaptér, SW pro redundantní připojení serveru s MS Windows 2008/2003 k dodávanému diskovému poli |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, 128bitové šifrování, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech |
| Kompatibilita | Microsoft Windows 2003/2008 (32b, 64b), Red Hat EL4, SuSe Linux, VMWare ESX 5.x |
| OS | Včetně OS kompatibilní s Windows Server 2012R2 DC |
| Ostatní SW |  |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty v místě plnění, pokrytí 24 x 7; dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |
| Počet kusů | 1 |

| Rozšíření diskového pole HP 3PAR v primární lokalitě V800 |
| --- |
| Položka | Parametry |
| Provedení | 2x disková police, 4x FC adapter pro připojení diskových polic diskové magazíny a HDD do stávajícího diskového pole HP 3PAR V800 včetně: SW licence pro správu požadované kapacity SW HP 3PAR Optimization Suite – licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR Remote Copy – licence pro dodávanou kapacitu SW HP 3PAR Virtual Copy – licence pro dodávanou kapacitu |
| Kapacita | požadováno 19,2 TB hrubé kapacity |
| Parametry HDD | 600 GB 15k FC |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení |
| Záruka | min. 5 let na všechny komponenty se službou zajišťující: Okamžitou odezvu/zásah pro kritické problémy Vyhrazené náhradní díly Přidělený tým zákaznické podpory Přiděleného manažera podpory Přiděleného HW a SW specialistu Plán technické podpory Technické ověření vysoké dostupnosti diskového pole Aktualizace storage Micro-code Elektronickou podporu Aktualizaci softwaru Kontrolu provozních podmínek Dodavatel nepožaduje vrácení vadných HDD |
| Počet kusů | 1 |

| Virtualizace |
| --- |
| Položka | Parametry |
| Provedení | software – licence na CPU |
| Parametry | funkce automatického vyvažování výkonnosti mezi fyzickými servery. Přesun virtuálních serverů za běhu podle jejich vytížení a výkonnostní potřeby HW. Automatický náběh virtuálních serverů v případě výpadku fyzického serveru |
|  | Implementovaná správa virtualizačního systému z jednoho centra, zařazení do stávající správy virtualizačního řešení, která je realizována produktem VMware vCenter Server. |
|  | funkce vyšší dostupnosti - virtuální server může mít spuštěnu záložní kopii na dalším HW serveru. V případě havárie primárního HW serveru dojde k automatické bezvýpadkové aktivaci záložní kopie |
|  | funkcionalita virtuálního distribuovaného switche |
| Instalace | SW instalace, kompletní zprovoznění a konfigurace |
| Záruka | 5 let SW podpora produktu |
| Počet kusů | 2 |

| Technická specifikace serveru pro pracoviště letecké služby |
| --- |
| Počet kusů | 1 |
| Skříň | Rackové provedení, velikost 1U |
| Procesor | CPU serverového typu, alespoň 8 fyzických jader, základní frekvence jádra alespoň 2,4GHz |
| Požadavky na CPU dle testů SPEC CFP2006 | SPECfp_base2006 alespoň 65,1 |
| Požadavku na CPU dle testů SPEC CINT2006 | SPECint_base2006 alespoň 37,4 |
| Operační paměť | Alespoň 64GB DDR3 |
| NIC | Alespoň 4x Gigabit Ethernet s podporou NIC teamingu |
| Interní disková kapacita | Požadováno alespoň 900GB výsledné diskové kapacity v RAIDu, SAS disky, alespoň 10K RPM, podpora hot-plug |
| Zdroj | Redundantní serverový zdroj |
| OS | Včetně OS kompatibilní s Windows Server 2012R2 DC |

| Software pro podporu systému Operačního ŘízeNí |
| --- |
| kompatabilita Device CAL licence terminálových služeb (RDS) | 34 |
| Kompatabilita MS SQL Server licence Standard, 2lic. Core | 2 |
| Kompatabilita MS Windows Professional Desktop | 17 |

# Síťová část

| Položka | Jednotka množství | OUOZ | NPC | Ochranná služba | Ochranná služba hrad | Letecká služba | Cizinecká policie | URNA | UZČ | OIPIT | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operátorská pracoviště |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Switch L2, 24 portů GigE PoE, 4x1G SFP | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Switch L2, 48 portů GigE, 2x10G SFP+ | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CE Směrovač L2,L3 | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 64-channel high-density voice and video DSP module | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| Switch L2, 48 portů GigE, 2x10G SFP+ |
| --- |
| Počet portů | Alespoň 48 1G ethernetových portů Alespoň 2 10G SFP+ porty |
| Možnosti | 802.1X autorizace Privátní VLAN, Dynamický VLAN, MAC-based VLAN assigment SSH přístup , inteligentní operační systém SPAN |
| Provedení | 1U do 19“ racku Stackovatelný , včetně stackovacího kabelu |
| Kabeláž | Součástí switchů je i LAN kabeláž, alespoň CAT5E, ukončená RJ45 konektory, pro zajištění propojů na komponenty operátorských pracovišť a servery |

| Switch L2, 24 portů GigE PoE, 4x1G SFP |
| --- |
| Počet portů | Alespoň 24 1G ethernetových portů Alespoň 4 1G SFP porty |
| Možnosti | 802.1X autorizace Privátní VLAN, Dynamický VLAN, MAC-based VLAN assigment SSH přístup , inteligentní operační systém SPAN |
| PoE | 24 PoE portů , příkon alespoň 370W |
| Provedení | 1U do 19“ racku Stackovatelný , včetně stackovacího kabelu |
| Kabeláž | Součástí switchů je i LAN kabeláž, alespoň CAT5E, ukončená RJ45 konektory, pro zajištění propojů na komponenty operátorských pracovišť a servery |

| CE Směrovač L2,L3 |
| --- |
| Router pro integrované služby | Podpora Data, Voice, Video |
| Porty | Alespoň 3 porty 1G ethernet Alespoň 1 port SFP Slot pro servisní modul Slot pro přídavné WAN interface karty Slot pro digitální signálový procesor Distribuce PoE |
| Bezpečnost | Hardvarová VPN encryption Group Encrypted Transport VPN, Dynamic Multipoint VPN Identity management: Intelligently protecting endpoints using authentication, authorization, and accounting (AAA) |
| Protokoly | Podpora protokolů eBGP, MPLS, |
| Přídavné moduly a karty (dle rozpisu položek v tabulce) |
| 64-channel high-density voice and video DSP module | Modul digitálního signálového procesoru pro IP hlas, 64 kanálů |
| 2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card | Trunková interface karta T1/E1 pro integraci na stávající telefonii PČR (Alcatel 4440) |

!! Položky a vybavení ve výše uvedených tabulkách nejsou součástí dodávky, jsou zde uvedeny pouze pro informaci o předpokládané výbavě systémové a technologické platformy!!