Technická specifikace - část 2

Technologické vybavení trenažéru

Zadavatel požaduje dodání, montáž a instalaci technologického vybavení s následujícími minimálními prvky:

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Základní údaje o stolním počítači |
| - model stolního počítače | text |  | Doplní uchazeč |
| - výrobce stolního počítače | text |  | Doplní uchazeč |
| B. Základní charakteristiky pracovní stanice |
| 1. Skříň (case) |
| - požadovaný typ skříně | text | Tower | Doplní uchazeč |
| - unikátní sériové číslo pracovní stanice | text | ano | Doplní uchazeč |
| - skříň otevíratelná bez nástrojů | text | ano | Doplní uchazeč |
| - indikace otevření skříně | text | ano | Doplní uchazeč |
| 2. Typy a počet mechanik |
| Počet interních pozic 3.5“ | číslo | min.2 | Doplní uchazeč |
| Počet interních pozic 2.5“ | číslo | min.1 | Doplní uchazeč |
| Počet externích (vnějších) pozic 5.25“ | číslo | min.2 | Doplní uchazeč |
| 3. Procesor |
| - hodnocení benchmark PassMark | body | min.9900 | Doplní uchazeč |
| - typ procesoru min. 4 jádrový | text | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| - frekvence procesoru | číslo (GHz) | min. 4 GHz | Doplní uchazeč |
| - podpora 64 – bitového zpracování a operačního systému v případě potřeby nasazení | text | ano | Doplní uchazeč |
| 4. Operační systémová paměť |
| - požadovaná paměť | číslo (GB) | min. 16 GB | Doplní uchazeč |
| - možnost rozšíření paměti | číslo (GB) | min. na 32 GB | Doplní uchazeč |
| - typ paměti | text | min. DDR III 1600 MHz duální | Doplní uchazeč |
| - počet slotů paměti | číslo | min. 4 | Doplní uchazeč |
| - počet volných slotů paměti po osazení požadovanou pamětí | číslo | min. 2 | Doplní uchazeč |
| 5. Počty slotů standardně |
| - počet PCI Express Gen3 slotů (x16) | číslo | min. 1 | Doplní uchazeč |
| - celkový počet PCI Express slotů | číslo | min. 3 | Doplní uchazeč |
| - Dual channel memory bank | číslo | min. 4 | Doplní uchazeč |
| 6. Vstupně/výstupní porty (I/O) |
| - počet USB portů na zadní straně | číslo | min. 5 | Doplní uchazeč |
| - počet USB 3.0 portů na zadní straně | číslo | min. 2 | Doplní uchazeč |
| - Network RJ-45 | číslo | min. 1 | Doplní uchazeč |
| - počet USB portů 3.0 na čelní straně | číslo | min. 2 | Doplní uchazeč |
| 7. Pevné disky (HDD) |
| - kapacita jednoho disku SSD | číslo (GB) | min. 200 GB | Doplní uchazeč |
| - požadovaný počet disků | číslo | 1 | Doplní uchazeč |
| - kapacita jednoho disku SATA | číslo (GB) | min. 1 TB | Doplní uchazeč |
| - cache paměť | číslo | min. 64 MB | Doplní uchazeč |
| - požadovaný počet disků | číslo | 1 | Doplní uchazeč |
| - rotační rychlost disku | číslo (ot./min) | min.7200 | Doplní uchazeč |
| - typ disků | text | SATA | Doplní uchazeč |
| 8. Řadič disků |
| - typ řadiče disků Serial ATA | číslo | min. 6 Gb/s | Doplní uchazeč |
| 9. Interní DVD-RW |
| - Bluray RW | číslo | ano | Doplní uchazeč |
| 10. Grafická karta |  |  |
| - integrovaná karta | text | ne | Doplní uchazeč |
| - model grafické karty | text | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| - grafická paměť | číslo | min. 2 GB DDR 5 | Doplní uchazeč |
| - I/O porty (Display port, DVI, D-SUB, HDMI) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - podpora rozlišení monitoru v 16.mil barvách | text | ano | Doplní uchazeč |
| - podpora DirectX 11.0 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - podpora OpenGL 4.3 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - rozhraní | text | min. PCI-E 3.0x16 | Doplní uchazeč |
| 11. Síťová karta |
| - počet síťových karet | číslo | min.1 | Doplní uchazeč |
| - výrobce síťové karty | text | doplnit | Doplní uchazeč |
| - typ síťové karty | text | Ethernet 10/100/1000-T | Doplní uchazeč |
| -síťový kabel Ethernet kategorie 5E, délka 5m | text | ano | Doplní uchazeč |
| 12. Klávesnice |
| - typ připojení | kabel, USB | ano | Doplní uchazeč |
| - typ klávesnice | text | Windows ready nebo obdobný | Doplní uchazeč |
| - čtečka čipových karet | text | ano | Doplní uchazeč |
| 13. Myš optická |
| - výrobce myši | text | Doplní uchazeč | Doplní uchazeč |
| - typ myši | text | kabelová optická, USB | Doplní uchazeč |
| - druh myši | text | dvoutlačítková s kolečkem | Doplní uchazeč |
| 14. Audio |
| - integrovaná zvuková zařízení 5.1 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - audio vstup/výstup | text | ano | Doplní uchazeč |
| stereo reproduktory 5.1 | text | ano | Doplní uchazeč |
| 15. Zabezpečení |
| - Trusted Platform Module (TPM) 1.2 Security | text | ano | Doplní uchazeč |
| - podpora Modulu VPro | text | ano | Doplní uchazeč |
| - možnost vypínání a zapínání USB portů | text | ano | Doplní uchazeč |
| - šifrování datového disku (včetně případné SW licence) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - elektromagnetický zámek – okamžitá informace o otevření | text | ano | Doplní uchazeč |
| možnost montáže do racku (montážní kit) | Text | ano | Doplní uchazeč |
| C. Doporučené provozní podmínky |
| 1. Elektrické charakteristiky |
| - zdroj napájení | text | vestavěný univerzální | Doplní uchazeč |
| - výkon | W | min. 600W | Doplní uchazeč |
| D. Informace o produktu |
| - informační stránka o produktu (Internet) | WWW adresa |  | Doplní uchazeč |

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Základní údaje o monitoru |
| - model monitoru | text |  | Doplní uchazeč |
| - výrobce monitoru | text |  | Doplní uchazeč |
| B. Základní charakteristiky monitoru |
| - typ monitoru | text | TFT, LED podsvícení | Doplní uchazeč |
| - viditelná úhlopříčka monitoru | číslo | min. 22“ | Doplní uchazeč |
| - jas | číslo (cd/m2) | min.250 | Doplní uchazeč |
| - kontrastní poměr | číslo:číslo | min. 1000:1 | Doplní uchazeč |
| - doba odezvy | číslo (ms) | max.5 | Doplní uchazeč |
| - nativní rozlišení | text | min.1920x1080 @ 60 Hz | Doplní uchazeč |
| - analogový video vstup (VGA) (možná redukce z DVI) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - digitální video vstup (DVI) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - žádné vadné zobrazovací body na obrazovce | text | ano | Doplní uchazeč |
| - plug and play | text | ano | Doplní uchazeč |
| - vestavěné reproduktory | text | ano | Doplní uchazeč |
| C. Provozní podmínky |
| 1. Elektrické charakteristiky |
| - zdroj napájení vestavěný | text | ano | Doplní uchazeč |
| - pracovní příkon | W | max. 20 | Doplní uchazeč |
| - úsporný režim (příkon) | W | doplnit | Doplní uchazeč |
| D. Informace o produktu |
| - informační stránka o produktu (Internet) | WWW adresa | doplnit | Doplní uchazeč |
| - dodávaný výrobek bude označen samolepkou dodavatele | text | ano | Doplní uchazeč |

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| - min. Microsoft Windows 8 Pro CZ 64bit s možností downgrade | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Microsoft Office 2013 | text | ano | Doplní uchazeč |

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| délka záruky | číslo | min. 36 měsíců | Doplní uchazeč |
| servisní zásah – ukončení opravy | text | max. 24 hodin | Doplní uchazeč |

| Druh položky | Typ vyjádření | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Osvětlovací technika 5x |
| - LED osvětlení | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Minimální výkon každého světla 54W | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Teplota barvy: 3400°K – 7400°K | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Napájení AC 90 V - 240 V 50/60 Hz | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Konzola umožňující přístroj upevnit na zem nebo jej zavěsit | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Dálkové ovládání | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Možnost režimů DMX kanálů: 3, 4 nebo 5-kanálový | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Možnost provozních režimů: DMX-512; Color Dimmer; White Presets; Color Fade; Sound- Active; Auto Run | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Jemné míchání barev (rychlá nebo pomalá změna barev) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vestavěná barevná makra | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Strobo efekt | text | ano | Doplní uchazeč |
| - dimmer: 0-100% | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Možnost propojení 3-pinovým XLR kabelem (vstup/výstup) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - IEC AC IN/OUT výstupy | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Celonoční provoz - bez provozních cyklů | text | ano | Doplní uchazeč |
|  | text | ano | Doplní uchazeč |
| B. 1. Audio ozvučení 10x |
| - Minimální výkon 100W | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Plynulé řízení hlasitosti | text | ano | Doplní uchazeč |
| - vstupy umožní propojení s externími audio zdroji | text | ano | Doplní uchazeč |
|  | text | ano | Doplní uchazeč |
| B. 2. Aktivní repro soustava 2x |
| - pro ozvučení audioefekty minimálně 500W ekvalizér | text | ano | Doplní uchazeč |
| - vstupy umožní propojení reproduktoru s externími audio zdroji | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Odolná a pevná konstrukce i pro venkovní použití | text | ano | Doplní uchazeč |
| - linkový vstup, 1 x XLR vstup, 1 x XLR výstup | text | ano | Doplní uchazeč |
| - vyzařovací úhel - 70° x 40° | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Integrovaný mikrofonní předzesilovač | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Energeticky úsporný spínací zdroj | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Dvoupásmový ekvalizér (nastavitelné basy a výšky) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Nastavitelná hlasitost | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Frekvenční rozsah minimálně : 55 Hz až 20 kHz | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Napájení: 230 V/50 Hz | text | ano | Doplní uchazeč |
| - stojany | text | ano | Doplní uchazeč |
| C. Kamerový systém | Typ vyjádření |  | Nabízené plnění |
| C.1. Barevné kamery pro stropní instalaci 14x |
| - DOME kryt odolný proti vandalům | text | ano | Doplní uchazeč |
| - infračervené světlo do min. 20m | text | ano | Doplní uchazeč |
| - noční čb režim 0 lux (F1.2) při IR světle | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Minimálně 750 TVř. | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Podpora i 960H | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Objektiv varifokální 2,8-11 mm. | text | ano | Doplní uchazeč |
| - CCD čip 1/3“ | text | ano | Doplní uchazeč |
| - stabilizace obrazu | text | ano | Doplní uchazeč |
| - detekce pohybu | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Krytí IP66 | text | ano | Doplní uchazeč |
| C. 2. Rychlé Speed DOME venkovní PTZ kamery 2x |
| - Otočná 360st. s otočným IR laserem s fokusacís min. dosah 150m | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Optický zoom 36x | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Ovládání RS485 , Protokol PELCO | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Pro venkovní instalaci, vyhřívaný kryt | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Minimální citlivost 0,1-0,01lux, 560/680 TV řádek (den/noc) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Zoom automatický nebo manuální | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Stabilizace obrazu | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Včetně držák na zeď | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Možnost sekvencí | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Minimálně 2 vstupní a výstupní senzory | text | ano | Doplní uchazeč |
| C. 3. Stropní kamera otočná 360st. 1x |
| - DOME kryt odolný proti vandalům | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Min. 3x zoom | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Autofocus | text | ano | Doplní uchazeč |
| - ovládání RS-485 PELCO | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Min. citlivost 0,01Lux | text | ano | Doplní uchazeč |
| - CCD 1/3" | text | ano | Doplní uchazeč |
| - držák na zeď nebo strop | text | ano | Doplní uchazeč |
| D. DVR 16 port Digitální Videorekordér 2x |
| - 16xPAL vstupů | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 25sn/kanál | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 4xAudio | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 1xSATA | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vstup/výstup - LAN, VGA, HDMI, RS485, I/O porty, CZ, SW PSS včetně 1TB HDD | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Min. 2x video-out, 1x VGA-out, 1x HDMI-out, 4x audio-in, 1x audio-out | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vzdálené ovládání z web prohlížeče | text | ano | Doplní uchazeč |
| - podpora ovládání z LAN PTZ klávesnice | text | ano | Doplní uchazeč |
| - H.264 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 1TB HDD | text | ano | Doplní uchazeč |
| - min. 2x USB 2.0 pro ovládání a externí úložiště | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Dálkový ovladač | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Detekce pohybu, kalendář nahrávání | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Podpora DDNS, DHCP | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vyhledávání dle data, času, pohybu | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Dual video stream | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Podpora screenshotů a zasílání na FTP | text | ano | Doplní uchazeč |
| E. Ovládací klávesnice s joystickem 1x |
| - Plně kompatibilní s DVR | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Rozhraní LAN, RS-485, RS-232, USB, 3D ,podpora PTZ | text | ano | Doplní uchazeč |
| - přímé ovládání DVR i po TCP/IP | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Protokol PELCO | text | ano | Doplní uchazeč |
| F. LCD monitor pro DVR 1x |
| - Úhlopříčka 42“ (106cm) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Rozlišení HD Full HD 1920x1080 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vstupy 3x HDMI , SCART, Kompozitní, Komponentní | text | ano | Doplní uchazeč |
| G. LCD monitor pro DVR 3x |
| - Úhlopříčka 24“ (61cm) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Rozlišení HD Full HD 1920x1080 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vstupy 2x HDMI , SCART, Kompozitní, Komponentní | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Vestavěné reproduktory | text | ano | Doplní uchazeč |
| H. Záložní zdroj 2x |
| - 1500VA/ 900W, USB, RS232, LCD, funkce přepěťové ochrany SP | text | ano | Doplní uchazeč |
| CH. Aktivní rozbočovač Switch 1x |
| - 24port 10/100/1000 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - PoE 802.3at | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 19" rackmount | text | ano | Doplní uchazeč |
| I. Osazený patch panel s 24 porty RJ-45 1x |
| - Panel do racku 19U | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Podpora kat. 5e | text | ano | Doplní uchazeč |
| J. Optický konvertor 4 vlákna 8x |
| - Gigabit Ethernet přepínač 10/100/1000Base-TX - 1000Base-LX (SC) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - dosah 10km | text | ano | Doplní uchazeč |
| - singlemode | text | ano | Doplní uchazeč |
| - full duplex | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 1k MAC adres | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Pro propojení sítí optickým vedením | text | ano | Doplní uchazeč |
| K. Komunikační systém s příslušenstvím 6x |
| - v pásmu UHF (403-470MHz) | text | ano | Doplní uchazeč |
| - vysílací výkon 4W | text | ano | Doplní uchazeč |
| - náhradní baterie | text | ano | Doplní uchazeč |
| - šestinásobný nabíječ náhradních baterií | text | ano | Doplní uchazeč |
| L. Bezdrátový zabezpečovací systém 1x |
| - 1x bezdrátové pohybové čidlo | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 4x magnet.čidla na dveře | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Klávesnice | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Dálkové (bezdrátové ) ovládání | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Propojení výstupu na vzdálenost cca 400m | text | ano | Doplní uchazeč |
| M. WiFi router 802.11a/b/g/n/ac 2x |
| - 3 odnímatelné antény | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 1x GWAN | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 4x GLAN | text | ano | Doplní uchazeč |
| O. Malá telefonní ústředna 10 portů (linek) 1x |
| - k propojení všech vnitřních místností trenažéru a propojení objektu vzdáleného cca 400 m | text | ano | Doplní uchazeč |
| P. Klimatizační jednotka 1x |
| - invertor ve verzi chlazení + topení s kompresorem invertorovým chlad | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Výkon 0,9 - 3,4 kW | text | ano | Doplní uchazeč |
| Q. Laserová tiskárna barevná 1x |
| - tisk A4 | text | ano | Doplní uchazeč |
| - 1200x600dpi | text | ano | Doplní uchazeč |
| - duplex | text | ano | Doplní uchazeč |
| - USB 2.0 | text | ano | Doplní uchazeč |
| síťové rozhraní 10/100 ethernet | text | ano | Doplní uchazeč |
| počet stránek vytisknutých za minutu 22 stran mono | text | ano | Doplní uchazeč |
| počet stránek vytisknutých za minutu 20 stran color | text | ano | Doplní uchazeč |
| R. Centrální zdroj pro napájení kamer 12V/10A 2x |
| - 12V/10A | text | ano | Doplní uchazeč |
| Přenosný výrobník mlhy s vysokým objemem vypouštění |
| - Výkon minimálně 1100 W | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Ochrana zabraňující ucpání vedení | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Držák pro upevnění na zeď nebo na rám | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Dálkové ovládání | text | ano | Doplní uchazeč |
| - Minimální odváděný objem 180 m³/min | text | ano | Doplní uchazeč |
| ohřev do 9 min | text | ano | Doplní uchazeč |
| objem nádrže min. 2, 4 l | text | ano | Doplní uchazeč |
| váha max. 7,5 kg | text | ano | Doplní uchazeč |
| Elektronické zvedáky terčů 15 ks |
| Postavení a sklopení na povel z řídící jednotky | text | ano | Doplní uchazeč |
| Musí umožňovat programování různých funkcí terčů | text | ano | Doplní uchazeč |
| Musí umožňovat rotaci terče /otáčení kolem svislé osy/ | text | ano | Doplní uchazeč |
| Musí umožňovat rotaci terče současně se zvedáním | text | ano | Doplní uchazeč |
| Automatické sklopení a postavení po zásahu | text | ano | Doplní uchazeč |
| Ukazatel stavu baterie | text | ano | Doplní uchazeč |
| Nabíjení baterií bez nutnosti vyjmutí ze zvedáku | text | ano | Doplní uchazeč |
| Dosah řízení min. 100 m | text | ano | Doplní uchazeč |
| Rozsah provozní teploty od – 15 do + 40 stupňů C | text | ano | Doplní uchazeč |
| Nastavitelnost doby postavení / sklopení terče od 1 do 3 s (nebo minimálně 1 s) | text | ano | Doplní uchazeč |
| Délka výdrže baterie ve zvedáku (počet cyklů zvednutí musí být minimálně 200 x/ jedno nabití) | text | ano | Doplní uchazeč |
| Baterie musí být min. 12V a bezúdržbová | text | ano | Doplní uchazeč |
| Dobíjecí zařízení pro zvedáky i řídící jednotky | text | pro všechna zařízení | Doplní uchazeč |
| Ovládací jednotky | text | 2 ks | Doplní uchazeč |
| Hmotnost zvedáku maximálně 20 kg | text | ano | Doplní uchazeč |
| Zvedák musí být z přední části opatřen balistickou ochranou (pevná nebo přídavný štít) | text | ano | Doplní uchazeč |
| Řízení zvedáku bezdrátově i kabelem | text | ano | Doplní uchazeč |
| Součástí nákupu - 50 ks náhradních terčů | text | ano | Doplní uchazeč |
| Instalace a proškolení v místě instalace | text | ano | Doplní uchazeč |
| Základní uživatelský manuál v českém jazyce | text | ano | Doplní uchazeč |

15 ks – Samostatně stojící přenosný přihrádkový lapač střel:

- Celková výška stojanu s lapačem min. 165 cm

- Rozměr lapače minimálně v 60 x š 60 cm x h 40 cm

- Minimální použití do ráže 5,56mm – FB 5 včetně

- Oddělení stojanu od lapače z důvodu mobility

- Stojan vybaven kolečky pro pojíždění na balistické ochraně

- Povrchová tvrdost minimálně 500 brinellů

- Výškově nastavitelný stojan

min. 60 cm

min. 60 cm

Zadavatel požaduje standardní záruční dobu 24 měsíců.