Specifikace svítidel

- Osvětlení svítidly s LED technologií pro venkovní prostředí (osvětlení komunikace o šířce 6 metrů – optika se širokým rozptylem)

- Uchycení s možností jak na sloup, na výložník sloupu tak i na výložník budovy – úhel kloubu min. 60⁰.

- Stupeň krytí IP 66

- Stmívatelné

- Účinnost světelného zdroje min. 100 lm/W

- Příkon min 70 W

- Světelný tok min 7000 lm

- Napájení 220 – 240 V

- Těleso svítidla – lakovaný hliník

- Barva světla neutrální bílá