Technické podmínky
pro pořízení užitkového  automobilu

A	Základní technické podmínky

- Předmětem těchto technických podmínek je pořízení dvou (2) užitkových automobilů pro přepravu osob a nákladu, kategorie vozidla M1, (dále jen „UA“)

- UA splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení UA včetně výjimek, které jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technickém průkazu),

- stanovené vyhl. č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách:

- Součástí vozidla je světelné a zvukové výstražné zařízení, jenž se musí skládat z diodového majáku s magnetickým uchycením, elektronické sirény a sady výstražných LED svítidel.

- Diodový maják modré barvy s technologií LED minimálně 3. generace s napájením 12V. Magnetické uchycení musí umožňovat jízdu vozidla do 250 km/h. Maximální výška majáku nesmí přesáhnout 110 mm, průměr majáku nesmí přesáhnout 185 mm.

- Zvukové výstražné zařízení (elektronická siréna) musí být tvořeno třemi částmi a to ovládacím panelem, zesilovačem a reproduktorem s akustickým tlakem minimálně 12 dB/1m. Napájecí napětí uvedeného zařízení musí být 12V. Zvukové výstražné zařízení není vybaveno zařízením pro umožnění reprodukce mluveného slova. Technické provedení zvukového výstražného zařízení musí umožňovat jeho tzv. skrytou montáž do vozidla.

- Sada výstražných LED svítidel musí být tvořena 2 ks LED svítidel modré barvy s funkcí synchronizace, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Každý kus svítidla musí mít minimálně 5 LED diod III. generace. Napájecí napětí svítidel musí být 12V.

- Kabina osádky UA je jednoprostorová nedělená, s pěti dveřmi. Boční  dveře pro vstup k druhé řadě sedadel jsou v posuvném provedení na obou stranách.

- Kabina osádky UA je vybavena sedadly pro pět osob ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro řidiče a spolujezdce. Prostor kabiny v místě druhé řady sedadel lze upravit pro přepravu nákladu bez použití nástrojů. Všechna sedadla jsou vybavena hlavovými opěrkami a 3-bodovými bezpečnostními pasy.

- UA je proveden v  jasně červené barvě včetně zpětných zrcátek a předního a zadního nárazníku. Zvýrazňující prvek tvoří bílý vodorovný pruh po bocích. Horní liniová část pruhu je situována pod okny, má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu je na předních dveřích kabiny osádky v barvě černé umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je text „KARLOVARSKÉHO KRAJE“. Výška nápisu je 28 mm.

- Na levé zadní části karoserie automobilu je v barvě bílé umístěn nápis „HASIČI“.Výška nápisu je 80 mm.

- Nápisy jsou provedeny písmeny velké abecedy kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, nebo v následujících rozměrech písma: šíře písmen je 4/7 výšky písmena,  tloušťka čáry 1/7 výšky písmena,  mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.

B  Další technické podmínky

- UA je vybaven  zážehovým motorem o minimálním zdvihovém objemu 1550 ccm3.

- UA je vybaven motorem o min. měrném výkonu 35 kW.1000 kg-1 největší přípustné hmotnosti.

- UA je vybaven minimálně 5 stupňovou mechanickou převodovkou s pohonem náprav 4x2.

- Kabina osádky je vybavena minimálně automatickou klimatizací.

- Kabina osádky je vybavena airbagem řidiče a spolujezdce a bočními airbagy předních sedadel.

- Kabina osádky je vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním.

- UA je v předu osazen světlomety do mlhy a světly pro denní svícení a automatickým spínačem.

- UA je vybaven antiblokovacím systémem brzd, stabilizací podvozku a regulací prokluzu.

- UA je vybaven elektricky stavitelnými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky a minimálně předními elektricky ovládanými okny.

- UA je v zadní části vybaven parkovacími senzory a couvací kamerou.

- Zavazadlový prostor UA za první řadou sedadel je minimálně 1,5 m3.

- Střecha UA je vybavena podélnými a příčnými střešními nosníky.

- V zadní části je UA vybaven tažným zařízením ISO 50, které umožňuje připojení přívěsu  o hmotnosti nejméně 1200 kg.

- UA je vybaven autorádiem, vestavěnou navigací a multifunkčním ukazatelem.

- Součástí UA je plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu.

- Součástí dodávky je sada čtyř kusů zimních pneumatik včetně disků a ventilů pro sledování tlaku v případě, že je UA tímto systémem vybaven.

- Vnitřní prostor kabiny osádky je vybaven gumovými koberci, gumovou záchytnou vanou v zavazadlovém prostoru a všechna sedadla jsou chráněna originálními autopotahy.

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.