Příloha č. 2 -Technická specifikace zboží pro část 1

Akumulátorový nízkozdvižný paletový vozík se stupačkou - 1 ks:

- Nosnost					min. 1900 kg

- Provozní hmotnost 				max. 950 kg

- Kola vzadu					1 – hnací

- Kola vpředu					zdvojená (2x2) - ve vidlicích

- Rozchod kol vidlicových 			470 - 520 mm

- Celková šířka					max. 750 mm

- Šířka přes vidlice				max. 550 mm

- Celková délka s uzavřenou stupačkou	max. 2000 mm

- Celková délka se sklopenou stupačkou	max. 2500 mm

- Výška stupačky				max. 200 mm

- Světlá výška					min. 30 mm

- Šířka vidlice					175 - 185 mm

- Délka vidlice					min. 1100 mm, max. 1200 mm

- Výška spuštěných vidlic			80 – 90 mm

- Zdvih vidlic					min. 110 mm

- Rychlost pojezdu bez nákladu		min. 10 km/h, max. 15 km/h

- Rychlost pojezdu s nákladem		min. 8 km/h, max. 13 km/h

- Servo řízení pomocí oje s možností přechodného omezení rychlosti

- Poloměr otáčení se sklopenou stupačkou

a maximálně zvednutých vidlicích		max. 2200 mm

- Sklopné bočnice pro oporu řidiče

- Plynule regulovaný pohon rychlosti jízdy

- Stoupavost s nákladem 			min. 6%

- Stoupavost bez nákladu			min. 15%

- Baterie 					24 V

- Kapacita baterie				min. 300 V/Ah

- Nabíječka baterií, doba nabíjení max. 10 hodin

- Možnost boční výměny baterie

- Elektronický brzdový systém

- Motorová brzda

Akumulátorový nízkozdvižný paletový vozík ručně vedený – 3 ks:

- Nosnost 					min. 1000 kg

- Kola vzadu 					1 – hnací, řiditelné

- Kola vpředu					zdvojená (2x2) - ve vidlicích

- Světlá výška					min. 30 mm

- Šířka vidlice					175 - 185 mm

- Délka vidlice					min. 1100 mm, max. 1200 mm

- Výška spuštěných vidlic			80 – 90 mm

- Zdvih vidlic elektrický				min. 110 mm

- Baterie					24 V

- Kapacita baterie				min. 70V/Ah

- Ovládací prvky umístěné na oji

- Integrovaná nabíječka baterií s možností připojení na 220 V